Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

Kołobrzeg 26.05.2010r

I.IV.7041-1/1/2007/10

wg. rozdzielnika

Dotyczy:  przetargu na „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II”.

Pytania i odpowiedzi zestaw nr 15:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:

Pytanie nr 1

Dotyczy odpowiedzi z dnia 1.05.10 – zestaw nr 6, pytanie 2: proszę o sprecyzowanie jakiego odcinka dotyczy załączona tabela robót ziemnych, gdyż podane w niej ilości nie odpowiadają ilościom w przedmiarze robót. Bardzo proszę o uzupełnienie pozostałych tabel robót ziemnych z których jednoznacznie  będzie wynikać suma robót ziemnych jaka jest przyjęta w przedmiarze robót i jaką należy przyjąć do wyceny. W przedmiarze brak również pozycji dotyczącej zagospodarowania gruntu na miejscu. Według przedmiaru poz. 25 wynika, że cały grunt z wykopu nie nadaje się do wykorzystania na miejscu. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź nr 1

Poprawiony i opisany zestaw wszystkich tabel robót ziemnych przedstawiamy poniżej.

W przedmiarze nie ma pozycji dotyczącej zagospodarowania gruntu na miejscu, gdyż założono wywóz gruntu z wykopu na odkład z uwagi na jego nieprzydatność do wbudowania w nasyp.

| ZBIORCZE ZESTAWIENIE ROBÓT ZIEMNYCH - KOŁOBRZEG E2 |
| --- |
| Lp | ULICE | POWIERZCHNIA | ŚR. POWIERZCHNIA | ODLEGŁ. | OBJĘTOŚĆ | NA MIEJSCU | NADMIAR OBJĘTOŚCI |
|  |  | WYKOP | NASYP | WYKOP | NASYP |  | WYKOP | NASYP |  | WYKOP | NASYP |
|  |  | m2 | m2 |  | m3 |  | m3 |
| 1 | Żurawia | 549,3245 | 193,79 | 532,64 | 187,72 | 960,00 | 15185,00 | 5342,00 | 5342,00 | 9843,00 | 0,00 |
| 2 | Toruńska | 33,5737 | 65,96 | 26,83 | 56,92 | 120,00 | 652,00 | 1344,00 | 522,00 | 130,00 | 822,00 |
| 3 | Nowa Toruńska | 63,5263 | 1363,83 | 54,01 | 1354,82 | 1090,00 | 1511,00 | 39590,00 | 1427,00 | 84,00 | 38163,00 |
| 4 | Nowoprojektowana | 24,8697 | 23,98 | 20,55 | 17,80 | 80,00 | 411,00 | 355,00 | 273,00 | 138,00 | 82,00 |
| 5 | Grzybowska | 3,9628 | 8,35 | 3,42 | 6,04 | 110,00 | 91,00 | 152,00 | 91,00 | 0,00 | 61,00 |
| 6 | Starynowska | 1,6 | 4,00 | 0,80 | 2,00 | 30,00 | 24,00 | 60,00 | 24,00 | 0,00 | 36,00 |
| 7 | Obozowa+nowa | 25,6336 | 6,52 | 20,40 | 4,13 | 120,00 | 612,00 | 125,00 | 125,00 | 487,00 | 0,00 |
| 8 | prostopadła do Matejki | 19,7 | 1,80 | 13,15 | 1,20 | 60,00 | 395,00 | 36,00 | 36,00 | 359,00 | 0,00 |
| 9 | Jedności Narodowej | 28,1515 | 6,50 | 24,34 | 5,95 | 220,00 | 682,00 | 164,00 | 164,00 | 518,00 | 0,00 |
| 10 | Jasna (zach) | 66,1239 | 7,84 | 58,71 | 6,96 | 230,00 | 1700,00 | 203,00 | 203,00 | 1497,00 | 0,00 |
| 11 | Jasna (wsch) | 20,3 | 2,00 | 13,65 | 1,25 | 50,00 | 336,00 | 31,00 | 31,00 | 305,00 | 0,00 |
| 12 | Obozowa+ Mazowiecka | 24,036 | 5,91 | 20,68 | 5,12 | 240,00 | 621,00 | 153,00 | 144,00 | 477,00 | 9,00 |
| 13 | Toruńska koło CPN | 6,7 | 0,80 | 4,35 | 0,55 | 60,00 | 131,00 | 17,00 | 17,00 | 114,00 | 0,00 |
| 14 | Obozowa ślepa | 8,3 | 4,60 | 5,95 | 3,40 | 60,00 | 179,00 | 103,00 | 103,00 | 76,00 | 0,00 |
| 15 | Solna | 231,6929 | 89,06 | 221,33 | 75,70 | 500,00 | 6537,00 | 2187,00 | 2163,00 | 4374,00 | 24,00 |
| 16 | wymiana gruntu ul Toruńska |  |  |  |  |  | 18233 | 18233 |  |  |  |
| 17 | ronda |  |  |  |  |  |  | 3755 |  |  |  |
|  |  | 1107,4949 | 1784,94 | 2892,4312 | 1729,56 | 3930,00 | 47300,00 | 71850,00 | 10665,00 | 18402,00 | 39197,00 |
| UWAGA!!! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| poz. nr 16 wynika z przeprowadzonych badań geologicznych przez firmę Geotech |  |  |  |  |
| wskazujących na konieczność wymiany gruntu z uwagi na zalegające w podłożu grunty słabonośne(m.in. namuły) |  |

| ROBOTY ZIEMNE - UL. SOLNA |
| --- |
| KM | POWIERZCHNIA | ŚR. POWIERZCHNIA | ODLEGŁ. | OBJĘTOŚĆ | NA MIEJSCU | NADMIAR OBJĘTOŚCI |
|  | WYKOP | NASYP | WYKOP | NASYP |  | WYKOP | NASYP |  | WYKOP | NASYP |
|  | m2 | m2 |  | m3 |  | m3 |
| 250,0 | 10,4884 | 16,6757 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280,0 | 10,8675 | 6,2381 | 10,68 | 11,46 | 30,00 | 320 | 344 | 320 | 0 | 24 |
| 310,0 | 12,0476 | 5,721 | 11,46 | 5,98 | 30,00 | 344 | 179 | 179 | 165 | 0 |
| 340,0 | 11,8835 | 6,2611 | 11,97 | 5,99 | 30,00 | 359 | 180 | 180 | 179 | 0 |
| 370,0 | 14,642 | 6,0574 | 13,26 | 6,16 | 30,00 | 398 | 185 | 185 | 213 | 0 |
| 400,0 | 18,2635 | 5,9562 | 16,45 | 6,01 | 30,00 | 494 | 180 | 180 | 314 | 0 |
| 430,0 | 18,717 | 5,5997 | 18,49 | 5,78 | 30,00 | 555 | 173 | 173 | 382 | 0 |
| 460,0 | 16,7783 | 0,7229 | 17,75 | 3,16 | 30,00 | 532 | 95 | 95 | 437 | 0 |
| 490,0 | 13,0361 | 1,2644 | 14,91 | 0,99 | 30,00 | 447 | 30 | 30 | 417 | 0 |
| 520,0 | 14,9634 | 2,3449 | 14,00 | 1,80 | 30,00 | 420 | 54 | 54 | 366 | 0 |
| 550,0 | 16,1167 | 2,277 | 15,54 | 2,31 | 30,00 | 466 | 69 | 69 | 397 | 0 |
| 580,0 | 13,6738 | 2,1855 | 14,90 | 2,23 | 30,00 | 447 | 67 | 67 | 380 | 0 |
| 610,0 | 10,0669 | 1,8042 | 11,87 | 1,99 | 30,00 | 356 | 60 | 60 | 296 | 0 |
| 640,0 | 10,1356 | 2,9 | 10,10 | 2,35 | 30,00 | 303 | 71 | 71 | 232 | 0 |
| 670,0 | 9,8765 | 2,1727 | 10,01 | 2,54 | 30,00 | 300 | 76 | 76 | 224 | 0 |
| 700,0 | 9,6579 | 3,9822 | 9,77 | 3,08 | 30,00 | 293 | 92 | 92 | 201 | 0 |
| 730,0 | 10,2402 | 6,8491 | 9,95 | 5,42 | 30,00 | 298 | 163 | 163 | 135 | 0 |
| 750,0 | 10,238 | 10,0443 | 10,24 | 8,45 | 20,00 | 205 | 169 | 169 | 36 | 0 |
| SUMA | 231,6929 | 89,06 | 221,33 | 75,70 | 500,00 | 6537,00 | 2187,00 | 2163,00 | 4374,00 | 24,00 |

| ROBOTY ZIEMNE - UL. OBOZOWA (odc. bez przejazdu) |
| --- |
| KM | POWIERZCHNIA | ŚR. POWIERZCHNIA | ODLEGŁ. | OBJĘTOŚĆ | NA MIEJSCU | NADMIAR OBJĘTOŚCI |
|  | WYKOP | NASYP | WYKOP | NASYP |  | WYKOP | NASYP |  | WYKOP | NASYP |
|  | m2 | m2 |  | m3 |  | m3 |
| 10 | 1,4 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 3,6 | 2,2 | 2,50 | 1,95 | 30,00 | 75 | 59 | 59 | 16 | 0 |
| 70 | 3,3 | 0,7 | 3,45 | 1,45 | 30,00 | 104 | 44 | 44 | 60 | 0 |
| SUMA | 8,3 | 4,60 | 5,95 | 3,40 | 60,00 | 179,00 | 103,00 | 103,00 | 76,00 | 0,00 |

| ROBOTY ZIEMNE - dojazd do stacji paliw |
| --- |
| KM | POWIERZCHNIA | ŚR. POWIERZCHNIA | ODLEGŁ. | OBJĘTOŚĆ | NA MIEJSCU | NADMIAR OBJĘTOŚCI |
|  | WYKOP | NASYP | WYKOP | NASYP |  | WYKOP | NASYP |  | WYKOP | NASYP |
|  | m2 | m2 |  | m3 |  | m3 |
| 30 | 1,9 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 2 | 0,3 | 1,95 | 0,20 | 30,00 | 59 | 6 | 6 | 53 | 0 |
| 90 | 2,8 | 0,4 | 2,40 | 0,35 | 30,00 | 72 | 11 | 11 | 61 | 0 |
| SUMA | 6,7 | 0,80 | 4,35 | 0,55 | 60,00 | 131,00 | 17,00 | 17,00 | 114,00 | 0,00 |

| ROBOTY ZIEMNE - UL. OBOZOWA i UL.MAZOWIECKA |
| --- |
| KM | POWIERZCHNIA | ŚR. POWIERZCHNIA | ODLEGŁ. | OBJĘTOŚĆ | NA MIEJSCU | NADMIAR OBJĘTOŚCI |
|  | WYKOP | NASYP | WYKOP | NASYP |  | WYKOP | NASYP |  | WYKOP | NASYP |
|  | m2 | m2 |  | m3 |  | m3 |
| 10 | 6,3261 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 4,5366 | 0,3 | 5,43 | 0,85 | 30,00 | 163 | 26 | 26 | 137 | 0 |
| 70 | 4,4634 | 0,3 | 4,50 | 0,30 | 30,00 | 135 | 9 | 9 | 126 | 0 |
| 100 | 3,7325 | 0,6 | 4,10 | 0,48 | 30,00 | 123 | 14 | 14 | 109 | 0 |
| 130 | 1,4419 | 0,2 | 2,59 | 0,41 | 30,00 | 78 | 12 | 12 | 66 | 0 |
| 160 | 0,3933 | 0,4 | 0,92 | 0,31 | 30,00 | 28 | 9 | 9 | 19 | 0 |
| 190 | 0,9485 | 1,5 | 0,67 | 0,97 | 30,00 | 20 | 29 | 20 | 0 | 9 |
| 220 | 1,8043 | 0,9 | 1,38 | 1,24 | 30,00 | 41 | 37 | 37 | 4 | 0 |
| 250 | 0,3894 | 0,2 | 1,10 | 0,56 | 30,00 | 33 | 17 | 17 | 16 | 0 |
| SUMA | 24,036 | 5,91 | 20,68 | 5,12 | 240,00 | 621,00 | 153,00 | 144,00 | 477,00 | 9,00 |

| ROBOTY ZIEMNE - UL. JASNA (wsch.) |
| --- |
| KM | POWIERZCHNIA | ŚR. POWIERZCHNIA | ODLEGŁ. | OBJĘTOŚĆ | NA MIEJSCU | NADMIAR OBJĘTOŚCI |
|  | WYKOP | NASYP | WYKOP | NASYP |  | WYKOP | NASYP |  | WYKOP | NASYP |
|  | m2 | m2 |  | m3 |  | m3 |
| 10 | 7,7 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 7 | 0,5 | 7,35 | 0,65 | 20,00 | 147 | 13 | 13 | 134 | 0 |
| 60 | 5,6 | 0,7 | 6,30 | 0,60 | 30,00 | 189 | 18 | 18 | 171 | 0 |
| SUMA | 20,3 | 2,00 | 13,65 | 1,25 | 50,00 | 336,00 | 31,00 | 31,00 | 305,00 | 0,00 |

|  | ROBOTY ZIEMNE - UL. JASNA (zach) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KM | POWIERZCHNIA | ŚR. POWIERZCHNIA | ODLEGŁ. | OBJĘTOŚĆ | NA MIEJSCU | NADMIAR OBJĘTOŚCI |
|  | WYKOP | NASYP | WYKOP | NASYP |  | WYKOP | NASYP |  | WYKOP | NASYP |
|  | m2 | m2 |  | m3 |  | m3 |
| 10 | 9,2786 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 7,2439 | 0,9 | 8,26 | 0,95 | 30,00 | 248 | 29 | 29 | 219 | 0 |
| 70 | 7,0164 | 0,9 | 7,13 | 0,90 | 30,00 | 214 | 27 | 27 | 187 | 0 |
| 100 | 7,3708 | 1,0 | 7,19 | 0,92 | 30,00 | 216 | 28 | 28 | 188 | 0 |
| 130 | 7,9268 | 1,0 | 7,65 | 0,96 | 30,00 | 229 | 29 | 29 | 200 | 0 |
| 160 | 7,2137 | 0,9 | 7,57 | 0,95 | 30,00 | 227 | 29 | 29 | 198 | 0 |
| 190 | 7,8437 | 0,7 | 7,53 | 0,80 | 30,00 | 226 | 24 | 24 | 202 | 0 |
| 220 | 6,6736 | 0,7 | 7,26 | 0,70 | 30,00 | 218 | 21 | 21 | 197 | 0 |
| 240 | 5,5564 | 0,8 | 6,12 | 0,78 | 20,00 | 122 | 16 | 16 | 106 | 0 |
| SUMA | 66,1239 | 7,84 | 58,71 | 6,96 | 230,00 | 1700,00 | 203,00 | 203,00 | 1497,00 | 0,00 |

|  | ROBOTY ZIEMNE - UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KM | POWIERZCHNIA | ŚR. POWIERZCHNIA | ODLEGŁ. | OBJĘTOŚĆ | NA MIEJSCU | NADMIAR OBJĘTOŚCI |
|  | WYKOP | NASYP | WYKOP | NASYP |  | WYKOP | NASYP |  | WYKOP | NASYP |
|  | m2 | m2 |  | m3 |  | m3 |
| 10 | 7,0753 | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 4,1382 | 1,1 | 5,61 | 1,08 | 30,00 | 168 | 32 | 32 | 136 | 0 |
| 70 | 4,9859 | 0,8 | 4,56 | 0,92 | 30,00 | 137 | 28 | 28 | 109 | 0 |
| 100 | 4,0523 | 0,9 | 4,52 | 0,85 | 30,00 | 136 | 26 | 26 | 110 | 0 |
| 130 | 2,5623 | 1,1 | 3,31 | 1,00 | 30,00 | 99 | 30 | 30 | 69 | 0 |
| 150 | 2,7814 | 0,7 | 2,67 | 0,90 | 20,00 | 53 | 18 | 18 | 35 | 0 |
| 170 | 1,5883 | 0,4 | 2,18 | 0,57 | 20,00 | 44 | 11 | 11 | 33 | 0 |
| 200 | 0,4147 | 0,4 | 1,00 | 0,42 | 30,00 | 30 | 13 | 13 | 17 | 0 |
| 230 | 0,5531 | 0,0 | 0,48 | 0,21 | 30,00 | 15 | 6 | 6 | 9 | 0 |
| SUMA | 28,1515 | 6,50 | 24,34 | 5,95 | 220,00 | 682,00 | 164,00 | 164,00 | 518,00 | 0,00 |

|  |  | ROBOTY ZIEMNE - ulica prostopadła do ul.Matejki |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KM | POWIERZCHNIA | ŚR. POWIERZCHNIA | ODLEGŁ. | OBJĘTOŚĆ | NA MIEJSCU | NADMIAR OBJĘTOŚCI |
|  | WYKOP | NASYP | WYKOP | NASYP |  | WYKOP | NASYP |  | WYKOP | NASYP |
|  | m2 | m2 |  | m3 |  | m3 |
| 30 | 6,9 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 6,6 | 0,6 | 6,75 | 0,60 | 30,00 | 203 | 18 | 18 | 185 | 0 |
| 90 | 6,2 | 0,6 | 6,40 | 0,60 | 30,00 | 192 | 18 | 18 | 174 | 0 |
| SUMA | 19,7 | 1,80 | 13,15 | 1,20 | 60,00 | 395,00 | 36,00 | 36,00 | 359,00 | 0,00 |

|  | ROBOTY ZIEMNE - UL. OBOZOWA + nowy odcinek |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KM | POWIERZCHNIA | ŚR. POWIERZCHNIA | ODLEGŁ. | OBJĘTOŚĆ | NA MIEJSCU | NADMIAR OBJĘTOŚCI |
|  | WYKOP | NASYP | WYKOP | NASYP |  | WYKOP | NASYP |  | WYKOP | NASYP |
|  | m2 | m2 |  | m3 |  | m3 |
| 10 | 6,886 | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 4,6876 | 0,8 | 5,79 | 1,86 | 30,00 | 174 | 56 | 56 | 118 | 0 |
| 70 | 3,7259 | 0,7 | 4,21 | 0,76 | 30,00 | 126 | 23 | 23 | 103 | 0 |
| 100 | 6,7479 | 0,2 | 5,24 | 0,46 | 30,00 | 157 | 14 | 14 | 143 | 0 |
| 130 | 3,5862 | 1,9 | 5,17 | 1,05 | 30,00 | 155 | 32 | 32 | 123 | 0 |
| SUMA | 25,6336 | 6,52 | 20,40 | 4,13 | 120,00 | 612,00 | 125,00 | 125,00 | 487,00 | 0,00 |

|  | ROBOTY ZIEMNE - UL. STARYNOWSKA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KM | POWIERZCHNIA | ŚR. POWIERZCHNIA | ODLEGŁ. | OBJĘTOŚĆ | NA MIEJSCU | NADMIAR OBJĘTOŚCI |
|  | WYKOP | NASYP | WYKOP | NASYP |  | WYKOP | NASYP |  | WYKOP | NASYP |
|  | m2 | m2 |  | m3 |  | m3 |
| 10 | 0,5 | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 1,1 | 0,1 | 0,80 | 2,00 | 30,00 | 24 | 60 | 24 | 0 | 36 |
| SUMA | 1,6 | 4,00 | 0,80 | 2,00 | 30,00 | 24,00 | 60,00 | 24,00 | 0,00 | 36,00 |

|  | ROBOTY ZIEMNE - UL. GRZYBOWSKA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KM | POWIERZCHNIA | ŚR. POWIERZCHNIA | ODLEGŁ. | OBJĘTOŚĆ | NA MIEJSCU | NADMIAR OBJĘTOŚCI |
|  | WYKOP | NASYP | WYKOP | NASYP |  | WYKOP | NASYP |  | WYKOP | NASYP |
|  | m2 | m2 |  | m3 |  | m3 |
| 10 | 0,7388 | 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1,674 | 1,8 | 1,21 | 2,98 | 20,00 | 24 | 60 | 24 | 0 | 36 |
| 60 | 0,9128 | 1,7 | 1,29 | 1,78 | 30,00 | 39 | 53 | 39 | 0 | 14 |
| 90 | 0,2988 | 0,2 | 0,61 | 0,96 | 30,00 | 18 | 29 | 18 | 0 | 11 |
| 120 | 0,3384 | 0,5 | 0,32 | 0,32 | 30,00 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| SUMA | 3,9628 | 8,35 | 3,42 | 6,04 | 110,00 | 91,00 | 152,00 | 91,00 | 0,00 | 61,00 |

|  |  | ROBOTY ZIEMNE - UL. NOWOPROJEKTOWANA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KM | POWIERZCHNIA | ŚR. POWIERZCHNIA | ODLEGŁ. | OBJĘTOŚĆ | NA MIEJSCU | NADMIAR OBJĘTOŚCI |
|  | WYKOP | NASYP | WYKOP | NASYP |  | WYKOP | NASYP |  | WYKOP | NASYP |
|  | m2 | m2 |  | m3 |  | m3 |
| 20 | 8,3913 | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 7,1528 | 3,4 | 7,77 | 4,37 | 20,00 | 155 | 87 | 87 | 68 | 0 |
| 60 | 6,5973 | 4,3 | 6,88 | 3,85 | 20,00 | 138 | 77 | 77 | 61 | 0 |
| 80 | 2,4872 | 3,9 | 4,54 | 4,11 | 20,00 | 91 | 82 | 82 | 9 | 0 |
| 100 | 0,2411 | 7,0 | 1,36 | 5,47 | 20,00 | 27 | 109 | 27 | 0 | 82 |
| SUMA | 24,8697 | 23,98 | 20,55 | 17,80 | 80,00 | 411,00 | 355,00 | 273,00 | 138,00 | 82,00 |

|  |  | ROBOTY ZIEMNE - UL. NOWA TORUŃSKA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KM | POWIERZCHNIA | ŚR. POWIERZCHNIA | ODLEGŁ. | OBJĘTOŚĆ | NA MIEJSCU | NADMIAR OBJĘTOŚCI |
|  | WYKOP | NASYP | WYKOP | NASYP |  | WYKOP | NASYP |  | WYKOP | NASYP |
|  | m2 | m2 |  | m3 |  | m3 |
| 10 | 8,8284 | 15,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 0 | 27,7 | 4,41 | 21,42 | 30,00 | 132 | 643 | 132 | 0 | 511 |
| 70 | 6,6995 | 9,9 | 3,35 | 18,80 | 30,00 | 100 | 564 | 100 | 0 | 464 |
| 100 | 5,6365 | 6,7 | 6,17 | 8,30 | 30,00 | 185 | 249 | 185 | 0 | 64 |
| 130 | 3,0471 | 8,3 | 4,34 | 7,54 | 30,00 | 130 | 226 | 130 | 0 | 96 |
| 160 | 0,9267 | 11,9 | 1,99 | 10,13 | 30,00 | 60 | 304 | 60 | 0 | 244 |
| 190 | 3,7705 | 14,5 | 2,35 | 13,19 | 30,00 | 70 | 396 | 70 | 0 | 326 |
| 220 | 1,1918 | 7,3 | 2,48 | 10,88 | 30,00 | 74 | 326 | 74 | 0 | 252 |
| 250 | 0 | 25,7 | 0,60 | 16,47 | 30,00 | 18 | 494 | 18 | 0 | 476 |
| 280 | 0 | 21,6 | 0,00 | 23,61 | 30,00 | 0 | 708 | 0 | 0 | 708 |
| 310 | 0 | 29,5 | 0,00 | 25,54 | 30,00 | 0 | 766 | 0 | 0 | 766 |
| 340 | 0 | 40,5 | 0,00 | 34,98 | 30,00 | 0 | 1049 | 0 | 0 | 1049 |
| 370 | 0 | 38,3 | 0,00 | 39,40 | 30,00 | 0 | 1182 | 0 | 0 | 1182 |
| 400 | 0 | 15,2 | 0,00 | 26,78 | 30,00 | 0 | 803 | 0 | 0 | 803 |
| 430 | 0 | 19,0 | 0,00 | 17,12 | 30,00 | 0 | 514 | 0 | 0 | 514 |
| 460 | 0,4998 | 8,6 | 0,25 | 13,82 | 30,00 | 7 | 415 | 7 | 0 | 408 |
| 490 | 0,4691 | 12,8 | 0,48 | 10,73 | 30,00 | 15 | 322 | 15 | 0 | 307 |
| 520 | 0,4331 | 30,0 | 0,45 | 21,43 | 30,00 | 14 | 643 | 14 | 0 | 629 |
| 550 | 0,3268 | 48,8 | 0,38 | 39,42 | 30,00 | 11 | 1183 | 11 | 0 | 1172 |
| 580 | 0,3074 | 66,2 | 0,32 | 57,52 | 30,00 | 10 | 1726 | 10 | 0 | 1716 |
| 610 | 0,4856 | 68,8 | 0,40 | 67,49 | 30,00 | 12 | 2025 | 12 | 0 | 2013 |
| 640 | 0,4643 | 92,8 | 0,47 | 80,80 | 30,00 | 14 | 2424 | 14 | 0 | 2410 |
| 660 | 1,2478 | 107,1 | 0,86 | 99,95 | 20,00 | 17 | 1999 | 17 | 0 | 1982 |
| 690 | 0 | 124,7 | 0,62 | 115,89 | 30,00 | 19 | 3477 | 19 | 0 | 3458 |
| 720 | 0 | 116,2 | 0,00 | 120,46 | 30,00 | 0 | 3614 | 0 | 0 | 3614 |
| 750 | 0 | 74,6 | 0,00 | 95,40 | 30,00 | 0 | 2862 | 0 | 0 | 2862 |
| 780 | 0,9258 | 53,5 | 0,46 | 64,06 | 30,00 | 14 | 1922 | 14 | 0 | 1908 |
| 810 | 2,3701 | 36,0 | 1,65 | 44,74 | 30,00 | 49 | 1342 | 49 | 0 | 1293 |
| 840 | 1,3517 | 32,8 | 1,86 | 34,41 | 30,00 | 56 | 1032 | 56 | 0 | 976 |
| 870 | 0 | 31,8 | 0,68 | 32,34 | 30,00 | 20 | 970 | 20 | 0 | 950 |
| 900 | 0 | 38,1 | 0,00 | 34,95 | 30,00 | 0 | 1049 | 0 | 0 | 1049 |
| 930 | 0,698 | 13,7 | 0,35 | 25,90 | 30,00 | 10 | 777 | 10 | 0 | 767 |
| 960 | 0,0482 | 21,8 | 0,37 | 17,77 | 30,00 | 11 | 533 | 11 | 0 | 522 |
| 990 | 0 | 28,4 | 0,02 | 25,11 | 30,00 | 1 | 753 | 1 | 0 | 752 |
| 1020 | 0,0864 | 28,9 | 0,04 | 28,63 | 30,00 | 1 | 859 | 1 | 0 | 858 |
| 1050 | 3,9726 | 25,6 | 2,03 | 27,23 | 30,00 | 61 | 817 | 61 | 0 | 756 |
| 1080 | 9,5291 | 8,3 | 6,75 | 16,97 | 30,00 | 203 | 509 | 203 | 0 | 306 |
| 1100 | 10,21 | 2,9 | 9,87 | 5,64 | 20,00 | 197 | 113 | 113 | 84 | 0 |
| SUMA | 63,5263 | 1363,83 | 54,01 | 1354,82 | 1090,00 | 1511,00 | 39590,00 | 1427,00 | 84,00 | 38163,00 |

|  | ROBOTY ZIEMNE - UL. TORUŃSKA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KM | POWIERZCHNIA | ŚR. POWIERZCHNIA | ODLEGŁ. | OBJĘTOŚĆ | NA MIEJSCU | NADMIAR OBJĘTOŚCI |
|  | WYKOP | NASYP | WYKOP | NASYP |  | WYKOP | NASYP |  | WYKOP | NASYP |
|  | m2 | m2 |  | m3 |  | m3 |
| 1830 | 11,8766 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1850 | 10,2637 | 4,6 | 11,07 | 4,57 | 20,00 | 221 | 91 | 91 | 130 | 0 |
| 1880 | 4,3601 | 10,8 | 7,31 | 7,73 | 30,00 | 219 | 232 | 219 | 0 | 13 |
| 1910 | 4,0126 | 15,0 | 4,19 | 12,90 | 30,00 | 126 | 387 | 126 | 0 | 261 |
| 1930 | 1,4447 | 17,5 | 2,73 | 16,21 | 20,00 | 55 | 324 | 55 | 0 | 269 |
| 1950 | 1,616 | 13,6 | 1,53 | 15,51 | 20,00 | 31 | 310 | 31 | 0 | 279 |
| SUMA | 33,5737 | 65,96 | 26,83 | 56,92 | 120,00 | 652,00 | 1344,00 | 522,00 | 130,00 | 822,00 |

|  |  | ROBOTY ZIEMNE - UL. ŻURAWIA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KM | POWIERZCHNIA | ŚR. POWIERZCHNIA | ODLEGŁ. | OBJĘTOŚĆ | NA MIEJSCU | NADMIAR OBJĘTOŚCI |
|  | WYKOP | NASYP | WYKOP | NASYP |  | WYKOP | NASYP |  | WYKOP | NASYP |
|  | m2 | m2 |  | m3 |  | m3 |
| 810 | 20,2272 | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 840 | 17,7854 | 6,3 | 19,01 | 5,26 | 30,00 | 570 | 158 | 158 | 412 | 0 |
| 865 | 26,0228 | 2,3 | 21,90 | 4,27 | 25,00 | 548 | 107 | 107 | 441 | 0 |
| 900 | 16,3857 | 7,5 | 21,20 | 4,87 | 35,00 | 742 | 170 | 170 | 572 | 0 |
| 930 | 16,0744 | 9,2 | 16,23 | 8,33 | 30,00 | 487 | 250 | 250 | 237 | 0 |
| 960 | 13,3682 | 10,8 | 14,72 | 10,00 | 30,00 | 442 | 300 | 300 | 142 | 0 |
| 990 | 15,0235 | 10,4 | 14,20 | 10,57 | 30,00 | 426 | 317 | 317 | 109 | 0 |
| 1020 | 16,446 | 11,3 | 15,73 | 10,83 | 30,00 | 472 | 325 | 325 | 147 | 0 |
| 1050 | 16,673 | 9,9 | 16,56 | 10,59 | 30,00 | 497 | 318 | 318 | 179 | 0 |
| 1080 | 9,584 | 7,9 | 13,13 | 8,88 | 30,00 | 394 | 266 | 266 | 128 | 0 |
| 1110 | 19,9134 | 9,2 | 14,75 | 8,55 | 30,00 | 442 | 257 | 257 | 185 | 0 |
| 1140 | 19,971 | 8,8 | 19,94 | 9,01 | 30,00 | 598 | 270 | 270 | 328 | 0 |
| 1170 | 21,3553 | 7,2 | 20,66 | 8,03 | 30,00 | 620 | 241 | 241 | 379 | 0 |
| 1200 | 19,7832 | 6,0 | 20,57 | 6,64 | 30,00 | 617 | 199 | 199 | 418 | 0 |
| 1230 | 28,9011 | 2,7 | 24,34 | 4,37 | 30,00 | 730 | 131 | 131 | 599 | 0 |
| 1260 | 30,1135 | 2,8 | 29,51 | 2,73 | 30,00 | 885 | 82 | 82 | 803 | 0 |
| 1290 | 17,4204 | 7,5 | 23,77 | 5,11 | 30,00 | 713 | 153 | 153 | 560 | 0 |
| 1310 | 15,7662 | 7,1 | 16,59 | 7,26 | 20,00 | 332 | 145 | 145 | 187 | 0 |
| 1330 | 16,2756 | 8,8 | 16,02 | 7,95 | 20,00 | 320 | 159 | 159 | 161 | 0 |
| 1360 | 15,3148 | 0,4 | 15,80 | 4,62 | 30,00 | 474 | 139 | 139 | 335 | 0 |
| 1380 | 12,4297 | 4,7 | 13,87 | 2,53 | 20,00 | 277 | 51 | 51 | 226 | 0 |
| 1400 | 11,2941 | 5,0 | 11,86 | 4,84 | 20,00 | 237 | 97 | 97 | 140 | 0 |
| 1420 | 9,6825 | 3,7 | 10,49 | 4,36 | 20,00 | 210 | 87 | 87 | 123 | 0 |
| 1450 | 22,5872 | 0,2 | 16,13 | 1,93 | 30,00 | 484 | 58 | 58 | 426 | 0 |
| 1480 | 12,2411 | 8,6 | 17,41 | 4,36 | 30,00 | 522 | 131 | 131 | 391 | 0 |
| 1510 | 13,42 | 6,5 | 12,83 | 7,54 | 30,00 | 385 | 226 | 226 | 159 | 0 |
| 1540 | 11,3213 | 6,4 | 12,37 | 6,47 | 30,00 | 371 | 194 | 194 | 177 | 0 |
| 1570 | 10,5 | 0,9 | 10,91 | 3,67 | 30,00 | 327 | 110 | 110 | 217 | 0 |
| 1600 | 8,8729 | 2,0 | 9,69 | 1,45 | 30,00 | 291 | 44 | 44 | 247 | 0 |
| 1630 | 8,9916 | 1,5 | 8,93 | 1,75 | 30,00 | 268 | 53 | 53 | 215 | 0 |
| 1660 | 11,2879 | 0,6 | 10,14 | 1,06 | 30,00 | 304 | 32 | 32 | 272 | 0 |
| 1690 | 10,966 | 1,0 | 11,13 | 0,78 | 30,00 | 334 | 23 | 23 | 311 | 0 |
| 1720 | 10,5595 | 2,1 | 10,76 | 1,54 | 30,00 | 323 | 46 | 46 | 277 | 0 |
| 1740 | 9,6331 | 2,6 | 10,10 | 2,36 | 20,00 | 202 | 47 | 47 | 155 | 0 |
| 1770 | 13,1329 | 7,8 | 11,38 | 5,21 | 30,00 | 341 | 156 | 156 | 185 | 0 |
| SUMA | 549,3245 | 193,79 | 532,64 | 187,72 | 960,00 | 15185,00 | 5342,00 | 5342,00 | 9843,00 | 0,00 |

Z poważaniem

Naczelnik Wydziału Inwestycji

Krzysztof Tkacz