Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

Kołobrzeg 01.06.2010r

I.IV.7041-1/1/2007/10

wg. rozdzielnika

Dotyczy:  przetargu na „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II”.

Pytania i odpowiedzi - zestaw nr 19 :

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:

Pytanie nr 1

W związku z przygotowaniem oferty branży elektrycznej na w/w zadanie proszę o wyjaśnienie jakie ilości wykopów, zasypki i nasypania warstwy piasku ujmować w kosztorysie ofertowym w pozycjach:

-   dz. 2 – w przedmiarze brak wykopów a zasypania rowów jest 1320 m³, nasypanie warstwy piasku 2x930 m (kabli jest  927 m)

-   dz. 3 – w przedmiarze jest 1680 m³ wykopów i zasypania rowów, nasypanie warstwy piasku 2x1300 m (kabli jest 1142 m)

-   dz. 4 – w przedmiarze jest 1800 m³ wykopów i 1.320 m³ zasypania rowów, nasypanie warstwy piasku 2x1500 m (kabli jest 1500 m)

-   dz. 5 – w przedmiarze jest 144 m³ wykopów i zasypania rowów, nasypanie warstwy piasku 2x120 m (kabli jest 120 m)

Odpowiedź nr 1

W dziale 2, wykopy znajdują się w pozycji nr 31.

W odniesieniu do ilości wykopów i zasypania rowów (w działach 2,3,4 i 5) należy przyjąć szerokość wykopów 0,4m .

Zmieni to obmiar pozycji:

poz. 31 d.2 z 1116 m³ na 542,4 m³ (uwzględniając wykopy pod rury dwudzielne)

### poz. 46 d.2 z 1320 m³ na 437,6 m³ (z uwzględnieniem dosypanego piasku do wykopu)

poz. 47 d.3 z 1680 m³ 672 m³

poz. 63 d.3 z 1680 m³ na 568 m³ (z uwzględnieniem dosypanego piasku do wykopu)

poz. 73 d.4 z 1800 m³ na 720 m³

poz. 85 d.4 z 1500 m³ 600 m³ (z uwzględnieniem dosypanego piasku do wykopu)

poz. 93 d.5 z 144 m³ na 57,6 m³

poz. 108 d.5 z 144 m³ na 48 m³ (z uwzględnieniem dosypanego piasku do wykopu)

Z poważaniem

Naczelnik Wydziału Inwestycji

Krzysztof Tkacz