Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

Kołobrzeg 07.06.2010r

I.IV.7041-1/1/2007/10

wg. rozdzielnika

Dotyczy:  przetargu na „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II”.

Pytania i odpowiedzi zestaw nr 20:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:

W związku z ogłoszonym przetargiem na inwestycję "Poprawa dostępności do portu w Kołobrzegu od strony lądu - ETAP II", proszę o odpowiedź na pytania do przedmiaru i projektu mostu na Kanale Drzewnym w Kołobrzegu:

Pytanie nr 1

- Brak w przedmiarze pozycji wykonania konstrukcji wzmocnienia obudowy wykopu ze ścianek szczelnych rys. 5.1 i 5.2. Proszę o dodanie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź nr 1

Pozycja 7,8,9,10 dotyczy ścianek szczelnych obudowy wykopu. Dodano pozycję dotyczącą konstrukcji wzmacniającej obudowę wykopu.

| L.p | Numer specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Cena jendostk. | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 6 | M.14.00.00 | KONSTRUKCJE STALOWE |  |  |  |  |
| 6.1 | M.14.01.00 | Stal konstrukcyjna |  |  |  |  |
| 6.1.1 | M.14.01.02 | Konstrukcje stalowe ustroju niosącego ze stali S355 |  |  |  |  |
| 24b |  | - wykonanie konstrukcji wsporczej obudowy wykopu | t | 14,60 |  |  |
| 6.3 | M.14.03.00 | Montaż konstrukcji stalowych |  |  |  |  |
| 6.3.1 | M.14.03.01 | Montaż konstrukcji stalowych ustroju nośnego |  |  |  |  |
| 27a |  | - montaż konstrukcji wsporczej obudowy wykopu | t | 14,60 |  |  |

Pytanie nr 2

- Czy konstrukcja wzmacniająca ścianki szczelne będzie utracona, czy do odzysku? Jeżeli do odzysku, co z nią zrobić po demontażu?

Odpowiedź nr 2

Konstrukcja wzmacniająca ścianki obudowy wykopu jest do odzysku. Po demontażu materiał stanowi własność wykonawcy.

Pytanie nr 3

- W opisie technicznym na str. 6 błędnie zestawiono klasy betonu wg PN-91/S-10042 oraz PN-EN 206-1 (dla ustroju niosącego, przyczółków, skrzydełek, fundamentów, płyty przejściowej, kapy chodnikowej). Proszę o podanie obowiązujących klas betonów dla wymienionych elementów konstrukcyjnych. W przypadku przyjęcia nazewnictwa starej normy (nieaktualnej) proszę o podanie klas szczelności betonu.

Odpowiedź nr 3

beton

| Element konstrukcyjny | Klasa wytrzymałości wg PN-EN 206-1 | Klasa ekspozycji wg PN-EN 206-1 |
| --- | --- | --- |
| ustrój niosący | C40/50 | XC4+XD3+XF4 |
| przyczółki | C30/37 | XC4+XD3+XF4 |
| skrzydła | C30/37 | XC4+XD3+XF4 |
| fundamenty | C30/37 | XC4+XD3+XF4 |
| płyta przejściowa | C25/30 | XC4+XF4 |
| kapa chodnikowa | C25/30 | XC4+XD3+XF4 |
| schody prefabrykowane | C20/25 | XC4+XD3 |
| w-wa ochronna płyty przejściowej | C12/15 | XC4+XF4 |
| w-wa wyrównawcza płyty przejściowej | C12/15 | XC4+XF4 |
| chudy beton | C12/15 | – |

Szczelność 5%.

Pytanie nr 4

- Brak w projekcie określenia, czy do wykonania zbrojenia elementów konstrukcyjnych ma być stosowana stal żebrowana czy gładka. Proszę o doprecyzowanie.

Odpowiedź nr 4

Należy zbrojenie konstrukcji wykonać ze stali żebrowanej klasy AIIIN. Rodzaj i gatunek stali - BSt500s.

Pytanie nr 5

- Element 5.1.1. Beton Fundamentów Przyczółków w Deskowaniu - proszę doprecyzować jak ma zostać wykonane deskowanie. W obudowie ze ścianek szczelnych?

Odpowiedź nr 5

Należy obudowę ze ścianek szczelnych potraktować jako deskowanie tracone.

Pytanie nr 6

- Proszę o sprawdzenie obmiaru - poz. 5. Moim zdaniem źle policzono objętość wykopu ławy fundamentowej w KM 0+243,70 (zamiast objętości policzono powierzchnię) Ponadto objętości pomnożono x2. Analogicznie w poz. 6 (zasypanie wykopów). Proszę o skorygowanie przedmiarów.

Odpowiedź nr 6

Poprawione pozycje podano poniżej

| L.p | Numer specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Cena jendostk. | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 3 | M.11.00.00 | FUNDAMENTY |  |  |  |  |
| 3.1 | M.11.01.00 | Roboty Ziemne |  |  |  |  |
| 3.1.1 | M.11.01.01.b | Wykopy Pod Fundamenty w Gruncie Spoistym Bez Umocnienia |  |  |  |  |
| 5 |  | - wykopy pod ławy fundamentowe przyczółków i podpór pośrednich wykonanych w gruncie spoistym | m3 | 1 075,44 |  |  |
| 3.1.2 | M-11.01.04 | Zasypanie Wykopów Wraz z Zagęszczeniem. |  |  |  |  |
| 6 |  | - zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu | m3 | 894,17 |  |  |

Pytanie nr 7

- W przedmiarze nie uwzględniono izolacji bitumicznej płyty przejściowej - przekrój 1-1 rys. 3.0. Proszę o dodanie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź nr 7

Należy uwzględnić izolację płyty przejściowej. Izolacja bitumiczna z papy termozgrzewalnej, jedna warstwa. Poniżej dodatkowa pozycja przedmiarowa

| L.p | Numer specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Cena jendostk. | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 7.2 | M.15.02.00 | Izolacje Grube |  |  |  |  |
| 7.2.1 | M.15.02.03 | Izolacje Bitumiczne Termozgrzewalne |  |  |  |  |
| 30a |  | - wykonanie izolacji na płycie przejściowej z papy termozgrzewalnej wraz z gruntowaniem, jednowarstwowo | m2 | 123,20 |  |  |

Pytanie nr 8

- W przedmiarze nie uwzględniono betonu podkładowego pod płytami przejściowymi. Proszę o dodanie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź nr 8

Należy wykonać beton podkładowy gr. 10cm z betonu B15. Poniżej poprawiona pozycja

| L.p | Numer specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Cena jendostk. | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 5.2 | M.13.02.00 | Beton Niekonstrukcyjny Bez Deskowania |  |  |  |  |
| 5.2.1 | M.13.02.01 | Beton Podkładowy i Ochronny |  |  |  |  |
| 23 |  | - wykonanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe gr. 10cm z betonu B15 | m3 | 123,20 |  |  |

Pytanie nr 9

- Pozycja 23 - brak w projekcie rysunku z warstwą ochronną betonową na płycie przejściowej. Na rysunku płyty jest jedynie otulina o gr. 50 mm - czy nie zaszła pomyłka w obmiarze? Jeżeli nie, z jakiego betonu należy wykonać warstwę ochronną? Czy powinno się założyć siatkę wzmacniającą (zapisane w SST)? Jeżeli tak - proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź nr 9

Jako warstwę ochronną wykonać warstwę z gruntu stabilizowanego cementem według nowododanej SST D.04.05.01. (w załączeniu). Dodano do przedmiaru pozycję kosztorysową:

| L.p | Numer specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Cena jendostk. | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 1.1.1a | D.04.05.01 | Grunt stabilizowany cementem |  |  |  |  |
| 1a |  | - wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem na płytach przejściowych gr. średnia 23cm. | m3 | 28,34 |  |  |

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

D.04.05.01
	
Grunt Stabilizowany Cementem

# Wstęp

## Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w związku z zadaniem: „Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu – Etap II.

## Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstwy z gruntu stabilizowanego cementem na płytach przejściowych.

## Określenia podstawowe

Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby również dodatków ulepszających grunt, jak np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach.

Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.

Podłoże gruntowe ulepszone cementem - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy.

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i SST DM.00.00.00.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM.00.00.00. “Wymagania ogólne”.

# Materiały

## Wymagania ogólne

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST DM.00.00.00. “Wymagania ogólne”.

## Stosowane materiały

### Cement

Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701.

Wymagania dla cementu:

| Lp. | Właściwości | Klasa cementu 32,5 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: cement portlandzki bez dodatków, cement hutniczy, cement portlandzki z dodatkami | 16 16 16 |
| 2 | Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: | 32,2 |
| 3 | Czas wiązania: początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h | 60 12 |
| 4 | Stałość objętości, mm, nie więcej niż | 10 |

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300.

Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.

Czas przechowywania cementu nie powinien przekraczać 3 miesięcy. Powinien być przechowywany w sposób zapewniający odizolowanie od dostępu wilgoci. Każda partia (dostawa) cementu powinna posiadać certyfikat zgodności.

### Grunty.

Przydatność gruntów należy ocenić na podstawie badań laboratoryjnych, wykonanych wg metod podanych w PN-S-96012.

Grunty powinny spełniać następujące wymagania:

| Lp. | Właściwości | Wymagania | Badania według |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uziarnienie ziarn przechodzących przez sito # 40 mm, % (m/m), nie mniej niż, ziarn przechodzących przez sito # 20 mm, % (m/m), powyżej ziarn przechodzących przez sito # 4 mm, % (m/m), powyżej cząstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), poniżej | 100 85 50 20 | PN-B-04481 |
| 2 | Granica płynności, % (m/m), nie więcej niż | 40 | PN-B-04481 |
| 3 | Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie więcej niż | 15 | PN-B-04481 |
| 4 | Odczyn pH | od 5 do 8 | PN-B-04481 |
| 5 | Zawartość części organicznych, % (m/m), nie więcej niż | 2 | PN-B-04481 |
| 6 | Zawartość siarczanów w przeliczeniu na SO3, % (m/m), nie więcej niż | 1 | PN-B-06714-28 |

O ile grunty nie spełniają wymagań określonych w tabeli powyżej, to mogą być poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi, itp. Zaleca się użycie gruntu spełniającego następujące wymagania:

- wskaźnik piaskowy - 20 do 50 wg BN-64/8931-01,

- zawartość ziaren pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,

- zawartość ziaren przechodzących przez sito 0,075 mm - nie więcej niż 15%.

Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem.

### Woda

Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, powinna być “odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250:1988, nie powinna wydzielać zapachu gnilnego.

### Dodatki ulepszające.

W wypadkach uzasadnionych stosuje się następujące dodatki ulepszające:

- wapno niegaszone lub suchogaszone - z certyfikatem producenta stwierdzającym zgodność z wymaganiami podanymi w PN-B-30020:1990,

- popioły lotne - powinny spełniać wymagania podane w PN-S-96035,

- chlorek wapniowy - powinien posiadać certyfikat producenta stwierdzający zgodność właściwości z wymaganiami podanymi w PN-C-84127:1975.

### Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

Wymagania dla gruntów stabilizowanych cementem

| Lp. | Rodzaj warstwy | Wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą | Wskaźnik mrozoodporności |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | po 7 dniach [MPa] | po 28 dniach [MPa] |  |
| 1 | Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem na płytach przejściowych Rm=2,50MPa gr. 10 cm | 1,6 | 2,5 | 0,7 |

# Sprzęt

## Wymagania ogólne

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom SST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne".

## Dobór sprzętu

Do przygotowania mieszanki można stosować wytwórnie mieszanki betonowej typu cyklicznego. Mieszarka

- stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego

- dozowania gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody, gwarantujące następujące tolerancje

- dozowania, wyrażone w stosunku do masy suchej mieszanki:

- kruszywo ± 3%,

- cement ± 0,5%,

- woda ± 2% w stosunku do wilgotności optymalnej.

Do układania mieszanki stosuje się układarki lub równiarki, a do zagęszczania walce gładkie, wibracyjne lub ogumione; w miejscach trudnodostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. Ponadto należy stosować prowadnice (o ile Inspektor Nadzoru nie zdecyduje inaczej).

# Transport

## Wymagania ogólne

Transport powinien odpowiadać wymaganiom SST DM.00.00.00.

## Dobór środków transportu

Transport mieszanki może być prowadzony dowolnymi środkami pod warunkiem, że nie powoduje on:

segregacji składników,

zmian składu mieszanki,

zanieczyszczenia mieszanki,

zawilgocenia mieszanki.

Do transportu mieszanki można używać samochodów samowyładowczych.

# Wykonanie robót

## Wymagania ogólne

Ogólne warunki wykonywania robót podano w SST DM.00.00.00. “Wymagania ogólne”.

Nie wolno prowadzić robót, gdy podłoże jest zamarznięte oraz podczas opadów deszczu oraz gdy prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5°C w czasie najbliższych 7 dni.

## Zakres wykonywanych robót:

### Przygotowanie podłoża

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

Po wytyczeniu podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi układanej warstwy zgodnie z dokumentacją projektową. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem w stanie niezagęszczonym.

Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy.

### Projektowanie mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo - kruszywowej

Wykonawca opracuje na koszt własny receptę na mieszankę cementowo-gruntową i cementowo – kruszywową Zawartość cementu nie powinna być większa niż 6% w przypadku podbudowy i 8% w przypadku ulepszonego podłoża.

Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, z tolerancją +10%, - 20%.

Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości mieszanki określonej w niniejszej SST.

Na co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki. Wraz z projektem Wykonawca dostarczy próbki gruntu, cementu i ewentualnych dodatków, pobrane w obecności Inspektora Nadzoru.

### Ułożenie warstwy.

Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej. Czas mieszania w mieszarkach stacjonarnych nie powinien być krótszy od 1 minuty.

Stabilizacja wykonana będzie w jednej warstwie wg technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice zgodnie z projektowaną niweletą, a podłoże zwilżyć wodą.

Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu.

Przewiduje się wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem na płytach przejściowych, Rm=6,0-9,0 MPa pod nawierzchnie j.w. Przygotowane wcześniej podłoże należy oczyścić ze wszelkich zanieczyszczeń oraz sprawdzić jego cechy geometryczne i zagęszczenie. Wszelkie koleiny i powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia od wymaganej równości, spadków poprzecznych lub rzędnych, powinny być naprawione. Przed zagęszczaniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy należy wykorzystać prowadnice, chyba że Inspektor Nadzoru wyrazi zgodę na przyjęcie innej technologii. po wyprofilowaniu warstwy należy bezzwłocznie przystąpić do jej zagęszczania za pomocą walców gładkich, wibracyjnych i ogumionych w sposób określony przez Inspektora Nadzoru.

### Zagęszczanie

Zagęszczanie należy prowadzić przy użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.

Zagęszczenie i obróbka powierzchni muszą być zakończone przed upływem 2 godzin od chwili dodania wody do mieszanki i należy je kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 wg normalnej próby Proctora, zgodnie z normą PN-B-04481:1988. Należy zwrócić szczególną uwagę na zagęszczenie mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. w miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonywanie warstwy na całej szerokości. w przeciwnym razie należy każdorazowo zwilżyć wodą pionową krawędź wykonanego pasa, przed ułożeniem następnego. Przy wykonywaniu spoin poprzecznych należy najpierw obciąć pionową krawędź bezpośrednio po ułożeniu i zagęszczeniu mieszanki, a następnie zwilżyć ją wodą. od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa nie przekracza 60 minut.

### Pielęgnacja

Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki, aby zapewnić prawidłową pielęgnację gruntu stabilizowanego cementem.

Pielęgnacja powinna być prowadzona wg jednego z następujących sposobów:

- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,

- przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o szerokości co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przez zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

- przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielęgnacji zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały do tego celu przeznaczone mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i sprzętu po warstwie gruntu stabilizowanego w ciągu 7 dni od jej ułożenia. po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być utrzymywane w dobrym stanie.

Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową warstwę do ruchu

budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia warstwy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikających z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania bieżących napraw warstwy uszkodzonej wskutek

oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia warstwy.

Warstwa ta musi być zabezpieczona przed zimą kolejną wyżej leżącą warstwą nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

# Kontrola jakości robót

## Wymagania ogólne

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST DM.00.00.00. “Wymagania ogólne”.

Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodności

wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową i SST. Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu.

## Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania gruntów i kruszyw, w zakresie ich zgodności z niniejszą SST.

## Kontrola robót

### Częstotliwość i zakres badań określa poniższa

| Lp | Wyszczególnienie badań | Częstotliwość badań |
| --- | --- | --- |
|  |  | Minimalna ilość badań na dziennej działce roboczej | Maksymalna powierzchnia warstwy przypadająca na 1 badanie [m ] |
| 1. 2. 3. | Uziarnienie mieszanki gruntu Wilgotność mieszanki gruntu z cementem Zagęszczenie warstwy | po 2 | 600 |
| 4. | Grubość warstwy | 3 400 |
| 5. | Wytrzymałość na ściskanie 7-dniowa i 28-dniowa | 6 | 400 |
| 6. | Mrozoodporność | przy projektowaniu i w wypadkach wątpliwych |
| 7. | Badania cementu | przy projektowaniu składu mieszanki i przy każdej zmianie |
| 8. | Badania wody (wg PN-B-32250:1988) | dla każdego wątpliwego źródła |
| 9. | Badanie właściwości gruntu lub kruszywa | dla każdej partii i przy każdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa |

### Sposób badań i dopuszczalne tolerancje:

Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa - próbki do badań pobierać z mieszarek. Uziarnienie powinno odpowiadać ustaleniom niniejszej SST.

Wilgotność mieszanki gruntu lub z cementem powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu mieszanki z tolerancją +10% i -20% jej wartości.

Zagęszczenie warstwy - mieszanka powinna być zagęszczona do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 wg BN-77/8931-12.

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m od krawędzi warstwy. Grubość warstwy nie może się różnić od projektowanej o więcej niż +1 cm.

Wytrzymałość na ściskanie 7-dniowa i 28-dniowa - określa się ją na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem. Próbki należy formować i przechowywać w zgodności z właściwymi normami, dotyczącymi stabilizacji.

Trzy próbki należy badać po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki powinny być zgodne z ustaleniami niniejszej SST.

Mrozoodporność - wskaźnik mrozoodporności powinien być zgodny z niniejszą SST.

Badania cementu - dla każdej dostawy Wykonawca powinien określić własności podane w niniejszej SST.

Badania wody - w przypadkach wątpliwych należy wykonać badania wg PN-B-32250:1988.

Badanie właściwości gruntu lub kruszywa - należy badać przy każdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. Właściwości powinny być zgodne z niniejszą SST.

O ile stosuje się dodatki ulepszające, to zakres i charakter badań określi Inspektor Nadzoru.

Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych warstwy Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy określa poniższa tabela:

| Lp | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość warstwy | 10 razy na 1 km |
| 2. | Równość podłużna | co 20 m łatą |
| 3. | Równość poprzeczna | 10 razy na 1 km |
| 4. | Spadki poprzeczne | j.w. |
| 5. | Rzędne wysokościowe | co 20 m |
| 6 | Ukształtowanie osi w planie | co 100 m |
| 7. | Grubość warstwy | W trzech punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 |

Szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej więcej niż +10 cm i -5cm.

Równość - nierówności podłużne warstwy należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931 -04. Nierówności poprzeczne warstwy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie powinny przekraczać 15 mm.

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją +0,5%.

Rzędne wysokościowe - różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej warstwy, a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +0 cm, -2 cm.

Ukształtowanie osi w planie - oś warstwy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż +5 cm.

Grubość warstwy - grubość warstwy należy mierzyć poprzez wykonanie otworów na całą jej głębokość, w odległości co najmniej 0,5 m od krawędzi niezwłocznie po zagęszczeniu warstwy.

Przynajmniej w 50% otworów grubość ta powinna być co najmniej równa projektowanej, a w żadnym otworze niedomiar grubości nie może być większy od dopuszczalnego. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać +10% i -15% projektowanej grubości.

# Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru podaje SST DM.00.00.00. “Wymagania ogólne”.

Jednostką obmiaru jest 1 m3 wykonanej warstwy z gruntu stabilizowanego. Ilość robót przedstawionych do obmiaru powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową i ustaleniami Inspektora Nadzoru. nie powinien on obejmować żadnych ilości robót niezaakceptowanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

# Odbiór robót

Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z SST DM.00.00.00. “Wymagania ogólne”.

Odbiór na podstawie oceny wizualnej, pomiarów, certyfikatów zgodności i badań jakościowych materiałów zgodnie z ustaleniami niniejszej SST.

# Podstawa płatności

Zgodnie z SST DM.00.00.00. “Wymagania ogólne”, na podstawie jednostek obmiaru wg pkt. 7, zgodnie z obmiarem oraz po sprawdzeniu jakości robót. Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: warstwę z gruntu stabilizowanego cementem, Rm=6,0-9,0 MPa: Cena 1 m3 obejmuje wykonanie następujących robót:

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,

zaprojektowanie mieszanki,

dowiezienie materiałów i sprzętu,

wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

oczyszczenie podłoża, nawilżenie, ustawienie prowadnic,

ułożenie, zagęszczenie i pielęgnację warstwy,

rozbiórkę prowadnic,

uporządkowanie terenu,

wykonanie badań i pomiarów,

odwiezienie sprzętu i oznakowania.

# Przepisy związane

## Normy

PN-B-04300	Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych.

PN-B-04481:1988	Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

PN-B-06714-12	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.

PN-B-06714-15	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.

PN-B-06714-26	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  organicznych.

PN-B-06714-28	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.

PN-B-06714-37	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

PN-B-06714-38	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego.

PN-B-06714-39	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego.

PN-B-06714-42	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie

PN-B-19701	Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

PN-B-32250:1988	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-S-96012	Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem.

## Inne dokumenty

Katalog typowych nawierzchni jezdni podatnych IBDiM Warszawa 1997

OST D.04.05.00. Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami

hydraulicznymi. GDDP Warszawa 1998.

Pytanie nr 10

- Poz. 28 - Ilukrotne ma być zabezpieczenie izolacją przeciwwilgociową? SST nie określa - 1 lub 2-krotnie. Proszę o ew. skorygowanie przedmiaru.

Odpowiedź nr 10

Na płycie pomostu należy wykonań dwie warstwy izolacji z papy zgrzewalnej.

Poprawiona pozycja przedmiarowa:

| L.p | Numer specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Cena jendostk. | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 7 | M.15.00.00 | IZOLACJE |  |  |  |  |
| 7.1 | M.15.01.00 | Izolacja Cienka |  |  |  |  |
| 7.1.1 | M.15.01.02 | Powłoka Ochronna Zasypywanych Elementów Betonowych |  |  |  |  |
| 28 |  | - wykonanie izolacji na płycie mostu z papy termozgrzewalnej wraz z gruntowanie; dwie warstwy | m2 | 621,85 |  |  |

Wartość w obmiarze jest to powierzchnia jaką należy zaizolować podwójną warstwą papy termozgrzewalnej.

Pytanie nr 11

- Poz. 29 - Czy podłoże pod szpachlą elastyczną powinno być gruntowane? Jak?

Odpowiedź nr 11

Podłoże należy zagruntować zgodnie z zaleceniami technologicznymi producenta danego materiału zastosowanego do szpachlowania.

Zapis z SST M.15.01.03. Powierzchniowe Zabezpieczenie Betonu, pkt 2:

„Jako materiał należy zastosować środek powłokowy do ochrony konstrukcji betonowych o zdolności pokrywania zarysowań do 0.1mm dla podpór i płyt i 0.3mm dla belek policzkowych oraz elementów drugorzędnych wraz z odpowiednim (zgodnym z instrukcją Producenta i Aprobatą Techniczną) środkiem gruntującym i ewentualnie szpachlówką wyrównującą.”

Pytanie nr 12

- Brak w przedmiarze drenażu za korpusem podpór (rys. 3.0.). Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź nr 12

Dołożono pozycję związaną z drenażem za płytą przejściową

| L.p | Numer specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Cena jendostk. | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 12 | M.20.00.00. | INNE ROBOTY DODATKOWE |  |  |  |  |
| 12.1 | M.20.01.00. | Roboty różne |  |  |  |  |
| 12.1.1. | M.20.01.02 | Drenaż poziomy i pionowy |  |  |  |  |
| 39 |  | - wykonanie drenażu poziomego za płytą przejściową z rur perforowanych 100 w obsypce filtracyjnej | m | 41,00 |  |  |

Poniżej poprawiona SST M.20.01.02 Drenaż poziomy i pionowy.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

M.20.01.02.
	
Drenaż Poziomy i Pionowy

# Wstęp

## Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy filtracyjnej przy budowie obiektów mostowych w ramach zadania „Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu – Etap II”.

## Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem drenażu poziomego (rurowego w obsypce filtracyjnej) za płytą przejściową.

## Określenia podstawowe

warstwa filtracyjna - warstwa odwadniająca przestrzenie za korpusami podpór przyczółkowych

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze Szczegółową Specyfikacjami Technicznymi oraz normami.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów zgodnych ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inżyniera Projektu.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D. 00.00.00 "Wymagania ogólne".

# Materiały

## Drenaż rurowy

Rura perforowana (100, żwir, tkanina filtracyjna

Zaleca się wykonanie warstw filtracyjnych z tłucznia i żwiru.

Dla zabezpieczenia przed przemieszczaniem się cząstek gruntu z zasypu do rury odpływowej, grunt wchodzący w skład warstwy filtracyjnej powinien mieć średnicę min 50 mm. Rura powinna być owinięta tkaniną filtracyjną o minimalnej wodoprzepuszczalności 30 l/m2s, gramaturze min. 100 g/m2 i odporności na przebicie min 2500 N, posiadająca aktualną Aprobatę Techniczną.

# Sprzęt

Do wykonania robót wg niniejszej SST należy używać drobnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera Projektu.

# Transport

Transport materiałów warstwy filtracyjnej musi być zaakceptowany przez Inżyniera Projektu.

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstwy filtracyjnej powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.

# Wykonanie Robót

## Warstwa filtracyjna - pozioma

Zaleca się przyjmować grubość warstwy filtracyjnej w zależności od współczynnika filtracji zasypu. Dla przyjętego w SST M-11.01.04 zasypu z piasku średniego i gruboziarnistego, przy k= 10E-5 m/s grubość warstwy filtracyjnej powinna wynosić ~30 cm.

# Kontrola Jakości Robót

Wykonanie zasypu należy prowadzić zgodnie z PN-68/B-06050.

# Obmiar Robót

Jednostką obmiaru jest l mb drenażu poziomego z warstwą filtracyjną gr. 30 cm.

# Odbiór Robót

Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami PN-68/B-06050. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy za niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. w takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

# Podstawa Płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D. 00.00.00. reszta jak poniżej. Płatność za jednostkę wykonanego drenażu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.

Cena 1mb wykonania drenażu poziomego obejmuje :

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup materiałów niezbędnych do wykonania robót,

- wykonanie drenażu poziomego z rury perforowanej określonej średnicy owiniętej tkaniną filtracyjną i obsypanej obsypką żwirową gr. 30 cm

- oczyszczenie miejsca pracy,

- uporządkowanie miejsca robót,

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji.

# Przepisy Związane

## Normy

PN-68/B-06030	Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Pytanie nr 13

- Brak w przedmiarze pozycji związanych z umocnieniem stożków przyczółków (rys. 3.0, 15.0). Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedż nr 13

Przedmiar do tych robót znajduje się w przedmiarze o tytule umocnienie skarp.

Pytanie nr 14

- Brak w przedmiarze pozycji związanych z materacami gabinowymi, koszami siatkowo kamiennymi i ściekami kamiennymi oraz przygotowania podłoża pod nie m. in. ułożenie geowłókniny (rys. 3.0, 15.0. i SST). Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź nr 14

Przedmiar do tych robót znajduje się w przedmiarze o tytule umocnienie skarp.

Pytanie nr 15

- Czy mają zostać wykonane próbne obciążenia mostu? W jakiej pozycji zostały uwzględnione? Ew. proszę o dodanie pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź nr 15

Należy wykonać próbne obciążenia zgodnie z SST. Poniżej brakująca pozycja

| L.p | Numer specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Cena jendostk. | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 12.1.2. | M.20.01.02 | Drenaż poziomy i pionowy |  |  |  |  |
| 40 |  | - wykonanie próbnych obciążeń mostu wraz z pracami towarzyszącymi i analizą wyników | m | 1,00 |  |  |

Pytanie nr 16

- Brak w dokumentacji projektu próbnego obciążenia - powołuje się na niego SST, bez niego trudno o wycenę próbnego obciążenia. Proszę o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź nr 16

Wykonanie projektu próbnych obciążeń leży w gestii wykonawcy.

Pytanie nr 17

- Brak w przedmiarze pozycji związanych z wykonaniem schodów terenowych, obrzeży przy schodach oraz balustrady schodów (rys. 3.0). Proszę o uzupełnienie przedmiaru oraz dokumentacji. Jaki typ schodów i balustrady?

Odpowiedź nr 17

Przedmiar do tych robót znajduje się w przedmiarze o tytule umocnienie skarp.

Pytanie nr 18

- Brak w przedmiarze pozycji związanej z ustawieniem marek pod balustrady i bariery. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź nr 18

Przedmiar do tych robót znajduje się w przedmiarze o tytule umocnienie skarp.

Pytanie nr 19

- Brak w przedmiarze pozycji związanej z wykonaniem zbrojenia i zabetonowania oczepu ścianki szczelnej (rys.15.0). Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź nr 19

Przedmiar do tych robót znajduje się w przedmiarze o tytule umocnienie skarp.

Pytanie nr 20

- Proszę o doprecyzowanie typów łożysk i ich nośności. W projekcie pojawiają się łożyska neoprenowe (rys. 3.0), elastomerowe (opis str. 8), garnkowe (przedmiar poz. 34) bez podanej nośności.

Odpowiedź nr 20

Należy wykonać łożyska elastomerowe o charakterystykach zgodnych z rysunkiem 6,0.

Pytanie nr 21

- Proszę o doprecyzowanie sposobu zdylatowania płyt przejściowych (rys. 12.0) i umieszczenie dylatacji w przedmiarze.

Odpowiedź nr 21

Dylatację wykonać jako przekładki styropianowe.

Z poważaniem

Naczelnik Wydziału Inwestycji

Krzysztof Tkacz