Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

Kołobrzeg 08.06.2010r

I.IV.7041-1/1/2007/10

wg. rozdzielnika

Dotyczy:  przetargu na „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II”.

Pytania i odpowiedzi - zestaw nr 27:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:

Pytanie nr 1

Dotyczy poz. 7 przedmiaru Przepust nr 1 i 2

W poz. 7 przedmiaru przepustu nr 1 i 2 podano wykonanie stalowych konstrukcji wielopłaszczyznowych z blachy falistej w ilości  2 sztuki.

Dla konstrukcji obiektu P1 oraz P2 istnieje rozbieżność  pomiedzy częścią  rysunkową,  a SST M.14.03.06. Konstrukcja SC-14B w części rysunkowej nie posiada pionowych zakończeń (jest ścięta  zgodnie z nachyleniem skarpy),  a w SST widnieją  zapisy o pionowych zakończeniach tzw. skrzydełkach na wlocie/ wylocie o wartościach X1(dolne)=1,64 [m] oraz X2(górne)=0.77/0.83 [m].

Wskazane jest ze względów technologicznych wykonanie konstrukcji o skrzydełku dolnym

o wysokości min 180[mm] oraz długości konstrukcji dołem zgodnie z formuła Ld=38+nx762+38 [mm];

Gdzie:

n- ilość  półpierścieni,

762 [mm]-moduł szerokości arkusza blachy w osiach otworów na śruby,

38 [mm] – zakład od osi otworów na śruby do swobodnej krawędzi na wlocie/wylocie konstrukcji.

Prosimy Zamawiającego o skorygowanie sprzecznych zapisów  wraz z uwzględnieniem długości konstrukcji stalowej wg wytycznych podanych powyżej.

Dla konstrukcji SuperCor SC-14B wystarczająca z punktu widzenia statyki oraz trwałości konstrukcji jest blacha o grubości 5.5 [mm] . W STT podano wykonanie konstrukcji SuperCor 
SC-14B  z blachy grub. 7,0 [mm]. Prosimy o podanie czy można do wykonania przepustów zastosować konstrukcję SuperCor z blachy grub. 5,5 [mm].

Dokumentacja nie zawiera długości konstrukcji mierzonej górą. Prosimy Zamawiającego o podanie długości mierzonej górą dla przepustu nr 1 i 2.

Odpowiedź nr 1

Dla przepustu 1 i 2 należy przyjąć następujące parametry konstrukcji z blach falistych typu SuperCor SC-14B:

- Ld=35 890 mm

- Lg=28 690 mm

- skrzydełko dolne wysokości h=180 mm

- grubość blachy 5,5 mm

Z poważaniem

Naczelnik Wydziału Inwestycji

Krzysztof Tkacz