ta 	Kołobrzeg  12.05.2010

Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

I.III.7041- 7/07

................................................................

...............................................................

wg rozdzielnika

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Budowa ciągu komunikacyjnego z osiedla Radzikowo III do morza” w ramach  projektu: „Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie-Kołobrzeg -Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy rowerowej nr 10”.

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007r nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2

Pytanie 1.  Czy występuje regulacja pionowa włazów, kratek itp.…? Jeśli tak czy należy uzupełnić przedmiar i o jakie ilości?

Odp. 1 .

Nie występuje regulacja. Obiekt nie posiada studni ani wpustów.

Pytanie 2.  Na rys. konstrukcyjnych występuje warstwa podbudowy z betonu na rys. 5.1 gr.12 cm natomiast na rys 5.2 gr.20 cm, w przedmiarze natomiast występuje w poz. 41 podbudowa gr. 8 cm i sama tylko krotność, natomiast w poz. 48 warstwa gr. 12 cm  Jakie powinny być grubości podbudowy betonowej oraz powierzchni? Prosimy o poprawienie przedmiaru.

Odp. 2.

Podbudowa gr. 12 cm dotyczy ścieżki rowerowej na całej długości, wyjątek stanowią odcinki skrzyżowań z ul. Wylotową i Klonową gdzie zwiększa się grubość o dodatkowe 8 cm (54 m2).

Pytanie 3. Co należy zrobić z ziemią z wykopów ? Czy należy uzupełnić przedmiar o wywóz ziemi, jeśli tak to jakie ilości i na jaką odległość ?

Odp. 3.

Ziemia z wykopów zostanie zużyta na miejscu budowy do uzupełnienia korpusu ciągu komunikacyjnego w części poboczy i skarp. Ewentualny nadmiar zostanie zużyty do wyrównania lokalnych nierówności.

Pytanie 4. Czy Zamawiający ma określony typ ławek i koszy na śmieci? Jeśli tak prosimy o ich udostępnienie.

Odp. 4.

Typ ławek i koszy na śmieci wraz z odpowiednimi wymiarami został przedstawiony na załączniku nr 1 i 3.

Pytanie 5. W poz. 11 jakiej grubości mają być płyty? Czy należy uwzględnić również koszt zakupu płyt, czy będą to płyty zamawiającego?

Odp. 5.

W przedmiarze wskazano zakres wykonania dróg technologicznych z płyt o gr. 15cm, które po wykorzystaniu będą zdemontowane. Należy uwzględnić koszty ich zakupu. Płyty te staną się własnością Zamawiającego. Zdemontowane płyty należy wywieźć w miejsce ustalone z Zamawiającym, na odległość ok. 10 km.

Pytanie 6. Dlaczego w przedmiarze występują dwie warstwy geowłókniny, tj. poz. 33 i 37 ?

Odp. 6.

Warstwa geowłókniny określona w poz. 37 jest układana bezpośrednio pod konstrukcją nawierzchni ścieżki (jak na przekrojach). Natomiast dodatkowa warstwa geowłókniny (szer. 5,0mb) z poz. 33 to warstwa, którą należy ułożyć na podłożu gruntowym w celu jego wzmocnienia (w linii istniejącego profilu podłoża) .

Pytanie 7. Nasypy mają być wykonane z gruntu miejscowego czy należy uwzględnić koszt materiału z dowozem ?

Odp. 7.

Nasypy powinny być wykonane z gruntu gat. I-II z kosztami jego zakupu – wg poz. 34.

Pytanie 8.Na ile miejsc postojowych mają być stojaki na rowery?

Odp. 8.

Ilość miejsc postojowych wynika z załącznika nr 2.

Pytanie 9.  Dotyczy opraw oświetleniowych wzdłuż ścieżki rowerowej . Czy na jednym słupie mają być montowane dwie oprawy czy jedna ?

Odp. 9.

Na obecnym etapie prac na słupie wys. 10m ma być montowana jedna oprawa na wysokości 7m, zgodnie z opisem w projekcie elektrycznym.

Pytanie 10. Płyty drogowe z rozbiórki mają zostać zutylizowane, czy przewiezione na wskazane miejsce przez zamawiającego ?

Odp. 10.

Płyty mają być przewiezione na wskazane miejsce przez zamawiającego

Pytanie 11. Czy zamawiający przewiduje zwolnienie z opłat administracyjnych za wycinkę drzew. Jeśli nie to proszę o zestawienie z inwentaryzacji z naliczoną kwota opłat.

Odp. 11.

Wykonawca nie będzie ponosił opłat administracyjnych z tytułu wycinki drzew. Zamawiający oczekuje na ostateczną zgodę w sprawie wycinki z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Pytanie 12. Pytanie dotyczące przepustu D-800 – czy przepust ma być wyposażony w zasuwy ?

Odp. 12.

Tak. Przepust d-800 ma mieć jedną zasuwę. Ująć w poz. 29 przedmiaru.

Z poważaniem

N A C Z E L N I K

WYDZIAŁU INWESTYCJI

Krzysztof  Tkacz

Załącznik:

Zał nr 1, 2 i 3

Otrzymuje:

wg rozdzielnika