Kołobrzeg  17.05.2010

Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

I.III.7041- 7/07

................................................................

...............................................................

wg rozdzielnika

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Budowa ciągu komunikacyjnego z osiedla Radzikowo III do morza” w ramach  projektu: „Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie-Kołobrzeg -Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy rowerowej nr 10”.

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007r nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 5

Pytanie 1.  Prosimy o podanie parametrów geowłókniny, czy mają być  one takie same ?

Odp. 1 .

Tak, geowłóknina na obie warstwy jest taka sama. Typ TEPAR 32 – lub równorzędna .

Pytanie 2.  Co oznacza zapis w przedmiarze robót drogowych w poz. 11 „ dwukrotne”. Jak należy  t o rozumieć?

Odp. 2.

Zapis „dwukrotne” oznacza, iż Projektant do wykonania dróg technologicznych założył rozbiórkę płyt drogowych istniejących (już ułożonych) w pasie projektowanego ciągu komunikacyjnego oraz jednokrotne ich ułożenie i ponowne rozebranie.

Należy przy kosztorysowaniu zastosować mnożnik „x2”.

Wskazana jest wizja lokalna terenu. Wykonawca może zastosować własne rozwiązania dotyczące dróg technologicznych i odpowiednio zmodyfikować przedmiar robót rozbiórkowych.

Uwaga. 1 Wykonawca musi zapewnić możliwość komunikacji pieszej na odcinku budowanego ciągu pomiędzy km :  0+500 a 0+800

Uwaga 2 : Sprostowanie do odp. nr 5 z zestawu 2 (z dnia 12.05.2010r).

Ze wzg. na możliwość korzystania do układania dróg technologicznych z płyt drogowych Zamawiającego (istniejących na budowie) nie należy uwzględniać kosztu zakupu nowych płyt. Po wykonaniu obiektu, drogi technologiczne należy rozebrać.

N A C Z E L N I K

WYDZIAŁU INWESTYCJI

Krzysztof  Tkacz

Otrzymuje:

wg rozdzielnika