Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

Kołobrzeg 19.05.2010r

I.IV.7041-1/1/2007/10

wg. rozdzielnika

Dotyczy:  przetargu na „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II”.

Pytania i odpowiedzi - zestaw nr 6:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:

Pytanie nr 1

Dotyczy:

Tabela Elementów Rozliczeniowych- Roboty drogowe, roboty ziemne poz. 25 wykopy pod drogi, chodniki, ścieżki rowerowe i miejsca parkingowe.

Zgodnie z art.29 ustawy obowiązkiem Zamawiającego jest opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące wpłynąć na sporządzenie oferty.

Pytanie 1 :

Proszę o sprecyzowanie miejsca przeznaczenia pozyskanego gruntu z wykopów, jeżeli urobek nie będzie nadawał się do wbudowania na placu budowy to do jakiej odległości należy skalkulować jego  transport (miejsce wskazane przez zamawiającego).

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wskaże miejsce składowania pozyskanego gruntu w trakcie realizacji inwestycji. Do celów kalkulacyjnych przedmiar robót podaje odległość 20 km.

Pytanie nr 2

Dotyczy:

Tabela Elementów Rozliczeniowych- Roboty drogowe, roboty ziemne D-02.00.00.

Zgodnie z art.29 ustawy obowiązkiem Zamawiającego jest opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące wpłynąć na sporządzenie oferty.

Pytanie 2 :

W złączonej dokumentacji : Projekt wykonawczy branży drogowej nie umieszczono tabeli robót ziemnych czy zamawiający dysponuje takim zestawieniem i może je udostępnić oferentom ?

Odpowiedź nr 2

Tabele robót ziemnych:

| KM | POWIERZCHNIA | ŚR. POWIERZCHNIA | ODLEGŁ. | OBJĘTOŚĆ | NA MIEJSCU | NADMIAR OBJĘTOŚCI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WYKOP | NASYP | WYKOP | NASYP |  | WYKOP | NASYP |  | WYKOP | NASYP |
|  | m2 | m2 |  | m3 |  | m3 |
| 810 | 20,2272 | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 840 | 17,7854 | 6,3 | 19,01 | 5,26 | 30,00 | 570 | 158 | 158 | 412 | 0 |
| 865 | 26,0228 | 2,3 | 21,90 | 4,27 | 25,00 | 548 | 107 | 107 | 441 | 0 |
| 900 | 16,3857 | 7,5 | 21,20 | 4,87 | 35,00 | 742 | 170 | 170 | 572 | 0 |
| 930 | 16,0744 | 9,2 | 16,23 | 8,33 | 30,00 | 487 | 250 | 250 | 237 | 0 |
| 960 | 13,3682 | 10,8 | 14,72 | 10,00 | 30,00 | 442 | 300 | 300 | 142 | 0 |
| 990 | 15,0235 | 10,4 | 14,20 | 10,57 | 30,00 | 426 | 317 | 317 | 109 | 0 |
| 1020 | 16,446 | 11,3 | 15,73 | 10,83 | 30,00 | 472 | 325 | 325 | 147 | 0 |
| 1050 | 16,673 | 9,9 | 16,56 | 10,59 | 30,00 | 497 | 318 | 318 | 179 | 0 |
| 1080 | 9,584 | 7,9 | 13,13 | 8,88 | 30,00 | 394 | 266 | 266 | 128 | 0 |
| 1110 | 19,9134 | 9,2 | 14,75 | 8,55 | 30,00 | 442 | 257 | 257 | 185 | 0 |
| 1140 | 19,971 | 8,8 | 19,94 | 9,01 | 30,00 | 598 | 270 | 270 | 328 | 0 |
| 1170 | 21,3553 | 7,2 | 20,66 | 8,03 | 30,00 | 620 | 241 | 241 | 379 | 0 |
| 1200 | 19,7832 | 6,0 | 20,57 | 6,64 | 30,00 | 617 | 199 | 199 | 418 | 0 |
| 1230 | 28,9011 | 2,7 | 24,34 | 4,37 | 30,00 | 730 | 131 | 131 | 599 | 0 |
| 1260 | 30,1135 | 2,8 | 29,51 | 2,73 | 30,00 | 885 | 82 | 82 | 803 | 0 |
| 1290 | 17,4204 | 7,5 | 23,77 | 5,11 | 30,00 | 713 | 153 | 153 | 560 | 0 |
| 1310 | 15,7662 | 7,1 | 16,59 | 7,26 | 20,00 | 332 | 145 | 145 | 187 | 0 |
| 1330 | 16,2756 | 8,8 | 16,02 | 7,95 | 20,00 | 320 | 159 | 159 | 161 | 0 |
| 1360 | 15,3148 | 0,4 | 15,80 | 4,62 | 30,00 | 474 | 139 | 139 | 335 | 0 |
| 1380 | 12,4297 | 4,7 | 13,87 | 2,53 | 20,00 | 277 | 51 | 51 | 226 | 0 |
| 1400 | 11,2941 | 5,0 | 11,86 | 4,84 | 20,00 | 237 | 97 | 97 | 140 | 0 |
| 1420 | 9,6825 | 3,7 | 10,49 | 4,36 | 20,00 | 210 | 87 | 87 | 123 | 0 |
| 1450 | 22,5872 | 0,2 | 16,13 | 1,93 | 30,00 | 484 | 58 | 58 | 426 | 0 |
| 1480 | 12,2411 | 8,6 | 17,41 | 4,36 | 30,00 | 522 | 131 | 131 | 391 | 0 |
| 1510 | 13,42 | 6,5 | 12,83 | 7,54 | 30,00 | 385 | 226 | 226 | 159 | 0 |
| 1540 | 11,3213 | 6,4 | 12,37 | 6,47 | 30,00 | 371 | 194 | 194 | 177 | 0 |
| 1570 | 10,5 | 0,9 | 10,91 | 3,67 | 30,00 | 327 | 110 | 110 | 217 | 0 |
| 1600 | 8,8729 | 2,0 | 9,69 | 1,45 | 30,00 | 291 | 44 | 44 | 247 | 0 |
| 1630 | 8,9916 | 1,5 | 8,93 | 1,75 | 30,00 | 268 | 53 | 53 | 215 | 0 |
| 1660 | 11,2879 | 0,6 | 10,14 | 1,06 | 30,00 | 304 | 32 | 32 | 272 | 0 |
| 1690 | 10,966 | 1,0 | 11,13 | 0,78 | 30,00 | 334 | 23 | 23 | 311 | 0 |
| 1720 | 10,5595 | 2,1 | 10,76 | 1,54 | 30,00 | 323 | 46 | 46 | 277 | 0 |
| 1740 | 9,6331 | 2,6 | 10,10 | 2,36 | 20,00 | 202 | 47 | 47 | 155 | 0 |
| 1770 | 13,1329 | 7,8 | 11,38 | 5,21 | 30,00 | 341 | 156 | 156 | 185 | 0 |
| SUMA | 549,3245 | 193,79 | 532,64 | 187,72 | 960,00 | 15185,00 | 5342,00 | 5342,00 | 9843,00 | 0,00 |

Z poważaniem

Naczelnik Wydziału Inwestycji

Krzysztof Tkacz