Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

Kołobrzeg 20.05.2010r

I.IV.7041-1/1/2007/10

wg. rozdzielnika

Dotyczy:  przetargu na „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II”.

Pytania i odpowiedzi zestaw nr 9:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:

Pytanie nr 1

Dotyczy:  Kosztorys ofertowy, Most nad kanałem Drzewnym, poz. 20.

Zgodnie z opisem pozycji kapy chodnikowe należy wykonać z betonu B35, natomiast wg dokumentacji projektowej – Opis techniczny, kapy mają być wykonane z betonu B30. Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne sprecyzowanie z jakiego betonu mają być wykonane kapy chodnikowe oraz ewentualną korektę kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź nr 1

Beton kap chodnikowych należy przyjąć zgodnie z opisem technicznym, czyli beton B30.

Pytanie nr 2

Dotyczy:  Kosztorys ofertowy, Most nad kanałem Drzewnym, poz. 30.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w obmiarze do pozycji nr 30 uwzględniono podwójną warstwę papy pod kapami chodnikowymi i krawężnikami. Jeżeli nie, to prosimy o uzupełnienie pozycji o dodatkowy obmiar i przekazanie skorygowanego kosztorysu.

Odpowiedź nr 2

Podwójna warstwa papy nie została uwzględniona w poz. 30 kosztorysu ofertowego. Poprawiony przedmiar do pozycji:

| L.p | Numer specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Cena jednostk. | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 7.2 | M.15.02.00 | Izolacje Grube |  |  |  |  |
| 7.2.1 | M.15.02.03 | Izolacje Bitumiczne Termozgrzewalne |  |  |  |  |
| 30 |  | - wykonanie izolacji na płycie mostu z papy termozgrzewalnej wraz z gruntowanie | m2 | 1 050,50 |  |  |

Pytanie nr 3

Dotyczy: Kosztorys ofertowy, Most nad kanałem Drzewnym.

W kosztorysie ofertowym brak pozycji dotyczącej wykonania przeciwspadków o szer. 0,28m z asfaltu twardolanego. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie kosztorysu o brakującą pozycję lub wskazanie pozycji, w której należy ująć przeciwspadki.

Odpowiedź nr 3

Podwójna warstwa papy nie została uwzględniona w poz. 30 kosztorysu ofertowego. Poprawiony przedmiar do pozycji:

| L.p | Numer specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Cena jednostk. | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 7.2 | M.15.02.00 | Izolacje Grube |  |  |  |  |
| 7.2.1 | M.15.02.03 | Izolacje Bitumiczne Termozgrzewalne |  |  |  |  |
| 30 |  | - wykonanie izolacji na płycie mostu z papy termozgrzewalnej wraz z gruntowanie | m2 | 1 050,50 |  |  |

Pytanie nr 4

Dotyczy: Kosztorys ofertowy, Most nad kanałem Drzewnym.

W kosztorysie ofertowym brak pozycji dotyczącej wykonania kolektorów odwodnieniowych. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie kosztorysu o brakującą pozycję i przekazanie skorygowanego kosztorysu.

Odpowiedź nr 4

Brakująca pozycja kosztorysowa, którą należy uwzględnić w wycenie ofertowej

| L.p | Numer specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Cena jendostk. | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 8.1.1a | M.16.01.02B | Kolektory odwodnieniowe |  |  |  |  |
| 31a |  | - montaż kolektorów odwodnieniowych z HDPE DN=200mm | m | 77,50 |  |  |

Pytanie nr 5

Dotyczy: Kosztorys ofertowy, Most nad kanałem Drzewnym, poz. 1.

W w/w pozycji występuje błąd w obliczeniach powierzchni oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych. Zwracamy się z prośbą o korektę kosztorysu.

Odpowiedź nr 5

Poprawiony przedmiar pozycji jak poniżej

| L.p | Numer specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Cena jendostk. | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 1 | D.04.00.00. | PODBUDOWY |  |  |  |  |
| 1.1.1 | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych |  |  |  |  |
| 1 |  | - oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej emulsją | m2 | 393,00 |  |  |

Pytanie nr 6

Dotyczy: Kosztorys ofertowy, Most nad kanałem Drzewnym, poz. 2.

W w/w pozycji występuje błąd w obliczeniach powierzchni warstwy wiążącej. Zwracamy się z prośbą o korektę kosztorysu.

Odpowiedź nr 6

Poniżej pozycja wraz z poprawionym przedmiarem:

| L.p | Numer specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Cena jendostk. | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 2 | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE DROGOWE |  |  |  |  |
| 2.1.1 | D.05.03.01 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego |  |  |  |  |
| 2 |  | - nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych; warstwa wiążąca o grubości 5cm | m2 | 393,00 |  |  |
| 3 |  | - nawierzchnia z mieszanek mineralno asfaltowych; warstwa ścieralna grubości 4cm | m2 | 393,00 |  |  |

Pytanie nr 7

Dotyczy: Kosztorys ofertowy, Most nad kanałem Drzewnym, poz. 3.

W w/w pozycji występuje błąd w obliczeniach powierzchni warstwy ścieralnej. Zwracamy się z prośbą o korektę kosztorysu.

Odpowiedź nr 7

Poniżej pozycja wraz z poprawionym przedmiarem:

| L.p | Numer specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Cena jendostk. | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 2 | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE DROGOWE |  |  |  |  |
| 2.1.1 | D.05.03.01 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego |  |  |  |  |
| 2 |  | - nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych; warstwa wiążąca o grubości 5cm | m2 | 393,00 |  |  |
| 3 |  | - nawierzchnia z mieszanek mineralno asfaltowych; warstwa ścieralna grubości 4cm | m2 | 393,00 |  |  |

Pytanie nr 8

Dotyczy: Kosztorys ofertowy, Przepust nr 1 i 2, poz. 3.

Zgodnie z opisem pozycji kosztorysowej należy pogrążyć ścianki o dł 6,0m, natomiast zgodnie z dokumentacją techniczną rysunkową ścianki G-62 mają wysokość 6,5m po obcięciu. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o:

- potwierdzenie, że w.w ścianki należy wyceniać jako pozostawione w gruncie;

- sprecyzowanie przyjętych założeń projektowych, tzn. jakiej długości ścianki należy pogrążyć (przed obcięciem).

Odpowiedź nr 8

a. Ścianki należy wycenić jako pozostawione w gruncie.

b. Długość ścianki przed obcięciem L=4,0m

| L.p | Numer specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Cena jendostk. | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 1.2 | M.11.04.00 | Ścianki Szczelne |  |  |  |  |
| 1.2.1 | M.11.04.01 | Wykonanie Ścianki Szczelnej |  |  |  |  |
| 3 |  | - pogrążenie ścianki szczelnej; wysokość grodzic 4,00m | m | 243,40 |  |  |

Pytanie nr 9

Dotyczy: Kosztorys ofertowy, Most nad kanałem Drzewnym, poz. 7-10.

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ścianki szczelne mają być wyceniane jako pozostawione w gruncie.

Odpowiedź nr 9

Ścianki szczelne wyceniać jako pozostawione w gruncie.

Pytanie nr 10

Dotyczy: Kosztorys ofertowy, Przepust nr 3, poz. 6.

W w.w pozycji nie wpisano jednostki obmiarowej. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie i przekazanie skorygowanego kosztorysu..

Odpowiedź nr 10

Jednostką obmiarową jest 1m wykonanej balustrady:

| L.p | Numer specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Cena jendostk. | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 3 | M.19.00.00 | ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE |  |  |  |  |
| 3.1.1 | M.19.01.04 | Poręcze na Obiektach |  |  |  |  |
| 6 |  | - wykonanie balustrad stalowych typu Gdańskiego | m | 11,60 |  |  |

Pytanie nr 11

Dotyczy: Kosztorys ofertowy, Przepust nr 1 i 2, poz. 7.

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w w.w pozycji należy uwzględnić dostawę i montaż przepustów z blachy falistej zgodnie ze Specyfikacją Techniczną o nr M.14.03.06.

Odpowiedź nr 11

W pozycji 7 należy uwzględnić dostawę i montaż przepustów z blach falistych zgodnie ze Specyfikacją Techniczną o nr M.14.03.06.

Pytanie nr 12

Dotyczy: Kosztorys ofertowy, Przepust nr 3, poz. 5.

W w.w pozycji wskazano odwołanie do Specyfikacji Technicznej nr M.16.02.01. W przekazanych materiałach przetargowych brak Specyfikacji o takim numerze.Zwracamy się z prośbą o korektę kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź nr 12

Poprawiona pozycja kosztorysowa. Należy odwoływać się do SST M.16.01.08.

| L.p | Numer specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Cena jendostk. | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 2 | M.16.00.00 | ODWODNIENIE |  |  |  |  |
| 2.1.1 | M.16.01.08 | Rury karbowane do przepustów |  |  |  |  |
| 5 |  | - ułożenie przepustu z rury z blachy falistej o przekroju łukowo - kołowym | m | 10,00 |  |  |

Pytanie nr 13

Dotyczy: Kosztorys ofertowy, Przepust nr 3, poz. 5.

W w.w pozycji błędnie określono jednostkę przedmiarową.Zwracamy się z prośbą o korektę kosztorysu ofertowego.

Odpowiedż nr 13

Jednostkę obmiarową należy przyjąć jako mb ułożonej rury przepustu.

| L.p | Numer specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Cena jendostk. | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 2 | M.16.00.00 | ODWODNIENIE |  |  |  |  |
| 2.1.1 | M.16.01.08 | Rury karbowane do przepustów |  |  |  |  |
| 5 |  | - ułożenie przepustu z rury z blachy falistej o przekroju łukowo - kołowym | m | 10,00 |  |  |

Pytanie nr 14

Dotyczy: Kosztorys ofertowy, Przepust nr 4, poz. 5.

W w.w pozycji wskazano odwołanie do Specyfikacji Technicznej nr M.16.02.01. W przekazanych materiałach przetargowych brak Specyfikacji o takim numerze.Zwracamy się z prośbą o korektę kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź nr 14

Poprawiona pozycja kosztorysowa. Należy się odwoływać do SST M.16.01.08.

| L.p | Numer specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Cena jendostk. | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 2 | M.16.00.00 | ODWODNIENIE |  |  |  |  |
| 2.1.1 | M.16.01.08 | Rury karbowane do przepustów |  |  |  |  |
| 5 |  | - ułożenie przepustu z rury z blachy falistej o przekroju kołowym | m | 40,70 |  |  |

Pytanie nr 15

Dotyczy: Kosztorys ofertowy, Przepust nr 4, poz. 5.

W w.w pozycji błędnie określono jednostkę przedmiarową.Zwracamy się z prośbą o korektę kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź nr 15

Jednostkę obmiarową należy przyjąć jako mb ułożonej rury przepustu.

| L.p | Numer specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Cena jendostk. | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 2 | M.16.00.00 | ODWODNIENIE |  |  |  |  |
| 2.1.1 | M.16.01.08 | Rury karbowane do przepustów |  |  |  |  |
| 5 |  | - ułożenie przepustu z rury z blachy falistej o przekroju kołowym | m | 40,70 |  |  |

Pytanie nr 16

Dotyczy: Formularz cenowy, poz. 10 Rozbiórki budynków.

W przekazanych materiałach przetargowych brak kosztorysu ofertowego dotyczącego rozbiórek budynków. Zwracamy się z prośbą o pilne uzupełnienie.

Odpowiedź nr 16

Na stronie internetowej Miasta jest zamieszczony plik pn. „Rozbiórki budynków”.

Pytanie nr 17

Dotyczy: kosztorys ofertowy, Most nad kanałem Drzewnym, poz. 34.

W opisie pozycji wskazano, że należy wykonać łożyska garnkowe, jednak wg dokumentacji projektowej należy zamontować łożyska elastomerowe. Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne sprecyzowanie jakie łożyska należy wycenić.

Odpowiedź nr 17

Należy przyjąć łożyska elastomerowe zgodnie z SST M.17.01.04

| L.p | Numer specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Cena jendostk. | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 9 | M.17.00.00 | ŁOŻYSKA |  |  |  |  |
| 9.1.1 | M.17.01.04 | Łożyska elastomerowe |  |  |  |  |
| 34 |  | - montaż łożysk mostowych elastomerowych | szt | 14,00 |  |  |

Z poważaniem

Naczelnik Wydziału Inwestycji

Krzysztof Tkacz