I.III.7071-2/07

CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI

I. Zakres rzeczowy zamówienia	1

II. Wytyczne	6

III. Wizja lokalna terenu	6

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

1. Rodzaj zamówienia  - przeznaczenie:

Zamówienie obejmuje dostawę wyposażenia ruchomego: sprzętu do obsługi   boisk zadania „Regionalnego Centrum Sportu w Kołobrzegu”. Zakres  rzeczowy dostawy i jej  podział określony jest w Formularzu cenowym  (załączniku nr 3 do SIWZ).

Docelowym odbiorcą i użytkownikiem sprzętu jest Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji w Kołobrzegu, ul.  Łopuskiego 38.

Dostawa ma być zrealizowana w dwóch odrębnych turach (terminach). Wszystkie urządzenia i sprzęt muszą być fabrycznie nowe i posiadać certyfikat CE.

2. Zakres dostawy w  I terminie  do 07.05.2010 r. obejmuje  poz.: a do e:

a) Ciągnik na nawierzchnie trawiaste z ogumieniem balonowym (mikrociągnik kompaktowy)- szt 1 :

Dane techniczne:

- napęd na 4 koła,

- hak holowniczy z tyłu,

- silnik min. 3 cylindrowy Diesel, chłodzony o mocy min. 30 KM,

- przekładnia hydrostatyczna HST,

- wał odbioru mocy (WOM) 540 obr./min,

- WOM przód,

- promień skrętu: min 260 cm,

- układ kierowniczy: w pełni hydrauliczny,

- podnośnik Kat.1 z udźwigiem 1400 kg,

- trójpunktowe zamocowanie z przodu ciągnika (TUZ kat. I),

- układ hydrauliczny 27L/Min, ciśnienie robocze 130 barów,

- waga do 1100 kg,

- ogumienie balonowe szerokie na trawę,

- max. wymiary ciągnika w cm: dł. 285 / szer. 140 / wys. 250/,

- system hydrauliczny z przodu, 2 niezależne złącza hydrauliczne, joystick,

- kabina (szkło zabezpieczające, wycieraczki, demontowane lub zamykane drzwi, ogrzewanie w dachu, filtr do dodatkowego oświetlenia, osłona słoneczna).

Uwaga. Ciągnik musi posiadać dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych.

b) Pług do odśnieżania- szt 1 :

Dane techniczne:

- pług do pojazdów o mocy min. 30 KM,

- wyposażony w jeden centralny punkt obrotu dla następujących funkcji: bezstopniowe hydr. obracanie na boki, wyrównanie poziomu, urządzenia zabezpieczające, cofane za pomocą sprężyn naciągowych, mechaniczna regulacja odchylenia kąta ustawienia,

- 2x cylinder nastawny,

- mechaniczna regulacja odchylenia,

- mocowanie flagi ostrzegawczej,

- zestaw płóz ślizgowych, wysokość regulowana,

- szerokość pługu min. 150 cm,

- szerokość robocza min. 130 cm,

- wysokość: 65 cm,

- zestaw elementów listwy z klapkami uchylnymi,

- 4 listwy z tworzywa sztucznego z elementami mocującymi.

c) Zamiatarka trawnikowa do wykorków po areacji – szt 1 :

Dane techniczne:

- szerokość robocza 120 cm,

- napęd przez wał odbioru mocy,

- 3-punktowe zamocowanie,

- 4 listwy zamiatające umieszczone na wale roboczym,

- pojemność pojemnika 1,6 m³,

- waga do 280 kg,

- długość 140 cm,

- wysokość 120 cm,

- opróżnianie pojemnika przy pomocy dźwigni, tylna część zbiornika zostaje odchylona a zbiornik w kształcie leja opróżnia się samoczynnie.

d) Wielofunkcyjna szczotka do nawierzchni naturalnych i sztucznych do                                               montażu tylnego do ciągnika – szt 1 :

Urządzenie przeznaczone do wmiatania piasku, granulatu i nawozów, rozprostowywania włókien sztucznej trawy i wyrównywania powierzchni.

Dane techniczne:

- szerokość robocza elementu podstawowego: minimum 1,80m,

- zygzakowate ułożenie poszczególnych listew szczotek z twardym specjalistycznym włosiem,

- 3-punktowa rama montażowa z tyłu ciągnika,

- para wysięgników bocznych zwiększająca szerokość roboczą szczotki o minimum 2,00 m, dając łącznie min. 3,80 m szerokości,

- wysięgniki zamocowane wahadłowo na ramie podstawowej,

- wysięgniki wykonane są z twardego specjalistycznego włosia,

- możliwość pracy szczotka w dwóch kierunkach, zarówno w przód jak i w tył,

- możliwość złożenia wysięgników do transportu.

e) Piaskarka samozaładowcza  - szt 1 :

- szerokość robocza 100 cm,

- szerokość transportowa: 125 cm,

- wysokość: 162 cm

- długość: 236 cm,

- pojemność 0,7m³,

- samozaładowcza,

- napęd przez wał odbioru mocy

- hydrauliczne odchylenie i unoszenie pojemnika,

- manualne dozowanie materiału przy pomocy pokrętła zamocowanego na piaskarce

- ogumienie 4 opony LP190

- waga 420kg

- wał przegubowo-teleskopowy w standardzie.

3. Zakres dostawy w II terminie do 06.12.2010r. obejmuje poz.: f do k:

f) Urządzenie do głębokiej aeracji  - szt 1 :

Dane techniczne:

- szerokość robocza : 160cm,

- zaczep: 3-punktowy,

- przekładnia zmianowa 3-stopniowa,

- maks. głębokość pracy: 30 cm (bolcami pełnymi) i 20 cm (bolcami pustymi),

- wał przegubowo-teleskopowy ze sprzęgłem ciernym i wał wsporczy w zestawie,

- waga: maks. 640 kg,

- rozstaw otworów w kwadracie 65mm przy 1,13km/h,

- rozstaw otworów w kwadracie 130mm przy 1,81km/h,

- 24szt. bolców pustych o średnicy 16x190mm,

- 24szt. bolców pełnych o średnicy 12x220mm,

- Quick Set-centralna regulacja korbką kąta nachylenia bolców zakresie od 90-65º,

- Quick Set-centralna regulacja głębokości pracy przy pomocy korbki z podziałką,

- System Power Pack chroniący bolce przed uszkodzeniami,

- zintegrowany system Quick Fit do montażu i demontażu bolców,

- dociskacz dla 2, 3 lub 4 bolców na uchwyt,

- system amortyzujący Vibra Stop,

- płozy boczne (po 2 z lewej i prawej strony urządzenia),

- system cofania nośników poprzez sprężynę amortyzującą,

- gumowe amortyzatory nośników narzędzi,

- możliwość  montowania innych bolców:

a) pustych o wymiarach: 12x130, 16x190, 16x250, 20x190, 20x250, 25x250.

b) pełnych o wymiarach: 8x160, 8x260, 12x220, 12x275, 20x275.

Uwaga:

Urządzenia do aeracji głębokiej musi posiadać możliwość zamontowania następującego wyposażenia dodatkowego:

-siewnika z kołami wsporczymi, szczotką do zasiewu, wahadłowym zawieszeniem i wałem do zasiewu oraz długimi elementami montażowymi,

-mechanizmu jezdnego,

-szczotki do piasku wraz z hydraulicznym wałem szczotki,

-dodatkowych obciążników,

-systemu Terra Tronic umożliwiającego elektroniczne ustalenie wydajności pracy, liczby otworów na m² i prędkości jazdy.

g) Pojazd elektryczny, np. typu Melex - model ambulans – szt 1 :

Wyposażenie:

- karoseria – ABS wykonana metodą termoformowania, pełna instalacja                                                              oświetleniowa, hamulce hydrauliczne, baterie, prostownik,

Opcje/akcesoria:

-daszek, szyba, kołpaki, rama galwanizowana.

Dane techniczne:

Długość 							(mm) 3630

Szerokość 							(mm) 1200

Rozstaw osi							(mm) 2500

Masa pojazdu z akumulatorami 				(kg)     645

Masa całkowita pojazdu z bagażem 			(kg)     945

Liczba miejsc siedzących						3

Prędkość maksymalna 					(km/h) 25

Nadwozie: tworzywo sztuczne					+

Podwozie: rama stalowa						+

Zawieszenie: resory z amortyzatorami 				+

Silnik : 		                              2,8 KW do   3,9 KW, 48 V

SepEx      +

Koła jezdne					18x8.50-8                +

Układ hamowania oświetlenie zewnętrzne   hydrauliczny         +

Wskaźniki: stanu baterii/prędkość                                             +/+

h) zgrzebło do wertykulacji – szt 1 :

Urządzenie przeznaczone do poluzowania granulatu na sztucznych nawierzchniach (boiskach).

Dane techniczne:
- szerokość robocza min: 160cm

- sprzęg z ciągnikiem za  pomocą 3-punktowego układu zaw. (TUZ)

- 5-rzędowe ułożenie bolców (zębów) do wertykulacji,

- odstęp między zębami: 16 mm,

- waga: maks. 180 kg,

i) Wózek do malowania linii na boiskach sportowych – szt 1 :

Dane techniczne:

- ocynkowana rama, łożyskowane koła pompowane, przesuwany rozpylacz, regulacja ilości rozpylanej farby,

-do stosowania z farbą lub kredą płynną,

-pompa ciśnieniowa 3,8 bar,

-podwójna dysza (malowanie z obu stron źdźbła trawy za jednym razem),

-bateria żelowa, niewymagająca konserwacji,

-wyjmowana lanca do malowania narożników itp.,

-dostarczany z ładowarką, wiadrem i lejkiem.

j) Urządzenie wielofunkcyjne do zasiewu z opcjonalnym osprzętem    dodatkowym – 1 szt:

Szerokość robocza: 				160 cm

Mocowanie :				zaczep 3-punktowy z tyłu pojazdu

Podpora postojowa, rama odciążająca, osłona w standardzie.

Narzędzia mocowane do ramy głównej urządzenia wielofunkcyjnego

(wymienne):

- Wał kolczatkowy z siewnikiem i szczotką o szerokości 160 cm, obejmujący:

a) wkład wału kolczatkowego (3-częściowy) wahadłowy z dociskaczem,   środkowy segment wahadłowo łożyskowany i sprężynowany,

b) 3 zestawy z bolcami o wymiarach 5x65 mm umożliwiające osiągnięcie odstępu otworów w kwadracie 25 mm²( i tym samym 1600 otworów/m²),

c) siewnik z kołami wsporczymi, szczotką do zasiewu, wahadłowym zawieszeniem i wałem do zasiewu oraz długimi elementami montażowymi.

UWAGA.

Urządzenie ma umożliwić zamontowanie w przyszłości osprzętu dodatkowego  opcjonalnie mocowanego do ramy głównej :

- wkład talerzowy stały z nożami nacinającymi o długości 130 mm lub 80 mm   (64 szt. noży),

-  wkład talerzowy wahadłowy z bolcami pustymi(64szt. bolców),

-  kompletny mechanizm jezdny,

-  cienkie zgrzebło do siewnika,

-  grube zgrzebło 3-częściowe,

-  szczotka do piasku z kołami wsporczymi i zintegrowanym wałem równającym,

-  transfer wagowy, hydrauliczny,

-  bolce o średnicy 8x65 mm do wału kolczatkowego,

-  noże do intensywnego spulchniania w odstępie 100 mm (64szt. na wale),

-  koła wsporcze pompowane.

Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Wszystkie urządzenia podłączone do ciągnika muszą pochodzić od tego samego producenta.

k) Przyczepka towarowa – szt 1 :

Przyczepka towarowa dwuosiowa , hamowana, o dopuszczalnej masie

całkowitej do 1400 kg.

Ładowność nie mniejsza niż 950 kg.

Minimalne wymiary skrzyni ładunkowej – 300 x 150 cm.

Wysokość burt nie mniejsza niż 15 cm..

Wyposażenie dodatkowe – demontowany stelaż plandeki wraz z plandeką ,

koło zapasowe.

Przyczepka musi być dopuszczona do ruchu po drogach publicznych.

Wykonawca zapewni:

- bezpłatny serwis gwarancyjny zakupionych urządzeń przez min 36 m-cy,

- możliwość dokupienia wyposażenia dodatkowego (opcjonalnego) do oferowanego urządzenia wielofunkcyjnego i urządzenia do aeracji pochodzące od tego samego producenta.

# II. Wytyczne

1. Wykonawca (wybrany w postępowaniu przetargowym) ma przedstawić opisy techniczne dostarczonego  sprzętu (parametry, zdjęcia ) najpóźniej w terminie 14 dni od popisania umowy tj. w terminie uzgadniania harmonogramu dostaw. Opis techniczny może być przedstawiony w postaci karty katalogowej ze zdjęciem. Jeżeli opis techniczny nie wynika z karty katalogowej to musi być potwierdzony przez producenta. Z karty katalogowej lub opisu potwierdzonego przez producenta musi wynikać, że zaproponowany element dostawy spełnia wszystkie warunki techniczne wymagane przez Zamawiającego.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (sprzętu) opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt  spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (dostarczając w/w dokumenty zawierające opis i informację o parametrach – przed dostawą).

2. Na dostarczony sprzęt Wykonawca  musi udzielić co najmniej 3 letnią

gwarancję. Termin gwarancji będzie liczony od daty protokolarnego odbioru każdej dostawy,  tj. oddzielnie dla zakresu I i II.

W ramach gwarancji Wykonawca musi zapewnić :

a) bezpłatną obsługę serwisową na dostarczony sprzęt (przegląd minimum raz w roku),

b) czas reakcji serwisu na zgłoszone usterki – nie dłużej niż 3 dni,

c) zastępczy sprzęt w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni.

Ze strony Zamawiającego do egzekwowaniem uprawnień związanych z gwarancją  będzie wyznaczony (wpisany do umowy) przedstawiciel użytkownika, tj. MOSiR

w Kołobrzegu.

Uwaga 1: Wykonawca musi w terminie 14 dni od podpisania umowy dostarczyć harmonogram dostaw sprzętu i  uzgodnić go z  Zamawiającym i użytkownikiem: Miejskim Ośrodkiem Sportu MOSiR K-g.

.

# III. Wizja lokalna terenu

1. Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej terenu oraz zebrać, na swój własny koszt, wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania jego oferty.

2. Lokalizacja  MOSiR  : Kołobrzeg ul. Łopuskiego 38