CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI:

- Przedmiot zamówienia

- Zakres rzeczowy zamówienia

- Wizja lokalna

I.  Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie usługi: 	„Monitoring TV sieci kanalizacji deszczowej istniejącej w pasach drogowych  – Śródmieście Etap II”.

II.  Zakres rzeczowy zamówienia

1. Odcinki kanalizacji deszczowej istniejącej w nw. pasach drogowych, które zostały objęte realizacją zamówienia:

- kolektor deszczowy w pasie drogowym ul. Korzeniowskiego -  Ø 200 mm - 62,0 mb, Ø 250 mm - 158,0 mb +25,0 mb przyłączy Ø 150;

- kolektor  deszczowy w pasie drogowym ul. Ściegiennego - Ø 200 mm - 28,0 mb, Ø 250 mm - 179,0 mb + 15,0 mb przyłączy  Ø 150 i 15,0 mb Ø 200 mm;

- kolektor  deszczowy w pasie drogowym ul. Konopnickiej - Ø 250 mm - 186,0 mb + 37,0 mb przyłączy  Ø 150 i 60,0 mb Ø 200 mm;

- kolektor  deszczowy w pasie drogowym ul. Rafińskiego - Ø 200 mm - 344,0 mb + 54,0 mb przyłączy  Ø 150 mm;

- kolektor deszczowy w pasie drogowym ul. 18-go Marca - od skrzyżowania z 
ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Michała Drzymały/Walki Młodych - Ø 150  mm - 134 mb, Ø 250 mm  - 324 + 66,0 mb przyłączy Ø 150;

- kolektor deszczowy w pasie drogowym ul. Zwycięzców - od skrzyżowania 
z ul. Solną do skrzyżowania z ul. Dworcową - Ø 600 mm - 314,0 mb + 142,0 mb przyłączy                Ø 150;

- kolektor deszczowy w pasie drogowym ul. Władysława Kniewskiego - odcinek od kładki do skrzyżowania z ul. Unii Lubelskiej -  Ø 500 mm - 173,0 mb,

- kolektor deszczowy w pasie drogowym ul. Okopowej - od skrzyżowania 
z ul. W. Kniewskiego  do skrzyżowania z ul. Kupiecką - Ø 450 mm -130 mb,  Ø 500 mm -542,0 mb,  Ø 600 mm -196 mb + przyłącza - w tym Ø 150 - 75,0 mb, Ø 200 - 152,0 mb,  Ø 250 - 18,0 mb ;

Razem  3.429,0 mb kanalizacji

Część graficzna: mapka poglądowa stanowiąca załącznik do części III SIWZ przedstawiająca lokalizację kolektorów objętych usługą.

2. W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest:

- wykonać monitoring TV kanałów kanalizacji deszczowej na całej ich długości, które zostały wyszczególnione w rozdz. II pkt. 1.

- dokonać wyczyszczenia kanałów i studni na w/w odcinkach z wszelkich zanieczyszczeń i osadów,

- oprócz udrożnienia kolektorów, usunąć z nich wszelkiego rodzaju zatory, przeszkody hamujące przepływ wody,

- z wewnętrznych ścian kanałów usunąć przerosty korzeni drzew, powodujących uszkodzenia przewodów,

- wydobyte osady wywieźć na miejsce składowania,

- na udostępnionej przez Zamawiającego mapie poglądowej z programu EW-mapa należy oznakować numerami poszczególne studnie deszczowe i wpusty uliczne objęte usługą,

- sporządzić sprawozdanie techniczne z opisem wykonanej inspekcji TV kanałów,

- dostarczyć do siedziby Zamawiającego dokumentację z wykonanego monitoringu TV wraz z kompatybilnym do niej podkładem mapowym, o którym mowa w ppkt 6,

# III. Wizja lokalna

Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej, dokonać oględzin obiektów, które objętą są przedmiotem zamówienia oraz zebrać, na swój własny koszt, odpowiedzialność oraz ryzyko, wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania jego oferty.