CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I.  Przedmiot zamówienia.

II.  Zakres rzeczowy zamówienia.

III. Wymagany sposób organizacji pracy.

IV. Wymagany sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia.

V. Wizja lokalna obszaru objętego zamówieniem.

I. Przedmiot zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi w zakresie utrzymania w prawidłowym stanie rowów melioracyjnych oraz wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.

- Kod wspólnego słownika zamówień publicznych: CPV 90641000-2 usługi oczyszczania kanałów ściekowych.

- Usługa polega na:

- oczyszczaniu, odmulaniu ręcznym lub mechanicznym rowów (niezależnie od stopnia zamulenia),

- wykaszaniu i wygrabianiu porostów z dna rowów, skarp i korony na szerokości 1,0 m oraz wałów p.powodziowych

- koszeniem należy objąć koszenie traw, trzcin, dzikich siewek drzew i krzewów,

- wysokość porostu traw nie może przekraczać 20 cm,

  - czynności określone w pkt. 1) i 2) będą wykonywane w kolejności ustalonej w harmonogramie usługi miesięcznej, który sporządzi Zamawiający i przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia,

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności oraz miejsca wykonywania usługi w zależności od potrzeb czy warunków atmosferycznych,

- stałym utrzymywaniu w drożności tj. przez cały okres zamówienia przepustów (niezależnie od stopnia zamulenia) i krat zabudowanych w ciągach rowów

- stałym konserwowaniu, utrzymywaniu w prawidłowym stanie technicznym budowli istniejących w pasie rowów i wałów p. powodziowych (wrota, przepusty, klapy, zastawki),

- bezzwłocznym podejmowaniu działań w sytuacjach awaryjnych:

- zadziałanie w pierwszym momencie zagrożenia powodziowego w tym, regulacja położenia zastawek wg dyspozycji nadzorującego usługę ze strony Zamawiającego lub Szefa Wydziału Zarządzania Kryzysowego Miasta, w porozumieniu z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Zachodniopomorskiego, Oddział Kołobrzeg,

- dyspozycyjność całodobowa grupy interwencyjnej,

- wymagane podjęcie działań w  ciągu 1 godziny również w dni wolne i święta.

- Do każdego miesięcznego odbioru, Wykonawca okaże podczas oględzin w terenie zakres prac, wykonanych w ramach usługi na powierzonych mu do eksploatacji rowach i wałach p. powodziowych wg czynności określonych w ust. 2 w pkt. od 1) do 6).

- W ramach usługi Wykonawca jest zobowiązany ponadto:

- oprócz odmulenia i wykoszenia rowu, usuwać z niego wszelkiego rodzaju zatory, przeszkody hamujące przepływ wody (np. gałęzie, kamienie, elementy wielkogabarytowe i inne), usuwać roślinność wodną,

- jednocześnie z oczyszczaniem dna rowu naprawiać uszkodzenia skarp, zabezpieczać dno i brzeg rowu przed erozją,

- usuwać z dna i skarpy rowów oraz na całej szerokości wałów przeciwpowodziowych samosiewy drzew i krzewów,

- wydobyte namuły możliwie szeroko rozplantować lub wywieźć na stosy kompostowe,

- oczyszczać wszystkie kraty na wylotach do kanałów (nie rzadziej niż raz w tygodniu a w stanach wysokich stanów wód częściej, w zależności od potrzeb),

- oczyszczać studnie betonowe zlokalizowane na połączeniach rowów otwartych i kanałów,

- konserwować wszystkie zabudowane na rowach zastawki (naprawa, zabezpieczenie antykorozyjne śrub, uzupełnianie brakujących desek),

- wywozić nieczystości powstałe w trakcie prac (w tym wywóz tzw. „śmieci” jak również gałęzi, liści, porostów, traw) - w ciągu 72 godzin od czasu ich powstania do kompostowni. W szczególnie trudnych warunkach atmosferycznych i gruntowych , czas usunięcia nieczystości może zostać zmieniony po uzgodnieniu nowego terminu ich usunięcia z Zamawiającym.

- unieszkodliwiać wszelkiego rodzaju odpad organiczny powstały podczas prac melioracyjnych poprzez kompostowanie, Wykonawca może utylizować odpady organiczne we własnym zakresie w przypadku posiadania kompostownia.

- Zamawiający może w każdej chwili zażądać przedłożenia przez Wykonawcę karty przekazania odpadów komunalnych, które zostaną wytworzone podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

- informować Zamawiającego o występujących nieprawidłowościach, o tzw. „dzikich wylotach” do rowów, z kanalizacji sanitarnej lub o innych dopływach zanieczyszczających wody deszczowe (nanoszenie ich na dostarczone przez Zamawiającego mapy).

  - Dane dotyczące systemu melioracyjnego wskazane na przekazanych od Zamawiającego mapach należy traktować jako orientacyjne. Wykonawca naniesie na otrzymane mapy inwentaryzacyjne ewentualne rozbieżności.

II. Zakres rzeczowy zamówienia

Zadanie swym zakresem obejmuje konserwację i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych oraz wału przeciwpowodziowego na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg - zgodnie z zestawieniem ilościowym przedstawionym w poniższych tabelach:

| Lp. | Opis, lokalizacja wału przeciwpowodziowego | Powierzchnia do wykoszenia i wygrabienia (m2) | Długość (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wał od jazu do rowu A-1 (za MZZDiOŚ) | 15000 | 1000 |
| 2 | Wał od Kanału Drzewnego przy ujęciu do Parsęty (zastawka) do MZZDiOŚ | 20640 | 1260 |
| 3 | RAZEM | 35640 | 2260 |

| Lp. | Nazwa rowu | Długość rowu w zależności od szerokości dna (m) | Długość przepustów (m) | Powierzchnia skarp i innych powierzchni do wykoszenia i wygrabienia (m2) | Łączna długość rowów (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | do 0.80 | 0.8 - 1,4 | 1,4 - 2,0 | do ( 400 | ( 400 - ( 600 | ( 600 - ( 800 i powyżej |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | A |  |  | 1070 |  | 16 | 13 | 4661 | 1099 |
| 2 | B |  | 163 | 930 |  | 12 | 45 | 3565 | 1150 |
| 3 | B-1/3 | 90 | 163 | 930 |  |  |  | 250 | 90 |
| 4 | B-2 | 318 | 128 | 197 | 203 |  |  | 1900 | 846 |
| 5 | B-2/2 | 225 |  |  |  |  |  | 570 | 232 |
| 6 | B-3 |  | 583 | 171 |  |  | 20 | 2336 | 774 |
| 7 | B-3/1 | 120 |  |  |  |  |  | 300 | 120 |
| 8 | B-4 |  | 665 |  |  | 15 |  | 2660 | 680 |
| 9 | B-4/3 | 189 |  |  |  |  |  | 370 | 189 |
| 10 | D |  | 1781 | 1314 |  | 10 | 45 | 10438 | 3150 |
| 11 | D-5 | 300 | 270 |  |  |  |  | 1700 | 570 |
| 12 | D-8 | 247 | 242 |  |  | 13 |  | 1588 | 502 |
| 13 | D-10 | 173 |  |  |  |  |  | 346 | 173 |
| 14 | D-10/1 | 227 |  |  |  |  |  | 454 | 227 |
| 15 | D-10/2 | 200 |  |  |  |  |  | 400 | 200 |
| 16 | D-10/3 | 200 |  |  |  |  |  | 400 | 200 |
| 17 | D-10/4 | 210 |  |  |  |  |  | 420 | 210 |
| 18 | D-10/5 | 210 |  |  |  |  |  | 420 | 210 |
| 19 | D-10/6 | 242 |  |  |  |  |  | 484 | 242 |
| 20 | D-11 |  | 225 | 1794 |  |  | 41 | 9470 | 2060 |
| 21 | D-11/2 |  | 283 |  |  | 25 |  | 1415 | 308 |
| 22 | D-11/3 | 8 | 361 |  | 10 | 12 |  | 1653 | 391 |
| 23 | D-11/6a |  | 500 |  |  |  |  | 2500 | 500 |
| 24 | D-11/7 |  | 230 |  | 5 |  |  | 1150 | 235 |
| 25 | D-11/8 |  | 124 |  |  |  |  | 620 | 124 |
| 26 | D-11/9 |  | 1000 |  |  | 21 |  | 5290 | 1021 |
| 27 | D-11/12 | 188 | 425 | 20 |  | 5 |  | 2820 | 638 |
| 28 | G | 50 | 200 |  |  |  |  | 900 | 250 |
| 29 | G-0 | 365 | 102 |  |  |  | 6 | 730 | 371 |
| 30 | G-1 | 266 | 102 |  | 18 |  |  | 1472 | 386 |
| 31 | G-2 | 53 | 211 |  |  |  | 36 | 1003 | 300 |
| 32 | G-3 | 149 |  |  |  | 7 |  | 300 | 156 |
| 33 | G-4 | 75 |  |  |  |  |  | 150 | 75 |
| 34 | G-5 | 160 |  |  |  | 6 |  | 350 | 166 |
| 35 | G-5/1 | 40 |  |  |  |  |  | 120 | 40 |
| 36 | J | 760 |  |  |  |  |  | 2100 | 760 |
| 37 | S-6 | 415 |  |  | 7 | 7 |  | 1170 | 429 |
| 38 | S-8 |  | 600 |  |  | 13 | 10 | 1800 | 623 |
| 39 | S-8/1a |  | 200 |  |  |  |  | 600 | 200 |
| 40 | S-8/2 |  | 89 |  |  |  |  | 356 | 89 |
| 41 | S-8/4 |  | 52 |  |  |  |  | 156 | 52 |
| 42 | S-8/4/1 | 46 |  |  |  |  |  | 92 | 46 |
| 43 | S-8/6 | 230 |  |  |  |  |  | 510 | 230 |
| 44 | S-10 | 30 | 205 |  |  | 5 |  | 940 | 240 |
| 45 | S-11 |  | 290 |  |  |  |  | 1160 | 290 |
| 46 | S-17 | 47 |  |  |  |  |  | 47 | 47 |
| 47 | SC | 160 | 390 |  |  |  |  | 2200 | 550 |
| 48 | Sx | 142 | 108 |  | 10 |  |  | 628 | 260 |
| 49 | Sy | 400 | 108 |  |  |  |  | 1130 | 400 |
| 50 | Sz | 100 | 108 |  | 20 |  |  | 320 | 120 |
| 51 | RAZEM | 6635 | 9427 | 5496 | 273 | 174 | 216 | 76414 | 22221 |

III. Wymagany sposób organizacji pracy.

Wykonawca w celu prawidłowej organizacji pracy zobowiązany jest do:

- zatrudniania min. 5 pracowników posiadających doświadczenie zawodowe do wykonywania prac melioracyjnych, robót konserwacyjnych na rowach,

- powierzenia nadzoru nad prowadzonymi pracami kierownikowi robót posiadającemu uprawnienia zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

- podejmowania bezzwłocznie działań o szerszym zakresie w sytuacjach awaryjnych, wynikających np. z sytuacji zagrożenia powodziowego,

- zapewnienia całodobowej łączności telefonicznej poprzez dyżur pracownika pod jednym numerem telefonu stacjonarnego lub komórkowego (numer pogotowia) oraz wyposażenia kierownika robót w telefon komórkowy.

IV. Wymagany sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia.

Wykonawca musi dysponować n/w sprzętem, niezbędnym do wykonania zamówienia własnym lub wynajętym na cały okres realizacji usługi:

- ciągnik o ładowności do 4 ton,

- pogłębiarka np. typu „Pelikan” lub koparko-spycharka np. typu „Białoruś”.

V. Wizja lokalna obszaru objętego zamówieniem.

Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej obszaru Gminy Miasto Kołobrzeg w zakresie istniejącego otwartego systemu odwodnieniowego oraz wałów przeciwpowodziowych oraz zebrać, na swój własny koszt, odpowiedzialność oraz ryzyko, wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania jego oferty.