CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI

I.    Zakres rzeczowy zamówienia 	1

II.   Wizja lokalna Placu Budowy	3

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ zadania: „Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kołobrzeg -  Osiedle Podczele ( separatory)”

W ramach zamówienia należy wykonać :

1. Remont i modernizacja kolektorów na kolektorze „A” m.in.:

- Roboty ziemne polegające na:

usunięcie warstwy ziemi urodzajnej

zabezpieczenie wykopów odeskowaniem pełnym

badanie gruntu pod względem nośności

ustalenie posadowienia separatorów w stosunku do przyjętych w projekcie

odwodnienie wykopów

- Roboty instalacyjne polegające na :

budowa rurociągów tymczasowych z rur PVC ø 300 mm

wykonanie podsypki z piasku zagęszczonego grubości 0,50m.

ułożenie prefabrykowanych płyt żelbetowych drogowych o 0,50m.

większych od podstawy zbiornika.

wykonanie podsypki z piasku grubości 0,05m.

montaż separatora wg załączonej instrukcji

- Droga dojazdowa:

koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników

warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach

podbudowa z kruszyw, tłuczeń warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

2. Remont i modernizacja kolektorów na kolektorze „C” m.in.:

- Roboty ziemne:

usunięcie warstwy ziemi urodzajnej

zabezpieczenie wykopów odeskowaniem pełnym

badanie gruntu pod względem nośności

ustalenie posadowienia separatorów w stosunku do przyjętych w projekcie

odwodnienie wykopów

- Roboty instalacyjne:

budowa rurociągów tymczasowych z rur PVC ø 300 mm

wykonanie podsypki z piasku zagęszczonego grubości 0,50m.

ułożenie prefabrykowanych płyt żelbetowych drogowych o 0,50m.

większych od podstawy zbiornika.

wykonanie podsypki z piasku grubości 0,05m.

montaż separatora wg załączonej instrukcji

wciągnięcie do istniejącego kolektora deszczowego ø 500mm rurociągu z rur PE ø 400mm wielowarstwowych

- Dokumentację powykonawczą na poszczególne odcinki.

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić również załączniki do mapy powykonawczej wykonane przez uprawnionego geodetę z podaniem długości i średnic sieci kanalizacji deszczowej. Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik Budowy oraz oświadczenie Kierownika Budowy.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3 egzemplarzach po zakończeniu zadania.

Uwagi !!!

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót.

- Materiał pochodzący z rozbiórki (np. asfalt) Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. „O odpadach” (Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251) oraz udokumentować ten fakt Zamawiającemu.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego i projektanta.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- W przypadku, gdy Wykonawca zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w stosunku do projektu budowlanego, pierwszeństwo ma ilość wynikająca bezpośrednio z projektu. Należy wówczas zawiadomić Zamawiającego, który poinformuje wykonawców o zmianie ilości w danej pozycji.

- W przypadku konieczności wprowadzenia dodatkowej pozycji w przedmiarze, należy powiadomić Zamawiającego, który potwierdzi zauważoną sytuację wskazując miejsce wprowadzenia pozycji danego kosztorysu.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności licząc od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót.

- Przedstawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa musi zawierać: nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się gwaranta do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne, ponieważ zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę.

W gwarancji powinny być również wskazane terminy związania gwarancją.

- Przy podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- Szczegółowy kosztorys ofertowy zawierający: podstawę wyceny, jednostkę, ilość, wartość jednostkową i wartość netto, opracowany na podstawie projektu budowlanego i przedmiaru robót (kosztorys powinien być wykonany w układzie zgodnym z załączonymi przedmiarami) Wykonawca zobowiązany jest podać wielkość stawki roboczogodziny do kosztorysowania, koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk.

Kosztorys musi zachować: ilości robót, kolejność i ilość pozycji kosztorysowych zgodnie z załączonymi przedmiarami robót. Dopuszcza się zmianę podstawy kosztorysowej wg uznania Wykonawcy. Załączony kosztorys musi uwzględniać materiały i urządzenia wyszczególnione w dokumentacji projektowej, materiały pomocnicze oraz robociznę i sprzęt niezbędny do ich montażu (zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, opisem technicznym).

10. Przedmiar robót należy traktować jako element porównawczy służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym.

# WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia,             a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy                            i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.