CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. Zakres rzeczowy zamówienia 	1

II. Wizja lokalna Placu Budowy	3

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ zadania: „Budowa dodatkowych schodów zewnętrznych do pomieszczeń piwnicy Ratusza w Kołobrzegu” realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego „Renowacja budynku Ratusza”.

Zamówienie obejmuje:

- Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze w tym:

- Demontaż istniejących przekryć kratowych fosy w miejscu projektowanych schodów ażurowych do piwnicy,

- odbicie starych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej,

- wykucie otworów w ścianach z cegieł,

- rozebranie ścianki z cegieł

- Wykonanie nadproży

Nadproże w ścianie istniejącej, nad wykuwanym otworem drzwiowym należy wykonać z elementów stalowych – dwóch ceowników C120. Nadproże w nowej ścianie ceglanej w fosie, nad otworem rewizyjnym należy wykonać z elementów żelbetowych prefabrykowanych typu „L” przy zastosowaniu 2 belek o długości 119 cm (modułowo 120cm) z wypełnieniem pustej przestrzeń pomiędzy nimi betonem.

- Roboty murowe

Wykonanie ścianki o grub. 1 cegły z cegieł na zaprawie cementowej, posiadającej w dole otwór 80x80 cm umożliwiający swobodny przepływ wody po posadzce fosy.

- Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnętrzne drewniane - wykonane z drewna dębowego, o podziałach i wyglądzie zewnętrznym na wzór drzwi prowadzących do piwnicy po przeciwnej stronie budynku ratusza. Drzwi należy pokryć bejcą na ciemny brąz i pomalować lakierem bezbarwnym do ochrony drewna. Drzwi wyposażone we wzmocnione okucia oraz bolce antywyważeniowe, zamek klasy antywłamaniowej „C”.

- Tynki i okładziny

Ściany przylegające do schodów jak również nowo wzniesione obłożyć płytkami klinkierowymi imitującymi cegłę, cieniowanymi gładkimi firmy ROBEN lub równoważnymi, kładzionymi na beton na kleju, na całej wysokości ścianki fosy.

- Konstrukcja schodów

Schody należy wykonać jako ażurowe w konstrukcji stalowej malowanej na czarno. Obramowanie wsporników wykonać z kwadratowych rur ze stali nierdzewnej.

- Montaż stopni posadzkowych

Schody i spoczniki zostaną pokryte płytami ze szwedzkiego granitu Vanga, jest to odporny na warunki atmosferyczne granit w odcieniu ceglasto-czerwonym z domieszką ziaren szarych i czarnych. Płyty granitowe osadzone są w ramkach przymocowanych do konstrukcji wsporczej schodów. Na dole ułożyć posadzkę z granitu „Kashmir White” analogicznego do zastosowanego wewnątrz budynku.

- Montaż balustrad i poręczy schodowych

Barierki powinny zostać wykonane ze stali nierdzewnej i pomalowane proszkowo na czarno. Barierki powinny zostać wykonane w sposób podobny do istniejących obecnie przy głównych schodach do budynku. Analogicznie powinny zostać wykonane artystyczne rozkucia na końcach balustrad.

- Ruszt stalowy

Wykonanie nowego rusztu z zastosowaniem materiałów z rozbiórki.

- Wywóz i utylizacja odpadów

Załadunek i transport odpadów do miejsc ich powtórnego wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).

- Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja/e projektowa/e z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik/i Budowy oraz oświadczenie/a Kierownika Budowy.

W ramach dokumentacji powykonawczej należy uwzględnić również koszt opracowania dokumentacji, o której mowa § 5 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004r. nr 150 poz. 1579) tj. dokumentacji przebiegu prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub badań konserwatorskich oraz opracowania wyników tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć celem przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3 egzemplarzach po zakończeniu zadania

UWAGI!!!

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót.

- Prace należy prowadzić w uzgodnieniu z dzierżawcą kawiarni „ADABAR”.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania niegorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody inwestora i projektanta.

- Materiał pochodzący z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku „O odpadach” (Dz.U. z 2007r. nr 39, poz. 251) oraz udokumentować ten fakt Zamawiającemu.

- Miejsce wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki nadających się do ponownego wykorzystania każdorazowo należy uzgodnić pisemnie z Urzędem Miasta Kołobrzeg.

- W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z projektem budowlanym i jest dokumentem informacyjnym.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od faktur licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Przy podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: Harmonogram rzeczowo finansowy realizacji zadania sporządzony wg elementów wymienionych w „Formularzu cenowym”(. Zał. Nr 4 do SIWZ); w układzie miesięcznym; w kwotach netto i brutto.

- Roboty budowlane należy tak zorganizować i prowadzić, aby nie utrudniały funkcjonowania kawiarni „ADABAR”, jak również nie ograniczały przestrzeni publicznej w rejonie kawiarni w szczególności w okresie od 15 czerwca do 31 sierpnia 2010 r. Sposób prowadzenia robót w okresie sezonu letniego Wykonawca uzgodni z właścicielem kawiarni oraz Zamawiającym przed przystąpieniem do robót.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.