CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. Zakres rzeczowy zamówienia 	1

II. Wizja lokalna Placu Budowy	3

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ zadania urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych na kolektorze deszczowym 09/06 m w ul. Łopuskiego w Kołobrzegu w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa kanałów deszczowych w pasie drogowym ul. Łopuskiego”

Zamówienie obejmuje następujący zakres robót:

- Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzić z umocnieniem wykopów wypraskami lub balami szalunkowymi. W miejscach skrzyżowań z istniejącą siecią energetyczną wykopy ręczne. Odsłonięte kable i instalacje należy zabezpieczyć poprzez założenie rur ochronnych.

- Budowa kolektora deszczowego o Dn 600 mm.

Przewody kanalizacyjne układać na przygotowanym podłożu o gr. 20 cm w gotowym odwodnionym wykopie ze spadkiem podanym na profilu podłużnym. Obsypkę grubości min. 30 cm nad wierzch rurociągu wykonać warstwami o gr.10cm z zagęszczeniem ręcznym. Zasypkę wykopów kanalizacyjnych wykonać gruntem przywiezionym - podlegającym prawidłowemu zagęszczeniu. Do wysokości 1,5 m od górnej krawędzi rurociągu należy zasypkę prowadzić ręcznie. Zasypkę wykopów pod studnie należy wykonywać warstwami o gr. 20 cm ręcznie lub lekkim sprzętem mechanicznym, oraz równomiernie zagęszczać zasypkę wokół wszystkich obiektów.

- Budowa studni rewizyjnych:

3.1. Studnia rewizyjno-rozdzielcza Dn 2,0 m żelbetowa z uszczelkami elastomerowymi:

- dennica bez kinety o wysokości 2,5 m

- kręgi o wysokości 0,5 i 1,0 m

- płyta pokrywowa żelbetowa dn 2,3 m

- pierścienie wyrównawcze betonowe z włazem żeliwnym typu lekkiego. Studnie przyjęte w niniejszym projekcie są wykonane z betonu B45 (wodoszczelnego W8) łączonego (kręgi) na uszczelkę elastomerową. Włazy studzienne np. Firmy Stąporków okrągłe z wentylacją i wkładką gumową (wypełniony betonem) z zabezpieczeniem ryglowym. Na włazie winien być znak - logo KOŁOBRZEGU - wg. wzoru Inwestora.

3.2. Studnia rewizyjno-pomiarowa o wym. 2,0x2,0 m

- dennica bez kinety o wys. 2,5 m

-  pozostały prefabrykat z jednej części , łączony na klej na budowie

- pierścienie wyrównawcze betonowe z włazem żeliwnym typu lekkiego z logo Kołobrzegu.

W ścianie pionowej dennicy wykonać otwór pod rurociąg betonowy ist. dn 0,9/0,6 m (wymiar sprawdzić bezpośrednio na budowie) , a z drugiej strony wmontować np. łącznik typu B firmy HOBAS (dn 0,8 m) - Rys.6 . W studni należy zamontować klapę zwrotną skośną np. firmy SZAGRU dn 0,8 m, mocowaną do pionowej ściany dennicy kołkami HILTI  HAS-TZ dn 10mm(HVU -TZ M10).

Włazy studzienne np. Firmy Stąporków okrągłe z wentylacją i wkładką gumową (wypełniony betonem) z zabezpieczeniem ryglowym. Na włazie winien być znak - logo KOŁOBRZEGU - wg. wzoru Inwestora .

- Wylot

Na wylocie do odbiornika, na ist. kolektorze deszczowym 0,9/0,6 m wymienić ist. kratę, na kratę wykonaną z stali nierdzewnej z płaskownika 8x60 mm , o prześwicie 50 mm. Na szerokości skarpy (wylot do odbiornika) należy wykonać narzut kamienny o gr. 50 cm po 1,5 m w każdą stronę od krawędzi  rurociągu 0,9/0,6 m z kamienia o wymiarze min D 25 cm. Dno odbiornika umocnić narzutem kamiennym o parametrach j.w  na głębokość 1,5 od krawędzi skarpy. Przed przystąpieniem do w/w prac - odmulić ist. odbiornik na w/w odcinku.

- Budowa urządzeń technologicznych

Projektuje się dwa zespoły do podczyszczania wód deszczowych składające się z następujących urządzeń:

- seperator lamelowy 100/1000 S

- Budowa urządzenia pomiarowego

Do poboru prób w celu pomiaru składu zanieczyszczeń zawartych w oczyszczonych wodach deszczowych przewidziano studnię - komorę 2,0*2,0 m na końcu układu technologicznego.

- Budowa drogi technologicznej

Wymagania materiałowe dla drogi  technologicznej:

- kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

- chudy beton gr. 20 cm

- warstwa żwiru grubości 30 cm

- Odwodnienie wykopu

Z uwagi na istniejące warunki hydrogeologiczne oraz terenowe zaprojektowano odwodnienie robót stosowane na całej długości wykopu:

- kolektory oraz studnie i separatory będą układane w gruntach wymagających odwodnia powierzchniowego - poprzez ułożenie warstwy drenażu z pospółki i rurociągu z rur drenażowym z rur PE   de 110 mm.

Projektuje się odwodnienie wykopu rurociągami drenarskimi De 110 mm w warstwie drenażowej z pospółki gr.30 cm do studzienek odwadniających tymczasowych. Stąd pompami spalinowymi na zewnątrz wykopu - na powierzchnię terenu, w odległości min. 10m od krawędzi wykopu. Studnie odwadniające wykonać z kręgów betonowych dn 0,8 m oraz h=1,0 m.

- Wywóz i utylizacja odpadów

Załadunek i transport odpadów do miejsc ich powtórnego wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2009 Nr 215, poz. 1664),

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. 2007 Nr 39, poz. 251).

- Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja/e projektowa/e z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik/i Budowy oraz oświadczenie/a Kierownika Budowy.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3 egzemplarzach po zakończeniu zadania w dniu odbioru końcowego.

UWAGI!!!

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót.

- Prace należy prowadzić w uzgodnieniu z MOSiR Kołobrzeg.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania niegorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody inwestora i projektanta.

- Materiał pochodzący z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku „O odpadach” (Dz.U. z 2007r. nr 39, poz. 251) oraz udokumentować ten fakt Zamawiającemu.

- Miejsce wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki nadających się do ponownego wykorzystania każdorazowo należy uzgodnić pisemnie z Urzędem Miasta Kołobrzeg.

- W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z projektem budowlanym i jest dokumentem informacyjnym.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od faktur licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Przy podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: Harmonogram rzeczowo finansowy realizacji zadania sporządzony wg elementów wymienionych w „Formularzu cenowym”(. Zał. Nr 4 do SIWZ); w układzie miesięcznym; w kwotach netto i brutto.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.