CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. Zakres rzeczowy zamówienia 	1

II. Wizja lokalna Placu Budowy	3

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ zadania:

Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej

– Korty tenisowe przy ul. Wł. Sikorskiego 1

oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

W ramach zamówienia należy wykonać :

- Korty i zagospodarowanie terenu

  - Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

  - Korty – nawierzchnia z mączki ceglanej (około 3.602m2)

  - Korty – nawierzchnia z trawy syntetycznej (około 1.430m2)

  - Chodniki z kostki betonowej gr. 6cm (około 583m2)

  - Ciągi pieszo-jezdne z kostki betonowej gr. 8cm (około 579m2)

  - Droga dojazdowa (nawierzchnia mineralnej około 123m2)

  - Ogrodzenia wysokości 4m (około 402m)

  - Ogrodzenia wysokości 2,1m (około 94m)

  - Ogrodzenia wysokości 1,2m (około 110m)

  - Trybuny (132 miejsca siedzące)

  - Maszty (3 maszty o wysokości 6m)

  - Przekrycie kortów (hala namiotowa stanowiąca przykrycie dwóch kortów tenisowych)

  - Śmietnik

  - Fundamenty masztów oświetleniowych

- Budynek klubowy

Budynek zaprojektowano jako częściowo zagłębiony w ziemi, dwukondygnacyjny, z zapleczem szatniowym stanowiącym część parterową. Obiekt zaprojektowano w technologii tradycyjnej. posadowienie bezpośrednie, ściany fundamentowe bloczki betonowe, ściany kondygnacji nadziemnych – murowane z pustaków ceramicznym Porotherm (lub równoważne), stropy żelbetowe, monolityczne, wylewane na placu budowy, dach o konstrukcji drewnianej krokwiowy na słupkach drewnianych.

Parametry obiektu:

powierzchnia użytkowa – 356,38m2

powierzchnia zabudowy – 200,00m2

wysokość elewacji – 5,0-6,4m

długość budynku – 20,00m

kubatura – 1189,5m3

  - Rozbiórki (rozebranie istniejącego budynku klubowego)

  - Stan surowy

  - Stan wykończeniowy wewnętrzny

  - Stan wykończeniowy zewnętrzny

- Instalacje sanitarne zewnętrzne

  - Kanalizacja deszczowa

kanały z rur PVC o śr.zewn. 200mm – około 226m

kanały z rur PVC o śr.zewn. 160mm – około 121m

studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425mm – 14szt.

studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200mm – 2szt.

  - Wodociąg przebudowa

rurociąg z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewn. 63mm około 15m

  - Przyłącze wodociągowe

rurociąg z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewn. 50mm – około25m

rurociąg z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewn. 40mm – około 18mm

rurociąg z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewn. 32mm – około 73m

rurociąg z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewn. 25mm – około 39m

  - Odwodnienie liniowe

korytka do odwodnienia liniowego – około 113m

studzienka włączeniowa – 6szt

  - Drenaże kortów

drenaż z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nomin. 50-65mm – około 858m

  - Kanalizacja sanitarna

kanały z rur PVC o śr.zewn. 160mm – około 41m

studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425mm – 1szt.

studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000mm – 1szt.

  - Przyłącze gazowe

montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nomin. 40mm – około 92m

- Instalacje sanitarne wewnętrzne

  - Kanalizacja sanitarna

  - Instalacja wodociągowa

  - Instalacje grzewcze

  - Wentylacja z odzyskiem ciepła

- Instalacje elektryczne

  - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

  - Budynek klubowy

  - Oświetlenie kortów tenisowych (słupy oświetleniowe – 14szt.)

  - Hala namiotowa (oprawy świetlówkowe, strugo-, pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem - 30szt)

- Zieleń

  - Usunięcie drzew zgodnie z decyzją znak ZN-K-4412/6/EK/2009 z dnia 27.03.2009r.

  - Dokonanie nasadzeń zgodnie z projektem zieleni.

- Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja/e projektowa/e z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik/i Budowy oraz oświadczenie/a Kierownika Budowy.

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić załączniki do mapy powykonawczej zawierające:

- powierzchnię wykonanych nawierzchni tj. rodzaj wykonanej nawierzchni i jej ilość w m2;

- rodzaj, długość i średnice sieci wodociągowej i/lub kanalizacji deszczowej.

Załączniki winny być sporządzone przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) i potwierdzone przez uprawnionego geodetę.

W ramach dokumentacji powykonawczej należy uwzględnić również koszt opracowania dokumentacji, o której mowa § 5 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004r. nr 150 poz. 1579) tj. dokumentacji przebiegu prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub badań konserwatorskich oraz opracowania wyników tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć celem przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3    egzemplarzach po zakończeniu zadania lub części zadania (w przypadku odbioru częściowego), jednak nie później niż 3 dni przed wyznaczona datą odbioru.

- Promocja (tablice informacyjne i pamiątkowe)

Wykonanie czterech tablic (dwie tablice informacyjne + dwie tablice pamiątkowe). Wzór tablicy - wg załączonego do SIWZ projektu tablicy.

Wielkość tablic informacyjnych 140x180cm.

Wielkość tablic pamiątkowych 140x180cm.

Tablice muszą zostać wykonane z materiału pozwalającego zachować trwałość przez co najmniej 5 lat licząc od dnia zakończenia inwestycji (płyta z laminatu, nadruk – sitodruk).

Sposób montażu – tablica wolnostojąca.

UWAGI!!!

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania niegorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody inwestora i projektanta.

- Materiał pochodzący z rozbiórki (np. asfalt) Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku „O odpadach” (Dz.U. z 2007r. nr 39, poz. 251) oraz udokumentować ten fakt Zamawiającemu.

- Miejsce wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki nadających się do ponownego wykorzystania każdorazowo należy uzgodnić pisemnie z Zamawiającym oraz przekazać go protokolarnie.

- W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z projektem budowlanym i jest dokumentem informacyjnym.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od faktur licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Park im. Stefana Żeromskiego jest parkiem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod nr 927 dnia 24.12.1976r.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do 7 dni licząc od daty podpisania umowy:

Harmonogram rzeczowo finansowy realizacji zadania sporządzony wg elementów wymienionych w „Formularzu cenowym”(Zał. Nr 3 do SIWZ); w układzie miesięcznym; w kwotach netto i brutto.

- Wykonawca w harmonogramie, o którym mowa w punkcie nr 9 uwag, przewidzi przerób umożliwiający dokonanie przez Zamawiającego płatności w roku 2010 w wysokości 2.000.000zł.

- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ewentualna zmianę stawki podatku od towaru i usług VAT. Zmiana stawki podatku VAT nie będzie stanowić podstawy do zmiany wysokości wynagrodzenia brutto.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.