CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. Zakres rzeczowy zamówienia 	1

II. Wizja lokalna Placu Budowy	3

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ zadania:

„Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej - Przebudowa ulicy Rodziewiczówny”

W ramach zamówienia należy wykonać :

Część A

Przebudowa ul. Rodziewiczówny w Kołobrzegu (roboty drogowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, mała architektura, zieleń)

- Przebudowa ul. Marii Rodziewiczówny oraz budowa i w części przebudowa istniejącego ciągu rekreacyjnego w parku im. Stefana Żeromskiego na działkach 44/2, 46, 47, 66/3 obręb 4

1.1. Przebudowa i remont ulicy

    - Roboty przygotowawcze

    - Roboty rozbiórkowe

    - Roboty nawierzchni ulicy

  - Ciąg rekreacyjny

    - Roboty przygotowawcze

    - Roboty rozbiórkowe

    - Roboty nawierzchni ciągu rekreacyjnego

  - Roboty kanalizacji deszczowej

    - Roboty demontażowe kanalizacji deszczowej

    - Roboty demontażowe odwodnienia

    - Roboty ziemne kanalizacji deszczowej

    - Rurociągi i uzbrojenie kanalizacji deszczowej

    - Rurociągi i uzbrojenie odwodnienia

  - Przebudowa linii energetycznych i oświetleniowych

    - Modernizacja oświetlenia ulicy Rodziewiczówny

    - Oświetlenie ciągu rekreacyjnego

  - Zieleń i mała architektura

- Budowa i w części przebudowa istniejącego ciągu rekreacyjnego w parku im. Stefana Żeromskiego na działce nr 2/6 obręb 5

  - Ciąg rekreacyjny

    - Roboty rozbiórkowe

    - Roboty przygotowawcze

    - Roboty nawierzchni ciągu rekreacyjnego

    - Oznakowanie pionowe

    - Oświetlenie ciągu rekreacyjnego

    - Zieleń i mała architektura

- Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja/e projektowa/e z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik/i Budowy oraz oświadczenie/a Kierownika Budowy.

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić załączniki do mapy powykonawczej zawierające:

- powierzchnię wykonanych nawierzchni tj. rodzaj wykonanej nawierzchni i jej ilość w m2;

- rodzaj, długość i średnice sieci wodociągowej i/lub kanalizacji deszczowej.

Załączniki winny być sporządzone przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) i potwierdzone przez uprawnionego geodetę.

W ramach dokumentacji powykonawczej należy uwzględnić również koszt opracowania dokumentacji o której mowa § 5 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004r. nr 150 poz. 1579) tj. dokumentacji przebiegu prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub badań konserwatorskich oraz opracowania wyników tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć celem przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3    egzemplarzach po zakończeniu zadania lub części zadania (w przypadku odbioru częściowego).

- Promocja (tablice informacyjne i pamiątkowe)

Wykonanie czterech tablic (dwie tablice informacyjne + dwie tablice pamiątkowe). Wzór tablic zostanie przekazany Wykonawcy przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Kołobrzeg, niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Część B

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Marii Rodziewiczówny w Kołobrzegu (odcinek od ul. A. Mickiewicza do ul. C.K. Norwida)

  - Roboty demontażowe

  - Roboty ziemne

  - Rurociągi i uzbrojenie

  - Dokumentacja powykonawcza

Dokumentację powykonawczą należy wykonać wg pkt 3 części A opisu przedmiotu zamówienia!

UWAGI!!!

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania niegorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody inwestora i projektanta.

- Materiał pochodzący z rozbiórki (np. asfalt) Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku „O odpadach” (Dz.U. z 2007r. nr 39, poz. 251) oraz udokumentować ten fakt Zamawiającemu.

- Miejsce wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki (np. płyt betonowych, kostki kamiennej, kostki betonowej, słupów oświetleniowych) nadających się do ponownego wykorzystania każdorazowo należy uzgodnić pisemnie z Referatem Drogowym Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Kołobrzeg oraz przekazać go protokolarnie.

- W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- W przypadku, gdy wykonawca zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w stosunku do projektu budowlanego pierwszeństwo ma ilość wynikająca bezpośrednio z projektu. Należy wówczas zawiadomić Zamawiającego, który poinformuje wykonawców o zmianie ilości w danej pozycji.

- W przypadku konieczności wprowadzenia dodatkowej pozycji w przedmiarze, należy powiadomić Zamawiającego, który potwierdzi zauważoną sytuację wskazując miejsce wprowadzenia pozycji danego kosztorysu.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od faktur licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Park im. Stefana Żeromskiego jest parkiem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod nr 927 dnia 24.12.1976r.

- Przy podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- Szczegółowy kosztorys ofertowy zawierający: podstawę wyceny, jednostkę, ilość, wartość jednostkową i wartość netto, opracowany na podstawie projektu budowlanego i przedmiaru robót (kosztorys powinien być wykonany w układzie zgodnym z załączonymi przedmiarami) Wykonawca zobowiązany jest podać wielkość stawki roboczogodziny do kosztorysowania, koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk.

Kosztorys musi zachować: ilości robót, kolejność i ilość pozycji kosztorysowych zgodnie z załączonymi przedmiarami robót. Dopuszcza się zmianę podstawy kosztorysowej wg uznania Wykonawcy. Załączony kosztorys musi uwzględniać materiały i urządzenia wyszczególnione w dokumentacji projektowej, materiały pomocnicze oraz robociznę i sprzęt niezbędny do ich montażu (zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, opisem technicznym).

- Harmonogram rzeczowo finansowy realizacji zadania sporządzony wg elementów wymienionych w „Formularzu cenowym”(. Zał. Nr 3A i 3B do SIWZ); w układzie miesięcznym; w kwotach netto i brutto z rozbiciem na część A i B.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia,             a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.