CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA………………………………………………… 1

II. WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY………………………………………………… 3

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi o powierzchni dachu 606,1m² oraz roboty elektryczne – wymiana instalacji odgromowej na budynku Żłobka „KRASNAL” w Kołobrzegu przy ul. Bogusława X 18.

Zakres rzeczowy zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, wyszczególnioną w części IV SIWZ.

W ramach zamówienia robót budowlanych należy wykonać:

- Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku – obróbki blacharskie m² 76,728.

- Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy na dachach betonowych  m² 601,868.

- Rozbiórka pokrycia następnej warstwy papy na dachach betonowych – warstw 6 - m² 601,868.

- Wywiezienie samochodami papy z rozbiórki i przekazanie do utylizacji m³ 18,056.

- Wyrównanie płaszczyzn na czapkach betonowych kominów szt. 7, m² 7,28.

- Wyrównanie dna kopyta odpływowego, szlichta cementowa na gładko m² 63,18.

- Naprawa uszkodzenia – naprawa miejsc w powierzchni dachu po zdemontowanej konstrukcji odgromówki, miejsc 1.

- Naprawa włazu dachowego z dociepleniem od wewnątrz – pokrycie blachą powlekaną m² 0,765.

- Zamontowanie płyty OSB gr. 22 mm na ogniomurach – wzmocnienie powierzchni oraz jako konstrukcja pod obróbkę blacharską m² 79,758.

- Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze ciemny brąz o szerokości ponad 25 cm. Zamontowane na wkręty typu FARMER m² 137,666. (płytę OSB jak i obróbkę blacharską wysunąć za lico ogniomuru na zewnątrz minimum 16 cm w założeniu, że ściany zostaną ocieplone w następnym etapie).

- Analogia listwy przyścienne – montaż izolników 8x8 cm przy kominach mb. 14,50 w celu uzyskania spadków i odpływów.

- Pokrycie dachu betonowego papą termozgrzewalną dwuwarstwowo – 1X papa podkładowa minimum gr. 4 mm i nawierzchniowa  gr. 4,7 mm z zagruntowaniem podłoża.

- Izolacja szczelin dylatacyjnych poziomych sylikonem – uszczelnienie połączenia obróbki blacharskiej z tynkiem na kominach po zamontowaniu kaplistwy.

W ramach zamówienia robót instalacyjnych elektrycznych należy wykonać:

- Demontaż przewodów odgromowych z pręta mocowanych na wspornikach w ciągu poziomym mb. 254,0.

- Demontaż przewodów odgromowych z pręta mocowanych na wspornikach w ciągu pionowym mb. 74,0.

- Demontaż łączeń krzyżowych szt. 86 .

- Demontaż łączeń naprężających szt. 44.

- Demontaż łączeń kontrolnych (połączenie drut-płaskownik) szt. 10.

- Montaż wsporników do instalacji naprężającej szt. 1.

- Montaż wsporników do instalacji naprężającej szt. 140.

- Montaż instalacji odgromowej z pręta naprężnych poziomych mb. 274.

- Montaż instalacji odgromowej z pręta naprężnych pionowych mb. 115.

- montaż złączy do obróbek blacharskich szt. 10.

- Montaż złączy naprężających w instalacji odgromowej na dachu szt. 88.

- Montaż łączeń kontrolnych (połączenie drut-płaskownik) szt. 10.

- Montaż złączy naprężających – naciągowych szt. 46.

- Montaż osłon przewodów uziemiających szt. 3.

- Malowanie – zabezpieczenie lakierem złącz szt. 150.

- Badania i pomiary instalacji odgromowej – za 1 pomiar lub badanie – 1.

- Badania i pomiary – dodatek za każdy następny pomiar lub badanie – 9 pomiarów.

Warunki prowadzenia robót:

Prace rozbiórkowe i montażowe prowadzić przy zachowaniu przepisów  bhp i ochrony zdrowia, należy używać sprawnych narzędzi i elektronarzędzi oraz odzieży ochronnej.

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania harmonogramu rzeczowo finansowego całości przedsięwzięcia (według elementów wymienionych w Formularzu cenowym zał. Nr 3 do SIWZ.) i złożenia go po podpisaniu umowy. Harmonogram powinien określać termin z podziałami dni w których będą wprowadzone roboty rozbiórkowe, montażowe i wykończeniowe.

Uwaga:

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót..

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie przez cały czas zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Na dzień odbioru robót Wykonawca musi przedstawić dokumenty wymienione w punkcie 7 STWiOR.

- Wykonawca zobowiązany jest w trakcie robót uwzględniać potrzeby użytkownika wynikające z faktu nie przerwania zajęć w żłobku.

- W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje wykonanie zadania 100% siłami własnymi, z projektu umowy usunięty zostanie § 9 ust. 2-12.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia,             a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.