# CZEŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI:

- ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

- WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY

# ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z dokumentacją, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ, oraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Brzeskiej do granicy miasta Kołobrzeg z Gminą Ustronie Morskie””.

1.  Ścieżka rowerowa i ciąg pieszy

W ramach zamówienia należy wykonać ścieżkę rowerową oraz ciąg pieszy od                 ul. Brzeskiej w Kołobrzegu do granicy miasta Kołobrzeg z Gminą Ustronie Morskie. Ścieżka rowerowa  pokrywa się z trasą istniejącego ciągu pieszego. Długość ciągu pieszo – rowerowego to 1,005 km. Szerokość ścieżki rowerowej na całym odcinku wynosi 2,5 m a ciągu pieszego 1,5 m. Ciąg pieszy zlokalizowany będzie od strony brzegu morskiego. Należy wykonać pobocza ziemne o szerokości 1,0 m. i rozdzielający ciąg pieszy od rowerowego pas zieleni o szerokości 1,0 m. W km 0+100 należy wykonać taras widokowy wykorzystując wzgórze po zdemontowanym radarze. W wyznaczonych miejscach należy zainstalować ławki i stojaki dla rowerów.

Konstrukcja ścieżki rowerowej (wzornictwo i kolorystyka podane w projekcie):

- kostka betonowa bezfazowa gr. 8 cm podsypka cem.-piaskowa gr. 3 cm,

- podbudowa betonowa B-7,5 gr. 12 cm,

- warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm,

- geowłóknina TYPAR SF 32.

Konstrukcja ciągu pieszego (wzornictwo i kolorystyka podane w projekcie):

- kostka betonowa gr. 6 cm,

- podsypka cem.-piaskowa gr. 3 cm,

- podbudowa betonowa gr. 12 cm,

- warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm,

- geowłóknina TYPAR SF 32.

Obrzeża – betonowe 8x25 cm na ławie betonowej B-10 w ilości 0,04 m³/mb.

2.  Oświetlenie

Należy wykonać oświetlenie wzdłuż całego ciągu pieszo – rowerowego zgodnie z projektowanymi założeniami. Zamontować słupy oświetleniowe wraz z wysięgnikami i fundamentami prefabrykowanymi.

3.  Odwodnienie

Należy wykonać odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie właściwych spadków podłużnych i poprzecznych kierując wody opadowe do istniejącego systemu odwodnieniowego.

4.  Zejście na plażę

W wyznaczonym miejscu (0+679 km) należy wykonać schody zejściowe z przeznaczeniem do komunikacji pieszej oraz punkt widokowy, który zostanie wykonany na skarpie przy różnicy poziomów około 4,00 m. Konstrukcja obiektu została zaprojektowana jako stalowa z profili walcowanych. Taras i schody należy wyposażyć w balustrady o wysokości 1,10 m.

5. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja/e projektowa/e z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik/i Budowy oraz oświadczenie/a Kierownika Budowy.

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić załącznik do mapy powykonawczej zawierający powierzchnię wykonanych nawierzchni tj. rodzaj wykonanej nawierzchni i jej ilość w m2.

Załącznik powinien być sporządzony przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) i potwierdzony przez uprawnionego geodetę.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3   egzemplarzach po zakończeniu zadania.

Uwagi !!!

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót.

- Materiał pochodzący z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Prawa ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25 poz. 150 z późn. zmianami) i ustawy o odpadach              (Dz. U. z 2001r. nr 39 poz. 251 z późn. zmianami).

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego i projektanta.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy, służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym.

- W przypadku, gdy Wykonawca zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w stosunku do projektu budowlanego, pierwszeństwo ma ilość wynikająca bezpośrednio z projektu. Należy wówczas zawiadomić Zamawiającego, który poinformuje wykonawców o zmianie ilości w danej pozycji.

- W przypadku konieczności wprowadzenia dodatkowej pozycji w przedmiarze, należy powiadomić Zamawiającego, który potwierdzi zauważoną sytuację wskazując miejsce wprowadzenia pozycji danego kosztorysu.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktur licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Przedstawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa musi zawierać: nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się gwaranta do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne, ponieważ zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę.

W gwarancji powinny być również wskazane terminy związania gwarancją. Projekt takiego zabezpieczenia należy dostarczyć do Zamawiającego  na min 3 dni robocze przed datą podpisania umowy.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 14 dni harmonogram rzeczowo – finansowy w układzie miesięcznym w kwotach netto i brutto na każdy miesiąc.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.

- Jeżeli oferta wybranego wykonawcy będzie przewidywać wykonanie zadania w 100% siłami własnymi z projektu umowy (części II SIWZ) zostaną wykreślone zapisy  § 9 ust. 1 pkt 2 oraz pozostałe ustępy (2-12).

- Wykonawca w trakcie realizacji robót budowlanych umożliwi firmie reklamowej montaż tablic informacyjnych zleconych przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

# WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia,             a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy                            i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.