CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. Zakres rzeczowy zamówienia 	1

II. Wizja lokalna Placu Budowy	2

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ:

„„Remont instalacji – wymiana istniejących poziomów instalacji zimnej i ciepłej wody oraz poziomów centralnego ogrzewania  w budynku Gimnazjum nr 3 w Kołobrzegu”

w tym:

ROBOTY  PROWADZONE  W  KORYTARZU

Demontaż poziomów i podejść pod piony instalacji zimnej i ciepłej wody w korytarzu:

- rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy 15mm – 43,0m

- rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy 20mm – 46,0m

- rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy 25mm – 48,5m

- rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy 40mm – 32,0m

- rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy 50mm – 31,0m

- rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy 80mm – 75,0m

Montaż poziomów i podejść pod piony (rurociągi +armatura)  instalacji zimnej wody w

korytarzu:

- rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy 15mm–  2,0m

- rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy 20mm– 23,0m

- rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy 25mm–  1,5m

- rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy 32mm–  2,0m

- rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy 40mm–  2,0m

- rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy 80mm– 59,0m

Montaż poziomów i podejść pod piony (rurociągi +armatura)  instalacji ciepłej wody w

korytarzu:

- rurociągi stalowe ocynkowane TWT-2 o średnicy 15mm– 41,0m

- rurociągi stalowe ocynkowane TWT-2 o średnicy 20mm– 23,0m

- rurociągi stalowe ocynkowane TWT-2 o średnicy 25mm– 47,0m

- rurociągi stalowe ocynkowane TWT-2 o średnicy 32mm–  5,0m

- rurociągi stalowe ocynkowane TWT-2 o średnicy 40mm– 30,0m

- rurociągi stalowe ocynkowane TWT-2 o średnicy 50mm– 31,0m

- rurociągi stalowe ocynkowane TWT-2 o średnicy 80mm– 16,0m

Demontaż i montaż poziomów  instalacji centralnego ogrzewania w korytarzu:

- rurociągi stalowe czarne o średnicy 25mm – 40,0m

- rurociągi stalowe czarne o średnicy 65mm– 40,0m

- rurociągi stalowe czarne o średnicy 80mm– 40,0m

ROBOTY  PROWADZONE  W  KANALE PRZEŁAZOWYM

Demontaż poziomów i podejść pod piony instalacji zimnej i ciepłej wody w kanale przełazowym:

- rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy 15mm – 20,0m

- rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy 20mm – 31,0m

- rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy 25mm – 39,0m

- rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy 32mm – 20,5m

- rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy 40mm – 39.0m

- rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy 50mm – 38,0m

- rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy 65mm – 28,0m

- rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy 80mm – 102,0m

Montaż poziomów i podejść pod piony (rurociągi + armatura) instalacji zimnej wody w

kanale przełazowym:

- rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy 25mm– 27,0m

- rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy 32mm–  5,5m

- rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy 50mm– 19,0m

- rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy 65mm– 16,0m

- rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy 80mm– 50,0m

Montaż poziomów i podejść pod piony (rurociągi +armatura) instalacji ciepłej wody w kanale

przełazowym:

-     rurociągi stalowe ocynkowane TWT-2  o średnicy 15mm– 20,0m

- rurociągi stalowe ocynkowane TWT-2 o średnicy 20mm– 31,0m

- rurociągi stalowe ocynkowane TWT-2 o średnicy 25mm– 12,0m

- rurociągi stalowe ocynkowane TWT-2 o średnicy 32mm– 15,0m

- rurociągi stalowe ocynkowane TWT-2 o średnicy 40mm– 39,0m

- rurociągi stalowe ocynkowane TWT-2 o średnicy 50mm– 19,0m

- rurociągi stalowe ocynkowane TWT-2 o średnicy 65mm– 12,0m

- rurociągi stalowe ocynkowane TWT-2 o średnicy 80mm– 52,0m

Demontaż i montaż poziomów (rurociągi + armatura)   instalacji centralnego ogrzewania w kanale przełazowym:

- rurociągi stalowe czarne o średnicy 15mm –    8,0m

- rurociągi stalowe czarne o średnicy 20mm – 112,0m

- rurociągi stalowe czarne o średnicy 25mm – 168,0m

- rurociągi stalowe czarne  o średnicy 32mm – 60,0m

- rurociągi stalowe czarne  o średnicy 50mm– 24,0m

- rurociągi stalowe czarne  o średnicy 65mm– 48,0m

- rurociągi stalowe czarne  o średnicy 80mm– 67,0m

Uwaga :

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy               i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Elementy metalowe z demontażu stanowią własność szkoły.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia,             a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.