CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

II. WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ:

Remontu klatek schodowych w budynku Przedszkola Nr 2 ul. Borzymowskiego 8 w Kołobrzegu w tym:

a) roboty malarskie i gładzie szpachlowe polegają na wykonaniu :

- prac towarzyszących związanych z zabezpieczeniem istniejącej posadzki, okien, drzwi, barierek, grzejników folią budowlaną ,

- przetarciu tynków na istniejących malowanych ścianach klatki schodowej z uprzednim zeskrobaniem łuszczącej farby, likwidacją wybrzuszeń i krzywizn , gruntowanie podłoża ścian istniejącego tynku w celu zwiększenia przyczepności a następnie uzupełnienia tynków bądź dokonanie reperacji w miejscach uszkodzeń tynku,

- ochronie narożników wypukłych poprzez osadzenie na krawędziach wypukłych i na  zaprawie gipsowej kątowników aluminiowych perforowanych ,

- gładzi szpachlowych na stropach i ścianach oraz na płaszczyznach czołowych biegu schodowego,

- malowanie 2-krotne z gruntowaniem podłoży gipsowych sufitów, biegów i spoczników schodowych od góry- kolorze białym , oraz ścian w kolorach jasnych (w uzgodnieniu z użytkownikiem ) farbą akrylową odporną na ścieranie do wysokości lamperii olejnej 1.5 m

- malowanie farbą olejną (lamperii) z jednokrotnym szpachlowaniem tynków wewnętrznych  uprzednio poddanych reperacji z przetarciem i jednokrotnym szpachlowaniem ścian,

b) malowaniu stolarki drzwiowej i balustrad schodowych polegających na :

- malowaniu 1-krotnym farbą olejną skrzydeł drzwiowych uprzednio malowanych na korytarzach z ościeżnicą  pełna i opaskami,

- malowaniu balustrad uprzednio malowanych z prętów prostych na klatkach schodowych po wcześniejszym zdemontowaniu rusztowań i po zdjęciu z poręczy uszkodzonych okładzin poręczowych PCV,

- malowaniu 1-krotnem rur centralnego ogrzewania, oraz dodatkowych obniżonych podchwytów z rur i płaskownika stalowego,

- malowaniu 1-krotnym grzejników centralnego ogrzewania ,

- lakierowaniu 3-krotnym osłon drewnianych grzejników , oraz balustrad na  klatce schodowej głównej .

c) wykonaniu robót  związanych z remontem klatek schodowych polegających na:

- zerwaniu posadzki z tworzyw sztucznych na korytarzach przyległych do klatki schodowej głównej ,

- zagruntowaniu podłoża ( dla zwiększenia przyczepności) posadzek w korytarzach przyległych, podestach , stopniach i podstopniach biegów schodowych w klatce schodowej głównej ,

- wykonaniu warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej do gr.1,5 cm na uprzednio zagruntowanym podłożu posadzek w korytarzach przyległych, podestach , stopniach i podstopniach biegów schodowych w klatce schodowej głównej ,

- wykonanie okładzin stopni i podstopni schodowych, podestów i korytarzy wykładziną podłogową o nie gorszych parametrach technicznych niż typu tarket wraz ze zgrzewaniem połączeń w klatce schodowej głównej ,

- wymianie grzejnika c.o. o złączach spawanych na klatce schodowej dla personelu wraz z robotami towarzyszącymi – opróżnienie i ponowne napełnienie czynnika grzejnego do instalacji c.o. , wymiana rur przyłączeniowych do grzejnika stalowego , dokonanie prób szczelności grzejnika .

- wymianie opraw oświetleniowych z kloszem kulistym na oprawę świetlówkową wnętrzową w klatce schodowej dla personelu,

- wymianie uszkodzonych okładzin poręczowych z masy plastycznej na balustradach i na obniżonych dodatkowych  pochwytach w klatkach

schodowych (dotyczy obu klatek schodowych ),

- wykonanie zakończenia (obu klatek schodowych) okładzin z parkietu na stopniach i podstopniach biegów schodowych ,

Uwaga :

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją określoną w cz. IV SIWZ.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy               i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest w trakcie robót, uwzględniać potrzeby użytkownika  wynikające z faktu nie przerywania zajęć w przedszkolu

- Grzejnik z demontażu stanowi własność Zamawiającego.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia,             a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.