Część III                         Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie niżej wymienionych usług związanych              z całorocznym utrzymaniem czystości i porządku na terenach nieruchomości należących do Gminy Miasto Kołobrzeg oraz usług z zakresu utrzymania terenów zieleni Miasta Kołobrzeg.

PKT.1  Utrzymanie czystości i porządku terenów Gminy Miasto Kołobrzeg

Usługa będzie wykonywana w trzech określonych poniżej standardach jakości, obejmujący różny zakres prac o określonych, wymaganych częstotliwościach ich realizacji :

– standard I

Realizując usługę w standardzie I należy wykonywać:

- bieżące sprzątanie wszelkiego typu odpadów i zanieczyszczeń,

- codzienny wywóz zebranych odpadów i zanieczyszczeń oraz ich przekazanie do utylizacji uprawnionym podmiotom,

- wyposażenie danych terenów w odpowiednie pojemniki na odpady komunalne oznakowane logo Wykonawcy; rodzaj koszy na odpady oraz ich ilość musi być zgodna z wymogami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kołobrzeg; ilość koszy na danym terenie musi być uzależniona od ilości osób korzystających z tego terenu w danej porze roku,

- utrzymanie koszy na odpady komunalne w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

- codzienne opróżnianie koszy i wywóz odpadów do utylizacji do uprawnionego podmiotu; opróżnianie koszy musi odbywać się z taką częstotliwością, aby nie doprowadzać do ich przepełnienia,

- bieżące zamiatanie alejek parkowych, chodników, placów, boisk sportowych, parkingów, dróg dojazdowych i wewnętrznych, schodów i innych miejsc                      o nawierzchni utwardzonej, zlokalizowanych na danym terenie,

- wywóz zamiecionych zanieczyszczeń oraz ich przekazanie do utylizacji uprawnionym podmiotom bezpośrednio po zakończeniu prac,

- bieżące oczyszczanie z darni i chwastów alejek parkowych, chodników, placów, boisk sportowych, parkingów, dróg dojazdowych i wewnętrznych, schodów i innych miejsc o nawierzchni utwardzonej oraz wyodrębnionych nawierzchni placów zabaw, zlokalizowanych na danym terenie,

- bieżące wygrabianie opadłych liści i ich przekazanie do utylizacji uprawnionym podmiotom; liście nie będą wygrabiane z terenów parków, gdzie występuje runo lub ściółka, z wyjątkiem liści kasztanowca zwyczajnego Aesculus hippocastanum;           w okresie jesiennym podczas opadania liści czynność należy wykonywać z taką częstotliwością, aby na trawnikach nie zalegały przez dłuższy okres czasu duże ilości liści,

- bieżące zasypywanie ziemią urodzajną wszelkich zagłębień bądź dołów, spowodowanych przez psy oraz rozgrabianie kretowisk,

- bieżące zbieranie posuszu oraz wszelkich, opadłych podczas silnych wiatrów, gałęzi                 i konarów,

- bieżące wygrabianie drobnych zanieczyszczeń np. niedopałków papierosów, kapsli, biletów itp.,

- w okresie zimowym bieżąca likwidacja śliskości i odśnieżanie alejek parkowych, chodników, placów, parkingów, dróg dojazdowych i wewnętrznych, schodów i innych miejsc o nawierzchni utwardzonej, zlokalizowanych na danym terenie, poprzez stosowanie środków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia                   27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kołobrzeg; odśnieżanie należy wykonywać z taką częstotliwością, aby piesi nie poruszali się po zalegającym błocie pośniegowym; w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym należy ciągi komunikacyjne oraz schody posypywać piaskiem,

- bieżące usuwanie reklam, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczonych na pniach drzew lub ogrodzeniach np. placów zabaw, umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianymi odrębnymi przepisami prawa wraz z usuwaniem pinesek, gwoździ, taśm itp.,

- stały monitoring w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz stałą dyspozycyjność do podejmowania działań w sytuacjach awaryjnych.

Wyżej wymienione czynności będą wykonywane:

- w okresie od 1 października do 31 marca – w dni robocze w godz. 700 - 1500,

- w miesiącu kwietniu i wrześniu – codziennie w godz. 700 - 1500,

- od 1 maja do 31 sierpnia – codziennie w godz. 600 - 2100,

Codzienne utrzymanie czystości i porządku oznacza wykonywanie w/w prac we wszystkie dni tygodnia, bez względu na dni świąteczne, które będą przypadać w tym okresie czy też inne dni wolne od pracy.

Usługa ta będzie wykonywana na terenach nieruchomości należących do Gminy Miasto Kołobrzeg wykazanych w zestawieniu tabelarycznym w części 1, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, przedstawionych w załącznikach graficznych (oznaczone kolorem żółtym).

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej ( zał. nr 1 do SIWZ):

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za całodzienne utrzymanie czystości                       i porządku 1 m² powierzchni, uwzględniając konieczność wykonywania prac w standardzie I                      w okresie 1 listopada 2008 r. – 31 października 2010 r.

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

Zamawiający przewiduje wykonywanie usługi w standardzie I:

– do 61 dni na powierzchni do 38 761 291 m2 w roku 2008,

– 365 dni na powierzchni do 246 522 460 m2 w roku 2009,

– 304 dni na powierzchni do 205 322 816 m2 w roku 2010,

łącznie do 730 dni na powierzchni do 490 606 567 m2.

– standard II

Realizując usługę w standardzie II należy wykonywać:

- sprzątanie wszelkiego typu odpadów i zanieczyszczeń dwa razy w tygodniu; Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram prac w odniesieniu do poszczególnych nieruchomości,

- wywóz zebranych odpadów i zanieczyszczeń oraz ich przekazanie do utylizacji uprawnionym podmiotom, najpóźniej do godziny 800 dnia następnego w odniesieniu do uzgodnionego harmonogram prac,

- wyposażenie danych terenów w odpowiednie pojemniki na odpady komunalne oznakowane logo Wykonawcy; rodzaj koszy na odpady oraz ich ilość musi być zgodna z wymogami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kołobrzeg; ilość koszy na danym terenie musi być uzależniona od ilości osób korzystających z tego terenu w danej porze roku,

- utrzymanie koszy na odpady komunalne w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

- dwa razy w tygodniu opróżnianie koszy i wywóz odpadów do utylizacji do uprawnionego podmiotu;

- dwa razy w tygodniu wygrabianie opadłych liści i ich przekazanie do utylizacji uprawnionym podmiotom; liście nie będą wygrabiane z terenów parków, gdzie występuje runo lub ściółka, z wyjątkiem liści kasztanowca zwyczajnego Aesculus hippocastanum;

- dwa razy w tygodniu bieżące zbieranie posuszu oraz wszelkich, opadłych podczas silnych wiatrów, gałęzi i konarów,

- dwa razy w tygodniu wygrabianie drobnych zanieczyszczeń np. niedopałków papierosów, kapsli, biletów itp.,

- dwa razy w tygodniu oczyszczanie z darni i chwastów alejek parkowych, chodników, placów, boisk sportowych, parkingów, dróg dojazdowych i wewnętrznych, schodów         i innych miejsc o nawierzchni utwardzonej oraz wyodrębnionych nawierzchni placów zabaw, zlokalizowanych na danym terenie,

- w okresie zimowym bieżąca likwidacja gołoledzi i odśnieżanie alejek parkowych, chodników, placów, parkingów, schodów i innych miejsc o nawierzchni utwardzonej, zlokalizowanych na danym terenie, poprzez stosowanie środków zgodnie                           z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach oraz Regulaminem utrzymania czystości                 i porządku na terenie Miasta Kołobrzeg

Wyżej wymienione czynności będą wykonywane całorocznie w dni robocze w godz.                700 - 1500. Usługa ta będzie wykonywana na terenach nieruchomości należących do Gminy Miasto Kołobrzeg wykazanych w zestawieniu tabelarycznym w części 2, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, przedstawionych w załącznikach graficznych (oznaczone kolorem różowym).

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej ( zał. nr 1 do SIWZ):

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za całodzienne utrzymanie czystości                       i porządku 1 m² powierzchni, uwzględniając konieczność wykonywania prac w standardzie II                      w okresie 1 listopada 2008 r. – 31 października 2010 r.,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

Zamawiający przewiduje wykonywanie usługi w standardzie II:

– do 61 dni na powierzchni do 29 184 779 m2 w roku 2008,

– 365 dni na powierzchni do 203 651 020 m2 w roku 2009,

– 304 dni na powierzchni do 169 616 192 m2 w roku 2010,

łącznie do 730 dni na powierzchni do 402 451 991 m2.

– standard III

Realizując usługę w standardzie III należy wykonywać:

1.   jednorazowe zebranie wszelkiego typu odpadów i zanieczyszczeń,

2. wywóz zebranych odpadów i zanieczyszczeń oraz ich przekazanie do utylizacji uprawnionym podmiotom, najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac.

Usługa ta będzie wykonywana na bieżąco na terenach nieruchomości należących do Gminy Miasto Kołobrzeg wskazanych przez Wydział Komunalny.

Wyżej wymienione czynności będą wykonywane całorocznie w dni robocze w godz. 700 - 1500.

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej ( zał. nr 1 do SIWZ):

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za jednokrotne wykonanie usługi                         w standardzie III na powierzchni 1 m² w okresie 1 listopada 2008 r. – 31 października 2010 r.,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

Zamawiający przewiduje wykonywanie usługi w standardzie III:

– do 61 dni na powierzchni do 3 000 m2 w roku 2008,

– 365 dni na powierzchni do 64 000 m2 w roku 2009,

– 304 dni na powierzchni do 53 000 m2 w roku 2010,

łącznie do 730 dni na powierzchni do 120 000 m2.

UWAGA: Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, w zależności od aktualnych potrzeb            i możliwości finansowych „miasta”, poprzez:

- zmianę nieruchomości zleconych do „sprzątania”, spowodowaną sprzedażą lub nabyciem danej nieruchomości, przekazaniem w użyczenie, w dzierżawę bądź inną formę użytkowania danej nieruchomości lub w sytuacji odwrotnej,

- zmianę standardu „sprzątania” w odniesieniu do nieruchomości wykazanych pierwotnie                   w zestawieniu tabelarycznym, spowodowaną podniesieniem jakości infrastruktury danego terenu (np. po zakończeniu zadania inwestycyjnego polegającego na rewitalizacji Parku im. Aleksandra Fredry) lub też wynikającą z bieżących możliwości budżetowych Miasta Kołobrzeg.

Zamawiający comiesięcznie będzie przekazywał Wykonawcy wykaz nieruchomości zleconych do utrzymania czystości i porządku wraz z określonym standardem usługi.

PKT.2 Koszenie terenów Gminy Miasto Kołobrzeg

Usługa koszenia trawników, zachwaszczeń, łąk parkowych, jednorocznych samosiewów drzew i krzewów, zlokalizowanych na terenach nieruchomości należących do Gminy Miasto Kołobrzeg, będzie wykonywana w dwóch określonych poniżej standardach jakości, obejmujący różny zakres prac.

Element a – koszenie z grabieniem i wywozem

Usługa obejmuje czynności: skoszenie darni, zachwaszczeń, jednorocznych samosiewów drzew i krzewów, wygrabianie skoszonej roślinności w stosy, jej załadunek, wywóz oraz przekazanie do utylizacji uprawnionym podmiotom,

Element b – koszenie bez grabienia i wywozu

Usługa obejmuje czynności: skoszenie darni, zachwaszczeń, trawników i łąk parkowych, jednorocznych samosiewów drzew i krzewów.

Wykaszanie terenów Gminy Miasto Kołobrzeg kosiarkami i kosami mechanicznymi musi odbywać się w sposób nie powodujący uszkodzeń drzew i krzewów.

W okresie wegetacji Zamawiający będzie wskazywał Wykonawcy powierzchnie do wykoszenia, uzgadniając dwutygodniowy harmonogram prac w odniesieniu do poszczególnych standardów jakości koszenia.

Zamawiający przewiduje wykoszenie:

- z grabieniem i wywozem - w roku 2009 na powierzchni 2 100 000 m2, w roku 2010 2 100 000 m2, łącznie wyniesie 4 200 000 m²

- bez grabienia i wywozu - w roku 2009 na powierzchni 200 000  m2, w 2010 roku 200 000  m2, łącznie wyniesie 400 000 m²

Szacunkową powierzchnię przeznaczoną do koszenia wykazano w zestawieniu tabelarycznym w części 1 i 2 (kol. 6), stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej ( zał. nr 1 do SIWZ) oddzielnie:

1. Element a:

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za wykoszenie powierzchni 1 m²                   z grabieniem i wywozem w okresie 1 listopada 2008 r. – 31 października 2010 r.,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

2. Element b:

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za wykoszenie powierzchni 1 m²                   bez grabienia i wywozu w okresie 1 listopada 2008 r. – 31 października 2010 r.,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawca w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

PKT. 3 Utrzymanie trawników

Usługa utrzymania trawników obejmuje wykonywanie w okresie wegetacji:

- nawożenia odpowiednio dobranymi nawozami mineralnymi; w początkowej fazie okresu wegetacyjnego zastosowanie nawozów do traw o przedłużonym działaniu (typu Osmocote) oraz w miesiącu wrześniu tzw. jesiennych (nie zawierających azotu bądź jego znikomą ilość - zawierających mikroelementy),

- w początkowej fazie okresu wegetacyjnego wertykulacji (aeracji powierzchniowej) oraz w miesiącu wrześniu aeracji wgłębnej;

- bieżącej regeneracji trawników w miejscach wypadów, odpowiednio dobraną mieszanka regeneracyjną,

- usuwania chwastów dwuliściennych metodą mechaniczną lub chemiczną,

- podlewanie w okresach suszy.

Zamawiający do końca pierwszego kwartału roku 2009 i 2010, przekaże Wykonawcy informację o miejscu wykonywania usługi. Wyżej opisane czynności będą wykonywane             w miesiącach kwiecień-październik danego roku, zgodnie z kalendarzem prac ogrodniczych.

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej ( zał. nr 1 do SIWZ):

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za miesięczne utrzymanie w okresie wegetacji 1 m²  trawnika (uwzględniając wyżej wskazane prace),

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

Zamawiający przewiduje wykonywanie usługi na powierzchni do 35 000 m2 w miesiącach kwiecień-październik, łącznie do 70 000 m² powierzchni w miesiącach kwiecień-październik w okresie 1 listopada 2008 r. – 31 października 2010 r.

PKT. 4  Wykonanie trawników z siewu

Usługa wykonania trawników z siewu obejmuje:

- usunięcie „starej” darni i innych roślin zielnych, kamieni, gruzy, szkła, metalu                  i innych zanieczyszczeń,

- wybranie 5 cm warstwy gruntu rodzimego, jego wywóz oraz przekazanie do utylizacji uprawnionym podmiotom,

- spulchnienie na głębokość 25 cm (w obrębie drzew i krzewów ręcznie) i wyrównanie podłoża,

- dowiezienie i rozplantowanie na głębokość 5 cm żyznego, odpowiednio dobranego podłoża o odczynie lekko kwaśnym (pH 5,5-6,5), zawierającego hydrożel,

- rozrzucenie w odpowiedniej dawce startowej nawozu mineralnego,

- bardzo dokładne rozplantowanie, wyrównanie i ukształtowanie dowiezionego podłoża,

- wałowanie,

- wysianie nasion traw mieszanki gatunkowo i odmianowo odpowiednio dobranej do warunków siedliska (Wykonawca przekaże do Wydz. Komunalnego informację                  o składzie gatunkowym i odmianowym użytej mieszanki traw),

- ponowne wałowanie,

- obfite podlanie,

- utrzymanie wykonanych trawników w okresie gwarancyjnym (1 rok od dnia odbioru prac).

Trawniki będą wykonywane w miesiącu wrześniu danego roku. Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o miejscu wykonywania usługi co najmniej na miesiąc przed przystąpieniem do prac. Zamawiający przewiduje wykonywanie trawników z siewu na powierzchni  do 450 m2 rocznie, łącznie do 900 m2 w okresie 1 listopada 2008 r. – 31 października 2010 r.,

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej ( zał. nr 1 do SIWZ):

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za wykonanie 1 m²  trawnika z siewu (uwzględniając wyżej wskazane prace),

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol.6) i wartość podatku VAT (kol.7).

PKT. 5 Remont ławek

Usługa dotyczy uzupełnienia, wymiany skradzionych, uszkodzonych lub zdekapitalizowanych desek lub listew ławek parkowych. Usługa obejmuje wykonywanie następujących czynności: zakup odpowiedniej ilości desek i listew ( długość 200-220 cm, grubość 3,5-4 cm), śrub oraz farby/lakierobejcy, demontaż zniszczonych lub zdekapitalizowanych desek/listew, usunięcie nie nadających się do dalszego użytku śrub, montaż nowych desek/listew, pomalowanie jedną warstwą farby/lakierobejcy nowo zamontowanych desek/listew.

Kolorystykę farby/lakierobejcy Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega, aby podczas wykonywania prac odpowiednio zabezpieczać nawierzchnie i pozostałe elementy małej architektury przed zabrudzeniem i zachlapaniem farba/lakierobejcą. Wszelkie ewentualnie powstałe zabrudzenia będą usuwane na koszt Wykonawcy.

Usługa będzie wykonywana na bieżąco, w zależności od danych potrzeb „miasta”, na polecenie Wydziału Komunalnego. Zastrzega się jednak, iż jednorazowo wszystkie ławki muszą być wyremontowane najdalej do okresu rozpoczęcia się sezonu wakacyjnego, tj. do            1 lipca danego roku.

Zamawiający przewiduje konieczność wymiany do 60 desek i 150 listew w roku 2009 oraz do 60 desek i 150 listew w roku 2010, łącznie 120 szt. desek i 300 szt. listew.

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej ( zał. nr 1 do SIWZ) oddzielnie:

1. wymiana desek:

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za uzupełnienie/wymianę 1 deski,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

2. wymiana listew:

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za uzupełnienie/wymianę 1 listwy,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

PKT. 6  Malowanie ławek

Usługa obejmuje usunięcie „starej” warstwy farby/lakierobejcy, zaszpachlowanie ubytków i nierówności, pomalowanie/naniesienie nowej warstwy farby/lakierobejcy.

Kolorystykę farby/lakierobejcy Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega, aby podczas wykonywania prac odpowiednio zabezpieczać nawierzchnie                      i pozostałe elementy małej architektury przed zabrudzeniem i zachlapaniem farba/lakierobejcą. Wszelkie ewentualnie powstałe zabrudzenia będą usuwane na koszt Wykonawcy.

Usługa ta będzie wykonywana na bieżąco, w zależności od danych potrzeb „miasta”, od przebiegu warunków pogodowych, na polecenie Wydziału Komunalnego. Zastrzega się jednak, iż jednorazowo wszystkie ławki muszą być pomalowane najdalej do okresu rozpoczęcia się sezonu wakacyjnego, tj. do 1 lipca danego roku.

Zamawiający przewiduje wykonywanie usługi w ilości

- ławki deskowe – do 150 szt. w roku 2009 i do 150 w roku 2010,

- ławki listwowe – do 180 szt. w roku 2009 i do 180 w roku 2010,

- ławek pozbawionych oparć, osadzonych na murkach, wspornikach itp. – do 200 mb.  w roku 2009 i do 200 mb. w roku 2010,

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej ( zał. nr 1 do SIWZ) oddzielnie:

1. malowanie ławek deskowych:

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za pomalowanie 1 ławki deskowej,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

2. malowanie ławek listwowych:

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za pomalowanie 1 ławki listwowej,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

3. malowanie ławek pozbawionych oparć, osadzonych na murkach, wspornikach itp.:

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za pomalowanie 1 mb. ławki „na murku”,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7)

PKT. 7  Demontaż ławek parkowych

Usługa ta obejmuje: wykopanie ławek wraz z zakotwieniem, uzupełnienie w gruncie powstałych zagłębień i nierówności ziemią urodzajną, wysprzątanie i wyrównanie terenu, przetransportowanie ławek na teren placu dzierżawionego przez Zamawiającego, w siedzibie Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Kołobrzegu, przy          ul. VI Dywizji Piechoty 60 i ich rozładunek.

Usługa ta będzie wykonywana na bieżąco, w zależności od danych potrzeb, na polecenie Wydziału Komunalnego.

Zamawiający przewiduje konieczność demontażu do 25 szt. ławek w roku 2009 i do             20 szt. w roku 2010.

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej ( zał. nr 1 do SIWZ):

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za demontaż 1 ławki parkowej,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

PKT. 8  Montaż ławek parkowych

Usługa ta obejmuje: odbiór ławek parkowych składowanych na placu dzierżawionym przez Zamawiającego, na terenie Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska  Sp. z o.o. w Kołobrzegu, z siedzibą przy ul. VI Dywizji Piechoty 60, ich przetransportowanie i montaż  w miejscu docelowym, wysprzątanie terenu, wyrównanie podłoża. Montaż ławek odbędzie się przy użyciu wcześniej przygotowanych kotw (np. wygięte płaskowniki                   o szerokości 5 cm, sięgające do 40-50 cm w gruncie) oraz betonu B-10.

Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o miejscu montażu ławek co najmniej na 2 tygodnie przed przystąpieniem do prac.

Zamawiający przewiduje konieczność montażu 20 szt. ławek w roku 2008, 50 szt.              w roku 2009 i 50 szt. w roku 2010,

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej ( zał. nr 1 do SIWZ):

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za montaż 1 ławki parkowej,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

PKT. 9 Mycie  ławek parkowych

Usługa ta obejmuje: wyczyszczenie i umycie ławek parkowych z wszelkich zanieczyszczeń przy użyciu odpowiednich środków myjących, ulegających biodegradacji.

Usługa ta będzie wykonywana na bieżąco, w zależności od danych potrzeb, na polecenie Wydziału Komunalnego.

Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania usługi na 500 szt. ławek w roku 2009 oraz 500 szt. ławek w roku 2010.

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej ( zał. nr 1 do SIWZ):

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za umycie 1 ławki parkowej, uwzględniając wszystkie wyżej opisane czynności,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

PKT. 10 Utrzymanie krzewów

Usługa ta obejmuje:

Element a : prace pielęgnacyjne skupin krzewów – obejmuje stałe odchwaszczanie wraz z wyrównaniem brzegów skupin, wywóz zanieczyszczeń do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac, spulchnianie ziemi, okresowe zasilanie nawozami mineralnymi, podlewanie w okresie suszy, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, usuwanie obumarłych i chorych pędów (smarowanie ran powyżej 3 cm średnicy), zwalczanie chorób i szkodników roślin, przygotowanie roślin do okresu zimowego oraz zabezpieczanie roślin przed mrozami oraz suszą fizjologiczną.

Usługa ta będzie wykonywana w miesiącach kwiecień-październik danego roku, zgodnie                      z kalendarzem prac ogrodniczych.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty prac wykonywanych przy prawidłowym utrzymaniu krzewów oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej ( zał. nr 1 do SIWZ):

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za miesięczne wykonywanie prac związanych z pielęgnacją skupin krzewów na 1 m2,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania usługi na powierzchni do         30 000 m2 w roku 2009 oraz 30 000 m2 w roku 2010.

UWAGA: Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian w zakresie ilościowym prac w przypadku usuwania krzewów bądź dokonywania nowych nasadzeń.

Element b : jednokrotne cięcia skupin krzewów, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (smarowanie ram powyżej 3 cm średnicy), z zebraniem obciętych pędów oraz ich wywóz do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac. Cięcia krzewów będą dokonywane na podstawie uzgodnionego przez strony harmonogramu prac, uwzględniającego wymagania gatunkowo-odmianowe krzewów, na poszczególnych terenach.

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej ( zał. nr 1 do SIWZ):

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za jednokrotne cięcia skupin krzewów porastających 1 m2,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania usługi na powierzchni do 7 000 m2 w roku 2009 oraz 7 000 m2  w roku 2010.

UWAGA: Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian w zakresie ilościowym prac w przypadku usuwania krzewów bądź dokonywania nowych nasadzeń.

PKT. 11 Utrzymanie żywopłotów

Element a : prace pielęgnacyjne żywopłotów – obejmuje stałe odchwaszczanie, wywóz zanieczyszczeń do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac, spulchnianie ziemi, okresowe zasilanie nawozami mineralnymi, podlewanie w okresie suszy, zwalczanie chorób i szkodników roślin, przygotowanie roślin do okresu zimowego.

Usługa ta będzie wykonywana w miesiącach kwiecień-październik danego roku, zgodnie                      z kalendarzem prac ogrodniczych.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty prac wykonywanych przy prawidłowym utrzymaniu krzewów żywopłotowych oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej ( zał. nr 1 do SIWZ):

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za miesięczne wykonywanie prac pielęgnacyjnych żywopłotów na 1 m2,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania usługi na powierzchni do 7 000 m2 w roku 2009 oraz 7 000 m2  w roku 2010.

UWAGA: Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian w zakresie ilościowym prac w przypadku usuwania krzewów bądź dokonywania nowych nasadzeń.

Element b : jednokrotne strzyżenie żywopłotów, polegające na ukształtowaniu pokroju sztucznego z trzech stron, w celu uzyskania formy zbliżonej do trapezu wraz z zebraniem obciętych pędów oraz ich wywóz do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac,.

Strzyżenie żywopłotów będzie dokonywane min. 2-krotnie w okresie wegetacji, na podstawie uzgodnionego przez strony harmonogramu prac, na poszczególnych terenach.

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej ( zał. nr 1 do SIWZ):

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za strzyżenie 1 m2  żywopłotu,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania usługi na powierzchni do 20 000 m2 w roku 2009 oraz 20 000 m2  w roku 2010.

UWAGA: Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian w zakresie ilościowym prac w przypadku usuwania krzewów bądź dokonywania nowych nasadzeń.

PKT. 12 Utrzymanie różanek

Usługa ta obejmuje bieżące wykonywanie prac pielęgnacyjnych różanek – stałe odchwaszczanie wraz z wyrównaniem brzegów, wywóz zebranych chwastów do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac, spulchnianie ziemi, w początkowej fazie wegetacji zasilanie nawozami mineralnymi przeznaczonymi dla róż o przedłużonym działaniu, podlewanie w/g potrzeb, bieżące usuwanie przekwitłych kwiatostanów, cięcia wiosenne i jesienne, zwalczanie chorób                       i szkodników roślin, przygotowanie roślin do okresu zimowego oraz zabezpieczanie roślin przed mrozami (kopczykowanie, zabezpieczanie stroiszem świerkowym), wiosną usunięcie stroisz, rozkopczykowanie róż.

Usługa ta będzie wykonywana w miesiącach kwiecień-październik danego roku, zgodnie z kalendarzem prac ogrodniczych.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty prac wykonywanych przy prawidłowym utrzymaniu krzewów róż oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej ( zał. nr 1 do SIWZ):

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za miesięczne wykonywanie prac pielęgnacyjnych krzewów róż na 1 m2,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania usługi na powierzchni do 10 500 m2 w roku 2009 oraz 10 500 m2  w roku 2010.

UWAGA: Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian w zakresie ilościowym prac w przypadku usuwania krzewów róż bądź dokonywania nowych nasadzeń.

PKT. 13 Utrzymanie byliniaków

Usługa ta obejmuje bieżące wykonywanie prac pielęgnacyjnych bylin – stałe odchwaszczanie wraz z wyrównaniem brzegów, wywóz zebranych chwastów do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac, spulchnianie ziemi, okresowe zasilanie nawozami mineralnymi, podlewanie w okresie suszy, bieżące usuwanie przekwitłych kwiatostanów, zwalczanie chorób i szkodników roślin, przygotowanie roślin do okresu zimowego oraz zabezpieczanie roślin przed mrozami (kopczykowanie, zabezpieczanie gałązkami drzew iglastych).

Usługa ta będzie wykonywana w miesiącach kwiecień-październik danego roku, zgodnie                      z kalendarzem prac ogrodniczych.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty prac wykonywanych przy prawidłowym utrzymaniu bylin oraz materiały            i sprzęt do ich realizacji.

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej ( zał. nr 1 do SIWZ):

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za miesięczne wykonywanie prac pielęgnacyjnych bylin na 1 m2,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania usługi na powierzchni do 7 000 m2 w roku 2009 oraz 7 000 m2  w roku 2010.

UWAGA: Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian w zakresie ilościowym prac w przypadku likwidacji części bylin bądź dokonywania nowych nasadzeń.

PKT. 14  Ściółkowanie roślin

Usługa ta obejmuje: zakup rozdrobnionej kory sosnowej, przetransportowanie kory na wskazane tereny zieleni, wygrabienie gleby wg potrzeb, odchwaszczenie, ukształtowanie brzegów mis, rozplantowanie warstw kory o grubości 4-5 cm pod okapem drzew i krzewów    w miejscach wskazanych przez inspektora Wydziału Komunalnego, uprzątnięcie terenu, wywóz zebranych odpadów do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac.

Usługa ta będzie wykonywana w miesiącach kwiecień-październik danego roku.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty powstałe przy wykonywanych pracach oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej ( zał. nr 1 do SIWZ):

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za wyściółkowanie korą 1 m2 powierzchni,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania usługi na powierzchni do 2000 m2 w roku 2009 oraz 2 000 m2  w roku 2010.

PKT. 15 Utrzymanie Bindaża Grabowego im. prof. Ryszarda Siweckiego, zlokalizowanego przy ul. Towarowej w Kołobrzegu (działka nr 40/1             w obrębie 4 miasta Kołobrzeg)

Usługa ta obejmuje:

Element a) Wykonanie w początkowej fazie okresu wegetacyjnego ręcznego spulchnienia   podłoża z obydwu stron dwóch szpalerów drzew w odległości 0,5 m od pni. Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania dwukrotnie usługi w okresie 1 listopada 2008 r. –              31 października 2010 r.

Oferent określi w Tabeli Cenowej w Części II SIWZ:

- w kolumnie 6 – wartość wynagrodzenia ryczałtowego netto za dwukrotne wykonanie elementu zadania,

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia ryczałtowego brutto za dwukrotne wykonanie elementu zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto za wykonanie zadania (kol.6) i wartość podatku VAT (kol.7).

W zaproponowanej ofercie muszą być uwzględnione wszystkie koszty związane                z wykonaniem usługi, w tym koszt materiałów, zastosowania sprzętu oraz pracy ludzi.

Element b) Podwiązanie pędów, poprzez jednorazowe założenie plastikowych, estetycznych klamerek na pędy drzew oraz ich zamocowanie do metalowej konstrukcji, w celu uzyskania wymaganego ukształtowania drzew; wiązania muszą zostać założone na młode, elastyczne pędy na całej długości i szerokości Bindaża Grabowego. Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania dwukrotnie usługi w okresie 1 listopada 2008 r. – 31 października 2010 r.

Oferent określi w Tabeli Cenowej w Części II SIWZ:

- w kolumnie 6 – wartość wynagrodzenia ryczałtowego netto za dwukrotne wykonanie elementu zadania,

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia ryczałtowego brutto za dwukrotne wykonanie elementu zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto za wykonanie zadania (kol.6) i wartość podatku VAT (kol.7).

W zaproponowanej ofercie muszą być uwzględnione wszystkie koszty związane                z wykonaniem usługi, w tym koszt materiałów, zastosowania sprzętu oraz pracy ludzi.

Element c) Wykonanie cięć sanitarnych i formujących korony grabów w celu uzyskania wymaganego ukształtowania drzew. Dokładny zakres cięć na poszczególnych egzemplarzach drzew zostanie uzgodniony z inspektorem ds. zieleni miejskiej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac.

Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania dwukrotnie usługi w okresie             1 listopada 2008 r. – 31 października 2010 r.

Za wykonanie powyższych prac Oferent określi w Tabeli Cenowej w Części II SIWZ:

- w kolumnie 6 – wartość wynagrodzenia ryczałtowego netto za dwukrotne wykonanie elementu zadania,

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia ryczałtowego brutto za dwukrotne wykonanie elementu zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto za wykonanie zadania (kol.6) i wartość podatku VAT (kol.7).

W zaproponowanej ofercie muszą być uwzględnione wszystkie koszty związane                          z wykonaniem usługi, w tym koszt materiałów, zastosowania sprzętu oraz pracy ludzi.

Element d) Wykonanie kompleksowego remontu konstrukcji metalowej, poprzez wyprostowanie pogiętych prętów konstrukcji, ewentualnym uzupełnieniu brakujących, metalowych fragmentów, zespoleniu wszystkich elementów konstrukcji oraz jej malowaniu  w miejscach zespolenia bądź jej nowych odcinków – farbą w kolorze odpowiednio dobranym do obecnego koloru konstrukcji.

Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania dwukrotnie usługi w okresie                     1 listopada 2008 r. – 31 października 2010 r.

Oferent określi w Tabeli Cenowej w Części II SIWZ:

- w kolumnie 6 – wartość wynagrodzenia ryczałtowego netto za dwukrotne wykonanie elementu zadania,

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia ryczałtowego brutto za dwukrotne wykonanie elementu zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto za wykonanie zadania (kol.6) i wartość podatku VAT (kol.7).

W zaproponowanej ofercie muszą być uwzględnione wszystkie koszty związane                z wykonaniem usługi, w tym koszt materiałów, zastosowania sprzętu oraz pracy ludzi.

UWAGA: Bindaż Grabowy podlega ochronie jako pomnik przyrody, zaś u jego podnóża znajduje się drenaż służący do podlewania i zasilania drzew, dlatego też prace muszą być wykonywane ręcznie w sposób szczególnie ostrożny.

Dokładny termin realizacji prac zostanie uzgodniony przez Wykonawcę z inspektorem ds. zieleni miejskiej.

PKT. 16  Pielęgnacja koron drzew

Cięcia pielęgnacyjne obejmują cięcia formujące, prześwietlające, sanitarne, korygujące oraz usunięcie ewentualnych odrostów.

Usługa obejmuje: prace związane z wykonaniem cięć wraz z konieczną pracą podnośnika (rodzaj cięć będzie ustalany z inspektorem ds. zieleni miejskiej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac), uprzątnięcie terenu wokół drzewa (pozamiatanie nawierzchni utwardzonych lub wygrabienie trawnika z drobnych gałązek), transport i wywóz zebranego urobku do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac (w przypadku wykonywania prac w parkach istnieje możliwość po rozdrobnieniu drobnych gałęzi, rozsypanie zrębków na ściółce wokół drzew). Przygotowanie miejsca pracy – np. ewentualne wyłączenie prądu, zajęcie pasa drogowego, odpowiednie oznakowanie, leży po stronie Wykonawcy.

Usługa ta będzie wykonywana na bieżąco na pisemne polecenie Wydziału Komunalnego, uwzględniając aktualne potrzeby. Jednakże znaczna część prac będzie przypadać w okresie wegetacji.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty powstałe przy wykonywanych pracach oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej ( zał. nr 1 do SIWZ):

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za wykonanie cięć pielęgnacyjnych korony 1 drzewa, w zależności od wskazanych średnic pnia (mierzonych w pierśnicy),                 tj. średnica do 10 cm, śr. 11-15 cm, śr. 16-20 cm, śr. 21-30 cm, śr. 31-40 cm,  śr. 41-50 cm,   śr. 51-60 cm, śr. 61-70 cm, śr. 71-80 cm oraz powyżej 80 cm.

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie cięć pielęgnacyjnych koron drzew o określonej średnicy pnia, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto za wykonanie cięć pielęgnacyjnych korony 1 drzewa przy danym obwodzie (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie cięć pielęgnacyjnych koron drzew o określonej średnicy pnia, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania usługi:

- śr. do 10 cm -   do 150 szt. w roku 2009, do 150 szt. w roku 2010.

- śr.11-15 cm  -   do 150 szt. w roku 2009 i do 150 szt. w roku 2010.

- śr. 16-20 cm -   do 100 szt. w roku 2009 i do 100 szt. w roku 2010.

- śr. 21-30 cm -   do 100 szt. w roku 2009 i do 100 szt. w roku 2010.

- śr. 31-40 cm -   do 100 szt. w roku 2009 i do 100 szt. w roku 2010.

- śr. 41-50 cm -   do 100 szt. w roku 2009 i do 100 szt. w roku 2010.

- śr. 51-60 cm -   do 100 szt. w roku 2009 i do 100 szt. w roku 2010.

- śr. 61-70 cm -   do 100 szt. w roku 2009 i do 100 szt. w roku 2010.

- śr. 71-80 cm -    do 50 szt. w roku 2009 i do 50 szt. w roku 2010.

- powyżej 80 cm- do 50 szt. w roku 2009 i do 50 szt. w roku 2010.

UWAGA: Podane sztuki są jedynie przykładowe w celu skalkulowania wartości zamówienia tego elementu przedmiotu zamienienia.

PKT. 17 Usuwanie drzew

Czynność usuwania drzew (w tym również wiatrołomów) obejmuje: ścięcie drzewa                       z uwzględnieniem koniecznej pracy podnośnika, pocięcie drzewa na części - odcinki dogodne do ich transportu (ilość drewna będzie określana po pocięciu), frezowanie pnia do 20 cm poniżej gruntu (w zależności od warunków glebowych), wywóz drewna, zebranie pozostałego urobku i jego wywóz do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac (w przypadku wykonywania prac w parkach istnieje możliwość po rozdrobnieniu drobnych gałęzi, rozsypanie zrębków na ściółce wokół drzew), w przypadku powstałego ewentualnie dołu po usuniętym drzewie należy go uzupełnić ziemią urodzajną, uprzątnięcie terenu (pozamiatanie nawierzchni utwardzonych, wygrabienie)

Drewno pni drzew oraz konarów o Ø min. 5 cm należy przekazać, na plac składowy                            w siedzibie do Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o.                        w Kołobrzegu, w uzgodnieniu z pracownikiem odpowiedzialnym za obsługę pośrednictwa sprzedaży drewna.

Przygotowanie miejsca pracy – np. ewentualne wyłączenie prądu, zajęcie pasa drogowego, odpowiednie oznakowanie, leży po stronie Wykonawcy.

Usługa ta będzie wykonywana na bieżąco na pisemne polecenie Wydziału Komunalnego, uwzględniając aktualne potrzeby. Jednakże znaczna część prac będzie przypadać w okresie spoczynku zimowego drzew.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty powstałe przy wykonywanych pracach oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej ( zał. nr 1 do SIWZ):

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za wykonanie wycinki 1 drzewa,                  w zależności od wskazanych średnic pnia (mierzonych w pierśnicy), tj. średnica do 10 cm,       śr. 11-15 cm, śr. 16-20 cm, śr. 21-30 cm, śr. 31-40 cm,  śr. 41-50 cm,   śr. 51-60 cm, śr. 61-70 cm, śr. 71-80 cm oraz powyżej 80 cm.

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za usunięcie drzew o określonej średnicy pnia, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto za wykonanie wycinki 1 drzewa przy danym obwodzie (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za usunięcie drzew o określonej średnicy pnia, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6)                    i wartość podatku VAT (kol. 7).

Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania usługi w okresie sierpnia 2008 r. –  30 września 2010 r.:

- śr. do 10 cm -   do 20 szt. w roku 2008, do 50 szt. w roku 2009, do 30 szt. w roku 2010,

- śr.11-15 cm  -  do 20 szt. w roku 2008, do 50 szt. w roku 2009, do 30 szt. w roku 2010,

- śr. 16-20 cm -  do 10 szt. w roku 2008, do 30 szt. w roku 2009, do 10 szt. w roku 2010,

- śr. 21-30 cm -  do 10 szt. w roku 2008, do 30 szt. w roku 2009, do 10 szt. w roku 2010,

- śr. 31-40 cm -  do 10 szt. w roku 2008, do 30 szt. w roku 2009, do 10 szt. w roku 2010,

- śr. 41-50 cm -  do 10 szt. w roku 2008, do 30 szt. w roku 2009, do 10 szt. w roku 2010,

- śr. 51-60 cm -  do 10 szt. w roku 2008, do 30 szt. w roku 2009, do 10 szt. w roku 2010,

- śr. 61-70 cm - do 10 szt. w roku 2008, do 30 szt. w roku 2009, do 10 szt. w roku 2010,

- śr. 71-80 cm -  do 10 szt. w roku 2008, do 30 szt. w roku 2009, do 10 szt. w roku 2010,

- powyżej 80 cm-  do 10 szt. w roku 2008, do 30 szt. w roku 2009, do 10 szt. w roku 2010,

UWAGA: Podane sztuki są jedynie przykładowe w celu skalkulowania wartości zamówienia tego elementu przedmiotu zamienienia.

PKT. 18   Usuwanie wiatrowałów

Czynność usuwania wiatrowałów obejmuje: pocięcie powalonego drzewa (wykrotu) na odcinki dogodne do ich transportu (ilość drewna będzie określana po pocięciu), wywóz drewna, zebrane pozostałego urobku i jego wywóz do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac (w przypadku wykonywania prac w parkach istnieje możliwość po rozdrobnieniu drobnych gałęzi, rozsypanie zrębków na ściółce wokół drzew), uprzątnięcie terenu (pozamiatanie nawierzchni utwardzonych, wygrabienie)

Drewno pni drzew oraz konarów o Ø min. 5 cm należy przekazać, na plac składowy                            w siedzibie do Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o.                        w Kołobrzegu, w uzgodnieniu z pracownikiem odpowiedzialnym za obsługę pośrednictwa sprzedaży drewna.

Przygotowanie miejsca pracy – np. ewentualne wyłączenie prądu, zajęcie pasa drogowego, odpowiednie oznakowanie, leży po stronie Wykonawcy.

Usługa ta będzie wykonywana na bieżąco na pisemne polecenie Wydziału Komunalnego, uwzględniając aktualne potrzeby.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty powstałe przy wykonywanych pracach oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej ( zał. nr 1 do SIWZ):

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za usunięcie 1 wiatrowału, w zależności od wskazanych średnic pnia (mierzonych w pierśnicy), tj. średnica do 10 cm, śr. 11-15 cm,  śr. 16-20 cm, śr. 21-30 cm, śr. 31-40 cm,  śr. 41-50 cm,   śr. 51-60 cm, śr. 61-70 cm, śr. 71-80 cm oraz powyżej 80 cm.

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za usunięcie wiatrowałów o określonej średnicy pnia, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto za usunięcie                  1 wiatrowału przy danym obwodzie (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za usunięcie wiatrowałów o określonej średnicy pnia, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania usługi w okresie sierpnia 2008r. –  30 września 2010r.:

- śr. do 10 cm  -  do 5 szt. w roku 2008, do 10 szt. w roku 2009, do 5 szt. w roku 2010,

- śr.11-15 cm  - do 5 szt. w roku 2008, do 10 szt. w roku 2009, do 5 szt. w roku 2010,

- śr. 16-20 cm -  do 5 szt. w roku 2008, do 10 szt. w roku 2009, do 5 szt. w roku 2010,

- śr. 21-30 cm - do 5 szt. w roku 2008, do 10 szt. w roku 2009, do 5 szt. w roku 2010,

- śr. 31-40 cm - do 5 szt. w roku 2008, do 10 szt. w roku 2009, do 5 szt. w roku 2010,

- śr. 41-50 cm - do 5 szt. w roku 2008, do 10 szt. w roku 2009, do 5 szt. w roku 2010,

- śr. 51-60 cm - do 5 szt. w roku 2008, do 10 szt. w roku 2009, do 5 szt. w roku 2010,

- śr. 61-70 cm - do 5 szt. w roku 2008, do 10 szt. w roku 2009, do 5 szt. w roku 2010,

- śr. 71-80 cm - do 5 szt. w roku 2008, do 10 szt. w roku 2009, do 5 szt. w roku 2010,

- powyżej 80 cm- do 5 szt. w roku 2008, do 10 szt. w roku 2009, do 5 szt. w roku 2010,

UWAGA: Podane sztuki są jedynie przykładowe w celu skalkulowania wartości zamówienia tego elementu przedmiotu zamienienia.

PKT. 19 Usuwanie krzewów

Czynność usunięcia krzewów obejmuje: wycinkę wskazanego przez Zamawiającego krzewu wraz z systemem korzeniowym, zasypanie ewentualnie powstałego dołu ziemią urodzajną, wyrównanie, zagrabienie i uprzątniecie powierzchni, zebrane powstałego urobku i jego wywóz do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac (w przypadku wykonywania prac w parkach istnieje możliwość po rozdrobnieniu drobnych gałęzi, rozsypanie zrębków na ściółce),

Przygotowanie miejsca pracy – np. ewentualne wyłączenie prądu, zajęcie pasa drogowego, odpowiednie oznakowanie, leży po stronie Wykonawcy.

Usługa ta będzie wykonywana na bieżąco na pisemne polecenie Wydziału Komunalnego, uwzględniając aktualne potrzeby.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty powstałe przy wykonywanych pracach oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej ( zał. nr 1 do SIWZ):

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za usunięcie krzewów z powierzchni             1 m2,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania usługi na powierzchni do 500 m2 w roku 2008, do 500 m2 w roku 2009, do 500 m2 w roku 2010.

UWAGA: Podana powierzchnia jest jedynie przykładowa w celu skalkulowania wartości zamówienia tego elementu przedmiotu zamienienia.

PKT. 19 Pielęgnacja młodych drzew po posadzeniu

Usługa pielęgnacji młodych drzew po posadzeniu obejmuje: uformowanie misy               u nasady pnia drzewka o min. Ø 60 cm, stałe odchwaszczanie, spulchnianie misy wraz                    z wyrównaniem jej brzegów, wywóz zebranych zanieczyszczeń do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac, podlewanie w okresie suszy, kontrolowanie wiązań opalikowania drzewka – ewentualne ich uzupełnienie lub wymiana.

Usługa ta będzie wykonywana w miesiącach kwiecień-październik danego roku.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty prac wykonywanych przy prawidłowym utrzymaniu krzewów oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej ( zał. nr 1 do SIWZ):

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za miesięczne wykonywanie prac związanych z pielęgnacją młodych drzew za 1 szt.,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania usługi przy 3 500 szt. w roku 2009 oraz do 3 500 szt. w roku 2010.

UWAGA: Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian w zakresie ilościowym prac w przypadku usuwania drzew bądź dokonywania nowych nasadzeń.

PKT. 20 Palikowanie drzew

Poprzez usługę palikowanie drzew rozumie się system stabilnego zakotwiczenia drzewa           w gruncie, na który składają się 3 impregnowane paliki i 3 taśmy, umożliwiające elastyczne wiązanie drzew.

Usługa ta obejmuje: wykonanie bądź zakup palików drewnianych okorowanych           o długości min. 2,5 m i grubości Ø 6 cm, montaż 3 palików wokół drzewa na głębokość 0,5 m oraz założenie 3 wiązań elastycznych wiążąc drzewko do palików.

Usługa ta będzie wykonywana na bieżąco, w zależności od danych potrzeb, na polecenie Wydziału Komunalnego. W zaproponowanej ofercie muszą być uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, w tym koszt materiałów, transportu oraz pracy ludzi.

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej ( zał. nr 1 do SIWZ):

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za wykonanie opalikowania przy                   1 egzemplarzu drzewa,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania usługi przy 80 szt. drzew w roku 2009 oraz przy 70 szt. w roku 2010.

PKT. 21 Usuwanie karp

Usługa ta obejmuje: ręczne odkopanie karp pozostałych po usuniętych, wywróconych drzewach (wiatrowałach, wykrotach), podcięcie korzeni, wyjęcie karp, ich załadunek i wywóz do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów, uzupełnienie powstałych dołów ziemią urodzajną, jej rozplantowanie, wyrównanie i wysprzątanie terenu.

Usługa ta będzie wykonywana na bieżąco, w zależności od danych potrzeb, na polecenie Wydziału Komunalnego.

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej ( zał. nr 1 do SIWZ):

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za usunięcie 1 karpy,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

W zaproponowanej ofercie muszą być uwzględnione wszystkie koszty związane                           z wykonaniem usługi, w tym koszt materiałów, transportu oraz pracy ludzi.

Zamawiający przewiduje konieczność usunięcia karp do 30 szt. w roku 2009 oraz do 30 szt. w roku 2010.

PKT. 22 Usuwanie odrostów

Usługa ta obejmuje: wycięcie wszystkich odrostów wyrastających na pniu na wysokości szyi korzeniowej oraz do wysokości 1,5-2 m w zależności od gatunku i odmiany drzewa, zebranie usuniętych pędów w stosy, ich załadunek na środki transportu oraz wywóz do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac, wysprzątanie (wygrabienie) terenu wokół drzew.

Usługa ta będzie wykonywana na bieżąco, w zależności od danych potrzeb, na polecenie Wydziału Komunalnego.

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej ( zał. nr 1 do SIWZ):

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za usunięcie odrostów przy                     1 egzemplarzu drzewa,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

W zaproponowanej ofercie muszą być uwzględnione wszystkie koszty związane                     z wykonaniem usługi, w tym koszt materiałów, transportu oraz pracy ludzi.

Zamawiający przewiduje konieczność usunięcia odrostów do 1 500 szt. w roku 2009 oraz do 1 500 szt. w roku 2010.

PKT. 23 Frezowanie pni

Usługa ta obejmuje: wyfrezowanie pni po usuniętych drzewach do głębokości 20 cm poniżej gruntu (w zależności od warunków glebowych), zebranie powstałego urobku i jego wywóz do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac (w przypadku wykonywania prac w parkach istnieje możliwość rozsypania trocin na ściółce wokół drzew), uzupełnienie powstałego dołu ziemią urodzajną, zagrabienie             i wyrównanie gruntu, uprzątnięcie terenu (pozamiatanie nawierzchni utwardzonych, wygrabienie). Przygotowanie miejsca pracy – np. zajęcie pasa drogowego, odpowiednie oznakowanie, leży po stronie Wykonawcy.

Usługa ta będzie wykonywana na bieżąco na pisemne polecenie Wydziału Komunalnego, uwzględniając aktualne potrzeby.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty powstałe przy wykonywanych pracach oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej ( zał. nr 1 do SIWZ):

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za wyfrezowanie 1 pnia drzewa,                   w zależności od wskazanych średnic pnia (mierzonych na wysokości szyi korzeniowych), tj. średnica do 10 -20 cm, śr. 21-30 cm, śr. 31-40 cm,  śr. 41-50 cm,   śr. 51-60 cm, śr. 61-70 cm, śr. 71-80 cm, 81-90 cm, 91-100 cm, 101- 110 cm, 111-120 cm, 121-130 cm, 131-140 cm, 141-150 cm, 151-160 cm, 161-170 cm, 171-180 cm, 181-190 cm, 191-200 cm.

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wyfrezowanie pni drzew o określonej średnicy pnia, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto za wyfrezowanie              1 pnia drzewa przy danym obwodzie (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wyfrezowanie pni drzew o określonej średnicy pnia, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania usługi w okresie sierpnia 2008r. –  30 września 2010r.:

- śr. 10-20 cm -  do 2 szt. w roku 2009, do 2 szt. w roku 2010,

- śr. 21-30 cm -  do 2 szt. w roku 2008, do 4 szt. w roku 2009, do 4 szt. w roku 2010,

- śr. 31-40 cm -  do 2 szt. w roku 2008, do 4 szt. w roku 2009, do 4 szt. w roku 2010,

- śr. 41-50 cm -  do 2 szt. w roku 2008, do 4 szt. w roku 2009, do 4 szt. w roku 2010,

- śr. 51-60 cm -  do 2 szt. w roku 2008, do 4 szt. w roku 2009, do 4 szt. w roku 2010,

- śr. 61-70 cm -  do 2 szt. w roku 2008, do 4 szt. w roku 2009, do 4 szt. w roku 2010,

- śr. 71-80 cm -  do 2 szt. w roku 2008, do 4 szt. w roku 2009, do 4 szt. w roku 2010,

- śr. 81-90 cm - 1 szt. w roku 2008, 1 szt. w roku 2009, 1 szt. w roku 2010,

- śr. 91-100 cm - 1 szt. w roku 2008, 1 szt. w roku 2009, 1 szt. w roku 2010,

- śr. 101- 110 cm - 1 szt. w roku 2008, 1 szt. w roku 2009, 1 szt. w roku 2010,

- śr. 111-120 cm - 1 szt. w roku 2008, 1 szt. w roku 2009, 1 szt. w roku 2010,

- śr. 121-130 cm - 1 szt. w roku 2008, 1 szt. w roku 2009, 1 szt. w roku 2010,

- śr. 101- 110 cm - 1 szt. w roku 2008, 1 szt. w roku 2009, 1 szt. w roku 2010,

- śr. 111-120 cm - 1 szt. w roku 2008, 1 szt. w roku 2009, 1 szt. w roku 2010,

- śr. 121-130 cm - 1 szt. w roku 2008, 1 szt. w roku 2009, 1 szt. w roku 2010,

- śr. 131-140 cm - 1 szt. w roku 2008, 1 szt. w roku 2009, 1 szt. w roku 2010,

- śr. 141-150 cm - 1 szt. w roku 2008, 1 szt. w roku 2009, 1 szt. w roku 2010,

- śr. 151-160 cm - 1 szt. w roku 2008, 1 szt. w roku 2009, 1 szt. w roku 2010,

- śr. 161-170 cm - 1 szt. w roku 2008, 1 szt. w roku 2009, 1 szt. w roku 2010,

- śr. 171-180 cm -  1 szt. w roku 2008, 1 szt. w roku 2009, 1 szt. w roku 2010,

- śr. 181-190 cm -  1 szt. w roku 2008, 1 szt. w roku 2009, 1 szt. w roku 2010,

- śr. 191-200 cm -  1 szt. w roku 2008, 1 szt. w roku 2009, 1 szt. w roku 2010,

UWAGA: Podane sztuki są jedynie przykładowe w celu skalkulowania wartości zamówienia tego elementu przedmiotu zamienienia.

PKT. 24 Karczowanie samosiewów

Usługa ta obejmuje: usuwanie wraz z systemami korzeniowymi młodych egzemplarzy drzew (tzw. samosiewów), których wiek nie przekracza 5 lat (zgodnie z art. 83 ust. 6 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody - Dz.U. nr 92 poz. 880 z późn. zm. – na usunięcie tych drzew nie wymagane jest uzyskanie zezwolenia), zebranie ich w stosy, ich załadunek na środki transportu oraz wywóz do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów, wysprzątanie i ewentualne wygrabienie terenu, w celu wyrównania powierzchni gruntu.

Usługa ta będzie wykonywana na terenie Parku im. Aleksandra Fredry - działka              nr 94/3 ob. 5. Prace będą dokonywane na podstawie uzgodnionego przez strony harmonogramu prac oraz dokonywanych przedmiarów powierzchni, z której będą karczowane samosiewy.

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej ( zał. nr 1 do SIWZ):

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za wykarczowanie samosiewów z 1 ha powierzchni,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

W zaproponowanej ofercie muszą być uwzględnione wszystkie koszty związane                     z wykonaniem usługi, w tym koszt materiałów, transportu oraz pracy ludzi.

Zamawiający przewiduje konieczność karczowania samosiewów z powierzchni do           3 ha w roku 2008, do 5 ha w roku 2009 oraz do 2 ha w roku 2010.

PKT. 25 Utrzymanie pojemników na odchody zwierzęce

Usługa ta obejmuje: codzienne opróżnianie pojemników i wywóz nieczystości do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów, ich bieżące mycie i dezynfekcja w celu utrzymania odpowiedniego poziomu sanitarno-porządkowego, bieżące uzupełnianie pojemników w specjalne biodegradowalne woreczki na odchody zwierzęce oraz biodegradowalne worki zbiorcze.

Zakłada się, iż miesięcznie do jednego pojemnika należy dołączyć 500 szt. woreczków na odchody zwierzęce oraz do 5 worków zbiorczych.

Usługa ta będzie wykonywana całorocznie w dni robocze w godz. 700 - 1500.

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej ( zał. nr 1 do SIWZ):

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za miesięczne utrzymanie 1 pojemnika na odchody zwierzęce,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

W zaproponowanej ofercie muszą być uwzględnione wszystkie koszty związane                     z wykonaniem usługi, w tym koszt materiałów, transportu oraz pracy ludzi.

Zamawiający przewiduje konieczność utrzymania pojemników do 44 szt. w roku 2008, do 300 szt. w roku 2009 oraz do 420 szt. w roku 2010.

PKT. 26 Utrzymanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych

Usługa ta obejmuje czynności związane z utrzymaniem czystości i estetyki tablic informacyjnych i ogłoszeniowych umieszczonych przez Urząd Miasta na nieruchomościach Gminy Miasto Kołobrzeg, w tym np. dysponujących przez Zarządy Osiedli, przeznaczonych do umieszczania klepsydr, tablic zawierających treść regulaminów korzystania z terenów zieleni czy też placów zabaw i  terenów rekreacyjno-sportowych, zawierających informacje              o zabytkach lub pomnikach przyrody.

Usługa ta obejmuje elementy:

Element a : wyczyszczenie i umycie tablic informacyjno-ogłoszeniowych z wszelkich zanieczyszczeń przy użyciu odpowiednich środków myjących, ulegających biodegradacji.

Usługa ta będzie wykonywana na bieżąco, w zależności od danych potrzeb, na polecenie Wydziału Komunalnego. Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania prac przy 40 szt. tablic w roku 2008, do 260 szt. w roku 2009 oraz do 200 szt. w roku 2010.

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej ( zał. nr 1 do SIWZ):

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za umycie 1 tablicy informacyjno-ogłoszeniowej, uwzględniając wszystkie wyżej opisane czynności,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

Element b : wykonanie prac remontowych polegających na naprawie wszelkich uszkodzeń powstałych na wskutek wandalizmu lub niszczącej działalności sił natury. Usługa ta będzie wykonywana na bieżąco, w zależności od danych potrzeb, na polecenie Wydziału Komunalnego. Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania prac rocznie przy 5 szt. tablic w roku 2008, do 25 szt. w roku 2009 oraz do 20 szt. w roku 2010.

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej ( zał. nr 1 do SIWZ):

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za przeprowadzenie remontu 1 tablicy informacyjno-ogłoszeniowej,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykoanwcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

Element c : wykonanie prac konserwacyjnych polegających na usunięciu „starej” warstwy farby/lakierobejcy, pomalowanie/naniesienie nowej warstwy farby podkładowej, farby/lakierobejcy. Kolorystykę farby/lakierobejcy Wykonawca będzie uzgadniał                           z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega, aby podczas wykonywania prac odpowiednio zabezpieczać nawierzchnie i pozostałe elementy małej architektury przed zabrudzeniem                 i zachlapaniem farba/lakierobejcą. Wszelkie ewentualnie powstałe zabrudzenia będą usuwane na koszt Wykonawcy.

Usługa ta będzie wykonywana na bieżąco, w zależności od danych potrzeb, na polecenie Wydziału Komunalnego. Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania prac rocznie przy 25 szt. tablic w roku 2009 oraz 25 szt. w roku 2010.

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej ( zał. nr 1 do SIWZ):

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za przeprowadzenie prac konserwacyjnych przy 1 tablicy informacyjno-ogłoszeniowej,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

Element d : uzupełnienie skradzionej lub zdewastowanej tablicy zawierającej treść regulaminu korzystania z terenów zieleni lub placów zabaw i  terenów rekreacyjno-sportowych, zawierających informacje o zabytkach lub pomnikach przyrody, poprzez odtworzenie tej tablicy i jej montaż na istniejącej podporze. Dane dotyczące wyglądu i treści tablicy zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego.

Usługa ta będzie wykonywana na bieżąco, w zależności od danych potrzeb, na polecenie Wydziału Komunalnego. Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania prac rocznie przy 25 szt. tablic w roku 2009 oraz 25 szt. w roku 2010.

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej ( zał. nr 1 do SIWZ):

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za uzupełnienie 1 tablicy informacyjno-ogłoszeniowej,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

Element e : demontaż zniszczonej, zdewastowanej (nie nadającej się do remontu) lub zdekapitalizowanej tablicy informacyjno-ogłoszeniowej wraz ze słupkiem, na którym była zamontowana, poprzez wykopanie tablicy wraz z zakotwieniem, uzupełnienie w gruncie powstałych zagłębień i nierówności ziemią urodzajną, wysprzątanie i wyrównanie terenu, przetransportowanie tablicy na teren placu dzierżawionego przez Zamawiającego, w siedzibie Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Kołobrzegu, przy          ul. VI Dywizji Piechoty 60 i ich rozładunek.

Usługa ta będzie wykonywana na bieżąco, w zależności od danych potrzeb, na polecenie Wydziału Komunalnego.

Zamawiający przewiduje konieczność demontażu 8 szt. tablic w roku 2009 oraz 7 szt. w roku 2010.

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej ( zał. nr 1 do SIWZ):

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za demontaż 1tablicy informacyjno-ogłoszeniowej,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

Kosztorysując ceny za poszczególne prace Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty związane z ich realizacją, w tym:

- pracy ludzi i sprzętu,

- zakupu i transportu materiałów niezbędnych do wykonywania usług,

- obsługę administracyjną i logistyczną,

- podatki i opłaty urzędowe,

- inne opłaty, które będą niezbędne w celu kompletnego i terminowego wykonanie prac.

Jeżeli w trakcie realizacji prac, w okresie obowiązywania umowy, nie wystąpi konieczność wykonywania pewnych usług  w zakresie ilościowym, określonym powyżej, wówczas Zamawiający zleci zamienne wykonanie innych koniecznych prac, stanowiących przedmiot zamówienia.