Wydział Inwestycji                                                                        Kołobrzeg 07.09.2010r.

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

I.7071.VII-1/10

Wg rozdzielnika

w/m

Dotyczy: przetarg nieograniczony na: „Przebudowa boiska przy Zespole Szkół na                 Osiedlu Podczele w  Kołobrzegu”.

Pytania i odpowiedzi zestaw IV:

Pytanie 1:

Proszę o wskazanie technologii wykonania nawierzchni poliuretanowej. Dokumentacja przetargowa podaje jedynie grubość nawierzchni 13 mm. Jest to grubość najczęściej występująca przy technologii typy natrysk (dolana warstwa gr. 10-11 mm z granulu SBR, górna warstwa natrysku z mieszanki granulatu EPDM z PU o grubości 2-3 mm) , Czy związku z tym do wyceny należy przyjąć wyżej opisaną technologię ?

Odpowiedź 1:

W projekcie zastosowano technologię nieprzepuszczalną na betonie typu ELTAN N/E grubości 13 mm (mata gumowa 10 mm, szpachla 1 mm, dwukrotny natrysk grubości 2-3 mm).

Pytanie 2:

Proszę o podanie prawidłowej powierzchni nawierzchni poliuretanowej. Czy ma to być 1848 m2 (pozycja przedmiaru robót) cz też 1558 m2 ( opis techniczny: boisko wielofunkcyjne 924 m2 + bieżnia 581 m2 + rozbieg skoczni w dal 53 m2)?

Odpowiedź 2:

Powierzchnie nawierzchni poliuretanowej proszę przyjąć z opisów na projekcie

– 924m2.

Pytanie 3:

Jaki kolor nawierzchni poliuretanowej należy przyjąć do wyceny. Czy ma to być standardowy dla tego rodzaju nawierzchni kolor ceglasty?

Odpowiedź 3:

Proszę przyjąć standardowy kolor nawierzchni – ceglasty.

Z poważaniem

/-/

Naczelnik Inwestycji

Krzysztof Tkacz