CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

- ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

- WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY

I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń:

- wymiana kanalizacji rur żeliwnych na PCV w piwnicy

- pralni

- przygotowalni warzyw

- pomieszczeń sanitarnych na parterze i piętrze

- remont klatek schodowych

- pomieszczeń gospodarczych

w budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 w Kołobrzegu przy ul. Bogusława X nr 17.

Zakres rzeczowy zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentami,

wyszczególnionymi przy części IV SIWZ.

W ramach zamówienia należy wykonać:

1.Wymiana kanalizacji z rur żeliwnych

- Skucie posadzki

- Demontaż rurociągów

- Montaż rurociągów z rur PCV wraz z zasuwą burzową na każdym odejściu z budynku

- Demontaż istniejących pionów z rur żeliwnych

- Zasypania rur w posadzki i ułożenie betonu podkładowego

2.Wymiana urządzeń sanitarnych w pralni i przygotowalni warzyw

- Demontaż istniejących urządzeń

- Montaż nowych urządzeń według wskazań zamawiającego

- Wykonanie nowych podejść wodnokanalizacyjnych

3.Roboty remontowe sanitarne w toaletach ogólnych parteru i piętra

- Wykucie bruzd w celu schowania rur kanalizacyjnych

- Ułożenie rur w bruzdach

- Zamurowanie rur z bruzdami

- Montaż urządzeń sanitarnych wraz z podejściami

4. Remont klatki schodowej zaplecza kuchni i głównej

- Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych

- Rozprowadzenie instalacji elektrycznej w klatkach schodowych

- Zaprawienie bruzd z przewodami

- Przetarcie tynków wewnętrznych z zeskrobaniem istniejącej farby

- Nałożenie gładzi gipsowej

- Malowanie farbą teflonową i farbą emulsyjną wewnętrzną pozostałych ścian i sufitów

- Obłożenie schodów płytką gresową schodową ułożona na kleju elastycznym i spoinowanych spoiną epoksydową

- Malowanie farbą olejną balustrady klatki zaplecza kuchennego i pokrycie pochwytu okładziną PCV

- Wymiana istniejącej balustrady schodów klatki głównej na stalową ze stali nierdzewnej wypełnionej szkłem bezpiecznym 2×4 mm

5. Wymiana stolarki drzwiowej

- Demontaż starych dziwi z ościeżnicami

- Montaż nowych drzwi płytowych wraz z ościeżnicami obwiedniowymi, zamkami, klamkami i szyldami według wskazań zamawiającego

6. Remont ścian i sufitów

- Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

- Przetarcie istniejących ścian i sufitów z zeskrobaniem istniejącej farby

- Uszczelnianie folią w płynie powierzchni poziomych i pionowych wraz z narożnikami

- Licowanie ścian płytkami glazurowanymi w dwóch odcieniach

- Wyrównanie tynku nad płytkami

- Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną wewnętrzną

7. Remont posadzek

8. Wymiana hydrantów

9. Montaż ścianki i drzwi aluminiowych na sali do zajęć ruchowych

10. Remont schodów zewnętrznych

- Rozebranie elementów betonowych

- Uzupełnianie betonu w elementach konstrukcyjnych schodów prostych

- Okładziny schodów z płytek kamionkowych gres 30×30cm

- Wycieraczki do obuwia typowe stalowe, ocynkowane

- Wymiana poręczy schodów na stalowe ze stali nierdzewnej

- Remont schodów wyjścia bocznego

11. Remont przepompowni ścieków

- Demontaż istniejącej pompy i montaż pompy z rozdrabniarką do pompowania ścieków z systemem awaryjnym

12.Wentylacje grawitacyjne

Wszystkie zamontowane materiały muszą posiadać deklaracje i certyfikaty

zgodności do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej – które należy

przedłożyć przy odbiorze robót.

Warunki prowadzenia robót:

Prace rozbiórkowe i montażowe prowadzić przy zachowaniu przepisów BHP  i P.POŻ

i ochrony zdrowia, należy używać sprawnych narzędzi i elektronarzędzi oraz odzieży

ochronnej.

Uwaga:

  - Całość prac należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

i specyfikacją technicznego wykonania i odbioru robót oraz z projektem technicznym.

  - W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie przez cały czas zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

  - Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy, który służy porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest on dokumentem informacyjnym.

  - Na dzień odbioru robót Wykonawca musi przedstawić Dokumentację powykonawczą oraz dokumenty potwierdzające oddanie materiałów do utylizacji.

  - Wykonawca zobowiązany jest w trakcie robót ,uwzględniać potrzeby użytkownika.

- Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się ,aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia ,a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko  wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.