CZĘŚĆ III          OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA

Przedmiotem zamówienia, podzielonym na 6 części, jest świadczenie usług związanych z:

Część 1 – wykonaniem aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu na obszarze Parku Teatralnego, Placu Koncertów Porannych, skweru położonego pomiędzy                          ul. Towarową a ul. Obrońców Westerplatte oraz wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu Skweru kom. Stanisława Mieszkowskiego, terenu okalającego Pomnik Zaślubin Polski z Morzem,

Część 2 – wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu, zlokalizowanego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg pomiędzy ul. Arciszewskiego i ul. Klonową, pomiędzy Parkiem                im. Jedności Narodowej i plażą oraz na terenie zieleni przy ul. Kasztanowej i ul. Wiosennej

w Kołobrzegu,

Część 3 – wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu, zlokalizowanego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg przy ul. Grzybowskiej, pomiędzy ul. Grzybowską a ul. Perłową oraz na terenie zieleni przy ul. Lazurowej w Kołobrzegu,

Część 4 – wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu, zlokalizowanego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg przy ul. Wąskiej, terenu rekreacyjnego przy ul. J. Frankowskiego oraz na terenie skweru położonego pomiędzy ul. E. Łopuskiego, Armii Krajowej i ul. Dubois                    w Kołobrzegu,

Część 5 – wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu, zlokalizowanego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg przy ul. Koszalińskiej oraz terenów zieleni położonych w obrębie osiedla Ogrody w Kołobrzegu,

Część 6 – Przeprowadzenie ekspertyzy dendrologicznej i statycznej 12 egzemplarzy drzew.

UWAGA:

Park Teatralny oraz Plac Koncertów Porannych wpisany jest do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod nr A-1484 decyzją nr 1749/2015 z dnia 14 grudnia 2015r., znak DZ.5130.27.2015.AR,

Park im. Jedności Narodowej w Kołobrzegu wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 927 decyzją KL.IV.-5340/18/76 z dnia 14 grudnia 1976r.,

a zatem podlegają szczególnej ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r.                       o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 poz. 1446 z późn. zm.).

Część 1

Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu

Parku Teatralnego, Placu Koncertów Porannych, skweru położonego pomiędzy                          ul. Towarową a ul. Obrońców Westerplatte oraz wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu Skweru kom. Stanisława Mieszkowskiego, terenu okalającego Pomnik Zaślubin Polski z Morzem w Kołobrzegu

Inwentaryzacja dendrologicznej drzewostanu :

- Parku Teatralnego w Kołobrzegu, wykonana zostanie na terenie działek nr 115/1, 115/2, 116/5, 116/6, 116/4, 118/1 w obrębie 4, na łącznej powierzchni 4,66 ha,

- Placu Koncertów Porannych, wykonana zostanie na terenie działek nr 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6 w obrębie 4, na łącznej powierzchni 0,64 ha,

- skweru położonego pomiędzy ul. Towarową a ul. Obrońców Westerplatte na terenie działek nr 38/1, 38/2 w obrębie 4, na łącznej powierzchni 0,4 ha,

- Skweru kom. Stanisława Mieszkowskiego – działka nr 4/8 ob.4, na łącznej powierzchni 0,59 ha,

- terenu okalającego Pomnik Zaślubin Polski z Morzem w Kołobrzegu – działka nr 2 ob.4, na łącznej powierzchni 0,29 ha.

Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznych i nowych inwentaryzacji dendrologicznych drzewostanu terenów wymienionych w punktach 1-5, zostanie przeprowadzona w terenie w okresie września – października 2016r. Najpóźniej do 12 grudnia 2016r. do Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Kołobrzeg należy przekazać dokumentację inwentaryzacji dendrologicznej.

Wydział Komunalny Urzędu Miasta Kołobrzeg w dniu podpisania umowy, przekaże Wykonawcy kopię archiwalnej inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu Parku Teatralnego, Placu Koncertów Porannych oraz skweru położonego pomiędzy ul. Towarową a ul. Obrońców Westerplatte, wykonanej w roku 2006. Szacuje się, że łącznie na tych terenach występuje do 1000 drzew.

Uwaga Inwentaryzując drzewostan Parku Teatralnego, Placu Koncertów Porannych oraz skweru położonego pomiędzy ul. Towarową a ul. Obrońców Westerplatte należy zastosować nową, następującą kolejno po sobie numerację inwentaryzacyjną.

Czynność wykonania inwentaryzacji dendrologicznej obejmuje:

- pozyskanie map do celów opiniodawczych w skali 1:500 z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu (WGiGN) :

  - działek nr 115/1, 115/2, 116/5, 116/6, 116/4, 118/1 w obrębie 4 miasta Kołobrzeg dla inwentaryzacji dendrologicznej w Parku Teatralnym,

  - działek nr 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6 w obrębie 4 miasta Kołobrzeg dla inwentaryzacji dendrologicznej Placu Koncertów Porannych,

  - działek nr 38/1, 38/2 w obrębie 4 dla inwentaryzacji dendrologicznej na terenie skweru położonego pomiędzy ul. Towarową a ul. Obrońców Westerplatte,

  - działki nr 4/8 w obrębie 4 dla inwentaryzacji dendrologicznej na terenie Skweru kom. Stanisława Mieszkowskiego,

  - działki nr 2 w obrębie 4 dla inwentaryzacji dendrologicznej na terenie okalającym Pomnik Zaślubin Polski z Morzem,

- wykonanie w terenie inwentaryzacji dendrologicznej wszystkich w/w nieruchomości, w tym:

  - identyfikacja drzew i krzewów w terenie, poprzez oznaczenie gatunków i odmian oraz geodezyjne domierzenie najokazalszych egzemplarzy drzew, w celu dokładnego naniesienia ich lokalizacji na mapę inwentaryzacyjną,

  - wykonanie pomiarów dendrometrycznych, tj. obmiarów obwodu pni drzew w pierśnicy (na wysokości 130 od podłoża), wysokości i szerokości korony drzew oraz pomiarów wielkości powierzchni porastanej przez krzewy,

  - wykonanie oględzin drzew pod kątem stanu zdrowotnego, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego oraz wskazaniem ewentualnego występowania na poszczególnych drzewach gatunków roślin, zwierząt i grzybów podlegających ochronie gatunkowej w myśl ustawy                 o ochronie przyrody (Zamawiający dopuszcza możliwość nadzorowania/konsultowania części usługi w zakresie ustalania poszczególnych gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie przez osoby posiadające specjalizacje z zakresu botaniki i zoologii), w celu :

a) wytypowania drzew obumarłych, zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub sąsiednim drzewom lub stanowiących wtórne źródło zakażenia chorobami lub szkodnikami do usunięcia wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej tych drzew,

b) wytypowania drzew, w koronach których niezbędne jest przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych,

c) wytypowania drzew, w koronach których wskazane byłoby zamontowanie wiązań elastycznych typu cobra, boa itp. z uwagi na złą konstrukcję korony (z pominięciem drzew typowanych do usunięcia),

4) sporządzenie dokumentacji fotograficznej egzemplarzy drzew wytypowanych do usunięcia,

5) zamontowanie w terenie, przy użyciu wkrętów o Ø 3 mm i długości 35-40 mm  (umożliwiających regulowanie głębokości penetracji w tkankę drzewa) na pniach wszystkich drzew, tabliczek z numerem inwentaryzacyjnym danego egzemplarza. Tabliczka                   z numerem inwentaryzacyjnym drzewa musi być wykonania z tworzywa sztucznego, odpornego na warunki atmosferyczne oraz gwarantującego zachowanie jej funkcjonalności do 10 lat. Tabliczka musi być o grubości 1,5-2,5 mm, koloru białego, jasnoniebieskiego lub jasnozielonego, umieszczona na jego pniu, może mieć kształt okrągły (min. r = 20mm), owalny lub prostokątny (30-40mm x 40-50mm), zastrzegając aby na wszystkich drzewach umieszczać tabliczki o jednym, wybranym kształcie. Cyfry numerów inwentaryzacyjnych poszczególnych drzew umieszczone na tabliczkach, muszą być koloru czarnego o wysokości 20-30 mm. Tabliczki z numerem inwentaryzacyjnym drzewa muszą być umieszczone na wkręt na pniu na wysokości 2,80-3,20m od podłoża, w przypadku drzew niższych tabliczkę należy umieścić na pniu pod koroną drzewka, w przypadku drzew młodych opalikowanych tabliczkę należy umieścić na paliku,

- wykorzystując pozyskane mapy w/w nieruchomości, sporządzenie dokumentacji inwentaryzacji drzewostanu odrębnie dla :

  - Parku Teatralnego w Kołobrzegu,

  - Placu Koncertów Porannych w Kołobrzegu,

  - skweru położonego pomiędzy ul. Towarową a ul. Obrońców Westerplatte                             w Kołobrzegu,

  - Skweru kom. Stanisława Mieszkowskiego w Kołobrzegu,

  - terenu okalającego Pomnik Zaślubin Polski z Morzem,

w czterech egzemplarzach w formie papierowej oraz w dwóch w wersji elektronicznej.

- Zakres opracowania dokumentacji obejmuje:

  - naniesienie na uzyskane podkłady geodezyjne lokalizacji wszystkich zinwentaryzowanych w terenie drzew i krzewów, występujących na terenie w/w nieruchomości, w celu sporządzenia oddzielnych 4 map inwentaryzacji dendrologicznej, w tym :

a) mapa z naniesionymi wszytkami zinwentaryzowanymi w terenie drzewami                        i krzewami,

b) mapa, gdzie  kolorem czerwonym zaznaczone zostaną drzewa zakwalifikowane do usunięcia,

c) mapa, gdzie  kolorem zielonym zaznaczone zostaną drzewa zakwalifikowane do prac pielęgnacyjnych w koronach,

d) mapa, gdzie  kolorem niebieskim zaznaczone zostaną drzewa w koronach których stwierdzona zostanie konieczność założenia wiązań elastycznych

  - opracowanie zestawień inwentaryzacyjnych i analitycznych, w tym:

      - wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów, wraz ze wskazaniem ewentualnego występowania na poszczególnych drzewach konkretnych gatunków roślin, zwierząt                   i grzybów podlegających ochronie gatunkowej w myśl ustawy o ochronie przyrody;

w przypadku inwentaryzacji drzewostan Parku Teatralnego, Placu Koncertów Porannych oraz skweru położonego pomiędzy ul. Towarową a ul. Obrońców Westerplatte w wykazie należy „starą” i „nową” numerację inwentaryzacyjną.

      - bilans stanu ilościowego gatunków i odmian drzew i krzewów,

      - określenie udziału procentowego poszczególnych gatunków i odmian drzew                       i krzewów,

      - w odniesieniu do archiwalnej inwentaryzacji Parku Teatralnego, Placu Koncertów Porannych oraz skweru położonego pomiędzy ul. Towarową a ul. Obrońców Westerplatte, uwzględniając dane inwentaryzacji dendrologicznej z 2006r. porównanie obecnego bilansu ilościowego drzew i krzewów oraz obecnego udziału procentowego poszczególnych gatunków i odmian drzew i krzewów do danych zawartych                             w inwentaryzacji dendrologicznej z 2006r.,

      - sporządzenie odrębnego wykazu drzew wytypowanych do usunięcia,

      - sporządzenie odrębnego wykazu drzew wytypowanych do przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych,

      - sporządzenie odrębnego wykazu drzew, w koronach których zalecono zamontowanie wiązań elastycznych typu cobra, boa itp.,

  - sporządzenie na nośnikach pamięci przenośnej - płyty CD lub pendrive USB, dokumentacji fotograficznej drzew wskazanych do usunięcia.

Wykonawca określi w Formularzu Oferty dla Części 1 przedmiotu zamówienia :

– cenę netto za wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej

– odpowiednią wartość podatku VAT,

– cenę brutto za wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej

Część 2

Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu, zlokalizowanego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg pomiędzy ul. Arciszewskiego i ul. Klonową, pomiędzy Parkiem im. Jedności Narodowej i plażą oraz na terenie zieleni przy ul. Kasztanowej i ul. Wiosennej

w Kołobrzegu

Inwentaryzacja dendrologiczna drzewostanu :

- zlokalizowanego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg pomiędzy ul. Arciszewskiego                        i ul. Klonową wykonana zostanie na terenie działki nr 13 w obrębie 2, na łącznej powierzchni 1,26 ha,

- zlokalizowanego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg pomiędzy Parkiem im. Jedności Narodowej i plażą wykonana zostanie na terenie działki nr 3/9 w obrębie 2, na łącznej powierzchni 0,54 ha,

- zlokalizowanego na terenie zieleni przy ul. Kasztanowej i ul. Wiosennej wykonana zostanie na terenie działek nr 215, 247/2 w obrębie 2, na łącznej powierzchni 0,60 ha.

Inwentaryzacja dendrologiczna drzewostanu parkowego, zostanie przeprowadzona w terenie               w okresie wrzesień – październik 2016r., najpóźniej do 12 grudnia 2016r. do Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Kołobrzeg należy przekazać dokumentację inwentaryzacji dendrologicznej.

Czynność wykonania inwentaryzacji dendrologicznej obejmuje:

- pozyskanie map do celów opiniodawczych w skali 1:500 z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu (WGiGN) :

- działki nr 13 w obrębie 2 miasta Kołobrzeg dla inwentaryzacji dendrologicznej terenu Gminy Miasto Kołobrzeg położonego pomiędzy ul. Arciszewskiego i ul. Klonową,

- działki nr 3/9 w obrębie 2 miasta Kołobrzeg dla inwentaryzacji dendrologicznej terenu Gminy Miasto Kołobrzeg pomiędzy Parkiem im. Jedności Narodowej i plażą,

- działek nr 215, 247/2 w obrębie 2 miasta Kołobrzeg dla inwentaryzacji dendrologicznej terenu zieleni przy ul. Kasztanowej i ul. Wiosennej,

- wykonanie w terenie inwentaryzacji dendrologicznej wszystkich w/w nieruchomości, w tym:

- identyfikacja drzew i krzewów w terenie, poprzez oznaczenie gatunków i odmian oraz geodezyjne domierzenie najokazalszych egzemplarzy drzew, w celu dokładnego naniesienia ich lokalizacji na mapę inwentaryzacyjną,

- wykonanie pomiarów dendrometrycznych, tj. obmiarów obwodu pni drzew w pierśnicy (na wysokości 130 od podłoża), wysokości i szerokości korony drzew oraz pomiarów wielkości powierzchni porastanej przez krzewy,

- wykonanie oględzin drzew pod kątem stanu zdrowotnego, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego oraz wskazaniem ewentualnego występowania na poszczególnych drzewach gatunków roślin, zwierząt i grzybów podlegających ochronie gatunkowej                  w myśl ustawy o ochronie przyrody (Zamawiający dopuszcza możliwość nadzorowania/konsultowania części usługi w zakresie ustalania poszczególnych gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie przez osoby posiadające specjalizacje z zakresu botaniki i zoologii), w celu :

- wytypowania drzew obumarłych, zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub sąsiednim drzewom lub stanowiących wtórne źródło zakażenia chorobami lub szkodnikami do usunięcia wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej tych drzew,

- wytypowania drzew, w koronach których niezbędne jest przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych,

- wytypowania drzew, w koronach których wskazane byłoby zamontowanie wiązań elastycznych typu cobra, boa itp. z uwagi na złą konstrukcję korony (z pominięciem drzew typowanych do usunięcia),

4) sporządzenie dokumentacji fotograficznej egzemplarzy drzew wytypowanych do usunięcia,

5) zamontowanie w terenie, przy użyciu wkrętów o Ø 3 mm i długości 35-40 mm  (umożliwiających regulowanie głębokości penetracji w tkankę drzewa) na pniach wszystkich drzew, tabliczek z numerem inwentaryzacyjnym danego egzemplarza. Tabliczka                   z numerem inwentaryzacyjnym drzewa musi być wykonania z tworzywa sztucznego, odpornego na warunki atmosferyczne oraz gwarantującego zachowanie jej funkcjonalności do 10 lat. Tabliczka musi być o grubości 1,5-2,5 mm, koloru białego, jasnoniebieskiego lub jasnozielonego, umieszczona na jego pniu, może mieć kształt okrągły (min. r = 20mm), owalny lub prostokątny (30-40mm x 40-50mm), zastrzegając aby na wszystkich drzewach umieszczać tabliczki o jednym, wybranym kształcie. Cyfry numerów inwentaryzacyjnych poszczególnych drzew umieszczone na tabliczkach, muszą być koloru czarnego o wysokości 20-30 mm. Tabliczki z numerem inwentaryzacyjnym drzewa muszą być umieszczone na wkręt na pniu na wysokości 2,80-3,20m od podłoża, w przypadku drzew niższych tabliczkę należy umieścić na pniu pod koroną drzewka, w przypadku drzew młodych opalikowanych tabliczkę należy umieścić na paliku,

3. wykorzystując pozyskane mapy w/w nieruchomości, sporządzenie dokumentacji inwentaryzacji drzewostanu odrębnie dla :

  - terenu Gminy Miasto Kołobrzeg położonego pomiędzy ul. Arciszewskiego i ul. Klonową,

  - terenu Gminy Miasto Kołobrzeg położonego pomiędzy Parkiem im. Jedności Narodowej i plażą,

  - terenu zieleni przy ul. Kasztanowej i ul. Wiosennej,

w czterech egzemplarzach w formie papierowej oraz w dwóch w wersji elektronicznej.

4. Zakres opracowania dokumentacji obejmuje:

- naniesienie na uzyskane podkłady geodezyjne lokalizacji wszystkich zinwentaryzowanych w terenie drzew i krzewów, występujących na terenie w/w nieruchomości, w celu sporządzenia oddzielnych 4 map inwentaryzacji dendrologicznej, w tym :

a) mapa z naniesionymi wszytkami zinwentaryzowanymi w terenie drzewami                        i krzewami,

b) mapa, gdzie  kolorem czerwonym zaznaczone zostaną drzewa zakwalifikowane do usunięcia,

c) mapa, gdzie  kolorem zielonym zaznaczone zostaną drzewa zakwalifikowane do prac pielęgnacyjnych w koronach,

d) mapa, gdzie  kolorem niebieskim zaznaczone zostaną drzewa w koronach których stwierdzona zostanie konieczność założenia wiązań elastycznych

- opracowanie zestawień inwentaryzacyjnych i analitycznych, w tym:

      - wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów, wraz ze wskazaniem ewentualnego występowania na poszczególnych drzewach konkretnych gatunków roślin, zwierząt                   i grzybów podlegających ochronie gatunkowej w myśl ustawy o ochronie przyrody,

      - bilans stanu ilościowego gatunków i odmian drzew i krzewów,

      - określenie udziału procentowego poszczególnych gatunków i odmian drzew                       i krzewów,

      - sporządzenie odrębnego wykazu drzew wytypowanych do usunięcia,

      - sporządzenie odrębnego wykazu drzew wytypowanych do przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych,

      - sporządzenie odrębnego wykazu drzew, w koronach których zalecono zamontowanie wiązań elastycznych typu cobra, boa itp.,

sporządzenie na nośnikach pamięci przenośnej - płyty CD lub pendrive USB, dokumentacji fotograficznej drzew wskazanych

Wykonawca określi w Formularzu Oferty dla Części 2 przedmiotu zamówienia :

– cenę netto za wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej

– odpowiednią wartość podatku VAT,

– cenę brutto za wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej

Część 3

Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu, zlokalizowanego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg przy ul. Grzybowskiej, pomiędzy ul. Grzybowską a ul. Perłową, na terenie zieleni przy ul. Lazurowej oraz Placu Trzech Pokoleń w Kołobrzegu

Inwentaryzacja dendrologiczna drzewostanu :

- zlokalizowanego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg przy ul. Grzybowskiej wykonana zostanie na terenie działki nr 414/12 w obrębie 9, na łącznej powierzchni 6,47 ha,

- zlokalizowanych na terenach Gminy Miasto Kołobrzeg pomiędzy ul. Grzybowską                     a ul. Perłową wykonana zostanie na terenie działek nr 810, 265 w obrębie 9, na łącznej powierzchni 0,13 ha,

- zlokalizowanego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg przy ul. Lazurowej w Kołobrzegu wykonana zostanie na terenie działki nr  184 w obrębie 9, na łącznej powierzchni 0,67 ha,

- zlokalizowanego na terenie Placu Trzech Pokoleń wykonana zostanie na terenie działki               nr 815/26 w obrębie 9, na łącznej powierzchni 0,69 ha.

Inwentaryzacja dendrologiczna drzewostanu parkowego, zostanie przeprowadzona w terenie               w okresie wrzesień – październik 2016r., najpóźniej do 12 grudnia 2016r. do Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Kołobrzeg należy przekazać dokumentację inwentaryzacji dendrologicznej.

Czynność wykonania inwentaryzacji dendrologicznej obejmuje:

- pozyskanie map do celów opiniodawczych w skali 1:500 z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu (WGiGN) :

- działki nr 414/12 w obrębie 9 miasta Kołobrzeg dla inwentaryzacji dendrologicznej terenu Gminy Miasto Kołobrzeg położonego przy ul. Grzybowskiej,

- działek nr 810, 265 w obrębie 9 miasta Kołobrzeg dla inwentaryzacji dendrologicznej terenów Gminy Miasto Kołobrzeg położonych pomiędzy ul. Grzybowską  a ul. Perłową,

- działki nr 184 w obrębie 9 miasta Kołobrzeg dla inwentaryzacji dendrologicznej terenu Gminy Miasto Kołobrzeg położonego przy ul. Lazurowej,

- działki nr 815/26 w obrębie 9 miasta Kołobrzeg dla inwentaryzacji dendrologicznej terenu Placu Trzech Pokoleń,

- wykonanie w terenie inwentaryzacji dendrologicznej wszystkich w/w nieruchomości, w tym:

- identyfikacja drzew i krzewów w terenie, poprzez oznaczenie gatunków i odmian oraz geodezyjne domierzenie najokazalszych egzemplarzy drzew, w celu dokładnego naniesienia ich lokalizacji na mapę inwentaryzacyjną,

- wykonanie pomiarów dendrometrycznych, tj. obmiarów obwodu pni drzew w pierśnicy (na wysokości 130 od podłoża), wysokości i szerokości korony drzew oraz pomiarów wielkości powierzchni porastanej przez krzewy,

- wykonanie oględzin drzew pod kątem stanu zdrowotnego, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego oraz wskazaniem ewentualnego występowania na poszczególnych drzewach gatunków roślin, zwierząt i grzybów podlegających ochronie gatunkowej                  w myśl ustawy o ochronie przyrody (Zamawiający dopuszcza możliwość nadzorowania/konsultowania części usługi w zakresie ustalania poszczególnych gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie przez osoby posiadające specjalizacje z zakresu botaniki i zoologii), w celu :

- wytypowania drzew obumarłych, zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub sąsiednim drzewom lub stanowiących wtórne źródło zakażenia chorobami lub szkodnikami do usunięcia wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej tych drzew,

- wytypowania drzew, w koronach których niezbędne jest przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych,

- wytypowania drzew, w koronach których wskazane byłoby zamontowanie wiązań elastycznych typu cobra, boa itp. z uwagi na złą konstrukcję korony (z pominięciem drzew typowanych do usunięcia),

4) sporządzenie dokumentacji fotograficznej egzemplarzy drzew wytypowanych do usunięcia,

5) zamontowanie w terenie, przy użyciu wkrętów o Ø 3 mm i długości 35-40 mm  (umożliwiających regulowanie głębokości penetracji w tkankę drzewa) na pniach wszystkich drzew, tabliczek z numerem inwentaryzacyjnym danego egzemplarza. Tabliczka                   z numerem inwentaryzacyjnym drzewa musi być wykonania z tworzywa sztucznego, odpornego na warunki atmosferyczne oraz gwarantującego zachowanie jej funkcjonalności do 10 lat. Tabliczka musi być o grubości 1,5-2,5 mm, koloru białego, jasnoniebieskiego lub jasnozielonego, umieszczona na jego pniu, może mieć kształt okrągły (min. r = 20mm), owalny lub prostokątny (30-40mm x 40-50mm), zastrzegając aby na wszystkich drzewach umieszczać tabliczki o jednym, wybranym kształcie. Cyfry numerów inwentaryzacyjnych poszczególnych drzew umieszczone na tabliczkach, muszą być koloru czarnego o wysokości 20-30 mm. Tabliczki z numerem inwentaryzacyjnym drzewa muszą być umieszczone na wkręt na pniu na wysokości 2,80-3,20m od podłoża, w przypadku drzew niższych tabliczkę należy umieścić na pniu pod koroną drzewka, w przypadku drzew młodych opalikowanych tabliczkę należy umieścić na paliku,

3. wykorzystując pozyskane mapy w/w nieruchomości, sporządzenie dokumentacji inwentaryzacji drzewostanu odrębnie dla :

- terenu Gminy Miasto Kołobrzeg położonego przy ul. Grzybowskiej (działka nr 414/12           w obrębie 9),

- terenu Gminy Miasto Kołobrzeg położonego pomiędzy ul. Grzybowską  a ul. Perłową (działki nr 810, 265 w obrębie 9),

- terenu Gminy Miasto Kołobrzeg położonego przy ul. Lazurowej (działka nr 184                       w obrębie 9),

- Placu Trzech Pokoleń (działka nr 815/26 w obrębie 9),

w czterech egzemplarzach w formie papierowej oraz w dwóch w wersji elektronicznej.

4. Zakres opracowania dokumentacji obejmuje:

- naniesienie na uzyskane podkłady geodezyjne lokalizacji wszystkich zinwentaryzowanych w terenie drzew i krzewów, występujących na terenie w/w nieruchomości, w celu sporządzenia oddzielnych 4 map inwentaryzacji dendrologicznej, w tym :

a) mapa z naniesionymi wszytkami zinwentaryzowanymi w terenie drzewami                        i krzewami,

b) mapa, gdzie  kolorem czerwonym zaznaczone zostaną drzewa zakwalifikowane do usunięcia,

c) mapa, gdzie  kolorem zielonym zaznaczone zostaną drzewa zakwalifikowane do prac pielęgnacyjnych w koronach,

d) mapa, gdzie  kolorem niebieskim zaznaczone zostaną drzewa w koronach których stwierdzona zostanie konieczność założenia wiązań elastycznych

- opracowanie zestawień inwentaryzacyjnych i analitycznych, w tym:

      - wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów, wraz ze wskazaniem ewentualnego występowania na poszczególnych drzewach konkretnych gatunków roślin, zwierząt                   i grzybów podlegających ochronie gatunkowej w myśl ustawy o ochronie przyrody,

      - bilans stanu ilościowego gatunków i odmian drzew i krzewów,

      - określenie udziału procentowego poszczególnych gatunków i odmian drzew                       i krzewów,

      - sporządzenie odrębnego wykazu drzew wytypowanych do usunięcia,

      - sporządzenie odrębnego wykazu drzew wytypowanych do przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych,

      - sporządzenie odrębnego wykazu drzew, w koronach których zalecono zamontowanie wiązań elastycznych typu cobra, boa itp.,

sporządzenie na nośnikach pamięci przenośnej - płyty CD lub pendrive USB, dokumentacji fotograficznej drzew wskazanych

Wykonawca określi w Formularzu Oferty dla Części 3 przedmiotu zamówienia :

– cenę netto za wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej

– odpowiednią wartość podatku VAT,

– cenę brutto za wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej

Część 4

Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu, zlokalizowanego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg przy ul. Wąskiej, terenu rekreacyjnego przy                                    ul. J. Frankowskiego oraz na terenie skweru położonego pomiędzy ul. E. Łopuskiego, Armii Krajowej i ul. Dubois w Kołobrzegu

Inwentaryzacja dendrologiczna drzewostanu :

- zlokalizowanego na terenach Gminy Miasto Kołobrzeg przy ul. Wąskiej wykonana zostanie na terenie działek nr 254/3, 253/31, 253/27, 253/28 w obrębie 12 miasta Kołobrzeg, na łącznej powierzchni 0,43 ha,

- zlokalizowanego na terenach  Gminy Miasto Kołobrzeg położonych przy                                    ul. J. Frankowskiego i ul. Dworcowej wykonana zostanie na terenie działek nr 154/1, 156/1, 155/9, 158/22  w obrębie 12 miasta Kołobrzeg, na łącznej powierzchni 0,89 ha,

- zlokalizowanego na terenie skweru położonego pomiędzy ul. E. Łopuskiego, Armii Krajowej i ul. Dubois w Kołobrzegu wykonana zostanie na terenie działki nr 211 w obrębie 12 miasta Kołobrzeg, na łącznej powierzchni 0,26 ha,

Inwentaryzacja dendrologiczna drzewostanu parkowego, zostanie przeprowadzona w terenie               w okresie wrzesień – październik 2016r., najpóźniej do 12 grudnia 2016r. do Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Kołobrzeg należy przekazać dokumentację inwentaryzacji dendrologicznej.

Czynność wykonania inwentaryzacji dendrologicznej obejmuje:

- pozyskanie map do celów opiniodawczych w skali 1:500 z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu (WGiGN) :

- działek nr 254/3, 253/31, 253/27, 253/28 w obrębie 12 miasta Kołobrzeg dla inwentaryzacji dendrologicznej terenów Gminy Miasto Kołobrzeg położonych przy                ul. Wąskiej,

- działek nr 154/1, 156/1, 155/9, 158/22  w obrębie 12 miasta Kołobrzeg dla inwentaryzacji dendrologicznej terenów Gminy Miasto Kołobrzeg położonych przy ul. J. Frankowskiego i ul. Dworcowej,

- działki nr 211 w obrębie 12 miasta Kołobrzeg dla inwentaryzacji dendrologicznej skweru położonego pomiędzy ul. E. Łopuskiego, Armii Krajowej i ul. Dubois w Kołobrzegu,

- wykonanie w terenie inwentaryzacji dendrologicznej wszystkich w/w nieruchomości, w tym:

- identyfikacja drzew i krzewów w terenie, poprzez oznaczenie gatunków i odmian oraz geodezyjne domierzenie najokazalszych egzemplarzy drzew, w celu dokładnego naniesienia ich lokalizacji na mapę inwentaryzacyjną,

- wykonanie pomiarów dendrometrycznych, tj. obmiarów obwodu pni drzew w pierśnicy (na wysokości 130 od podłoża), wysokości i szerokości korony drzew oraz pomiarów wielkości powierzchni porastanej przez krzewy,

- wykonanie oględzin drzew pod kątem stanu zdrowotnego, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego oraz wskazaniem ewentualnego występowania na poszczególnych drzewach gatunków roślin, zwierząt i grzybów podlegających ochronie gatunkowej                  w myśl ustawy o ochronie przyrody (Zamawiający dopuszcza możliwość nadzorowania/konsultowania części usługi w zakresie ustalania poszczególnych gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie przez osoby posiadające specjalizacje z zakresu botaniki i zoologii), w celu :

- wytypowania drzew obumarłych, zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub sąsiednim drzewom lub stanowiących wtórne źródło zakażenia chorobami lub szkodnikami do usunięcia wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej tych drzew,

- wytypowania drzew, w koronach których niezbędne jest przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych,

- wytypowania drzew, w koronach których wskazane byłoby zamontowanie wiązań elastycznych typu cobra, boa itp. z uwagi na złą konstrukcję korony (z pominięciem drzew typowanych do usunięcia),

4) sporządzenie dokumentacji fotograficznej egzemplarzy drzew wytypowanych do usunięcia,

5) zamontowanie w terenie, przy użyciu wkrętów o Ø 3 mm i długości 35-40 mm  (umożliwiających regulowanie głębokości penetracji w tkankę drzewa) na pniach wszystkich drzew, tabliczek z numerem inwentaryzacyjnym danego egzemplarza. Tabliczka z numerem inwentaryzacyjnym drzewa musi być wykonania z tworzywa sztucznego, odpornego na warunki atmosferyczne oraz gwarantującego zachowanie jej funkcjonalności do 10 lat. Tabliczka musi być o grubości 1,5-2,5 mm, koloru białego, jasnoniebieskiego lub jasnozielonego, umieszczona na jego pniu, może mieć kształt okrągły (min. r = 20mm), owalny lub prostokątny (30-40mm x 40-50mm), zastrzegając aby na wszystkich drzewach umieszczać tabliczki o jednym, wybranym kształcie. Cyfry numerów inwentaryzacyjnych poszczególnych drzew umieszczone na tabliczkach, muszą być koloru czarnego o wysokości 20-30 mm. Tabliczki z numerem inwentaryzacyjnym drzewa muszą być umieszczone na wkręt na pniu na wysokości 2,80-3,20m od podłoża, w przypadku drzew niższych tabliczkę należy umieścić na pniu pod koroną drzewka, w przypadku drzew młodych opalikowanych tabliczkę należy umieścić na paliku,

3. wykorzystując pozyskane mapy w/w nieruchomości, sporządzenie dokumentacji inwentaryzacji drzewostanu odrębnie dla :

- terenów Gminy Miasto Kołobrzeg położonych przy ul. Wąskiej (działki nr 254/3, 253/31, 253/27, 253/28 w obrębie 12),

- terenów Gminy Miasto Kołobrzeg położonych przy ul. J. Frankowskiego                                 i ul. Dworcowej (działki nr 154/1, 156/1, 155/9, 158/22  w obrębie 12),

- skweru położonego pomiędzy ul. E. Łopuskiego, Armii Krajowej i ul. Dubois w Kołobrzegu (działka nr 211 w obrębie 12),

w czterech egzemplarzach w formie papierowej oraz w dwóch w wersji elektronicznej.

4. Zakres opracowania dokumentacji obejmuje:

- naniesienie na uzyskane podkłady geodezyjne lokalizacji wszystkich zinwentaryzowanych w terenie drzew i krzewów, występujących na terenie w/w nieruchomości, w celu sporządzenia oddzielnych 4 map inwentaryzacji dendrologicznej, w tym :

a) mapa z naniesionymi wszytkami zinwentaryzowanymi w terenie drzewami                        i krzewami,

b) mapa, gdzie  kolorem czerwonym zaznaczone zostaną drzewa zakwalifikowane do usunięcia,

c) mapa, gdzie  kolorem zielonym zaznaczone zostaną drzewa zakwalifikowane do prac pielęgnacyjnych w koronach,

d) mapa, gdzie  kolorem niebieskim zaznaczone zostaną drzewa w koronach których stwierdzona zostanie konieczność założenia wiązań elastycznych

- opracowanie zestawień inwentaryzacyjnych i analitycznych, w tym:

      - wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów, wraz ze wskazaniem ewentualnego występowania na poszczególnych drzewach konkretnych gatunków roślin, zwierząt                   i grzybów podlegających ochronie gatunkowej w myśl ustawy o ochronie przyrody,

      - bilans stanu ilościowego gatunków i odmian drzew i krzewów,

      - określenie udziału procentowego poszczególnych gatunków i odmian drzew                       i krzewów,

      - sporządzenie odrębnego wykazu drzew wytypowanych do usunięcia,

      - sporządzenie odrębnego wykazu drzew wytypowanych do przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych,

      - sporządzenie odrębnego wykazu drzew, w koronach których zalecono zamontowanie wiązań elastycznych typu cobra, boa itp.,

- sporządzenie na nośnikach pamięci przenośnej - płyty CD lub pendrive USB, dokumentacji fotograficznej drzew wskazanych

Wykonawca określi w Formularzu Oferty dla Części 4 przedmiotu zamówienia :

– cenę netto za wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej

– odpowiednią wartość podatku VAT,

– cenę brutto za wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej

Część 5

Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu, zlokalizowanego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg przy ul. Koszalińskiej oraz terenów zieleni położonych w obrębie osiedla Ogrody w Kołobrzegu

Inwentaryzacja dendrologiczna drzewostanu :

- zlokalizowanego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg przy ul. Koszalińskiej wykonana zostanie na terenie działki nr 2/7 w obrębie 20 miasta Kołobrzeg, na łącznej powierzchni 0,74 ha,

- zlokalizowanego na terenach zieleni Gminy Miasto Kołobrzeg w obrębie osiedla Ogrody                 w Kołobrzegu wykonana zostanie :

- na terenie działek nr 10/42, 10/41, 10/10 w obrębie 14 miasta Kołobrzeg przy                          ul. Chodkiewicza, na łącznej powierzchni 0,62 ha,

- na terenie działek nr 10/72, 10/58 w obrębie 14 miasta Kołobrzeg przy ul. Bema 3, na łącznej powierzchni 0,44 ha,

- na terenie działek nr 10/59, 10/60, 120 w obrębie 14 miasta Kołobrzeg przy ul. Stefana Żółkiewskiego na łącznej powierzchni 2,85 ha,

Inwentaryzacja dendrologiczna drzewostanu parkowego, zostanie przeprowadzona w terenie               w okresie wrzesień – październik 2016r., najpóźniej do 12 grudnia 2016r. do Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Kołobrzeg należy przekazać dokumentację inwentaryzacji dendrologicznej.

Czynność wykonania inwentaryzacji dendrologicznej obejmuje:

- pozyskanie map do celów opiniodawczych w skali 1:500 z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu (WGiGN) :

- działki nr 2/7 w obrębie 20 miasta Kołobrzeg dla inwentaryzacji dendrologicznej terenu Gminy Miasto Kołobrzeg położonego przy ul. Koszalińskiej,

- działek nr 10/42, 10/42, 10/10, 10/72, 10/58, 10/59, 10/60, 120 w obrębie 14 miasta Kołobrzeg dla inwentaryzacji dendrologicznej terenów zieleni Gminy Miasto Kołobrzeg w obrębie osiedla Ogrody w Kołobrzegu,

- wykonanie w terenie inwentaryzacji dendrologicznej wszystkich w/w nieruchomości, w tym:

- identyfikacja drzew i krzewów w terenie, poprzez oznaczenie gatunków i odmian oraz geodezyjne domierzenie najokazalszych egzemplarzy drzew, w celu dokładnego naniesienia ich lokalizacji na mapę inwentaryzacyjną,

- wykonanie pomiarów dendrometrycznych, tj. obmiarów obwodu pni drzew w pierśnicy (na wysokości 130 od podłoża), wysokości i szerokości korony drzew oraz pomiarów wielkości powierzchni porastanej przez krzewy,

- wykonanie oględzin drzew pod kątem stanu zdrowotnego, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego oraz wskazaniem ewentualnego występowania na poszczególnych drzewach gatunków roślin, zwierząt i grzybów podlegających ochronie gatunkowej                  w myśl ustawy o ochronie przyrody (Zamawiający dopuszcza możliwość nadzorowania/konsultowania części usługi w zakresie ustalania poszczególnych gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie przez osoby posiadające specjalizacje z zakresu botaniki i zoologii), w celu :

- wytypowania drzew obumarłych, zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub sąsiednim drzewom lub stanowiących wtórne źródło zakażenia chorobami lub szkodnikami do usunięcia wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej tych drzew,

- wytypowania drzew, w koronach których niezbędne jest przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych,

- wytypowania drzew, w koronach których wskazane byłoby zamontowanie wiązań elastycznych typu cobra, boa itp. z uwagi na złą konstrukcję korony (z pominięciem drzew typowanych do usunięcia),

4) sporządzenie dokumentacji fotograficznej egzemplarzy drzew wytypowanych do usunięcia,

5) zamontowanie w terenie, przy użyciu wkrętów o Ø 3 mm i długości 35-40 mm  (umożliwiających regulowanie głębokości penetracji w tkankę drzewa) na pniach wszystkich drzew, tabliczek z numerem inwentaryzacyjnym danego egzemplarza. Tabliczka z numerem inwentaryzacyjnym drzewa musi być wykonania z tworzywa sztucznego, odpornego na warunki atmosferyczne oraz gwarantującego zachowanie jej funkcjonalności do 10 lat. Tabliczka musi być o grubości 1,5-2,5 mm, koloru białego, jasnoniebieskiego lub jasnozielonego, umieszczona na jego pniu, może mieć kształt okrągły (min. r = 20mm), owalny lub prostokątny (30-40mm x 40-50mm), zastrzegając aby na wszystkich drzewach umieszczać tabliczki o jednym, wybranym kształcie. Cyfry numerów inwentaryzacyjnych poszczególnych drzew umieszczone na tabliczkach, muszą być koloru czarnego o wysokości 20-30 mm. Tabliczki z numerem inwentaryzacyjnym drzewa muszą być umieszczone na wkręt na pniu na wysokości 2,80-3,20m od podłoża, w przypadku drzew niższych tabliczkę należy umieścić na pniu pod koroną drzewka, w przypadku drzew młodych opalikowanych tabliczkę należy umieścić na paliku,

3. wykorzystując pozyskane mapy w/w nieruchomości, sporządzenie dokumentacji inwentaryzacji drzewostanu odrębnie dla :

- terenu Gminy Miasto Kołobrzeg położonego przy ul. Koszalińskiej (działka 2/7 ob.20),

- terenów zieleni Gminy Miasto Kołobrzeg położonych przy ul. Chodkiewicza (działki nr 10/42, 10/42, 10/10 w obrębie 14),

- terenów zieleni Gminy Miasto Kołobrzeg położonych przy ul. Bema 3 (działki nr 10/72, 10/58 w obrębie 14),

- terenów zieleni Gminy Miasto Kołobrzeg położonych przy ul. Żółkiewskiego (działki nr 10/59, 10/60, 120 w obrębie 14),

w czterech egzemplarzach w formie papierowej oraz w dwóch w wersji elektronicznej.

4. Zakres opracowania dokumentacji obejmuje:

- naniesienie na uzyskane podkłady geodezyjne lokalizacji wszystkich zinwentaryzowanych w terenie drzew i krzewów, występujących na terenie w/w nieruchomości, w celu sporządzenia oddzielnych 4 map inwentaryzacji dendrologicznej, w tym :

a) mapa z naniesionymi wszytkami zinwentaryzowanymi w terenie drzewami                        i krzewami,

b) mapa, gdzie  kolorem czerwonym zaznaczone zostaną drzewa zakwalifikowane do usunięcia,

c) mapa, gdzie  kolorem zielonym zaznaczone zostaną drzewa zakwalifikowane do prac pielęgnacyjnych w koronach,

d) mapa, gdzie  kolorem niebieskim zaznaczone zostaną drzewa w koronach których stwierdzona zostanie konieczność założenia wiązań elastycznych

2) opracowanie zestawień inwentaryzacyjnych i analitycznych, w tym:

      - wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów, wraz ze wskazaniem ewentualnego występowania na poszczególnych drzewach konkretnych gatunków roślin, zwierząt                   i grzybów podlegających ochronie gatunkowej w myśl ustawy o ochronie przyrody,

      - bilans stanu ilościowego gatunków i odmian drzew i krzewów,

      - określenie udziału procentowego poszczególnych gatunków i odmian drzew                       i krzewów,

      - sporządzenie odrębnego wykazu drzew wytypowanych do usunięcia,

      - sporządzenie odrębnego wykazu drzew wytypowanych do przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych,

      - sporządzenie odrębnego wykazu drzew, w koronach których zalecono zamontowanie wiązań elastycznych typu cobra, boa itp.,

3) sporządzenie na nośnikach pamięci przenośnej - płyty CD lub pendrive USB, dokumentacji fotograficznej drzew wskazanych

Wykonawca określi w Formularzu Oferty dla Części 5 przedmiotu zamówienia :

– cenę netto za wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej

– odpowiednią wartość podatku VAT,

– cenę brutto za wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej

Część 6

Przeprowadzenie ekspertyzy dendrologicznej i statycznej 12 egzemplarzy drzew

Ekspertyza dendrologiczna i statyczna drzew winna być wykonana :

- na terenie działki nr 48/29 w obrębie 12 miasta Kołobrzeg, w przypadku 2 egzemplarzy wierzby białej, rosnących przy skrzyżowaniu ul. Unii Lubelskiej i ul. Drzymały,                              w bezpośrednim sąsiedztwie pawilonów handlowych,

- na terenie działki nr 58/29 w obrębie 12 miasta Kołobrzeg, w przypadku 2 egzemplarzy wierzby białej, rosnących przy bloku mieszkalnym ul. Unii Lubelskiej 14,

- na terenie działki nr 4/5 w obrębie 2 miasta Kołobrzeg, wchodzącej w skład Parku                        im. Jedności Narodowej, przy ul. Arciszewskiego (sektor II parku), w przypadku egzemplarza olszy czarnej o obwodzie pni 201 i 104 cm (oznaczonej numerem inwentaryzacyjnym 460) oraz egzemplarza dębu szypułkowego o obwodzie pnia 227 cm (oznaczonego numerem inwentaryzacyjnym 448),

- na terenie działki nr 38/1 w obrębie 12 miasta Kołobrzeg, położonej przy Placu 18 Marca 4,   w przypadku egzemplarza jesionu wyniosłego o obwodzie pnia 204 cm,

- na terenie działki 164 w obrębie 13 miasta Kołobrzeg, położonej pomiędzy ul. Bogusława X,  a ul. B. Krzywoustego, w przypadku 3 egzemplarzy dębów szypułkowych, które w maju 2016r. zostały uszkodzone przez piorun podczas wyładowań atmosferycznych w trakcie huraganu,

- na terenie działki nr 133 w obrębie 12 miasta Kołobrzeg, stanowiącej Park 18 Marca, w przypadku egzemplarza parczeliny trójlistkowej o obwodzie pni 70, 62 i 34 cm (oznaczonej numerem inwentaryzacyjnym 143),

- na terenie działki nr 339 w obrębie 12 miasta Kołobrzeg, stanowiącej Skwer 750-lecia,                   w przypadku egzemplarza wierzby płaczącej o obwodzie pnia 318 cm (oznaczonej numerem inwentaryzacyjnym 9).

pkt. 1 i 2

pkt. 3

pkt. 4

pkt. 5

pkt. 6

pkt. 7

2 egzemplarze wierzby białej, rosnące przy skrzyżowaniu ul. Unii Lubelskiej i ul. Drzymały

2 egzemplarze wierzby białej, rosnące przy bloku mieszkalnym ul. Unii Lubelskiej 14,

egzemplarz olszy czarnej o obwodzie pni 201 i 104 cm (oznaczonej numerem inwentaryzacyjnym 460) oraz egzemplarz dębu szypułkowego o obwodzie pnia 227 cm (oznaczonego numerem inwentaryzacyjnym 448),

egzemplarz jesionu wyniosłego o obwodzie pnia 204 cm,

- egzemplarze dębów, które w maju 2016r. zostały uszkodzone przez piorun podczas wyładowań atmosferycznych w trakcie huraganu.

egzemplarz parczeliny trójlistkowej o obwodzie pni 70, 62 i 34 cm

(oznaczonej numerem inwentaryzacyjnym 143)

egzemplarz wierzby płaczącej o obwodzie pnia 318 cm

(oznaczonej numerem inwentaryzacyjnym 9

Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej w/w drzew, zostanie przeprowadzona w terenie              w okresie wrzesień – 15 październik 2016r., najpóźniej do 12 grudnia 2016r. do Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Kołobrzeg należy przekazać przygotowana dokumentację.

Inwentaryzacja dendrologiczna drzewostanu parkowego, zostanie przeprowadzona w terenie               w okresie wrzesień – październik 2016r., najpóźniej do 12 grudnia 2016r. do Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Kołobrzeg należy przekazać dokumentację inwentaryzacji dendrologicznej.

Czynność wykonania ekspertyzy dendrologicznej obejmuje:

- przeprowadzenie przeglądu wskazanych poniżej drzew w terenie, w celu wykonana indywidualnej oceny każdego drzewa, w tym :

- określenie lokalizacji (współrzędne),

- określenie sylwetki korony,

- określenie wymiarów drzewa,

- ogólny opis drzewa oraz warunków siedliskowych, z rozbiciem na koronę, pień                         i korzenie,

- ocena stanu zdrowotnego według skali zdrowotności, w tym określenie widocznych objawów chorobowych, spowodowanych np. przez patogeny, szkodniki, uszkodzenia mechaniczne bądź czynniki abiotyczne,

- ocena zdrowotności tkanek pnia drzewa, w celu określenia stopnia ewentualnego wypróchnienia pnia, zmurszałych tkanek bądź wewnętrznych spękań np. metodą elektroniczną, przy pomocy fal dźwiękowych lub inną metodą umożliwiającą bezinwazyjne badanie kondycji pnia drzewa,

- ocena statyki drzewa np. zintegrowaną, bezinwazyjną metodą tensometryczną, w tym określenie poziomu ryzyka wykrotu/ stabilności drzewa w gruncie, wytrzymałości pnia na złamanie/wyłamania korony, określenie odporności na wiatry,  niebezpieczeństwa rozłamywania się konarów i inne zagrożenia,

- określenie aranżacji otoczenia i poprawy warunków siedliskowych,

- określenie koniecznych zabiegów i zaleceń oraz ich zakres, w tym zabezpieczenie drzewa i ewentualnego wskazania konieczności usunięcia drzewa,

- sporządzenie dokumentacji fotograficznej.

  - Przygotowanie dokumentacji ekspertyzy dendrologicznej, w czterech egzemplarzach                      w formie papierowej oraz w dwóch w wersji elektronicznej (formie pdf i edytowalnej), dotyczącej wszystkich w/w drzew, w tym zgromadzenie uzyskanych danych , określonych             w ust.1.

Wykonawca określi w Formularzu Oferty dla Części 6 przedmiotu zamówienia :

– cenę netto za wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej

– odpowiednią wartość podatku VAT,

– cenę brutto za wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej