# MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA                                                                    25 maja 2011

im. Galla Anonima

ul. Frankowskiego 3

78-100 Kołobrzeg

MBP-V-01/04/05/11

# wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Roboty budowlane w budynku Miejskiej Biblioteki im. Galla Anonima w Kołobrzegu przy ul. Frankowskiego 3”.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu, zgodnie z  art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 25.05.2011r. oraz dodatkowych wyjaśnień dotyczących przedmiaru robót.

Pytanie nr 1:

Czy okna w pomieszczeniach po lewej stronie na parterze od strony rzeki posiadają unikalne systemy otwierania kwater? Czy należy wykonać nowe okna z pcv ze skoplowaniem w 100% uchylnego systemu otwierania i zamknięć, czy wykonać okna ze standardowym systemem otwierania i zamknięć zachowując jedynie ich wygląd zewnętrzny?

Odpowiedź nr 1: okna w pomieszczeniach po lewej stronie na parterze od strony rzeki (magazyn) posiadają system uchylno-rozwierny wg specyfikacji:

-okno zespolone  z elementem ozdobnym, typ ; rozwierne lewe z przymykiem,                                       rozwierno – uchylne  skrzydło prawe. Rodzaj drewna sosna mini- wczepy, kolor biały, Oszklenie  - zewnętrzna (pierwsza z pakietu) szyba matowa 4x fl. + termofl. 4-16-4 K+ 1,1, szprosy drewniane typ Wiedeński  26 mm , podcięcie pod parapet .

Wygląd zewnętrzny i podział jak istniejących już nowych wstawionych (jak na I piętrze)                     z uwagi na charakter budynku Zabytkowego.

Nie ma możliwości wykonania okien z pcv, ponieważ jest to obiekt zabytkowy, muszą być zachowane okna drewniane.

Pytanie nr 2:

Jak rozumieć zapis w załączniku nr 2a do SIWZ mówiących o wykonaniu przyłącza?

Odpowiedź nr 2: prawidłowy zapis: „Roboty budowlane w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Kołobrzegu przy ul. Frankowskiego 3.”

Dodatkowe wyjaśnienia do przedmiarów robót:

Dotyczy przedmiaru robót nr 1/2010

Przedstawiamy poniżej  specyfikację  stolarki okiennej  z podziałem skrzydeł i określeniem jakie szyby.

Poz. kosztorysowa 7

W przedmiarze robót omyłkowo jest 15 szt. - należy wycenić 16 szt. (w tym zestawie znajdują się 4 okna, o które było zapytanie)

Okna zespolone, jedno, dwu i trójdzielne i czterodzielne fabrycznie wykończone

16 szt. 2,88*1,32*15 – okno z elementem ozdobnym, typ; rozwierne lewe z przymykiem,

rozwierno – uchylne  skrzydło prawe. Rodzaj drewna sosna mini-

wczepy, kolor biały, Oszklenie  4x fl. + termofl. 4-16-4 K+ 1,1,

szprosy drewniane typ Wiedeński  26 mm , podcięcie pod parapet.

Wygląd i podział jak istniejący z uwagi na charakter budynku

Zabytkowego.

2 szt. 2,83*2,06*2  –   okno z elementem ozdobnym, typ ; rozwierne lewe , rozwierne

skrzydło prawe. Rodzaj drewna sosna miniwczepy, kolor biały,

Oszklenie  6x fl. + termofl. 4-16-4 K+ 1,1,

szprosy drewniane typ Wiedeński  26 mm , podcięcie pod parapet .

Wygląd i podział jak istniejący z uwagi na charakter budynku

Zabytkowego.

1 szt. 2,83*2,26*1  -    okno z elementem ozdobnym, typ ; rozwierne lewe , rozwierne

skrzydło prawe. Rodzaj drewna sosna miniwczepy, kolor biały,

Oszklenie  6x fl. + termofl. 4-16-4 K+ 1,1,

szprosy drewniane typ Wiedeński  26 mm , podcięcie pod parapet .

Wygląd i podział jak istniejący z uwagi na charakter budynku

Zabytkowego.

Poz. kosztorysowa 8

1 szt. 1,43*0,38*1-     okno z elementem ozdobnym, typ ;  rozwierne  skrzydło prawe

Rodzaj drewna sosna miniwczepy, kolor biały,

Oszklenie szyba  matowa + termofl. 4-16-4 K+ 1,1,

szprosy drewniane typ Wiedeński  26 mm , podcięcie pod parapet .

Wygląd i podział jak istniejący z uwagi na charakter budynku

Zabytkowego.

1 szt. 1,45*0,38 *1 -    okno z elementem ozdobnym, typ ;  rozwierne  skrzydło prawe

Rodzaj drewna sosna miniwczepy, kolor biały,

Oszklenie szyba  matowa + termofl. 4-16-4 K+ 1,1,

szprosy drewniane typ Wiedeński  26 mm , podcięcie pod parapet .

Wygląd i podział jak istniejący z uwagi na charakter budynku

Zabytkowego.

1 szt. 0,83*0,38 *1 -  okno z elementem ozdobnym, typ ;  rozwierne  skrzydło prawe

Rodzaj drewna sosna miniwczepy, kolor biały,

Oszklenie szyba  matowa + termofl. 4-16-4 K+ 1,1,

szprosy drewniane typ Wiedeński  26 mm , podcięcie pod parapet .

Wygląd i podział jak istniejący z uwagi na charakter budynku

Zabytkowego.

1 szt. 1,41*0,35* 1 -   okno z elementem ozdobnym, typ ;  rozwierne  skrzydło prawe

Rodzaj drewna sosna miniwczepy, kolor biały,

Oszklenie szyba  matowa + termofl. 4-16-4 K+ 1,1,

szprosy drewniane typ Wiedeński  26 mm , podcięcie pod parapet .

Wygląd i podział jak istniejący z uwagi na charakter budynku

Zabytkowego.

1 szt. 1,45*0,35*1 -   okno z elementem ozdobnym, typ ;  rozwierne  skrzydło prawe

Rodzaj drewna sosna miniwczepy, kolor biały,

Oszklenie szyba  matowa + termofl. 4-16-4 K+ 1,1,

szprosy drewniane typ Wiedeński  26 mm , podcięcie pod parapet .

Wygląd i podział jak istniejący z uwagi na charakter budynku

Zabytkowego.

1 szt. 0,64*0,66*1 -    okno z elementem ozdobnym, typ ;  rozwierne  skrzydło prawe

Rodzaj drewna sosna miniwczepy, kolor biały,

Oszklenie szyba  matowa + termofl. 4-16-4 K+ 1,1,

szprosy drewniane typ Wiedeński  26 mm , podcięcie pod parapet .

Wygląd i podział jak istniejący z uwagi na charakter budynku

Zabytkowego.

2 szt. 0,85*0,36*2-  okno z elementem ozdobnym, typ ;  rozwierne  skrzydło prawe

Rodzaj drewna sosna miniwczepy, kolor biały,

Oszklenie szyba  matowa + termofl. 4-16-4 K+ 1,1,

szprosy drewniane typ Wiedeński  26 mm , podcięcie pod parapet .

Wygląd i podział jak istniejący z uwagi na charakter budynku

Zabytkowego.

Poz. kosztorysowa 9

17 szt. 1,27*1,12*17 -okno z elementem ozdobnym, typ ; rozwierne lewe , rozwierne uchylne

skrzydło prawe. Rodzaj drewna sosna miniwczepy, kolor biały,

Oszklenie  4x fl. + termofl. 4-16-4 K+ 1,1,

szprosy drewniane typ Wiedeński  26 mm , podcięcie pod parapet .

Wygląd i podział jak istniejący z uwagi na charakter budynku

Zabytkowego.

1 szt. 0,86* 1,12*1 - okno z elementem ozdobnym, typ ; rozwierne lewe , rozwierne uchylne

skrzydło prawe. Rodzaj drewna sosna miniwczepy, kolor biały,

Oszklenie  4x fl. + termofl. 4-16-4 K+ 1,1,

szprosy drewniane typ Wiedeński  26 mm , podcięcie pod parapet .

Wygląd i podział jak istniejący z uwagi na charakter budynku

Zabytkowego.

Poz. kosztorysowa 10, 11

Należy zastosować podokienniki prefabrykowane PCV np. VOX które zostały podane w zestawieniu materiałowym załączonym do kosztorysu inwestorskiego

Dotyczy przedmiaru robót nr 2/2011

Poz. kosztorysowa 18

Należy stosować płytki antypoślizgowe 11 klasy ścieralności , z uwagi na budynek  użyteczności publicznej

Poz. kosztorysowa 19

Należy doliczyć płytki przycinane w ilości 96,06mb o wysokości 10cm  jako dodatkową pozycję 19a.

Dyrektor MBP

/-/

Halina Filip