CZEŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Odprowadzenie wód z kanalizacji deszczowej do morza w km 331+370

w rejonie ul. Fredry w Kołobrzegu”

# Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z: 
„Odprowadzeniem wód z kanalizacji deszczowej do morza w km 331+370 w rejonie ul. Fredry w Kołobrzegu” (CPV: 45231300-8; 45244100-0). Obiekt zlokalizowany jest na działkach nr: 1, 8, 94/3 w obrębie 5 miasta Kołobrzeg. W ramach zadania należy wykonać następujące elementy robót:

- Roboty ziemne i montażowe na plaży w obrębie kolektora dn 900 mm.

Kolektor odpływowy zaprojektowano z rur PE-100 0 900/41 SDR 22 o łącznej długości 
324 mb. Przejście przez plażę w wykopie otwartym z nachyleniem skarp 1:1,5, szerokość dna 2,0 m. Rurociąg uzbrojony w rurę płaszczową o śr. 1000mm. Rura płaszczowa 
o śr. 1000mm obciążona obciążnikami. Obciążniki rurociągu zaprojektowano jako dwuelementowe, żelbetowe, prefabrykowane. Grubość elementów 300 mm i szerokości 400 mm. Zbrojenie promieniowe z prętów 0,10 mm a zbrojenie poprzeczne 0,8 mm.

- Roboty z platformy pływającej.

Wykonanie przepustu o średnicy 1000 mm o długości 25 m. zlokalizowanego w odległości 40,50 m od ostrogi nr 20 celem przejścia rurociągu przez istniejący próg podwodny. Materiał z rozbiórki zachować do ponownego wbudowania. Rury po ułożeniu należy obsypać narzutem kamiennym typu II, warstwa grubości min. 30 cm nad górną krawędzią rury, boki obsypać w kształcie trapezu. Ułożyć geowłókninę i wykonać zasypkę narzutem kamiennym typu I odtwarzając pierwotny kształt progu podwodnego. Po wykonaniu instalacji w ramach przedsięwzięcia należy doprowadzić konstrukcje progu, rzędne plaży, ułożenie gwiazdobloków, do stanu odnotowanego w inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z dnia 19 października 2012 r. (dokument zewidencjonowany w Starostwie Kołobrzeskim).

- Wykonanie przecisku (przebicia) - Przekroczenie wydmy i pasa przybrzeżnego.

Przejście przez wydmę wykonać przebiciem rurą stalową o śr. 1000 mm o długości 118 m.

- Studnie rewizyjne i urządzenia podczyszczające.

Studnie rewizyjne prefabrykowane z betonu klasy B-45 wodoszczelne wyposażone we włazy żeliwne zabezpieczone przed kradzieżą.

Urządzenia podczyszczające stanowią:

- Przelew burzowy - studnia S-3 Dn 1500mm na kolektorze o śr. 900mm,

- Osadnik O/S o przepływie poziomym, Dn 2000,

- Separator koalescencyjny: Dw 2000, Hw=1700 i przepustowości 80l/s,

- Studzienka do poboru prób PE- Dn 600

- Dopływ i odpływ rurociągu PVC - 315.

Zaprojektowano klapę zwrotną zabezpieczającą system kanalizacji deszczowej przed cofką od strony morza. Klapa zwrotne skośna ma być zamontowana do rury kolektora DN - 900  w studni S-5.

- Drogi technologiczne, roboty rozbiórkowe i dojazd stały.

5.1. Drogi technologiczne.

Wzdłuż trasy kolektora w rejonie ul. Fredry zaprojektowano dwie tymczasowe drogi dojazdowe ze zjazdem z istniejącej drogi w ul. Sułkowskiego (nawierzchnia z kostki betonowej). Drogi dojazdowe tymczasowe zaprojektowano z żelbetowych płyt drogowych 3,0 x 1,5 x 0,15 m, szerokość drogi 3,0 m. Przed ułożeniem płyt teren wyrównać podsypką piaskową o grubości 0,2 m.

5.2. Dojazd stały.

Celem umożliwienia stałego dojazdu do urządzeń podczyszczających należy wykonać dojazd z ul. Sułkowskiego o długości 7,0 m i szerokości 3,0 m i nawierzchni z kostki betonowej drogowej o wysokości 8 cm na podbudowie betonowej B-10 grubości 20 cm z ograniczeniem krawężnikiem drogowym na podbudowie betonowej z oporem.

5.3. Roboty rozbiórkowe.

Rozbiórce podlegają następujące obiekty:

- studnia zbiorcza betonowa Dn 1500 i h= 2,5 m zlokalizowana w miejscu studni S1,

- studnia betonowa Dn 1500 i h=3,0 m w miejscu studni S2,

- komora żelbetowa o wymiarach 3,0x3,0 o wys. 3,0 m i grubości ścian 20 cm wraz z zamontowanymi w niej urządzeniami,

- żelbetowa obudowa istniejącego rurociągu z rurociągiem łącznie z obcięciem ścianki szczelnej.

- Obsługa geodezyjna i geologiczna budowy.

Bieżąca obsługa geodezyjna oraz geologiczna potwierdzająca prawidłowość wykonywanych robót ich zgodność z projektem oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w zakresie sprawdzenia stopnia zagęszczenia podłoża jeśli takie będą konieczne.

W ramach obsługi geodezyjnej należy również wykonać pomiary batymetryczne ze 100% pokryciem dna trasy proj. Rurociągu. Pomiary wykonać:

- przed wykonaniem wykopu

- po wykonaniu wykopu

- po zasypaniu rurociągu wraz z przeglądem sonarowym trasy rurociągu w pasie 50m po obu stronach rurociągu. Wyniki badań dołączyć do dokumentacji powykonawczej.

- Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

  - mapę sytuacyjną powykonawczą z podaniem długości i średnic wykonanej sieci wraz z naniesioną lokalizacją studni rewizyjnych i innych wybudowanych obiektów wraz z podaniem ich współrzędnych. Wszystkie współrzędne należy podać w systemie WGS-84,

  - dokumentację projektową z naniesionymi poprawkami,

  - wszelkie badania, aprobaty, opinie w tym atest czystości dna morskiego w obrębie prowadzonych robót,

  - analiza fizykochemiczna odprowadzanych ścieków w zakresie normatywnych wskaźników zanieczyszczeń wykonanych w czasie trwania deszczu. Próbkę do badań należy uzyskać przez zmieszanie trzech próbek o jednakowej objętości pobranych w odstępach czasu nie krótszych niż 30 minut. Badanie przeprowadzić w miesiącu kwietniu 2015 r.

  - dziennik budowy,

  - dziennik wbijania grodzic,

  - zapis inspekcji telewizyjnej w celu potwierdzenia realizacji założeń projektu budowlanego – inspekcje zarchiwizować na płycie CD i przekazać zamawiającemu przy odbiorze końcowym,

  - DTR zastosowanych urządzeń (w języku polskim),

  - oświadczenie Kierownika Budowy zgodnie z ustawą z 07.07.1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 z późn. zm.)

  - wszelkie niezbędne dokumenty służące do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zgodnie z ustawą z 07.07.1994r  Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 z późn. zm.)

  - wyniki badań batymetrycznych oraz badan geologicznych wykonywanych w trakcie realizowanych robót budowlanych.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże:

  - Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w formie wydruku oraz w zapisie elektronicznym przed odbiorem końcowym celem jej sprawdzenia,

  - Do Biura Hydrograficznego Marynarki wojennej w Gdyni oraz Inspektoratu Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Słupsku (po jednym egzemplarzu w formie wydruku oraz zapisie elektronicznym), niezbędną do uaktualnienia wydawnictw nawigacyjnych tj. map morskich i locji. Wszystkie współrzędne należy podać w systemie WGS-84. Pokwitowanie złożenia w/w dokumentacji przedłoży w dniu odbioru Zamawiającemu.

# Uwagi i dodatkowe zalecenia:

  - Całość prac należy wykonać zgodnie z: dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę znak AP-1.7840.1.122-4.2014.DD z dnia 23 czerwca 2014 r. decyzja nr 181/2014, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

  - Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta.

  - Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r „O odpadach” – Dz. U. z 2013r. poz. 21) przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu.- przedstawiając w ramach dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów. W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ewidencję wytwarzanych odpadów budowlanych, przy użyciu kart ewidencji. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać Zamawiającemu. Materiał winien zostać oczyszczony i ułożony we wskazanym miejscu w sposób usystematyzowany np.: na paletach. Transport materiałów należy uwzględnić do granic miasta Kołobrzeg (odl. do 5 km). Decyzje o przydatności materiałów z rozbiórki podejmuje Inspektor Nadzoru.

  - Wykonawca przed przystąpieniem do robót wystąpi do Urzędu Morskiego z wnioskiem o zgodę na zajecie akwenu na czas prowadzenia robót oraz powiadomi i przekaże niezbędne dane do Kapitana Portu Kołobrzeg, Urzędu Morskiego w Słupsku oraz Biura Hydrograficznego Marynarki wojennej w Gdyni celem zamieszczenia informacji w urzędowych publikacjach, w tym w Ostrzeżeniach Nawigacyjnych i wiadomościach Żeglarskich zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich Rzeczpospolitej polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934). .

  - Prowadzenie prac budowlanych wymaga ustalenia i przestrzegania technologii zapewniających wyeliminowanie lub minimalizacje możliwości pogorszenia stanu środowiska morskiego (ze szczególnym uwzględnieniem możliwych zagrożeń spowodowanych zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi lub innymi niebezpiecznymi substancjami), zagrożeń i utrudnień w użytkowaniu akwenów. Wykonawca przed przystąpieniem do robót uzgodni organizację i harmonogram prac z Kapitanem Portu Kołobrzeg.

  - W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Wykonanie oznakowania na czas prowadzenia prac budowlanych w uzgodnieniu z Inspektorem Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Słupsku oraz z Kapitanem Portu Kołobrzeg.

  - W trakcie realizacji robót Wykonawca powiadomi Zamawiającego oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków o ewentualnych nowych okolicznościach i zagrożeniach jakie wystąpią w trakcie prowadzenia prac.

  - W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zabezpieczy wszystkie pnie drzew w pobliżu prowadzonych robót w celu zapobieżenia ich uszkodzeniu przez sprzęt ciężki.

  - W sytuacji natrafienia podczas prowadzenia prac na polskich obszarach morskich na zabytki archeologiczne, Wykonawca zawiadomi niezwłocznie Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku oraz Zamawiającego, z jednoczesnym zachowaniem zasad określonych w przepisach: art. 32 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 10 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162 poz. 1568 z późn. zm.).

  - Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

  - Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktur licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

  - W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.

# WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.