OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.  Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie usługi: 	Monitoring TV sieci kanalizacji deszczowej istniejącej w pasach drogowych w zachodniej części miasta Kołobrzeg.

II.  Zakres rzeczowy zamówienia

1. Odcinki kanalizacji deszczowej istniejącej w nw. pasach drogowych, które zostały objęte realizacją zamówienia:

1) kolektor deszczowy w pasie drogowym ul. Klonowej: Ø 800mm – 671,00 mb + 98,00 mb przyłączy Ø 150 ÷ Ø 200 mm;

2) kolektor deszczowy w pasie drogowym ul. Różanej: Ø 600 mm – 162,00 mb + 21,50 mb przyłączy Ø 150 ÷ Ø 200 mm;

3) kolektor deszczowy w pasie drogowym ul. Jodłowej: Ø 300 mm – 115,00 mb + 22,00 mb przyłączy Ø 150 ÷ Ø 200 mm;

4) kolektor deszczowy w pasie drogowym ul. Sosnowej: Ø 300 mm – 212,00 mb + 22,00 mb przyłączy Ø 150 ÷ Ø 200 mm;

5) kolektor deszczowy ul. Sosnowa (pomiędzy ul. Klonową, a ul. Wylotową): Ø 600 mm – 166,00 mb;

6) kolektor deszczowy w pasie drogowym ul. Świerkowej: Ø 300 mm – 79,00 mb, Ø 200 mm – 11,00 mb + 19,00 mb przyłączy Ø 150 ÷ Ø 200 mm

7) kolektor deszczowy w pasie drogowym ul. Wierzbowej: Ø 600 mm – 120,00 mb + 35,00 mb przyłączy Ø 150 ÷ Ø 200 mm;

8) kolektor deszczowy w pasie drogowym ul. Jana III Sobieskiego: Ø 800mm – 284,50 mb + 33,00 mb przyłączy Ø 150 ÷ Ø 200 mm;

9) kolektor deszczowy w ul. Wiosennej: Ø 800mm – 157,00 mb, Ø350 mm – 86,00 mb, Ø 300 mm – 216,00 mb, Ø 200 mm – 88,00 mb + 77,00 mb przyłączy Ø 150 ÷ Ø 200 mm;

Razem około 2.695,00 mb kanalizacji

Część graficzna: mapki poglądowe stanowiące załączniki do części III SIWZ przedstawiające lokalizację kolektorów objętych usługą:

- załącznik nr 1: rejon ulic: Klonowej, Różanej, Jodłowej, Sosnowej, Świerkowej oraz Wierzbowej

-   załącznik nr 2: rejon ulic: Jana III Sobieskiego i Wiosennej.

2. W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest:

- wykonać monitoring TV kanałów kanalizacji deszczowej na całej ich długości, które zostały wyszczególnione w rozdz. II pkt. 1 oraz studni deszczowych,

- dokonać wyczyszczenia kanałów i studni na w/w odcinkach z wszelkich zanieczyszczeń 
i osadów,

- oprócz udrożnienia kolektorów, usunąć z nich wszelkiego rodzaju zatory, przeszkody hamujące przepływ wody,

- z wewnętrznych ścian kanałów usunąć przerosty korzeni drzew, powodujących uszkodzenia przewodów,

- na udostępnionej przez Zamawiającego mapie poglądowej z programu EW-mapa należy oznakować numerami poszczególne studnie deszczowe i wpusty uliczne objęte usługą,

- sporządzić sprawozdanie techniczne z opisem wykonanej inspekcji TV kanałów,

- dostarczyć do siedziby Zamawiającego dokumentację z wykonanego monitoringu TV (+zapis monitoringu TV na płycie DVD) wraz z kompatybilnym do niej podkładem mapowym, o którym mowa w ppkt 6;

- od dnia podpisania umowy, zgodnie z Ustawą 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21 t. j.) Wykonawca staje się  wytwórcą wszelkich odpadów powstających w toku realizacji zadania i jest obowiązany do prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

# III. Wizja lokalna

Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej, dokonać oględzin obiektów, które objętą są przedmiotem zamówienia oraz zebrać, na swój własny koszt, odpowiedzialność oraz ryzyko, wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania jego oferty. Szczególną uwagę należy zwrócić na odcinek kolektora Ø 800mm biegnącego w ul. Klonowej od wlotu z rowu (z kratą) do skrzyżowania z ulicą Jodłową (teren zalesiony).