OPIS    TECHNICZNY

# DO  PT  BUDOWA  DROGI  WEWNĘTRZNEJ  PPOŻ.  PRZY

SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR 6  W  KOŁOBRZEGU.

Obręb  09  działkI nr : 719/2, 659, 646, 784, 658, 718.

## INWESTOR

GMINA  MIASTO  KOŁOBRZEG.

#### PODSTAWA  OPRACOWANIA

  - Mapa  sytuacyjno – wysokościowa  w  skali  1 :  500

  - Wytyczne  Projektowania  Dróg  V i VI  kl. Technicznej  WPD –3   z  1995 r.

  - Ustawa  o  drogach  publicznych  ( Dz.U. nr 43  z  14.05.1999 r. )

  - Prawo  o  ruchu  drogowym  z  dn. 20.06.1997 r. ( Dz.U. nr 58 poz. 515 )

  - Umowa

  - Uzgodnienia  z  Inwestorem

  - Obowiązujące  normy  techniczne

  - Katalog  typowych  konstrukcji  podatnych  i  półsztywnych  GDDP-9

  - Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury w spr. szczegółowych warunków technicznych Dz. U.  Nr 220 poz.2181 z dnia 03.07.2003 r. dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na dr.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w spr. szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarządzeniem. Dz.U. nr 177 poz.1729 z dnia 23.09.2003 r.

III.  STAN    ISTNIEJĄCY

Teren  pod  drogę  wewnętrzną  ppoż. jest  powierzchnią  gruntową  trawiastą.

W   pasie gdzie  będzie  przebiegała  droga  ppoż.  znajdują  się  dwa  drzewa

kolidujące  z  budową. W  obrębie  budowy  znajdują  się  następujące  urzą-

dzenia  podziemne :  energetyczne  i  sanitarne.

### IV.  STAN   PROJEKTOWANY

Odcinek  projektowany  ma  długość  123,00 mb.  i  szerokość  5,00 m.  z  posze-

rzeniami  na  łukach  poziomych   do  5,5 m.  Jest  to  droga  umożliwiająca  do-

-    2    -

Jazd  pojazdów  strażackich  i  ratownictwa  do  obiektów  szkolnych.  W  począt-

kowej  części  drogi  przewiduje  się  cztery  stanowiska  postojowe  dla  samocho-

dów  osobowych. Ogrodzenie  na  odcinku  14 m.  będzie  rozebrane  i  po  wyko-

naniu  bramy  wjazdowej  o  szerokości  6,0 m.  ponownie  ustawione.

Kategoria  drogi - D  prędkość  projektowa  30 km/h  i  kategoria  ruchu  KR – 1.

Przewiduje  się  odwodnienie  do  istniejącej  instalacji  deszczowej  poprzez  wy-

konanie  jednego  wpustu  ulicznego  w  km  0+049.

- PRZEKRÓJ  POPRZECZNY

Projektuje  się  nawierzchnię  o  jednostronnym  spadku  2 %  w  kierunku

projektowanego  i  istniejących  wpustów w  placu  manewrowym  i  w ulicy

Bydgoskiej.

- PRZEKRÓJ  PODŁUŻNY

Spadki  podłużne  na  projektowanym  odcinku  kształtują  się od 0,55 %

do  0,67 %. Trasa  posiada  cztery  łuki  poziome  o  promieniach  8 – 18 m.

- KRAWĘŻNIKI

Na  wysokości  włączenia  drogi  do  ul. Bydgoskiej  i  na  wjeżdzie  na  pro-

jektowany  parking   przewiduje  się  krawężnik  wtopiony  o  świetle  3 cm.

a  na  pozostałej  części  wystający  o  świetle  10 cm.

Krawężniki  ustawiamy  na  ławie  betonowej  B-10  w  ilości  0,05 m3/mb.

Wymiary  ławy  przedstawiono  na  rysunkach.

- JEZDNIA

Przewiduje  się  następującą  konstrukcję  jezdni :

-    Warstwa  odsączająca  z  piasku  gr. 15 cm.

- Podbudowa  betonowa  b-7,5   gr. 15 cm.

-    Podsypka  cem.-piaskowa  gr. 3 cm.

-    3    -

-    Nawierzchnia  z  kostki  betonowej  gr. 8 cm.

- STANOWISKA  POSTOJOWE.

Przewiduje  się  następującą  konstrukcję  :

-    Warstwa  odsączająca  gr. 10 cm.

-    Podbudowa  z  betonu  B-7,5  gr.  12 cm.

-    Podsypka  cem-piaskowa  gr.  3 cm.

-    Nawierzchnia  z  kostki  betonowej  gr. 8 cm.

- ROBOTY  ZIEMNE

Masy  ziemne  pozyskane głównie  z  wykopu  pod   konstrukcję  jezdni

należy  wywieżć  w  miejsce  wskazane  przez  Inwestora.

Rzędne  dowiązano  do  niwelacji  państwowej..

UWAGA  !!

Materiały  użyte  do  wykonania  podsypek   muszą  posiadać  właściwości

warunkujące  prawidłowy  stopień  zagęszczenia.

Przed  rozpoczęciem  robót  należy  zapoznać się  z  treścią  wszystkich

uzgodnień  branżowych  i  dokumentacją  techniczną.

Roboty  prowadzone  w  pobliżu  podziemnych  urządzeń  obcych  należy

wykonywać  pod  nadzorem  przedstawiciela  właściciela  tych  urządzeń.