# I.7013.1.2012.V

CZEŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej – Przebudowa ul. Kołłątaja”

- zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

# Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ oraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (i wizją lokalną) zadania „Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej – Przebudowa ul. Kołłątaja”  (CPV: 45230000-8)

Ulica Kołłątaja przebiega w kierunku północ – południe i położona jest w strefie uzdrowiskowej miasta Kołobrzeg. Ulica należy do kategorii dróg gminnych.

W ramach zadania należy dokonać:

ROBOTY DROGOWE

- Przebudowa ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Kościuszki (dz. nr 42 obręb 5), długość 133,8 m.

Nawierzchnia jezdni asfaltobetonowa o szerokości 6,50 m. Za zjazdem do OWL „Węgiel Brunatny” do skrzyżowania z ul. Sikorskiego szerokość jezdni 6,0 m. Chodnik po stronie wschodniej w miejscu istniejącego lecz szerokości 2,0 m, po stronie zachodniej szerokości 3,0 m przyległy do jezdni. Cieki przykrawężnikowe i nawierzchnie zjazdów wykonane zostaną z kostki kamiennej, którą dysponuje inwestor.

- Przebudowa ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Kasprowicza (dz. nr 47/1, 82 obręb 5), długość 137,5 m.

Nawierzchnia jezdni asfaltobetonowa szerokości 6,50 m. Chodnik po stronie wschodniej w zakresie istniejącym oraz dodatkowo po stronie zachodniej w pasie zieleni szerokości 2,0 m, w oddaleniu 5,0 m od krawężnika jezdni. Przy ulicy od strony zachodniej znajdować się będą zatoki postojowe do postoju prostopadłego samochodów osobowych. Cieki przykrawężnikowe i nawierzchnie zjazdów wykonane zostaną z kostki kamiennej, którą dysponuje inwestor.

- Przebudowa ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Kasprowicza do pętli (dz. nr 90, 106/12 obręb 5), długość 501,25 m.

Nawierzchnia jezdni asfaltobetonowa szerokości 6,0 m.  Po stronie wschodniej jezdni zaprojektowano zatoki postojowe do parkowania prostopadłego samochodów osobowych. Chodniki obustronne szerokości 2,0 m na długości 150 m od skrzyżowania z ul. Kasprowicza. W dalszej części ulicy chodnik po stronie wschodniej szerokości 1,5 m. Cieki przykrawężnikowe wykonane zostaną z kostki kamiennej, którą dysponuje inwestor.

ODWODNIENIE

Odcinek I (od ul. Kościuszki do ul. Sikorskiego): cztery wpusty uliczne, budowa dwóch studni kanalizacji deszczowej oraz 39 mb kolektora kan. deszczowej, remont  istniejącej kanalizacji deszczowej o dł. 79 mb, likwidacja uszkodzonych i nieprzydatnych kanałów betonowych               d 200 o dł. 115 mb, rozebranie 2 studni betonowych d 1000.

Odcinek II (od ul. Kościuszki do ul. Kasprowicza): cztery wpusty uliczne, budowa trzech studni kanalizacji deszczowej  oraz 84 mb kolektora kan. deszczowej, likwidacja istniejącej kanalizacji deszczowej d 250 o dł. 72,5 mb.

Odcinek III (od ul. Kasprowicza do pętli): 14 wpustów ulicznych, kolektor kanalizacji deszczowej z rur ø 250 PVC dł. 341,5 m, włączenie kolektora do istniejącej studni rewizyjnej wybudowanej na kolektorze kanalizacji deszczowej, 9 szt. studni rewizyjnych z osadnikiem o wys. min. 0,5 m, likwidacja istniejącej kanalizacji betonowej  d 300 o dł. 272 mb, rozebranie  6 szt. studni rewizyjnych d 1000. Istniejące dwa wpusty przy wejściu do MEC włączone zostaną do nowego kolektora (d 160).

OŚWIETLENIE

- Sieć oświetleniowa kablowa typu YAKY 4x35mm² - 1091 m

- Słupy oświetleniowe z rur stalowych, ocynkowanych, wielokątnych mocowane na fundamencie betonowym 100x40x40 cm, o wys. 7m w ilości 13 szt.

- Słupy oświetleniowe z rur stalowych, ocynkowanych, wielokątnych mocowane na fundamencie betonowym 120x40x40 cm, o wys. 9m z wysięgnikiem 1,5 m, w ilości  19 szt.

- Oprawy uliczne aluminiowe sodowe o mocy 100 W – 1 szt.

- Oprawy uliczne aluminiowe sodowe o mocy 70 W – 31 szt.

- Szafka oświetleniowa w obudowie izolacyjnej.

ZIELEŃ

Po dokonaniu karczowania drzew oraz usunięciu wszelkich zanieczyszczeń znajdujących się w pasie drogowym ulicy Kołłątaja należy przeprowadzi rekultywację terenu uzupełniając powierzchnię humusem gr. 10 cm, wykonanie trawnika i dokonanie nowych nasadzeń w ilości 64 szt.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja/e projektowa/e z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik/i Budowy oraz oświadczenie/a Kierownika Budowy.

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić załącznik do mapy powykonawczej zawierający powierzchnię wykonanych nawierzchni tj. rodzaj wykonanej nawierzchni i jej ilość w m2.

Załącznik powinien być sporządzony przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) i potwierdzony przez uprawnionego geodetę.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3   egzemplarzach podczas odbioru końcowego zadania.

PROMOCJA – TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE (dot. dofinansowania z UE)

Wykonanie czterech tablic (dwie tablice informacyjne + dwie tablice pamiątkowe).

Wzór tablicy - wg załączonego do SIWZ projektu tablicy.

Wielkość tablic informacyjnych 140x180cm.

Wielkość tablic pamiątkowych 140x180cm.

Tablice muszą zostać wykonane z materiału pozwalającego zachować trwałość przez co najmniej 5 lat licząc od dnia zakończenia inwestycji (płyta z laminatu, nadruk – sitodruk).

Sposób montażu – tablica wolnostojąca.

# Uwagi:

- W wycenie należy uwzględnić transport kostki kamiennej, która użyta będzie do budowy cieków przykrawężnikowych i nawierzchni zjazdów z placu składowego Inwestora na teren budowy (ok. 5 km).

- W trakcie realizacji zadania pierwszeństwo w wykonywaniu przedmiotu zamówienia mają rozwiązania zawarte w projekcie wykonawczym.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy, służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym.

- W przypadku, gdy Wykonawca zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w stosunku do projektu wykonawczego, pierwszeństwo ma ilość wynikająca bezpośrednio z projektu lub z faktycznej sytuacji wynikającej z wizji lokalnej.

- Materiał pochodzący z rozbiórki, nie nadający się do wykorzystania, Wykonawca zobowiązany jest przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Prawa ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25 poz. 150 z późn. zm.) i ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010r. nr 185 poz. 1243 z późn. zm.).

- Materiał pochodzący z rozbiórki a nadający się do ponownego wykorzystania, Wykonawca zobowiązany jest oczyścić, posortować i po ułożeniu na palety przewieźć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (na odl. do 5km) oraz przekazać go protokolarnie osobie odpowiedzialnej.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktur licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Przedstawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa musi zawierać: nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się gwaranta do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne, ponieważ zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę.
W gwarancji powinny być również wskazane terminy związania gwarancją. Projekt takiego zabezpieczenia należy dostarczyć do Zamawiającego  na min 3 dni robocze przed datą podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk – CAR z sumą ubezpieczenia do pełnej wysokości wartości umowy na okres realizacji umowy. Polisa powinna zawierać sekcję II – odpowiedzialność cywilna, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN na jedno zdarzenie bez ograniczonej liczby zdarzeń, z rozszerzeniem o odpowiedzialność za podwykonawców oraz odpowiedzialność cywilną pracodawcy przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Ubezpieczonymi winni być: Wykonawca, Gmina Miasto Kołobrzeg, Inspektor Nadzoru oraz wszyscy podwykonawcy zatrudnieni przy realizacji kontraktu.

- Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli wykonawca przedłoży przed podpisaniem umowy polisę ubezpieczenia ryzyk budowy – CAR wraz z odpowiedzialnością cywilną zgodnie z cytowanym zakresem, z okresem ubezpieczenia nie krótszym niż okres realizacji umowy oraz potwierdzeniem opłaty składki.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż, te podane w opisie przedmiotu zamówienia jako minimalne wymagania. Na potwierdzenie równoważności oferowanych urządzeń należy załączyć do oferty stosowne dokumenty (np. karty katalogowe, opisy techniczne, itp.). W przypadku wątpliwości obowiązek udowodnienia równoważności złożonej oferty spoczywa na wykonawcy.

# WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.