CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI

I. Zakres rzeczowy zamówienia	1

I. System Sygnalizacji Pożaru	1

2. System Monitoringu Wizyjnego	3

3. System Sygnalizacji Włamania i Napadu	4

4. Rozruch i dopuszczenie do eksploatacji wszystkich systemów.	5

II. Wizja lokalna Placu Budowy	5

1. Lokalizacja	5

2. Wizja lokalna	6

III. Uwagi końcowe	6

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ instalacji systemów: sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu, monitoringu wizyjnego w budynku Ratusza w Kołobrzegu realizowanych w ramach projektu „Renowacja budynku Ratusza w Kołobrzegu – etap I”

W ramach zadania należy wykonać:

##### I. System Sygnalizacji Pożaru

W skład systemu sygnalizacji pożaru wchodzą:

  - Instalacji sygnalizacji pożaru,

  - Instalacja sygnalizacji akustycznej

  - Instalacja centrali sygnalizacji pożaru

W ramach realizacji systemu należy wykonać:

1.4. Wszelkie roboty montażowe objęte dokumentacją projektową,

1.5. Opracowanie procedur postępowania na wypadek wszystkich alarmów oraz zgłoszeń uszkodzeniowych i innych zdarzeń wywołanych przez instalację;

1.6. Przeszkolenie osoby wyznaczonej przez Zamawiającego do obsługi systemów w trakcie eksploatacji obiektu,

1.7. Przeszkolenie osób przebywających w obiekcie w przypadku uruchomienia alarmu,

1.8. Przeprowadzenie rozruchu systemu i dopuszczenie urządzeń (systemu) do użytkowania.

Zgodnie z § 3. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.) „Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.”

W tym celu wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań oraz przeprowadzenia rozruchu potwierdzającego prawidłowość działania poszczególnych urządzeń i całego systemu. Rozruch musi być przeprowadzony zgodnie z wcześniej przygotowaną przez wykonawcę instrukcją rozruchową (wymagane jest uzgodnienie jej z projektantem i zamawiającym), z udziałem wszystkich stron (Zamawiającego, Użytkownika, Biura projektowego i Wykonawcy), po zakończeniu robót budowlanych i potwierdzeniu gotowości do odbioru. Wykonawca w kosztach rozruchu musi również uwzględnić koszt pracowników obsługi, materiały, sprzęt oraz niezbędne media przez cały okres trwania rozruchu. Dokumentacja rozruchowa (instrukcja i protokoły z rozruchu, DTR), powinna zostać opracowana w 3 egz. w języku polskim.

1.9. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być opracowana zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.) w 4 egzemplarzach w formie wydruku papierowego oraz zapisie elektronicznym.

1.10. Opracowanie dokumentacji powykonawczej instalacji systemu,

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

  - dokumentację projektową z naniesionymi i podpisanymi przez projektanta poprawkami i zmianami, jeśli takie wystąpią w trakcie realizacji robót,

  - wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej winny być uprzednio uzgodnione i zaakceptowane przez Projektanta oraz Konserwatora Zabytków

  - protokoły badań i sprawdzeń, aprobaty techniczne, certyfikaty i opinie,

  - Wykonawca uwzględni w swojej ofercie również koszty związane z odbiorem i uzyskaniem stosownych protokołów odbioru i pozwoleń dla zamontowanych urządzeń, a koniecznych do dopuszczenia ich do użytkowania przez wymagane prawem instytucje.

  - oświadczenie Kierownika Budowy,

  - Dziennik Budowy,

  - oświadczenia osób sporządzających dokumentację i biorących udział w pracach instalacyjnych o nieujawnianiu wiadomości stanowiących informacje niejawne, z którymi zapoznali się podczas wykonywania prac,

  - DTR zamontowanych urządzeń,

  - dokładny opis umiejscowienia czujek w odniesieniu do ich numeracji,

  - Dokumenty potwierdzające dokonanie utylizacji odpadów związanych z zadaniem.

W ramach dokumentacji powykonawczej należy uwzględnić również koszt opracowania dokumentacji, o której mowa § 5 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004r. nr 150 poz. 1579) tj. dokumentacji przebiegu prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub badań konserwatorskich oraz opracowania wyników tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć celem przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków. Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona w 3 kompletach w języku polskim w zakresie niezbędnym do dokonania zawiadomienia o zakończeniu robót zgodnie z art. 54 i 57 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623)

##### 2. System Monitoringu Wizyjnego

W obiekcie przewidziano instalację 16 kamer stacjonarnych zlokalizowanych wewnątrz budynku, umieszczonych w obudowach wandaloodpornych, 2 kamer stacjonarnych zewnętrznych, oraz 4 kamer zewnętrznych szybkoobrotowych. Uwaga: kształt oraz kolor obudów kamer zewnętrznych szybkoobrotowych został uzgodniony z Konserwatorem Zabytków. Zastosowanie innego typu obudowy wymaga uzgodnienia z zespołem projektowym oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Celem kamer stacjonarnych jest umożliwienie rejestracji osób wchodzących do budynku, oraz obserwacji głównych ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku. W ramach realizacji systemu należy wykonać:

2.1. Wszelkie roboty montażowe objęte dokumentacją projektową,

2.2. Zorganizowanie i przeprowadzenie pierwszego z okresowych szkoleń personelu wyznaczonego do czynności eksploatacyjnych oraz wykonanie czynności kontrolno-sprawdzających, o których mowa w pkt-cie 6 uwag końcowych projektu budowlano wykonawczego przy udziale przedstawicieli użytkownika i innych wskazanych przez zamawiającego. Przeszkolenie osoby wyznaczonej przez Zamawiającego do obsługi systemu, która będzie odpowiedzialna również za kontakt z uprawnionym konserwatorem.

2.3. Przeprowadzenie rozruchu systemu i dopuszczenie urządzeń (systemu) do użytkowania.

W tym celu wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań oraz przeprowadzenia rozruchu potwierdzającego prawidłowość działania poszczególnych urządzeń i całego systemu. Rozruch musi być przeprowadzony zgodnie z wcześniej przygotowaną przez wykonawcę instrukcją rozruchową (wymagane jest uzgodnienie jej z projektantem i zamawiającym), z udziałem wszystkich stron (Zamawiającego, Użytkownika, Biura projektowego i Wykonawcy), po zakończeniu robót budowlanych i potwierdzeniu gotowości do odbioru. Wykonawca w kosztach rozruchu musi również uwzględnić koszt pracowników obsługi, materiały, sprzęt oraz niezbędne media przez cały okres trwania rozruchu. Dokumentacja rozruchowa (instrukcja i protokoły z rozruchu, DTR), powinna zostać opracowana w 3 egz. w języku polskim.

2.4. Opracowanie dokumentacji powykonawczej instalacji systemu,

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

  - dokumentację projektową z naniesionymi i podpisanymi przez projektanta poprawkami i zmianami jeśli takie wystąpią w trakcie realizacji robót,

  - wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej winny być uprzednio uzgodnione i zaakceptowane przez Projektanta oraz Konserwatora

  - protokoły badań i sprawdzeń, aprobaty techniczne, certyfikaty i opinie,

  - Wykonawca uwzględni w swojej ofercie również koszty związane z odbiorem i uzyskaniem stosownych protokołów odbioru i pozwoleń dla zamontowanych urządzeń, a koniecznych do dopuszczenia ich do użytkowania przez wymagane prawem instytucje.

  - oświadczenie Kierownika Budowy,

  - oświadczenia osób sporządzających dokumentację i biorących udział w pracach instalacyjnych o nieujawnianiu wiadomości stanowiących informacje niejawne, z którymi zapoznali się podczas wykonywania prac,

  - Dziennik Budowy,

  - DTR zamontowanych urządzeń,

  - dokładny opis umiejscowienia kamer w odniesieniu do ich numeracji

  - Dokumenty potwierdzające dokonanie utylizacji odpadów związanych z zadaniem.

W ramach dokumentacji powykonawczej należy uwzględnić również koszt opracowania dokumentacji, o której mowa § 5 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004r. nr 150 poz. 1579) tj. dokumentacji przebiegu prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub badań konserwatorskich oraz opracowania wyników tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć celem przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków. Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona w 3 kompletach w języku polskim w zakresie niezbędnym do dokonania zawiadomienia o zakończeniu robót zgodnie z art. 54 i 57 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623).

##### 3. System Sygnalizacji Włamania i Napadu

W ramach realizacji systemu należy wykonać:

3.1. Wszelkie roboty montażowe objęte dokumentacją projektową,

3.2. Zorganizowanie i przeprowadzenie pierwszego z okresowych szkoleń personelu wyznaczonego do czynności eksploatacyjnych oraz wykonanie czynności kontrolno-sprawdzających, o których mowa w pkt-cie 6 uwag końcowych projektu budowlano wykonawczego przy udziale przedstawicieli użytkownika i innych wskazanych przez zamawiającego. Przeszkolenie osoby wyznaczonej przez Zamawiającego do obsługi systemu, która będzie odpowiedzialna również za kontakt z uprawnionym konserwatorem.

3.3. Przeprowadzenie rozruchu systemu i dopuszczenie urządzeń (systemu) do użytkowania.

W tym celu wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań oraz przeprowadzenia rozruchu potwierdzającego prawidłowość działania poszczególnych urządzeń i całego systemu. Rozruch musi być przeprowadzony zgodnie z wcześniej przygotowaną przez wykonawcę instrukcją rozruchową (wymagane jest uzgodnienie jej z projektantem i zamawiającym), z udziałem wszystkich stron (Zamawiającego, Użytkownika, Biura projektowego i Wykonawcy), po zakończeniu robót budowlanych i potwierdzeniu gotowości do odbioru. Wykonawca w kosztach rozruchu musi również uwzględnić koszt pracowników obsługi, materiały, sprzęt oraz niezbędne media przez cały okres trwania rozruchu. Dokumentacja rozruchowa (instrukcja i protokoły z rozruchu, DTR), powinna zostać opracowana w 3 egz. w języku polskim.

3.4. Opracowanie dokumentacji powykonawczej instalacji systemu,

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

  - dokumentację projektową z naniesionymi i podpisanymi przez projektanta poprawkami i zmianami jeśli takie wystąpią w trakcie realizacji robót,

  - wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej winny być uprzednio uzgodnione i zaakceptowane przez Projektanta oraz Konserwatora

  - protokoły badań i sprawdzeń, aprobaty techniczne, certyfikaty i opinie,

  - Wykonawca uwzględni w swojej ofercie również koszty związane z odbiorem i uzyskaniem stosownych protokołów odbioru i pozwoleń dla zamontowanych urządzeń, a koniecznych do dopuszczenia ich do użytkowania przez wymagane prawem instytucje.

  - oświadczenie Kierownika Budowy,

  - Dziennik Budowy,

  - oświadczenia osób sporządzających dokumentację i biorących udział w pracach instalacyjnych o nieujawnianiu wiadomości stanowiących informacje niejawne, z którymi zapoznali się podczas wykonywania prac,

  - DTR zamontowanych urządzeń,

  - dokładny opis umiejscowienia czujek w odniesieniu do ich numeracji

  - Dokumenty potwierdzające dokonanie utylizacji odpadów związanych z zadaniem.

W ramach dokumentacji powykonawczej należy uwzględnić również koszt opracowania dokumentacji, o której mowa § 5 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004r. nr 150 poz. 1579) tj. dokumentacji przebiegu prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub badań konserwatorskich oraz opracowania wyników tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć celem przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków. Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona w 3 kompletach w języku polskim w zakresie niezbędnym do dokonania zawiadomienia o zakończeniu robót zgodnie z art. 54 i 57 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623).

##### 4. Rozruch i dopuszczenie do eksploatacji wszystkich systemów.

Zgodnie z pkt. 8 załącznika nr 2 „Sposób i Zakres Stosowania Urządzeń Zabezpieczenia Technicznego” cz. II. „Zabezpieczenia elektroniczne” do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.), odbiór instalacji alarmowych nastąpi po 3-tygodniowej eksploatacji próbnej. Wykonawca przekaże użytkownikowi dokumentacje powykonawcze, książki eksploatacji systemów i potwierdzenie przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi systemów. Przekazanie systemu do stałej eksploatacji strony potwierdzą w protokole odbioru.

W pomieszczeniu, w którym zainstalowano centralkę należy umieścić:

- Czytelny plan sytuacyjny obszaru dozorowanego,

- Opis funkcjonowania i obsługi urządzeń,

- Wskazówki, jak należy postępować podczas alarmów sygnalizowanych przez rejestrator,

- Książkę pracy i konserwacji urządzenia.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

##### 1. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany w centrum Placu Ratuszowego Starego Miasta w Kołobrzegu; działka terenu z budynkiem zabytkowego ratusza oznaczona jako nr 248/1; działka z Placem Ratuszowym oznaczona jako nr 247/3; Plac Ratuszowy pozostaje położony pomiędzy pasami drogowymi ul. Ratuszowej, ul. Armii Krajowej oraz ul. Giełdowej. Budynek ratusza wpisany jest do rejestru zabytków woj. Zachodniopomorskiego: nr rej. 373 z dnia 09.04.1964 r.

##### 2. Wizja lokalna

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy (pomieszczeń ratusza), i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

# III. Uwagi końcowe

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

- Sposób prowadzenia prac w poszczególnych pomieszczeniach wykonawca będzie uzgadniał na bieżąco z przedstawicielami Zamawiającego. Realizacja robót nie może powodować poważniejszych zakłóceń w pracy Wydziałów znajdujących się w budynku Ratusza. W przypadku konieczności wyłączenia poszczególnych pomieszczeń z eksploatacji (wyłączenie nie może być dłuższe niż 2 dni), Wykonawca każdorazowo uzgodni to z Zamawiającym.

- W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość zabezpieczenia robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa zarówno pracownikom jak i osobom znajdującym się w budynku Ratusza.

- Użyte w dokumentacji projektowej opisy materiałów i urządzeń przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia mogą być zastąpione innymi materiałami i urządzeniami równorzędnymi, spełniającymi parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe pod warunkiem, że proponowane zmiany zostaną uzgodnione z projektantem. Ewentualne zmiany nie mogą doprowadzić do zaniżenia zaprojektowanego standardu systemu. Wszelkie propozycje zmian należy kierować do Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert celem uzyskania zgody na rozwiązania zamienne. Wniosek w formie zapytania powinien zawierać: nazwę producenta, model, typ lub wersję proponowanego urządzenia oraz ilości. Zamawiający, przy zgodzie na zmiany będzie kierować się wyłącznie warunkiem zachowania w proponowanych urządzeniach zamiennych zaprojektowanych parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych. Z powyższych względów zaleca się podmiotom, biorącym udział w postępowaniu o zamówienie publiczne szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją projektową. W przypadku nie wniesienia zapytań związanych z zastosowaniem urządzeń zamiennych lub nie uzyskaniu zgody Zamawiającego na proponowane rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową.

- Wszelkie uzasadnione zmiany i odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, które wykonawca chciałby wprowadzić do projektu (na etapie wykonawstwa), będą musiały być uzgodnione z autorem projektu oraz Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie i Ośrodkiem Ochrony Zbiorów Publicznych w Warszawie oraz zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

- W przypadku zmian i odstąpień, o których mowa w art. 36 a ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623), wykonawca zobowiązany będzie do zlecenia na swój własny koszt i ryzyko opracowania dokumentacji projektowej zamiennej oraz uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

- Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji materiałowej, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji materiałowej należy traktować tak jakby ujęte były w obu.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy (poszczególne pomieszczenia), i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od faktur licząc od dnia dostarczenia faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym. Podstawą wyceny jest projekt budowlano-wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Oferent w swojej wycenie uwzględni fakt, że roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie.

- Wywóz i utylizacja odpadów

Załadunek i transport odpadów do miejsc ich powtórnego wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664),

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251).