CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

- ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

- WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY

I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń: hol główny, parter i I piętro, klatki schodowe oraz pomieszczenia :

- intendentki

- pielęgniarki

- dietetyka

- socjalne i gospodarcze

- socjalne przy pralni

- magazyny spożywcze

- archiwum

- magazyny na parterze

w budynku Żłobka ”KRASNAL” w Kołobrzegu przy ul. Bogusława X nr.18.

Zakres rzeczowy zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentami,

wyszczególnionymi przy części IV SIWZ.

W ramach zamówienia należy wykonać:

1. Roboty budowlane – zakres:

1)  parter, wejście główne – hol : demontaż konstrukcji stalowej oszklonej  9,30 m²,

2)  j.w. lecz montaż konstrukcji PCV z profili gr.6 cm kolor biały z podziałem na trzy

części(szkło bezpieczne) 9,30 m² ,

3)  demontaż balustrad schodowych na dwóch klatkach (z pocięciem na elementy i

wywiezienie na złom) 16,56 mb,

4)  montaż balustrady ze stali nierdzewnej wysokość  1,10 m ,długość  8,12 mb oraz

poręcz dodatkowa niska 6,80 mb na klatce głównej,

5)  montaż balustrady  ze stali nierdzewnej wysokość 1,10 m ,długość 8,44 mb na klatce

bocznej,

6)  wykucie otworu ściana gr.12 cm o wym. 85 x 70 cm i zamontowanie drzwiczek z profilu

PCV kolor biały(wypełnienie płytą w klamce zamknięcie na klucz ) i obrobienie otworu

tynkiem z pomalowaniem – wejście na strop wentylowany o wymiarach 0,8 x 0,6 mb,

7)  demontaż osłon grzejnikowych istniejących i zamontowanie nowych z płyty meblowej

w pomieszczeniach : hol ,parter i I piętro 10,09 m² = 6 kpl (wg.wzoru   już

zamontowanych w salach),

8)   wejście główne-wiatrołap: skucie lastryka 3,45 m² i wykonanie zagłębienia do

zamontowania wycieraczki 1,0 x 2,0 m² w ramce aluminiowej,

- demontaż ościeżnic stalowych oraz skrzydeł drzwiowych kpl.12 i zamontowanie

ościeżnic stalowych pełnych ,skrzydeł drzwiowych pełnych z zamkami na wkładkę

patentową - kpl.12, skrzydła drzwiowe np.  firmy PORTA-DECOR kolor BUK-

BAWARIA - szer.90 cm (wskazanie  montaż wykona przedstawiciel firmy  w związku z

Przedłużoną gwarancją o  1 rok  więcej). Montaż dotyczy pomieszczeń: hol, parter 4

kpl., grupa II 1kpl, pomieszczenia socjalne  2 kpl., pokoje intendentki, pielęgniarki,

dietetyka, archiwum, magazyn spożywczy, I piętro, hol - 6 kpl.,

10)  demontaż wykładziny podłogowej pcv w pomieszczeniach: hol i piętro, magazyn

spożywczy i razem 62,40  m²,

11)  wyrównanie podłoża i ułożenie płytek terakotowych-gresowych  z cokolikiem

(kolorystyka do uzgodnienia) w pomieszczeniach: wiatrołap, hol I piętro,

pomieszczenie .socjalne przy pralni ,magazyn spożywczy - 86,66 m²,

12)   wymiana wykładziny podłogowej –obiektowej  z cokolikiem  - 77,20 m² w

pomieszczeniach  intendentki, dietetyka , socjalnym przy pralni, archiwum,

magazynach,

13)  demontaż i montaż kraty stalowej 2,30 m² w magazynie spożywczym i archiwum,

demontaż istniejącej   zabudowy wentylacji i wykonanie nowej zabudowy z płyty

gipsowej   na stelażu   metalowym (wentylacji oraz rur kanalizacyjnych) - 32,288 m²

dotyczy pomieszczeń:   intendentki, pielęgniarki, socjalne, magazyn spożywczy, hol

I  piętro i parter,

14)  wyrównanie ścian gładż gipsowa z przygotowaniem ścian i sufitów w

pomieszczeniach: hol, parter i I piętro ,klatka schodowa, pokoje: intendentki,

pielęgniarki , dietetyka, socjalne przy pralni, magazyny parter 539,499 m²,

15)   malowanie ścian i sufitów  farbą akrylową z gruntowaniem pomieszczeń: hol, parter i

I piętro z korytarzem, klatka schodowa i pomieszczenia j.w,  magazyny  - 503,21 m²,

16)  opalenie-ługowanie  farby olejnej (lamperie) ze ścian w  pomieszczeniach: hol, parter i

I piętro, klatka schodowa  główna, korytarz I piętro  - 142,76 m²,

17)  ułożenie tynku mineralnego (np. firmy ”Bolix”) wraz z podkładem  (kamyczkowy )

kolorystyka do uzgodnienia  -190,10   m² w pomieszczeniach: hol, parter i I piętro z

korytarzem, klatka schodowa  - główne   wejście,

18)  malowanie farbą olejną rur i grzejników parter i I piętro hol - 11,23 m² i 18,60 mb,

19)  obrobienie ościeżnic metalowych tynkiem oraz gładź gipsowa - 240,00 mb,

20)  wykonanie tynku wraz z gładzią gipsową-bruzdy wraz z przewodami elektrycznymi

284,30 mb.

2. Roboty elektryczne-zakres:

1)  hol parter- główne wejście – zamontowanie wyłącznika p.poż (przy drzwiach wejście

główne na zewnątrz budynku), z podłączeniem w tablicy głównej oraz ułożenie

przewodu 2 x1 mm² w korytku  11,9 mb. Typ wyłącznika p.poż DPX250A z

wyzwalaczem kpl.1,

2)  wymiana częściowa przewodów elektrycznych podtynkowych w pomieszczeniach: hol

główny, parter i I piętro, klatka schodowa i pomieszczenia: dietetyka, intendentki,

pielęgniarki, socjalne, magazyn spożywczy, archiwum, obierak warzyw  i   magazyn -

298,7 mb,

3)  pomieszczenia j.w lecz wymiana osprzętu elektrycznego: gniazdka i wyłączniki szt.57

oraz  21 kpl. opraw oświetleniowych (typ do uzgodnienia),

4)  ułożenia przewodów elektrycznych zasilających w korytku  14,20 mb -I piętro, korytarz,

5)  wykucie bruzd w betonie w celu ułożenia przewodów elektrycznych i ich zagipsowanie,

6)  wykonanie protokołu skuteczności zerowania i izolacji  obwodów elektrycznych –

remontowanych   pomieszczeń.

3. Roboty sanitarne – zakres:

1)  demontaż grzejnika żeliwnego 27 żeber – parter, klatka boczna,

2)  wymiana grzejnika żeliwnego kpl.1 oraz zaworów odcinających szt.2  – z demontażu z

klatki głównej,

3)  demontaż podejść do grzejnika co na klatce głównej szt.2,

4)   wymiana umywalki, baterii umywalkowej wraz z podejściem kanalizacji kpl.1 w

pomieszczeniu socjalno-gospodarczym I piętro,

5)   wymiana skrzynek hydrantowych-naściennych  wraz z wężami  o  25 po 30 mb - kpl.2 .

Wszystkie zamontowane materiały muszą posiadać deklaracje i certyfikaty

zgodności do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej – które należy

przedłożyć przy odbiorze robót.

Warunki prowadzenia robót:

Prace rozbiórkowe i montażowe prowadzić przy zachowaniu przepisów BHP  i P.POŻ

i ochrony zdrowia, należy używać sprawnych narzędzi i elektronarzędzi oraz odzieży

ochronnej.

Uwaga:

  - Całość prac należy wykonać zgodnie z zakresem rzeczowym przedmiaru robót i specyfikacją technicznego wykonania i odbioru robót oraz P.T remont pomieszczeń: w tym roboty budowlane , sanitarne i elektryczne.

  - W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie przez cały czas zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

  - Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy i jest on dokumentem informacyjnym.

  - Na dzień odbioru robót Wykonawca musi przedstawić Dokumentację powykonawczą.

  - Wykonawca zobowiązany jest w trakcie robót ,uwzględniać potrzeby użytkownika wynikające z faktu nie przerywania zajęć w Żłobku.

- Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się ,aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia ,a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko  wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.