CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia są „Roboty budowlane w budynku Miejskiej Biblioteki im. Galla Anonima w Kołobrzegu przy ul. Frankowskiego 3”.

Zakres rzeczowy zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną wyszczególnioną przy Części IV SIWZ.

Ogólna charakterystyka robót.

W ramach zamówienia należy wykonać :

- 1.  Wymiana stolarki okiennej

- 2.  Remont dwóch sal wypożyczalni na parterze

- 3.  Remont pomieszczeń w części piwnic

## 1.1 Zakres rzeczowy robót obejmuje:

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2;

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2;

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2;

Wykucie z muru podokienników drewnianych;

Ręczne przeniesienie w jednym poziomie stolarki budowlanej surowej o ciężarze do 25kg na odległość do 10m;

Ręczne przeniesienie w jednym poziomie stolarki budowlanej surowej o ciężarze do 25kg - dodatek za każde dalsze 10m przeniesienia;

Analogia okna ościeżnicowe, jedno, dwu i trójdzielne czterodzielne o powierzchni ponad 2,0 m2 fabrycznie wykończone;

Okna ościeżnicowe, jedno, dwu i trójdzielne o powierzchni do 1,0 m2 fabrycznie wykończone;

Okna ościeżnicowe, jedno, dwu i trójdzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone;

Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m;

Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1m;

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm;

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm;

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm;

Tynki zwykłe kategorii II ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie;

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km i utylizacja;

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 8).

## 2.1. Zakres rzeczowy robót obejmuje:

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

sala lewa

sala prawa

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Płytki PCV

sala lewa

sala prawa

Rozebranie podłóg białych na półwpust

sala lewa

Analogia - zerwanie listew przyściennych

sala lewa

sala prawa

Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem pod wykonanie warstwy szczepnej pod płytki

sala prawa

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufity

sala lewa

sala prawa

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany

sala lewa

sala prawa

Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 6m

sala lewa

sala prawa

Wymiana progów drzwiowych dębowych

Analogia - Przygotowanie masy szczepnej pod układanie płytek na spocznikach i stopnie i pod stopnie

sala prawa

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa

sala lewa

Izolacje z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowa styropian 10cm

sala lewa

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa

sala lewa

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

sala lewa

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko

sala lewa

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

sala lewa

Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie podłoża

sala lewa

sala prawa

Posadzki z płytek układanych na klej płytki o wym.60x60cm układane metodą kombinowaną

sala lewa

sala prawa

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - z przecinaniem płytek płytki o wym.20x20cm - cokolik 10cm, - przygotowanie podłoża

sala lewa

sala prawa

Analogia - wzmocnienie golbanem - Gładzie gipsowe na sufitach jednowarstwowe

sala lewa

sala prawa

Gładzie gipsowe na sufitach dwuwarstwowe

sala lewa

sala prawa

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

sala lewa

sala prawa

Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych

sala lewa

sala prawa

Malowanie farbami tikurylla wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne sufity

sala lewa

sala prawa

Malowanie farbami tikurylla wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie.

sala lewa

sala prawa

Malowanie farbami tikurylla wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne ściany

sala lewa

sala prawa

Malowanie farbami tikurylla wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie.

sala lewa

sala prawa

Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2

współczynnik 2,75,  3,75

Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych

sala lewa

sala prawa

Zabezpieczenie boazerii zabytkowej folią budowlaną

Analogia- Ręczne przeniesienie regałów i kartonów na odległość do 10m

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km i utylizacja

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 8)

3.1. Zakres rzeczowy robót obejmuje

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej;

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5 m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach;

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5 m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich;

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5 m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na stropach płaskich;

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2;

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku;

Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów;

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów;

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian;

Zabezpieczenie podłóg, boazerii i drzwi folią budowlaną ;

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych;

Naprawa posadzki przez wymianę pojedynczych płytek PCW;

Zeskrobanie farby z elementów metalowych krat o powierzchni ponad 0,5 m2;

Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych;

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km i utylizacja;

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi – na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 8).

Uwagi:

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót.

- Materiał pochodzący z rozbiórki, Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. „O odpadach” (Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251) oraz udokumentować ten fakt Zamawiającemu.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji technicznej  materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego  i inspektora nadzoru.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć, protokoły z prób szczelności i aprobaty, opinie,  dokument potwierdzający, że materiały z rozbiórki zostały poddane utylizacji.

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy i jest on dokumentem informacyjnym.