Część III

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie niżej wymienionych usług związanych              z utrzymaniem czystości i porządku w pasach drogowych ulic kategorii gminnej i innych ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg.

PKT.1  Utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych ulic kategorii gminnej i innych ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg

Zakres usługi:

1. Oczyszczanie terenów położonych w pasach drogowych: ulic i ciągów pieszych, chodników, dróg rowerowych, parkingów ogólnodostępnych, kopert postojowych,  płatnych miejsc postojowych, przystanków autobusowych, schodów terenowych oraz terenów zielonych – polegające na kompleksowych działaniach Wykonawcy, których celem jest utrzymanie czystości w całym okresie trwania umowy niezależnie od pory roku i dnia na obszarze ulic kategorii gminnej i innych ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg oraz opróżnianie koszy na śmieci na ulicach wyszczególnionych w zał. nr 7 SIWZ.

2. Mechaniczne i ręczne zamiatanie i zmywanie nawierzchni ulic wyszczególnionych w zał. nr 7 SIWZ.

3. Utrzymanie zimowe jezdni, ciągów pieszych, chodników, dróg rowerowych, parkingów ogólnodostępnych, kopert postojowych,  płatnych miejsc postojowych, schodów terenowych, kładek, przejść dla pieszych na ulicach wyszczególnionych w zał nr 7 SIWZ.

4. Utrzymanie małej architektury tj. ławek parkowych zlokalizowanych w pasach drogowych.

5. Koszenie terenów zielonych na ulicach wyszczególnionych w zał. nr 7 SIWZ.

6. Wykonanie usługi w zakresie utrzymania w  drożności wpustów ulicznych - infrastruktura techniczna związana z odwodnieniem dróg na ulicach wyszczególnionych w zał. nr 7 SIWZ.

Szczegółowe czynności obejmujące przedmiot zamówienia:

Usługa będzie wykonywana w trzech określonych poniżej standardach jakości, obejmujących różny zakres prac o określonych, wymaganych i częstotliwościach ich realizacji:

STANDARD I

Realizując usługę w standardzie I należy wykonywać:

- codzienne sprzątanie wszelkiego typu odpadów i zanieczyszczeń,

- codzienny wywóz zebranych odpadów i zanieczyszczeń oraz ich przekazanie do utylizacji uprawnionym podmiotom – wymienione nieczystości zebrane w kopce nie mogą znajdować się dłużej w pasie drogowym jak max 12 godzin (noc)

- wyposażenie danych terenów w odpowiednie pojemniki na odpady komunalne oznakowane logo Wykonawcy; rodzaj koszy na odpady oraz ich ilość musi być zgodna z wymogami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kołobrzeg; ilość koszy na danym terenie musi być uzależniona od ilości osób korzystających z tego terenu w danej porze roku,

- utrzymanie koszy na odpady komunalne w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

- codzienne opróżnianie koszy wraz z oczyszczeniem terenu wokół koszy w trakcie ich opróżniania łącznie z zamieceniem lub wygrabieniem i wywóz odpadów do utylizacji do uprawnionego podmiotu; opróżnianie koszy musi odbywać się z taką częstotliwością, aby nie doprowadzać do ich przepełnienia,

- bieżące zamiatanie jezdni, chodników, zatok postojowych, dróg dojazdowych i wewnętrznych i innych miejsc o nawierzchni utwardzonej, zlokalizowanych na danym terenie, w tym również innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodnika przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej,

- wywóz zamiecionych zanieczyszczeń oraz ich przekazanie do utylizacji uprawnionym podmiotom bezpośrednio po zakończeniu prac,

- bieżące oczyszczanie z darni i chwastów jezdni, chodników, zatok postojowych, dróg dojazdowych i wewnętrznych i innych miejsc o nawierzchni utwardzonej,

- bieżące wygrabianie opadłych liści i ich przekazanie do utylizacji uprawnionym podmiotom; w okresie jesiennym podczas opadania liści czynność należy wykonywać z taką częstotliwością, aby na trawnikach nie zalegały przez dłuższy ( max. 3 dni) okres czasu duże ilości liści,

- bieżące zbieranie posuszu oraz wszelkich, opadłych podczas silnych wiatrów, gałęzi                 i konarów,

- bieżące wygrabianie drobnych zanieczyszczeń np. niedopałków papierosów, kapsli, biletów itp.,

- w okresie zimowym bieżąca likwidacja śliskości i odśnieżanie jezdni, chodników, zatok postojowych, dróg dojazdowych i wewnętrznych i innych miejsc o nawierzchni utwardzonej, zlokalizowanych na danym terenie, poprzez stosowanie środków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kołobrzeg; odśnieżanie należy wykonywać z taką częstotliwością, aby piesi nie poruszali się po zalegającym błocie pośniegowym; w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym należy ciągi komunikacyjne oraz schody posypywać piaskiem, lub innym środkiem  zgodnie ww. rozporządzeniem

- bieżące usuwanie reklam, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczonych na pniach drzew, lampach oświetlenia drogowego lub ogrodzeniach, umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianymi odrębnymi przepisami prawa wraz z usuwaniem pinesek, gwoździ, taśm itp.,

- usuwanie z jezdni i chodników zanieczyszczeń organicznych i chemicznych  (ropopochodnych) – powstałych w skutek wypadków, kolizji i innych zdarzeń nagłych,

- stały monitoring w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz stała dyspozycyjność do podejmowania działań w sytuacjach awaryjnych.

Codzienne utrzymanie czystości i porządku oznacza wykonywanie w/w prac we wszystkie dni tygodnia, bez względu na dni świąteczne, które będą przypadać w tym okresie czy też inne dni wolne od pracy.

Usługa ta będzie wykonywana w  pasach drogowych ulic kategorii gminnej i innych ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg wykazanych w zestawieniu tabelarycznym, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej ( zał. do formularza oferty):

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za całodzienne utrzymanie czystości                       i porządku 1 m² powierzchni, uwzględniając realizację wszystkich prac wyszczególnionych w opisie standardu I w okresie obowiązywania umowy,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

STANDARD II

Standard II A

(utrzymanie w okresie od 1 maja do 31 sierpnia każdego roku )

Realizując usługę w standardzie II A utrzymanie  w okresie od 1 maja do 31 sierpnia należy wykonywać:

- sprzątanie wszelkiego typu odpadów i zanieczyszczeń dwa razy w tygodniu; Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram prac w odniesieniu do poszczególnych terenów,

- wywóz zebranych odpadów i zanieczyszczeń oraz ich przekazanie do utylizacji uprawnionym podmiotom, najpóźniej dnia następnego po wykonanych pracach.

- wyposażenie danych terenów w odpowiednie pojemniki na odpady komunalne oznakowane logo Wykonawcy; rodzaj koszy na odpady oraz ich ilość musi być zgodna z wymogami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kołobrzeg; ilość koszy na danym terenie musi być uzależniona od ilości osób korzystających z tego terenu w danej porze roku,

- utrzymanie koszy na odpady komunalne w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

- bieżące opróżnianie koszy wraz z oczyszczeniem terenu wokół koszy w trakcie ich opróżniania łącznie z zamieceniem lub wygrabieniem i wywóz odpadów do utylizacji do uprawnionego podmiotu;

- dwa razy w tygodniu zamiatanie jezdni, chodników, zatok postojowych, dróg dojazdowych i wewnętrznych i innych miejsc o nawierzchni utwardzonej, zlokalizowanych na danym terenie, w tym również innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodnika przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej,

- dwa razy w tygodniu wygrabianie opadłych liści i ich przekazanie do utylizacji uprawnionym podmiotom;

- dwa razy w tygodniu bieżące zbieranie posuszu oraz wszelkich, opadłych podczas silnych wiatrów, gałęzi i konarów,

- dwa razy w tygodniu wygrabianie drobnych zanieczyszczeń np. niedopałków papierosów, kapsli, biletów itp.,

- dwa razy w tygodniu oczyszczanie z darni i chwastów jezdni, chodników, zatok postojowych, dróg dojazdowych, wewnętrznych i innych miejsc o nawierzchni utwardzonej

- usuwanie z jezdni i chodników zanieczyszczeń organicznych i chemicznych  (ropopochodnych) – powstałych w skutek wypadków, kolizji i innych zdarzeń nagłych

- bieżące usuwanie reklam, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczonych na pniach drzew, lampach oświetlenia drogowego lub ogrodzeniach, umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianymi odrębnymi przepisami prawa wraz z usuwaniem pinesek, gwoździ, taśm itp.,

Usługa ta będzie wykonywana w pasach drogowych ulic kategorii gminnej i innych ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg wykazanych w zestawieniu tabelarycznym, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ,

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej (zał. do formularza oferty):

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za całodzienne utrzymanie czystości                       i porządku 1 m² powierzchni, uwzględniając realizację wszystkich prac wyszczególnionych w opisie standardu II A w okresie obowiązywania umowy,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

Standard II A

(utrzymanie w okresie od 1 września do 30 kwietnia każdego roku)

Realizując usługę w standardzie II A utrzymanie w okresie od 1 września do 30 kwietnia należy wykonywać:

- sprzątanie wszelkiego typu odpadów i zanieczyszczeń dwa razy w miesiącu;

- wywóz zebranych odpadów i zanieczyszczeń oraz ich przekazanie do utylizacji uprawnionym podmiotom, najpóźniej do godziny 800 dnia następnego w odniesieniu do uzgodnionego harmonogram prac,

- wyposażenie danych terenów w odpowiednie pojemniki na odpady komunalne oznakowane logo Wykonawcy; rodzaj koszy na odpady oraz ich ilość musi być zgodna z wymogami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kołobrzeg; ilość koszy na danym terenie musi być uzależniona od ilości osób korzystających z tego terenu w danej porze roku,

- utrzymanie koszy na odpady komunalne w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

- bieżące opróżnianie koszy wraz z oczyszczeniem terenu wokół koszy w trakcie ich opróżniania łącznie z zamieceniem lub wygrabieniem i wywóz odpadów do utylizacji do uprawnionego podmiotu;

- dwa razy w miesiącu zamiatanie jezdni, chodników, zatok postojowych, dróg dojazdowych, wewnętrznych i innych miejsc o nawierzchni utwardzonej, zlokalizowanych na danym terenie, w tym również innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodnika przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej,

- dwa razy w miesiącu wygrabianie opadłych liści i ich przekazanie do utylizacji uprawnionym podmiotom;

- dwa razy w miesiącu bieżące zbieranie posuszu oraz wszelkich, opadłych podczas silnych wiatrów, gałęzi i konarów,

- dwa razy w miesiącu wygrabianie drobnych zanieczyszczeń np. niedopałków papierosów, kapsli, biletów itp.,

- dwa razy w miesiącu oczyszczanie z darni i chwastów jezdni, chodników, zatok postojowych, dróg dojazdowych, wewnętrznych i innych miejsc o nawierzchni utwardzonej

- bieżące usuwanie reklam, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczonych na pniach drzew, lampach oświetlenia drogowego lub ogrodzeniach, umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianymi odrębnymi przepisami prawa wraz z usuwaniem pinesek, gwoździ, taśm itp.,

- usuwanie z jezdni i chodników zanieczyszczeń organicznych i chemicznych  (ropopochodnych) – powstałych w skutek wypadków, kolizji i innych zdarzeń nagłych

- w warunkach zimowym bieżąca likwidacja gołoledzi i odśnieżanie jezdni, chodników, zatok postojowych i innych miejsc o nawierzchni utwardzonej, zlokalizowanych na danym terenie, poprzez stosowanie środków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kołobrzeg

Usługa ta będzie wykonywana w  pasach drogowych ulic kategorii gminnej i innych ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg wykazanych w zestawieniu tabelarycznym, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ,

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej ( zał. do formularza oferty):

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za całodzienne utrzymanie czystości                       i porządku 1 m² powierzchni, uwzględniając realizację wszystkich prac wyszczególnionych w opisie standardu II A w okresie obowiązywania umowy,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

Standard II B

(utrzymanie w okresie od 1 maja do 31 sierpnia każdego roku)

Realizując usługę w standardzie II B utrzymanie w okresie od 1 maja do 31 sierpnia należy wykonywać:

- sprzątanie wszelkiego typu odpadów i zanieczyszczeń dwa razy w miesiącu;

- wywóz zebranych odpadów i zanieczyszczeń oraz ich przekazanie do utylizacji uprawnionym podmiotom, najpóźniej do godziny 800 dnia następnego w odniesieniu do uzgodnionego harmonogram prac,

- wyposażenie danych terenów w odpowiednie pojemniki na odpady komunalne oznakowane logo Wykonawcy; rodzaj koszy na odpady oraz ich ilość musi być zgodna z wymogami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kołobrzeg; ilość koszy na danym terenie musi być uzależniona od ilości osób korzystających z tego terenu w danej porze roku,

- utrzymanie koszy na odpady komunalne w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

- bieżące opróżnianie koszy wraz z oczyszczeniem terenu wokół koszy w trakcie ich opróżniania łącznie z zamieceniem lub wygrabieniem i wywóz odpadów do utylizacji do uprawnionego podmiotu;

- dwa razy w miesiącu zamiatanie jezdni, chodników, zatok postojowych, dróg dojazdowych i wewnętrznych i innych miejsc o nawierzchni utwardzonej, zlokalizowanych na danym terenie, w tym również innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodnika przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej,

- dwa razy w miesiącu wygrabianie opadłych liści i ich przekazanie do utylizacji uprawnionym podmiotom;

- dwa razy w miesiącu bieżące zbieranie posuszu oraz wszelkich, opadłych podczas silnych wiatrów, gałęzi i konarów,

- dwa razy w miesiącu wygrabianie drobnych zanieczyszczeń np. niedopałków papierosów, kapsli, biletów itp.,

- dwa razy w miesiącu oczyszczanie z darni i chwastów jezdni, chodników, zatok postojowych, dróg dojazdowych i wewnętrznych oraz innych miejsc o nawierzchni utwardzonej,

- usuwanie z jezdni i chodników zanieczyszczeń organicznych i chemicznych  (ropopochodnych) – powstałych w skutek wypadków, kolizji i innych zdarzeń nagłych,

- bieżące usuwanie reklam, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczonych na pniach drzew, lampach oświetlenia drogowego lub ogrodzeniach, umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianymi odrębnymi przepisami prawa wraz z usuwaniem pinesek, gwoździ, taśm itp.,

Usługa ta będzie wykonywana w  pasach drogowych ulic kategorii gminnej i innych ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg wykazanych w zestawieniu tabelarycznym, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ,

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej ( zał. do formularza oferty):

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za całodzienne utrzymanie czystości                       i porządku 1 m² powierzchni, uwzględniając realizację wszystkich prac wyszczególnionych w opisie standardu II B w okresie obowiązywania umowy,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

Standard II B

(utrzymanie w okresie od 1 września do 30 kwietnia każdego roku)

Realizując usługę w standardzie II B utrzymanie w okresie od 1 września do 30 kwietnia  należy wykonywać:

- sprzątanie wszelkiego typu odpadów i zanieczyszczeń raz w miesiącu;

- wywóz zebranych odpadów i zanieczyszczeń oraz ich przekazanie do utylizacji uprawnionym podmiotom, najpóźniej do godziny 800 dnia następnego w odniesieniu do uzgodnionego harmonogram prac,

- wyposażenie danych terenów w odpowiednie pojemniki na odpady komunalne oznakowane logo Wykonawcy; rodzaj koszy na odpady oraz ich ilość musi być zgodna z wymogami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kołobrzeg; ilość koszy na danym terenie musi być uzależniona od ilości osób korzystających z tego terenu w danej porze roku,

- utrzymanie koszy na odpady komunalne w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

- bieżące opróżnianie koszy wraz z oczyszczeniem terenu wokół koszy w trakcie ich opróżniania łącznie z zamieceniem lub wygrabieniem i wywóz odpadów do utylizacji do uprawnionego podmiotu;

- raz w miesiącu zamiatanie jezdni, chodników, zatok postojowych, dróg dojazdowych i wewnętrznych i innych miejsc o nawierzchni utwardzonej, zlokalizowanych na danym terenie, w tym również innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodnika przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej,

- raz w miesiącu wygrabianie opadłych liści i ich przekazanie do utylizacji uprawnionym podmiotom;

- raz w miesiącu bieżące zbieranie posuszu oraz wszelkich, opadłych podczas silnych wiatrów, gałęzi i konarów,

- raz w miesiącu wygrabianie drobnych zanieczyszczeń np. niedopałków papierosów, kapsli, biletów itp.,

- raz w miesiącu oczyszczanie z darni i chwastów chodników, zatok postojowych, dróg dojazdowych i wewnętrznych, innych miejsc o nawierzchni utwardzonej oraz wyodrębnionych nawierzchni placów zabaw, zlokalizowanych na danym terenie,

- bieżące usuwanie reklam, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczonych na pniach drzew, lampach oświetlenia drogowego lub ogrodzeniach, umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianymi odrębnymi przepisami prawa wraz z usuwaniem pinesek, gwoździ, taśm itp.,

- usuwanie z jezdni i chodników zanieczyszczeń organicznych i chemicznych  (ropopochodnych) – powstałych w skutek wypadków, kolizji i innych zdarzeń nagłych

- w warunkach zimowym bieżąca likwidacja gołoledzi i odśnieżanie jezdni, chodników, zatok postojowych i innych miejsc o nawierzchni utwardzonej, zlokalizowanych na danym terenie, poprzez stosowanie środków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kołobrzeg

Usługa ta będzie wykonywana w  pasach drogowych ulic kategorii gminnej i innych ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg wykazanych w zestawieniu tabelarycznym, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ,

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej ( zał. do formularza oferty):

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za całodzienne utrzymanie czystości                       i porządku 1 m² powierzchni, uwzględniając realizację wszystkich prac wyszczególnionych w opisie standardu II B w okresie obowiązywania umowy,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

Standard III

Realizując usługę w standardzie III należy wykonywać:

1.  zebranie wszelkiego typu odpadów i zanieczyszczeń z częstotliwością raz na dwa miesiące w danym roku kalendarzowym.

2. wywóz zebranych liści, odpadów i zanieczyszczeń oraz ich przekazanie do utylizacji uprawnionym podmiotom, najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac.

3. bieżące usuwanie reklam, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczonych na pniach drzew, lampach oświetlenia drogowego lub ogrodzeniach, umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianymi odrębnymi przepisami prawa wraz z usuwaniem pinesek, gwoździ, taśm itp.,

4. bieżące opróżnianie koszy wraz z oczyszczeniem terenu wokół koszy w trakcie ich opróżniania łącznie z zamieceniem lub wygrabieniem i wywóz odpadów do utylizacji do uprawnionego podmiotu;

5. oczyszczanie z darni i chwastów jezdni, chodników, zatok postojowych, dróg dojazdowych i wewnętrznych i innych miejsc o nawierzchni utwardzonej.

6. usuwanie z jezdni i chodników zanieczyszczeń organicznych i chemicznych  (ropopochodnych) – powstałych w skutek wypadków, kolizji i innych zdarzeń nagłych

7. w warunkach zimowym bieżąca likwidacja gołoledzi i odśnieżanie jezdni, chodników, zatok postojowych i innych miejsc o nawierzchni utwardzonej, zlokalizowanych na danym terenie, poprzez stosowanie środków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kołobrzeg

Usługa ta będzie wykonywana w pasach drogowych ulic kategorii gminnej i innych ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg wskazanych w zestawieniu tabelarycznym, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej (zał. do formularza oferty):

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za wykonanie usługi uwzględniając realizację wszystkich prac wyszczególnionych w opisie standardu III na powierzchni 1 m² w okresie obowiązywania umowy,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

#### SPOSÓB REALIZACJI USŁUGI

1. W zakresie świadczenia usług utrzymania zimowego – w Standardach I, II A, II B, III - Wykonawca zobowiązuje się:

a) tak zaplanować przebieg prac przygotowawczych utrzymania zimowego, aby zadanie mogło być rozpoczęte  (w razie konieczności) od dnia 1 listopada  każdego roku .

UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w terminach rozpoczęcia i zakończenia realizacji usługi.

b) zgromadzić i przygotować odpowiednią ilość środków i sprzętu technicznego do utrzymania zimowego.

c) przestrzegać przepisy w sprawie stosowania środków chemicznych na ulicach, placach i innych drogach publicznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230 poz. 1960)

d) pełnić całodobowe dyżury w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. opadów śniegu i mżawki powodującej gołoledź.

e) realizować usług sprawnymi technicznie jednostkami, oznakowanymi.

f) pokryć całość kosztów związanych z zakupem, składowaniem, przygotowaniem i załadunkiem materiałów do likwidacji śliskości – gołoledzi.

g) nawierzchnie jezdni i chodników muszą być tak utrzymane w okresie zimowym, aby nie były utrudnieniem w ruchu pojazdów i pieszych; na ulicach przebiegających przez tereny o zwartej zabudowie, charakteryzujących się dużym zagęszczeniem parkujących samochodów w porze nocnej, wykonawca winien wykonać usługę na wolnym pasie  w celu zapewnienia przejezdności jezdni a następnie powrócić w godzinach późniejszych w celu dokończenia usługi w pełnym zakresie przewidzianym umową. Do akcji winien zastosować sprzęt charakteryzujący się wysoką zdolnością manewrową (np. ciągniki typu rolniczego).

h) zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu i lodu.

i) w razie silnych opadów śniegu wywóz nadmiaru składowanego śniegu z pasów drogowych.

j) w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. odwilży, opadów śniegu z deszczem, zachować drożność odwodnienia  drogowego w celu swobodnego spływu wód.

W ramach usługi Wykonawca będzie prowadził zimowe utrzymanie:

a) chodników  wymienionych  w zał. nr 7 SIWZ.

Wykonawca ma obowiązek odśnieżenia nawierzchni na całej powierzchni oraz chodników zlokalizowanych na mostach, kładkach i wzdłuż płatnych miejsc postojowych usytuowanych na chodnikach oraz dojść do obiektów ( np. schodów ).

Wykonawca ma obowiązek - oczyszczania nawierzchni chodników wraz ze schodami  ze śniegu, gradu, błota pośniegowego  i lodu sprzętem mechanicznym, a w miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego w sposób ręczny wg następującej technologii:

- odgarniać śnieg, grad po każdym opadzie do uzyskania czystej nawierzchni celem niedopuszczenia do powstania nierówności ze zlodowaciałego śniegu,

- odgarniać śnieg i błoto pośniegowe nanoszone przez pieszych poruszających się ciągami również w okresach bezopadowych,

- zwalczać śliskość nawierzchni poprzez uszorstnienie odśnieżonej lub zalodzonej nawierzchni kruszywem lub mieszanką kruszywa i środków chemicznych,

- śnieg zgarnięty z powierzchni należy pryzmować w miejscach, w których nie będzie utrudniał ruchu pieszych, spływu wód roztopowych,  ograniczał dostępu do budynków i włazów podziemnej instalacji jak również nie będzie utrudniał spacerowiczom korzystania z ławek ustawionych na ulicach (śnieg musi być odgarnięty spod ławki oraz bezpośredniego dojścia do ławki).

Śnieg nie może być odkładany na ścianach budynków, w ciekach ulicznych w tym na wpustach lub słupach oświetleniowych.

Realizować w/w usługę na całej powierzchni chodnika.

b) płatnych miejsc postojowych, kopert postojowych,  parkingów ogólnodostępnych wymienionych w zał. nr 7 SIWZ.  Wykonawca ma obowiązek:

- mechanicznie lub ręcznie odgarniać z nawierzchni śnieg, grad, błoto pośniegowe oraz zwalczać pojawiającą się w związku ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi ( odwilż, ponowne zamarzanie itp.) śliskość przy użyciu kruszywa lub mieszanki kruszywa i środków chemicznych,

- odgarniać śnieg, grad i błoto pośniegowe nanoszone przez pojazdy również w okresach bezopadowych, a także usuwać śnieg nagarnięty na miejsca postojowe i koperty postojowe oraz wał śniegu tworzący się w strefie przykrawężnikowej w wyniku odpłużania jezdni na długości miejsca postojowego i kopert postojowych.

- gromadzić odgarnięty  z miejsc postojowych śnieg w sposób, który nie ogranicza dostępu do parkomatów jak również  przejście na chodnik po opuszczeniu pojazdu poprzez tworzenie przerw w pryzmach śniegu. W przypadku wystąpienia pokrywy śnieżnej o grubości uniemożliwiającej odkładanie śniegu pomiędzy chodnikiem, a miejscem postojowym, Zamawiający dopuszcza pryzmowanie zgarniętego śniegu na co 5 miejscu postojowym.

Śnieg nie może być odkładany  w ciekach ulicznych w tym na wpustach lub słupach oświetleniowych.

Po ustaniu opadów przewiduje się wywóz spryzmowanego śniegu z miejsc postojowych wg zasady podanej w pkt. 1.2.

- zwalczać śliskość nawierzchni poprzez uszorstnienie odśnieżonej lub zalodzonej nawierzchni kruszywem lub mieszanką kruszywa i środków chemicznych,

Realizować w/w usługę na całej powierzchni parkingów, miejsc i kopert postojowych wraz z wjazdami na przedmiotowe obiekty.

c) schodów terenowych, schodów prowadzących na kładkę lub most zlokalizowanych w pasie drogowym Wykonawca ma obowiązek :

- odgarniać z nawierzchni schodów oraz dojść do schodów śnieg, grad, błoto pośniegowe oraz zwalczać pojawiającą się śliskość przy użyciu kruszywa lub mieszanki kruszywa i środków chemicznych. Odgarniać śnieg po każdym opadzie do uzyskania czystej nawierzchni celem niedopuszczenia do powstania nierówności ze zlodowaciałego śniegu, a po usunięciu śniegu uszorstnić odśnieżoną nawierzchnię obiektów,

- odgarniać śnieg i błoto pośniegowe nanoszone przez pieszych również w okresach bezopadowych,

- realizować w/w usługę na całej powierzchni schodów, również z częścią przeznaczoną do poruszania się wózkami oraz z dojściami do schodów .

- zwalczać śliskość nawierzchni poprzez uszorstnienie odśnieżonej lub zalodzonej nawierzchni kruszywem lub mieszanką kruszywa i środków chemicznych,

UWAGA: Podczas odśnieżania obiektów zabrania się odkładania śniegu przy poręczach oraz na pochylniach dla wózków. Dopuszczalne jest pryzmowanie śniegu wzdłuż osi środkowej schodów pod warunkiem zapewnienia pieszym przejścia o szerokości nie mniejszej niż 1 metr po każdej stronie pryzmy.

d)  przejść dla pieszych wg.  zał. nr 7 SIWZ. Wykonawca ma obowiązek :

-  ręcznie lub mechanicznie odgarniać z nawierzchni chodników w strefie przejść dla pieszych śnieg, grad, błoto pośniegowe oraz zwalczać pojawiającą się śliskość przy użyciu kruszywa lub mieszanki kruszywa i środków chemicznych,

- odgarniać śnieg po każdym opadzie do uzyskania czystej nawierzchni celem niedopuszczenia do powstania nierówności ze zlodowaciałego śniegu, a po usunięciu śniegu uszorstnić cały teren przejścia dla pieszych,

- gromadzić odgarnięty śnieg na pryzmach w miejscach gdzie nie będą one stanowiły przeszkody dla przechodzących przez przejścia pieszych,

- odgarniać śnieg i błoto pośniegowe nanoszone przez pieszych również w okresach bezopadowych, a także śnieg nagarnięty na przejścia oraz wał śniegu tworzący się w strefie przykrawężnikowej w wyniku odpłużania jezdni na szerokości przejścia dla pieszych,

- realizować w/w usługę na dojściu do przejścia dla pieszych od strony chodnika poprzez oczyszczenie nawierzchni ze śniegu i lodu na powierzchni odpowiadającej szerokości przejścia i na odległości nie mniejszej niż 2,0 m od krawężnika jezdni, a w przypadku gdy chodnik jest oddzielony od jezdni pasem zieleni na odległości równej szerokości pasa zieleni. Realizować usługę również na chodniku położonym w pasie rozdzielczym jezdni na trasie przejścia oraz na wyznaczonych ciągach pieszych, łączących ze sobą przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania, na szerokości nie mniejszej niż 2,0 m.

- zwalczać śliskość nawierzchni poprzez uszorstnienie odśnieżonej lub zalodzonej nawierzchni kruszywem lub mieszanką kruszywa i środków chemicznych,

e) przystanków autobusowych Wykonawca ma obowiązek:

- odgarniać z nawierzchni przystanków śnieg, grad, błoto pośniegowe oraz zwalczać pojawiającą się śliskość przy użyciu piasku. Odgarniać śnieg po każdym opadzie do uzyskania czystej nawierzchni celem niedopuszczenia do powstania nierówności ze zlodowaciałego śniegu, a po usunięciu śniegu uszorstnić cały teren przystanku,

- gromadzić odgarnięty śnieg na pryzmach w miejscach gdzie nie będą one stanowiły przeszkody dla wsiadających i wysiadających jak również przemieszczających się wzdłuż przystanku pasażerów, a także w miejscach, w których odgarnięty śnieg nie będzie napierał na osłony wiat, wygrodzenia i osłony przeciwrozbryzgowe,

- odgarniać śnieg i błoto pośniegowe nanoszone przez pasażerów również w okresach bezopadowych, a także śnieg nagarnięty na przystanki oraz wał śniegu tworzący się w strefie przykrawężnikowej w wyniku odpłużania jezdni,

- realizować usługę utrzymania zimowego przystanków w sposób ręczny.

- realizować usługę utrzymania zimowego przystanków autobusowych na długości po 15 m od słupka przystankowego w obu kierunkach,

- rozpocząć realizację w/w usługi od przystanków, gdzie natężenie ruchu pasażerskiego jest największe.

1.1. W ramach usług utrzymania zimowego określonych w ust. 1a – d  Wykonawca ma również obowiązek usuwać z odśnieżanej i uszorstnianej powierzchni oraz z pryzm odłożonego śniegu zalegające zanieczyszczenia i odpady.

1.2. W przypadku nagromadzenia śniegu w pryzmach, których wielkość w istotny sposób będzie ograniczać możliwość przemieszczania się pieszych lub pojazdów śnieg będzie wywożony na wyraźne polecenie wydane przez Zamawiającego.

Śnieg może być wywożony wyłącznie w miejsca do tego przeznaczone.

Wywóz spryzmowanego śniegu z ulic, których nawierzchnie przystosowane są wyłącznie do ruchu pieszego może odbywać się wyłącznie poprzez użycie do załadunku lekkiego sprzętu budowlanego i przy organizacji pracy wykluczającej poruszanie się środków transportu po nawierzchni ulicy.

Uwaga: Element zgarniający pługu winien być zakończony materiałem nie powodującym uszkodzeń nawierzchni.

1.3. Uszorstnianie śliskiej nawierzchni należy wykonać poprzez rozsypywanie  kruszywa naturalnego ( mieszanki piaskowo - żwirowej  o grubości ziaren od 0 – 4 mm ), a nawierzchni zalodzonej poprzez stosowanie mieszanki kruszywa i środków chemicznych dopuszczonych do stosowania Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 27.10.2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. nr 230 poz. 1960 z póxn. zm.  z dn. 24.11.2005r.)

1.4. Termin zakończenia realizacji usługi wykonywanej w sezonie zimowym na obiektach wymienionych w zał. 7 SIWZ.

- w przypadku wystąpienia opadów śniegu lub gołoledzi w porze nocnej tj. od godz. 20 00 do

godz. 4 00 usługa zostanie wykonana do godz. 8 00

- w ciągu 4 godz. od ustania opadów śniegu występujących pomiędzy godz. 4 00 a godz.20 00

- w przypadku ciągłych opadów śniegu lub zawiei i zamieci śnieżnych, usługa będzie realizowana w sposób ciągły i zakończona w ciągu 4 godz. od ustania opadów w wymaganym  standardzie, określonym w powyższych punktach.

1.5. Wykonawca jest zobowiązany do stałej kontroli stanu obiektów objętych zimowym utrzymaniem również w okresie kiedy opady śniegu nie wystąpią i bieżącego usuwania błota pośniegowego naniesionego w wyniku ruchu pieszego oraz poruszających się pojazdów mechanicznych.

1.6. Wykonawca winien liczyć się z koniecznością realizowania usługi wielokrotnie w ciągu jednej doby w zależności od warunków atmosferycznych np. wielokrotnych opadów śniegu lub w wyniku nanoszenia na obiekty błota pośniegowego przez pieszych.

1.7. W przypadku wystąpienia w ciągu zimy okresów bezśnieżnych, Wykonawca realizował będzie w tym okresie usługę oczyszczania letniego w sposób określony w niniejszej umowie.

1.8. Wykonawca musi liczyć się z trudnymi warunkami wykonania robót z uwagi na konieczność ich realizacji w trakcie trwającego ruchu pieszego i kołowego i zobowiązany jest do podporządkowania się ewentualnym zmianom w organizacji robót wynikającym z doraźnych poleceń Zamawiającego.

2. W zakresie świadczenia usług oczyszczania – w Standardach I, II A, II B, III - Wykonawca ma obowiązek:

a) oczyszczenia wszystkich terenów objętych przedmiotem umowy, a następnie monitorowania ich w celu niedopuszczenia do zalegania odpadów m.in. papierów, pozostałości opakowań papierowych, foliowych, szklanych, metalowych  butelek, puszek, części pojazdów w tym również ogumienia, gruzu, szmat, drewna i drobnych gałęzi, porzuconego sprzętu gospodarstwa domowego, mebli, pojedynczych porzuconych worków ze śmieciami, śmieci przyczepionych do gałęzi drzew i krzewów, śmieci wczepionych w powierzchnię zakrzewioną, niedopałków papierosowych, odchodów zwierzęcych itp. Usuwania z nawierzchni ciągów pieszych, przy użyciu odpowiednich środków czystości zanieczyszczeń  takich jak: odchody ptaków i zwierząt, a także plamy po lodach, gofrach, bitej śmietanie, sosach itp.

b) bieżącego usuwania piasku lub zalegającej ziemi, liści i owoców opadłych z drzew i krzewów, skoszonej trawy  z całego terenu pasów drogowych: jezdni, cieków ulicznych  wpustów ulicznych, odwodnienia liniowego w celu zachowania ich w drożności, chodników, ciągów pieszych, dróg rowerowych, z nawierzchni płatnych miejsc postojowych, parkingów ogólnodostępnych, strefy przykrawężnikowej płatnych miejsc postojowych i parkingów ogólnodostępnych, schodów, kładek dla pieszych oraz terenów zielonych.

c) bieżącego usuwania nielegalnie umieszczanych plakatów, ogłoszeń, nalepek i ulotek rozmieszczanych na drzewach, słupach, koszach na śmieci, ławkach itp.

d) bieżącego usuwania punktowo wyrastającej trawy i chwastów przy strefie przykrawężnikowej w tym w ciekach ulicznych , wpustach , odwodnieniu liniowym w celu zachowania ich drożności, wokół słupków znaków drogowych i słupków wygrodzeniowych oraz słupów oświetleniowych zlokalizowanych w pasach drogowych ulic, a także spomiędzy płyt lub kostki będącej nawierzchnią chodników, płatnych miejsc postojowych, parkingów, kładek oraz spomiędzy stopni schodów i ze ścieków biegnących wzdłuż schodów terenowych w celu zachowania ich drożności.

e) bieżącego opróżniania rozstawionych koszy na śmieci z zebraniem zanieczyszczeń leżących w wokół kosza, utrzymywania rozmieszczonych koszy w czystości (w razie potrzeby – mycia), niezwłocznego ustawienia przemieszczonych lub przewróconych koszy na śmieci we właściwym miejscu, usuwania różnego rodzaju napisów, a w przypadku zniszczenia kosza powiadomienia Zamawiającego o zdarzeniu i ustawienia nowego kosza.

f) bieżącego odbioru z przekazywaniem do utylizacji odpadów porzuconych przez nieznanego sprawcę z całego terenu objętego umową.

g) pracownicy Wykonawcy winni być wyposażeni w szczotki, zmiotki  do usuwania zanieczyszczeń po odchodach ptaków i zwierząt, a także lodów i innych substancji powodujących plamy np. sosy oraz na bieżąco usuwać zanieczyszczenia z nawierzchni tj. niedopałki papierosów,  drobne papierki, reklamy, ulotki i wszelkie inne zanieczyszczenia.

h) jednorazowego oczyszczenia terenu nie objętego wykazem na zlecenie Zamawiającego i w terminie uzgodnionym z obiema stronami lub narzuconym przez Zamawiającego przy czym Wykonawca powinien liczyć się z faktem, że teren zlecony przez Zamawiającego do jednorazowego oczyszczenia może charakteryzować się występowaniem dużo większej ilości zanieczyszczeń (w skład których mogą wchodzić również odpady nietypowe) niż  teren objęty stałym utrzymaniem każdego roku kalendarzowego.

i) chemicznego opryskania trawy i chwastów wyrastających na nawierzchni: opaski bezpieczeństwa, strefy przykrawężnikowej jezdni, wokół słupków znaków drogowych, wygrodzeniowych, barier energochłonnych, słupów oświetleniowych, jak również wyrastających spomiędzy płyt lub kostki będącej nawierzchnią chodnika lub innego obiektu.

Do oprysku należy zastosować środek herbicydowy (chwastobójczy) z zachowaniem odpowiedniego stężenia.

j) w ramach usługi wykonywanej na zlecenie, jednorazowego zmywania powierzchni zleconej przez zamawiającego, przy użyciu myjki ciśnieniowej Wykonawca ma obowiązek:

### zmywać wskazane przez Zamawiającego obiekty nawierzchnie przy użyciu agregatu ciśnieniowego i środka dezynfekującego, a w miejscach gdzie niemożliwe lub niewskazane  jest użycie sprzętu dokonać zmycia ręcznie. Termin wykonania usługi zostanie każdorazowo uzgodniony z Wykonawcą.

k) w ramach usługi wykonywanej na zlecenie, jednorazowego zmywania powierzchni obiektów, zanieczyszczonych graffiti lub innymi farbami - Wykonawca ma obowiązek:

### zmywać wskazane przez Zamawiającego powierzchnie przy użyciu agregatu ciśnieniowego, środka dezynfekującego, oraz środków chemicznych, a w miejscach gdzie niemożliwe lub niewskazane  jest użycie sprzętu dokonać zmycia ręcznie. Termin wykonania usługi zostanie każdorazowo uzgodniony z Wykonawcą.

l) mechanicznego zamiatanie i zmywanie nawierzchni ulic o charakterze ciągów pieszych jak również systematyczne usuwanie plam powstałych z powodu rozlania się napojów oraz innych substancji płynnych (lepkich, zabarwionych), a także lodów, gumy do żucia itp., a w uzasadnionych przypadkach na życzenie Zamawiającego również w innym terminie jako działanie jednorazowe.

Uwaga: ! Czynności zamiatania i zmywania nawierzchni należy wykonać w godz. 600- 800 przy zastosowaniu do robót sprzętu mechanicznego, którego całkowita masa dopuszczalna nie może przekraczać 4 ton.

W trakcie zamiatania mechanicznego nawierzchnia musi być zraszana wodą.

Usługę sprzątania wykonawca będzie kontynuował po wykonaniu mechanicznego zamiatania i zmycia  w następnych godzinach trwającej doby.

W ciągu godziny od zakończenia mechanicznego zmywania wykonawca wykona usługę zamiatania ręcznego nawierzchni w miejscach gdzie pozostały zanieczyszczenia, a zwłaszcza  wokół koszy na śmieci, wzdłuż murków, wygrodzeń, płotów, „ogródków” przy lokalach gastronomicznych jak również spomiędzy płyt, kostki czy bruku będącego nawierzchnią sprzątanego obiektu.

Pozostałe warunki realizacji usług:

1.  Ustala się czas trwania doby rozliczeniowej od godz. 8 00 – do 8 00 dnia następnego.

2. W celu zapewnienia ciągłości w utrzymaniu czystości, usługę należy realizować we wszystkie dni tygodnia (również w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy) .

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić realizację usługi w sposób kompleksowy i na wysokim poziomie jakościowym, adekwatnym do reprezentacyjnej funkcji fragmentu miasta objętego usługą.

5. Wykonawca zwracać będzie szczególną uwagę na utrzymanie czystości w miejscach wzmożonego ruchu turystycznego, okolic przyległych do miejsc organizowanych masowych imprez publicznych oraz terenów położonych w pobliżu czynnych bazarów i targowisk.

6. Wykonawca dostosuje się do trudnych warunków wykonywania robót z uwagi na konieczność ich realizacji przy odbywającym się ruchu kołowym, pieszym jak również w bliskości parkujących pojazdów.

7. Ocena realizacji usługi będzie dokonywana na bieżąco samodzielnie przez inspektora nadzoru Zamawiającego lub podczas wspólnych odbiorów dokonywanych z udziałem Wykonawcy, który zapewni środek transportu niezbędny do przeprowadzenia czynności odbioru i dotyczyć będzie:

- zgodności zakresu ilościowego wykonanej usługi z zakresem zleconym,

- terminowości prowadzonych usług,

- jakości i kompleksowości wykonanych usług,

- obecności pracowników Wykonawcy monitorujących i sprzątających na terenie rejonu objętego usługą

- zgodności realizowanego zakresu usługi z wymogami określonymi w umowie oraz

jakości wykonania usługi

- zgodności z wymogami SIWZ sprzętu użytego do realizacji usługi.

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu umowy poprzez: trwałe lub czasowe wyłączenie określonych ulic oraz innych ciagów komunikacyjnych wyszczególnionych, okresowe zawieszenie wykonywania części usług, rezygnację z niektórych ich elementów  bądź zmniejszenie częstotliwości ich wykonywania, zmianę standardu utrzymania w zależności od:

- wysokości posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych określonych w budżecie Miasta Kołobrzeg na poszczególne lata,

- innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego (tj. panujących w danym okresie warunków  atmosferycznych, likwidacji lub wyłączenia z użytkowania niektórych obiektów lub ulic spowodowanych np. remontami, naprawami, imprezami okolicznościowymi itp.),

9. W przypadku konieczności objęcia stałym lub czasowym utrzymaniem terenów niewyszczególnionych w zał. nr 7 SIWZ lub działania siły wyższej (w szczególności wystąpienie wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, klęski żywiołowe itp.), Zamawiający przewiduje zwiększenie zakresu umowy.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niepełnej realizacji odśnieżania i usuwania oblodzeń na drogach nie ujętych w wykazie wyłącznie w ilościach wynikających z panujących warunków atmosferycznych

PKT.2 Koszenie terenów zieleni pasów drogowych dróg kategorii gminnej i innych ciągów komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg.

Usługa koszenia trawników, zachwaszczeń, jednorocznych samosiewów drzew i krzewów, zlokalizowanych w pasach drogowych ulic kategorii gminnej i innych ciagach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg, będzie wykonywana raz w miesiącu w okresie od 01 maja do  30 września każdego roku w określonym poniżej standardzie jakości, obejmującym:

Koszenie z grabieniem i wywozem

Usługa obejmuje czynności: skoszenie darni, zachwaszczeń, jednorocznych samosiewów drzew i krzewów, wygrabianie skoszonej roślinności w stosy, jej załadunek, wywóz oraz przekazanie do utylizacji uprawnionym podmiotom,

Wykaszanie pasów drogowych ulic kategorii gminnej i innych ciągów komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg kosiarkami i kosami mechanicznymi musi odbywać się w sposób nie powodujący uszkodzeń drzew i krzewów.

Szacunkową powierzchnię przeznaczoną do koszenia wykazano w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej (zał. do formularza oferty) oddzielnie:

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za wykoszenie powierzchni 1 m²                   z grabieniem i wywozem w okresie obowiązywania umowy,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

PKT. 3 Remont ławek

Usługa dotyczy uzupełnienia, wymiany skradzionych, uszkodzonych lub zdekapitalizowanych desek lub listew ławek parkowych, naprawy murków. Usługa obejmuje wykonywanie następujących czynności: zakup odpowiedniej ilości desek i listew ( długość 200-220 cm, grubość 3,5-4 cm), śrub oraz farby/lakierobejcy, demontaż zniszczonych lub zdekapitalizowanych desek/listew, usunięcie nie nadających się do dalszego użytku śrub, montaż nowych desek/listew, pomalowanie jedną warstwą farby/lakierobejcy nowo zamontowanych desek/listew w przyopadku konieczności remonty częsi uszkodzonych murków (dotyczy ławek na murkach).

Kolorystykę farby/lakierobejcy Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega, aby podczas wykonywania prac odpowiednio zabezpieczać nawierzchnie i pozostałe elementy małej architektury przed zabrudzeniem i zachlapaniem farba/lakierobejcą. Wszelkie ewentualnie powstałe zabrudzenia będą usuwane na koszt Wykonawcy.

Usługa będzie wykonywana na bieżąco, w zależności od danych potrzeb „miasta”, na polecenie Wydziału Komunalnego. Zastrzega się jednak, iż jednorazowo wszystkie ławki muszą być wyremontowane najdalej do okresu rozpoczęcia się sezonu wakacyjnego, tj. do            1 lipca danego roku.

Zamawiający przewiduje wymianę ok. 120 szt. desek i 110 szt. listew w okresie obowiązywania umowy oraz remont, naprawę 20m3 murków.

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej (zał. do formularza oferty) oddzielnie:

1. wymiana desek:

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za uzupełnienie/wymianę 1 deski,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

2. wymiana listew:

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za uzupełnienie/wymianę 1 listwy,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

3. remonty murków

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za remont 1m3 murka,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

PKT. 4  Malowanie ławek

Usługa polega na usunięciu „starej” warstwy farby/lakierobejcy, zaszpachlowanie ubytków i nierówności, pomalowanie/naniesienie nowej warstwy farby/lakierobejcy.

Kolorystykę farby/lakierobejcy Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym.

Zamawiający zastrzega, aby podczas wykonywania prac odpowiednio zabezpieczać nawierzchnie i pozostałe elementy małej architektury przed zabrudzeniem i zachlapaniem farba/lakierobejcą. Wszelkie ewentualnie powstałe zabrudzenia będą usuwane na koszt Wykonawcy.

Usługa ta będzie wykonywana na bieżąco, w zależności od danych potrzeb „miasta”, od przebiegu warunków pogodowych, na polecenie Wydziału Komunalnego.

Zamawiający przewiduje wykonywanie usługi w szacunkowej ilości

- ławki deskowe – około 45 szt. w okresie obowiązywania umowy.

- ławki listwowe – około 170 szt. w okresie obowiązywania umowy.

- ławek pozbawionych oparć, osadzonych na murkach, wspornikach itp. – około 200 szt. w okresie obowiązywania umowy.

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej ( zał. do formularza oferty) oddzielnie:

1. Malowanie ławek deskowych:

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za pomalowanie 1 ławki deskowej,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

2. Malowanie ławek listwowych:

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za pomalowanie 1 ławki listwowej,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

3. Malowanie ławek pozbawionych oparć, osadzonych na murkach, wspornikach itp.:

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za pomalowanie 1 szt. ławki „na murku”,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7)

PKT. 5  Demontaż ławek parkowych

Usługa ta obejmuje: wykopanie ławek wraz z zakotwieniem, uzupełnienie w gruncie powstałych zagłębień i nierówności ziemią urodzajną, wysprzątanie i wyrównanie terenu, przetransportowanie ławek na teren placu dzierżawionego przez Zamawiającego, w siedzibie Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Kołobrzegu, przy          ul. VI Dywizji Piechoty 60 i ich rozładunek.

Usługa ta będzie wykonywana na bieżąco, w zależności od danych potrzeb, na polecenie Wydziału Komunalnego.

Zamawiający przewiduje demontaż około 40 szt. w okresie obowiązywania umowy tj. 24 m-cy.

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej (zał. do formularza oferty):

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za demontaż 1 ławki parkowej,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

PKT. 6  Montaż ławek parkowych

Usługa ta obejmuje: odbiór ławek parkowych składowanych na placu dzierżawionym przez Zamawiającego, na terenie Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska  Sp. z o.o. w Kołobrzegu, z siedzibą przy ul. VI Dywizji Piechoty 60, ich przetransportowanie i montaż  w miejscu docelowym, wysprzątanie terenu, wyrównanie podłoża. Montaż ławek odbędzie się przy użyciu wcześniej przygotowanych kotw (np. wygięte płaskowniki                   o szerokości 5 cm, sięgające do 40-50 cm w gruncie) oraz betonu B-10.

Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o miejscu montażu ławek co najmniej na  7 dnin przed przystąpieniem do prac.

Zamawiający przewiduje montaż około 80 szt. ławek w okresie obowiązywania umowy.

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej (zał. do formularza oferty):

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za montaż 1 ławki parkowej,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

PKT. 7 Mycie  ławek parkowych

Usługa ta obejmuje: wyczyszczenie i umycie ławek parkowych z wszelkich zanieczyszczeń przy użyciu odpowiednich środków myjących, ulegających biodegradacji.

Usługa ta będzie wykonywana na bieżąco, w zależności od danych potrzeb, na polecenie Wydziału Komunalnego.

Zamawiający przewiduje wykonywania usługi około 500 szt. ławek w okresie obowiązywania umowy.

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej (zał. do formularza oferty):

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za umycie 1 ławki parkowej, uwzględniając wszystkie wyżej opisane czynności,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).

PKT. 8 Utrzymania w  drożności wpustów ulicznych - infrastruktura techniczna związana z odwodnieniem dróg

Usługa ta obejmuje:

1. Utrzymanie w sposób ciągły tj. przez całą dobę w okresie zamówienia (24 miesięcy) - w drożności  odwodnienie dróg gminnych, na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg tj. wpustów ulicznych (deszczowych) wraz z przykanalikami, odwodnienia liniowego, zlokalizowanego w pasach  drogowych dróg gminnych – załącznik nr 7 do SIWZ.

2. Wykonywanie  przeglądów eksploatacyjnych wpustów ulicznych, odwodnienia liniowego zgodnie z załączonym zestawieniem - załącznik nr 7 do SIWZ.

3. Bezzwłoczne  podejmowanie  działań  w  sytuacjach  awaryjnych  m.in. zadziałanie w pierwszym momencie zagrożenia przy deszczach nawalnych, gwałtownych roztopach oraz przy zanieczyszczeniu  infrastruktury np. substancjami ropopochodnymi i w innymi. Dyspozycyjność całodobowa grupy interwencyjnej.

Wymagane podjęcie działań w ciągu 1 godziny. Zamówienie w zakresie zgłoszeń awaryjnych  realizowane  będą  również  w  dni wolne i święta.

4. Zapewnienie  kompletności  usług  tj.:

1) czyszczenie  (ręczne  lub  mechaniczne) wpustów wraz z przykanalikami oraz odwodnienia liniowego z wszelkich zanieczyszczeń i osadów oraz likwidacja zatorów.

Wywóz nieczystości, odpadów powstałych w trakcie prac. Doprowadzenie nawierzchni do stanu pierwotnego,

2) utrzymanie w czystości odwodnienia liniowego, wpustów - brak porostu traw, brak zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych,

3) codzienny objazd kontrolny wszystkich dróg (ulic), celem sprawdzenia stanu krat

wpustów i odwodnienia liniowego. W razie potrzeby Wykonawca tymczasowo zabezpieczy uszkodzone uzbrojenie, zapewniając bezpieczeństwo. Niedroznosc przykanalików udokumentować nalezy monitoringiem o średniej długości  6mb.

4) przekazywanie Zamawiającemu stwierdzonych w czasie prac eksploatacyjnych  informacji o występujących nieprawidłowościach w uzbrojeniu tj. o miejscach, w których niezbędne jest wykonanie dodatkowych wpustów deszczowych (np. miejsca, w których powstają rozlewiska),

5) prowadzenie codziennych dyżurów całodobowych pod telefonem i podejmowanie

działań w  sytuacjach awaryjnych poprzez zabezpieczenie miejsc  awaryjnych lub uszkodzeń uzbrojenia w sposób zgodny z „Instrukcją   oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” w ciągu całej doby, maksymalnie w ciągu 1 godziny od otrzymania zgłoszenia, o ile Zamawiający nie ustali inaczej.

Przekazywanie informacji o  zaistniałej sytuacji przedstawicielowi Zamawiającego, w celu podjęcia decyzji o dalszych działaniach.

Prace interwencyjne w sytuacjach awaryjnych – dyspozycyjność całodobowa.

Zapewnienie całodobowej łączności telefonicznej poprzez dyżur pracownika pod jednym numerem telefonu stacjonarnego (numer pogotowia) oraz wyposażenia wyznaczone pracownika  w telefon komórkowy.

6) w razie potrzeby po każdorazowym uzgodnieniu zakresu z nadzorującym usługę.

wykonywanie inspekcji TV w celu np. zlokalizowania miejsca zarwania przykanalika

5. Z chwilą przystąpienia do robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe

oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym, zgodnie z

„Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia ciągłości ruchu pieszego i kołowego w

miejscu prowadzonych robót w pasie drogowym.

Usługa ta będzie wykonywana na bieżąco, w zależności od danych potrzeb, na polecenie Wydziału Komunalnego.

Zamawiający przewiduje wykonywanie usługi: około 2000 szt. wpustów ulicznych; ok. 2700 mb odwodnienia liniowego; 15 godzin monitoringu w okresie obowiązywania umowy.

Wykonawca określi w Tabeli Cenowej (zał. do formularza oferty):

- w kolumnie 4 - cenę jednostkową ryczałtową netto za:  1 wpust uliczny; 1mb przykanalika; 1 mb odwodnienia liniowego; 1 godzina monitoringu TV, uwzględniając wszystkie wyżej opisane czynności,

- w kolumnie 6 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie zadania, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej netto (określonej przez Wykonawcę w kol. 4) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 5)

- w kolumnie 7 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 8 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za wykonanie zadania (kol. 6) i wartość podatku VAT (kol. 7).