I.7013.2.2013.VII

CZEŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Budowa dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ulicy VI Dywizji Piechoty (osiedle potop).”

# Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ, zadania: „Budowa dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ulicy VI Dywizji Piechoty (osiedle potop).", w tym:

- Roboty drogowe w ulicach: Wołodyjowskiego, Bilewiczówny, Skrzetuskiego, Hajduczka, Zagłoby, Kordeckiego, Ketlinga, Kiemliczów i Kmicica.

- Konstrukcja nawierzchni dróg - pieszo-jezdnia:

- Kostka betonowa szara grub. 8 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm

- Podbudowa chudy beton gr. 15 cm

- Warstwa odsączająca – piasek 20 cm

- Podłoże naturalne zagęszczone

- Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100 cm ustawiane na ławie betonowej z oporem bet. C8/10, 0,0575 m3/m na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - 5 cm

- Ścieki wzdłuż ulic o szer. 20cm – 2 rzędy kostki bet.

- Plac manewrowy

- Kostka betonowa szara grub. 8 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm

- Podbudowa chudy beton gr. 15 cm

- Warstwa odsączająca – piasek 20 cm

- Podłoże naturalne zagęszczone

- Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100 cm ustawiane na ławie betonowej z oporem bet. C8/10, 0,0575 m3/m na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - 5 cm

- Ścieki o szer. 20cm – 2 rzędy kostki bet, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm, ława z betonu C8/10, 0,0575 m3/m

- Ciągi pieszo - rowerowe

- Kostka betonowa szara i czerwona grub. 8 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm

- Podbudowa chudy beton gr. 15 cm

- Warstwa odsączająca – piasek 20 cm

- Podłoże naturalne zagęszczone

- Obrzeże betonowe 30x8 cm z oporem na ławie betonowej C8/10

- Pobocza

Z gruntu naturalnego wyprofilowane zgodnie z projektem.

- Zjazdy

- Kostka betonowa grafitowa grub. 8 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm

- Podbudowa chudy beton gr. 15 cm

- Warstwa odsączająca – piasek 20 cm

- Podłoże naturalne zagęszczone

- Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100 cm lub oporniki betonowe 12x25x100 ustawiane na ławie betonowej z oporem bet. C8/10, 0,0575 m3/m na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - 5 cm.

Szerokość zjazdów 4,0 m, długość - 2,5 m (od krawężnika drogi do granicy pasa drogowego). Ilość zjazdów – 55 szt.

- Progi zwalniające

Progi zwalniające wykonane z kostki betonowej czerwonej grub. 8 cm.

- Wykonanie oznakowania ulic

Oznakowanie ulic poprzez ustawienie znaków pionowych na słupkach stalowych.

- Regulacja istniejącej armatury

W pasach drogowych ulic osiedlowych istnieje uzbrojenie podziemne:

- sieć wodociągowa

- siec kanalizacji sanitarnej

- sieć gazowa średniego ciśnienia

- linie kablowe energetyczne i oświetleniowe

- linie kablowe teletechniczne.

Lokalnie występują wykonane w sposób niekontrolowany elementy kanałów odprowadzających wody opadowe z terenu poszczególnych nieruchomości oraz zabezpieczające teren przed gromadzeniem się wód opadowych.

Urządzenia infrastruktury wyregulować do rzędnych zaprojektowanych nawierzchni.

- Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Wołodyjowskiego, Bilewiczówny, Skrzetuskiego, Hajduczka, Zagłoby, Kordeckiego, Ketlinga, Kiemliczów
i Kmicica wraz z odprowadzeniem do rowu.

- Sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej należy wykonać z rur PVC klasy S SDR 34, kielichowych, łączonych na uszczelkę wargową, gumową – na wcisk – stosowane średnice: 630, 400, 315, 200, 160mm.

- Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych (betonowych) prefabrykowanych beton C35/45, Ø1000 dla średnic kanału 0,16 ÷0,315m oraz Ø1200 dla średnic kanałów 0,40÷0,60m. Studnie z osadnikiem h = 0,50m. Studzienki przełączeniowe PCV 425. Kręgi łączyć na uszczelkę. Włazy do studzienek – żeliwny typ ciężki d 600mm.Klasa D400, z zamknięciem ryglowym z logo Miasta Kołobrzegu.

- Wpusty z kręgów betonowych prefabrykowanych Ø500, z kręgiem dennym prefabrykowanym z osadnikiem h = 0,50m. Kraty wpustów – żeliwne, klasy odporności C250, prostokątne, ruszt uchylny – o wym. 440 x 390 mm – wpusty bezkołnierzowe.

- Odgałęzienia do granic poszczególnych nieruchomości i pasa drogowego zakończyć zaślepką PCV 160mm. Miejsc lokalizacji punktu przyłącza oznaczyć na mapie geodezyjnej powykonawczej oraz w sposób trwały w terenie na tablicy z PE umieszczonej na słupie stalowym ocynkowanym lub na budowli trwałej po uzyskaniu zgody właściciela.

- Wloty do rowu, urządzenia.

Wyloty do rowu kolektorów Dn 600 oraz Dn 315 mm żelbetowe dokowe. Skarpy i dno rowu umocnić narzutem kamiennym. Na kolektorze Dn 315 zlokalizowano:

- osadnik Dn 2000 mm,

- separator substancji ropopochodnych Dn 2000 mm,

- studzienka pomiarowa z PVC Dn 600 mm.

- Obsługa geodezyjna i geologiczna budowy

Bieżąca obsługa geodezyjna oraz geologiczna potwierdzająca prawidłowość wykonywanych robót ich zgodność z projektem oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w zakresie sprawdzenia stopnia zagęszczenia podłoża jeśli takie będą konieczne.

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić załącznik do mapy powykonawczej zawierający powierzchnię wykonanych nawierzchni dróg z rozbiciem na poszczególne drogi w tym: rodzaj wykonanej nawierzchni i jej ilość w mb i m2 (wyszczególnienie na: powierzchnię jezdni, zjazdów, ciągu pieszo-rowerowego) oraz średnicę i długość oraz rodzaj materiału wykonanej kanalizacji deszczowej w każdej z dróg (z rozbiciem na kolektor główny i przykanaliki).

Załącznik powinien być sporządzony przez Wykonawcę (Kierownika Budowy)
i potwierdzony przez uprawnionego geodetę.

- Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik Budowy oraz oświadczenie Kierownika Budowy.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 
3 egzemplarzach + wersja elektroniczna na dzień przed odbiorem końcowym zadania.

# Uwagi:

- Zamawiający w 2016 r. na realizacje zadania przeznaczy kwotę w wysokości 2’450’000 zł. Wartość robót brutto wykonanych i przewidzianych do zapłaty w 2016 r. nie może przekroczyć w/w wartości.

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Warunkami technicznymi nr: K-IO/6221.47.2015.IX z dnia 14 września 2015r. oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta.

- Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012r. „O odpadach” – Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.) przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu przedstawiając w ramach dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów. W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ewidencję wytwarzanych odpadów budowlanych, przy użyciu kart ewidencji. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać Zamawiającemu. Materiał winien zostać oczyszczony i ułożony we wskazanym miejscu w sposób usystematyzowany np.: na paletach. Transport materiałów należy uwzględnić do magazynu na terenie MZZDiOŚ (odl. do 1 km). Decyzje o przydatności materiałów z rozbiórki podejmuje Inspektor Nadzoru.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania terenu budowy przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa i stały dostęp do poszczególnych posesji. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania prawidłowej wyceny zamówienia.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktury licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Wykonawca jeśli zajdzie taka potrzeba udostępni plac budowy dla służb technicznych MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu w celu:

- usuwania ewentualnych awarii sieci wodociągowych,

- udrażniania i czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej,

- dokonania przeglądów i napraw związanych z obsługą sieci wod. – kan. w zakresie eksploatacji sieci i prac budowlanych związanych z przebudową ulic.

- Wykonawca w trakcie robót zapewni czasowy dojazd i dojście do każdej posesji w obrębie prowadzonych robót.

- W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.

- Przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest on dokumentem informacyjnym.

# WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.