CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. Zakres rzeczowy zamówienia 	1

II. Wizja lokalna Placu Budowy	3

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ zadania:

Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu

W ramach zamówienia należy wykonać :

- Boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych - piłka ręczna i koszykówka (BW)

Nawierzchnia poliuretanowa w ilości około 1700m2

- Boisko do gry w siatkówkę z torem do rzutu piłką palantową (BS)

Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej w ilości około 300m2

Nawierzchnia toru poliuretanowa w ilości około 50m2

- Boisko do gry w  piłkę dla dzieci (B)

Nawierzchnia z trawy syntetycznej w ilości około 300m2

- Bieżnia, ścieżka biegowa i skocznia w dal

Nawierzchnia poliuretanowa w ilości około 1200m2

- Tereny sportowe

Uwaga! W wycenie należy uwzględnić wyłącznie n/w elementy:

Rozbiórka istniejących ławek. Montaż ławek (32 kpl.) oraz montaż koszy na śmieci (10 kpl.)

- Drenaż płytowy odwadniający boiska

- Oświetlenie terenu

Montaż latarń oświetleniowych parkowych o wysokości słupa 4 i 6m – 18kpl.

- Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja/e projektowa/e z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik/i Budowy oraz oświadczenie/a Kierownika Budowy.

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić załączniki do mapy powykonawczej zawierające:

- powierzchnię wykonanych nawierzchni tj. rodzaj wykonanej nawierzchni i jej ilość w m2;

- rodzaj, długość i średnice sieci wodociągowej i/lub kanalizacji deszczowej.

Załączniki winny być sporządzone przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) i potwierdzone przez uprawnionego geodetę.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3    egzemplarzach po zakończeniu zadania lub części zadania (w przypadku odbioru częściowego), jednak nie później niż 3 dni przed wyznaczona datą odbioru.

UWAGI!!!

- W wycenie należy uwzględnić również karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65cm (około 7szt.)

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania niegorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody inwestora i projektanta.

- Materiał pochodzący z rozbiórki (np. asfalt) Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku „O odpadach” (Dz.U. z 2007r. nr 39, poz. 251) oraz udokumentować ten fakt Zamawiającemu.

- Miejsce wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki nadających się do ponownego wykorzystania każdorazowo należy uzgodnić pisemnie z Przedstawicielem SP 4 oraz przekazać go protokolarnie.

- W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z projektem budowlanym i jest dokumentem informacyjnym.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od faktur licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Do końca 2011r. Zamawiający zabezpiecza na realizację zadania kwotę: 690.000zł. Pozostała kwota płatna będzie w roku 2012.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.