CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. Zakres rzeczowy zamówienia 	1

II. Wizja lokalna Placu Budowy	3

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ zadania:

Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego

w ramach zadania inwestycyjnego

Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej –

Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej

W ramach zamówienia należy wykonać :

- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych (demontaż istniejących ławek, słupów oświetleniowych, rozebranie nawierzchni utwardzonych)

- Drogi piesze (wykonanie nawierzchni z płyt betonowych grubości 7cm w ilości około 7,7 tys. m2; wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6cm w ilości około 7,4 tys. m2; wykonanie nawierzchni mineralnej w ilości około 1,7 tys. m2)

- Elementy gotowe (m.in. dostawa i montaż ławek parkowych w ilości 83szt.; dostawa i montaż koszy na śmieci w ilości 88szt.)

- Roboty w zakresie okablowania elektrycznego (ręczne układanie kabli wielożyłowych – kabel YAKY 4x35mm2 w ilości około 0,9 tys. m)

- Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego (montaż latarń oświetleniowych parkowych w ilości 113szt.)

- Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja/e projektowa/e z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik/i Budowy oraz oświadczenie/a Kierownika Budowy.

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić załączniki do mapy powykonawczej zawierające:

- powierzchnię wykonanych nawierzchni tj. rodzaj wykonanej nawierzchni i jej ilość w m2;

- rodzaj, długość i średnice sieci wodociągowej i/lub kanalizacji deszczowej.

Załączniki winny być sporządzone przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) i potwierdzone przez uprawnionego geodetę.

W ramach dokumentacji powykonawczej należy uwzględnić również koszt opracowania dokumentacji, o której mowa § 5 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004r. nr 150 poz. 1579) tj. dokumentacji przebiegu prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub badań konserwatorskich oraz opracowania wyników tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć celem przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3    egzemplarzach po zakończeniu zadania lub części zadania (w przypadku odbioru częściowego), jednak nie później niż 3 dni przed wyznaczona datą odbioru.

- Tablice pamiątkowe (dotyczy zabytku)

Wykonanie czterech tablic

Wzór tablicy - wg załączonego do SIWZ projektu tablicy.

Tablica ma być wykonana z blachy ocynkowanej (o okresie gwarancyjnym nie mniej niż 5 lat) o grubości 1 mm powlekanej grafiką wykonaną w technice druku solventowego, zabezpieczona folią ochronną matową.

Tablica umieszczona na stelażu stalowym wykonanym z rury o średnicy zewnętrznej 42 mm zakończoną okrągłym daszkiem z kulką o średnicy ok. 8 cm. Rama stalowa ma być pokryta farbą antykorozyjną (kolor szary).

Tablica ma być zamontowana do stelaża w estetyczny sposób śrubami bądź nitami. Stelaż ma być wbetonowany w podłoże (zgodnie z projektem).

Projekt graficzny wydruku zostanie przekazany przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kołobrzeg po wyborze Wykonawcy.

- Promocja - tablice informacyjne i pamiątkowe (dotyczy dofinansowania z UE)

Wykonanie czterech tablic (dwie tablice informacyjne + dwie tablice pamiątkowe).

Wzór tablicy - wg załączonego do SIWZ projektu tablicy.

Wielkość tablic informacyjnych 140x180cm.

Wielkość tablic pamiątkowych 140x180cm.

Tablice muszą zostać wykonane z materiału pozwalającego zachować trwałość przez co najmniej 5 lat licząc od dnia zakończenia inwestycji (płyta z laminatu, nadruk – sitodruk).

Sposób montażu – tablica wolnostojąca.

UWAGI!!!

- Na rysunku nr 7 Szczegóły ułożenia nawierzchni na ciągach pieszo-jezdnych przekrój A-A (projekt budowlany-architektura) naniesiono korektę którą należy uwzględnić w wycenie:

zamiast podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem należy uwzględnić w wycenie wykonanie:

- wykonanie koryta z odkładem urobku do głębokości 15cm

- ułożenie gruntocementu B-2,5 warstwą grubości 12cm

- Na rysunku nr 1 Zagospodarowanie terenu (projekt budowlany-architektura) naniesiono korekty które należy uwzględnić w wycenie:

- od północnej strony ośrodka Kombatant należy wykonać nawierzchnię z kostki betonowej;

- od wschodniej strony „Muszli koncertowej” należy wykonać nawierzchnię z kostki betonowej;

- na przedłużeniu ulicy M.Borzymowskiego należy wykonać nawierzchnię mineralną

- W wycenie należy uwzględnić również demontaż i ponowny montaż barier ochronnych zlokalizowanych przy przejściach przez ciąg rekreacyjny (bariery wykonane były w ramach przebudowy ul. Rodziewiczówny.

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania niegorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody inwestora i projektanta.

- Materiał pochodzący z rozbiórki (np. asfalt) Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku „O odpadach” (Dz.U. z 2007r. nr 39, poz. 251) oraz udokumentować ten fakt Zamawiającemu.

- Miejsce wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki nadających się do ponownego wykorzystania każdorazowo należy uzgodnić pisemnie z Zamawiającym oraz przekazać go protokolarnie.

- W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z projektem budowlanym i jest dokumentem informacyjnym.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od faktur licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Park im. Stefana Żeromskiego jest parkiem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod nr 927 dnia 24.12.1976r.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do 14 dni licząc od daty podpisania umowy:

Harmonogram rzeczowo finansowy realizacji zadania sporządzony wg elementów wymienionych w „Formularzu cenowym”(Zał. Nr 3 do SIWZ); w układzie miesięcznym; w kwotach netto i brutto.

- Wykonawca w harmonogramie, o którym mowa w punkcie nr 12 uwag, przewidzi przerób umożliwiający dokonanie przez Zamawiającego płatności w roku 2011 w wysokości 3.000.000zł. Pozostała kwota wynagrodzenia płatna będzie w roku 2012.

- Wykonawca w harmonogramie, o którym mowa w punkcie nr 12 uwag, uwzględni, iż roboty na przedłużeniu ul. Norwida do najbliższego zejścia na plaże będą wykonane po 31.03.2012r. (z uwagi na fakt, iż trasa ta stanowi drogę dojazdową firmy wykonującej roboty na plaży)

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.