CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej nr 8  w Kołobrzegu przy ul. Bogusława X”.

Zakres rzeczowy zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną wyszczególnioną przy Części IV SIWZ.

Ogólna charakterystyka robót.

W ramach zamówienia należy wykonać :

- Roboty rozbiórkowe- remont węzłów sanitarnych w-a/ 3 komplety. węzeł męski i personelu parter , I  i II piętro ,

- Roboty budowlane- roboty montażowo  budowlane  - węzeł męski i personelu 3 kpl. ( parter , I i II piętro)

- Roboty rozbiórkowe -remont węzłów sanitarnych  1 komplet. węzeł żeński II piętro

- 4.   Roboty budowlane - roboty montażowo budowlane 1 komplet  węzeł żeński II piętro

- 5.  Roboty demontażowe i montażowe – roboty instalacji sanitarnej i c.o. i montaż

urządzeń sanitarnych w węzłach 3 komplety. węzeł męski i personelu parter , I  i II

piętro , 1 komplet  węzeł żeński II piętro

- 6.  Roboty demontażowe i montażowe – roboty instalacji elektrycznych  i montaż

osprzętu  w węzłach 3 komplety. węzeł męski i personelu parter , I  i II

piętro , 1 komplet  węzeł żeński II piętro

## 1 Zakres rzeczowy robót obejmuje:

- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2                      -      szt. 21,0

- Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej                                   -      m2- 71,9

- Rozebranie okładziny ściennej                                                                         -        m2 -222,7

- Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-m2 -17,2

- Skucie nierówności betonu na powierzchniach do 3,0m2 przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach -                                                                                             -  m2- 69,4

- Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm

-   m3- 8,3

- Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowej                                                                      -m2 -363,7

- Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek                                                - szt. 12,0

- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2

- m2- 69,4

-  Analogia Zabezpieczenie stolarki okiennej folią                                                     -  m2- 19,4

-  Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię                    - m3- 26,1

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km + koszty utylizacji                                                                                                           - m3- 26,1

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy   następny 1km  wywozu ponad 1km + koszty utylizacji                                             - m3 -26,1

## Zakres rzeczowy robót obejmuje:

- Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej                                                                                                                     - m -25,2

- Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/2 cegły                                        - m2 -17,9

- Dodatek za zbrojenie ścianek pełnych                                                                      - m2 -17,9

- Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach                                                                                                                      - m2- 363,7

- Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich , współczynnik do R +S+M 1,20 za doprowadzenie ścian do pionu i kątów

-   m2- 363,7

- analogia zabudowy pionów kanalizacyjnych i geberytów sanitarnych z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 75mm jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym                                                       - m2- 24,2

20 KNR 2-02s 0829/01 Analogia - Przygotowanie podłoża golbanem lub innym klejem pod szpachlowanie                                                                                                         - m2 -69,4

- Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach                                                         -  m2 -69,4

-  Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro                                                                                                                        -  m2 -69,4

- Jednowarstwowe pokrycie posadzek papą termozgrzewalną                               - m2 -69,4

-  Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho                                                                           - m2 -69,4

- Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro                                                                                                                         -m2 -69,4

- Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

- m2 -69,4

- Dodatek za uzbrojenie posadzki siatką stalową                                                    - m2 -69,4

- Wykonanie  izolacji przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z foli w płynie z taśma w narożnikach i na ściankach (np. Sopro)                                   - m2 -69,4

- Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie podłoża                             - m2 -69,4

- Posadzki z płytek o wymiarach 40x40cm układanych na klej metodą zwykłą (płytki antypoślizgowe stosowane w budynkach Użyteczności Publicznej posiadającej aprobatę techniczną i sanitarną )( kolory pastelowe – wybór zostanie dokonany przez inwestora )

-  m2 -69,4

- Przygotowanie podłoża pod płytki                                                                       m2 – 363,7

-   Montaż listew narożnych nierdzewnych przy układaniu płytek ściennych

mb - 118,2

- Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x25cm metodą kombinowaną ( kolory pastelowe – wybór zostanie dokonany przez inwestora )                                         - m2 -363,7

- Malowanie-gruntowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów                                                                                                                        -  m2 -69,4

-  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów      -   m2 -69,4

- Obsadzenie ościeżnic stalowych malowanych fabrycznie farbą proszkową w kolorze białym o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł                                                     - m2 -17,2

- Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych z tulejami wentylacyjnymi ( drzwi powierzchnia gładka ,- kolor drewnopodobny -jasny buk , komplet klamek , szyldów łazienkowych)                                                                                                           – szt. 12,0

- Obsadzenie ościeżnic drewnianych malowanych naturalnym lakierem ekologicznym o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł                                - szt. 6,0

- Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych drewnianych kasetonowych malowanych naturalnym lakierem ekologicznym                                                                            -  szt. 6,0

Montaż luster łazienkowych w ramie stali nierdzewnej                                             -  kpl. 9,0

- Montaż pojemnika na papier ze stali nierdzewnej (np. MERIDA)                          - kpl. 12,0

- Montaż pojemnika na mydło ze stali nierdzewnej (np. MERIDA)-                        -  kpl. 15,0

- Montaż suszarki do rąk ,elektryczna ze stali nierdzewnej (np. MERIDA)              -  kpl. 9,0

- Mycie po robotach malarskich posadzek z płytek – analogia                                   - m2 -69,4

- Mycie po robotach malarskich ścianek z płytek – analogia                                    - m2- 363,7

- Zakres rzeczowy robót obejmuje:

- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2                      -          szt. 6,0

- Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej                                   -       m2 - 24,6

- Rozebranie okładziny ściennej                                                                         -         m2- 58,2

- Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-m2- 10,8

- Skucie nierówności betonu na powierzchniach do 3,0m2 przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach -                                                                                             -  m2- 24,6

- Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm

-   m3 - 3

- Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowej                                                                     -m2 - 122,8

- Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek                                                - szt.  3,0

- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2

- m2-  24,6

-  Analogia Zabezpieczenie stolarki okiennej folią                                                   -  m2 – 6,50

-  Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię                   - m3-  9,0

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km + koszty utylizacji                                                                                                           - m3 -9,0

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy   następny 1km  wywozu ponad 1km + koszty utylizacji                                               - m3- 9,0

- Zakres rzeczowy robót obejmuje:

- Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej                                                                                                                      - m  16,8

- Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/2 cegły                                        - m2- 12,3

- Dodatek za zbrojenie ścianek pełnych                                                                      - m2 -12,3

- Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach                                                                                                                     - m2-  122,8

- Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich , współczynnik do R +S+M 1,20 za doprowadzenie ścian do pionu i kątów

-   m2- 122,8

- analogia zabudowy pionów kanalizacyjnych i geberytów sanitarnych z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 75mm jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym                                                       - m2- 10,2

20 KNR 2-02s 0829/01 Analogia - Przygotowanie podłoża golbanem lub innym klejem pod szpachlowanie                                                                                                         - m2- 24,6

- Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach                                                         -  m2- 24,6

-  Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro                                                                                                                        -  m2- 24,6

- Jednowarstwowe pokrycie posadzek papą termozgrzewalną                               - m2- 24,6

-  Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho                                                                           - m2- 24,6

- Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro                                                                                                                         -m2 -24,6

- Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

- m2 -24,6

- Dodatek za uzbrojenie posadzki siatką stalową                                                    - m2 -24,6

- Wykonanie  izolacji przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z foli w płynie z taśma w narożnikach i na ściankach (np. Sopro)                                   - m2 -24,6

- Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie podłoża                             - m2 -24,6

- Posadzki z płytek o wymiarach 40x40cm układanych na klej metodą zwykłą (płytki antypoślizgowe stosowane w budynkach Użyteczności Publicznej posiadającej aprobatę techniczną i sanitarną )( kolory pastelowe – wybór zostanie dokonany przez inwestora )

-  m2 -24,6

- Przygotowanie podłoża pod płytki                                                                       m2 – 122,8

-   Montaż listew narożnych nierdzewnych przy układaniu płytek ściennych

mb – 39,4

- Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x25cm metodą kombinowaną ( kolory pastelowe – wybór zostanie dokonany przez inwestora )                                         - m2 -122,8

- Malowanie-gruntowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów                                                                                                                        -  m2 -24,6

-  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów      -   m2 -24,6

- Obsadzenie ościeżnic stalowych malowanych fabrycznie farbą proszkową w kolorze białym o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł                                                     - m2 -8,6

- Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych z tulejami wentylacyjnymi ( drzwi powierzchnia gładka ,- kolor drewnopodobny -jasny buk , komplet klamek , szyldów łazienkowych)                                                                                                           – szt. 6,0

- Obsadzenie ościeżnic drewnianych malowanych naturalnym lakierem ekologicznym o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł                                - szt. 1,0

- Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych drewnianych kasetonowych malowanych naturalnym lakierem ekologicznym                                                                           -  szt. 1,0

Montaż luster łazienkowych w ramie stali nierdzewnej                                             -  kpl. 2

- Montaż pojemnika na papier ze stali nierdzewnej (np. MERIDA)                          - kpl. 6,0

- Montaż pojemnika na mydło ze stali nierdzewnej (np. MERIDA)-                        -  kpl. 3,0

- Montaż suszarki do rąk ,elektryczna ze stali nierdzewnej (np. MERIDA)              -  kpl. 2,0

- Mycie po robotach malarskich posadzek z płytek – analogia                                  - m2 24,6

- Mycie po robotach malarskich ścianek z płytek – analogia                                   -  m2 122,8

5. Zakres rzeczowy robót obejmuje:

Roboty demontażowe instalacji  wod-kan

- Demontaż  rurociągu żeliwnego  kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku

m 61,6

- Demontaż  podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm

szt. 18,0

- Demontaż  podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm

szt. 26,0

- Demontaż  ustępu z miską fajansową

kpl. 18,0

- Demontaż  pisuaru

kpl. 8,0

- Demontaż  umywalki

kpl. 19,0

- Demontaż  rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm - piony

m 39,8

- Demontaż  rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm -poziomy  w.c

m 23,75

- Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm -piony

m 59,7

- Demontaż  rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm- poziomy umywalnie ,pisuary

m 27,1

- Demontaż  baterii umywalkowej

szt. 19,0

- Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm

szt. 4,0

Roboty demontażowe  instalacji  c.o

- Demontaż  rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm

m 30,65

- Demontaż  grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzew. do 5.0 m2

kpl. 11,0

Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 18,6

- Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 15,1

- Przebicie otworów o pow. do 0.05 m2 w elementach z betonu  żwirowego o grub. do 30 cm

szt. 20,0

- Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach  wciskowych-  m 48,44

- Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach  wciskowych  -  m 12,32

- Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach  wciskowych

m 14,3

- Rury wywiewne

szt. 6,0

- Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych

szt. 4,000

- Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych

podej. 28,0

-Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych

podej. 18,0

- Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm

szt. 7,0

Instalacja wodociągowa

- Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 14,3

- Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 26,6

- Rurociągi o śr. 20 mm (PE-RT/AL/PE-RT) - rozprowadzenia i cyrkulacja pionu

m 36,4

- Rurociągi o śr. 32 mm (PE-RT/AL/PE-RT ) piony zimnej i ciepłej wody

m 80,4

- Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 32 mm

m 80,4

- Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt. 47,0

- Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt. 18,0

- Zawory przelotowe o śr. nominalnej 20 mm

szt. 25,0

- Zawory przelotowe o śr. nominalnej 32 mm

szt. 6,0

- Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm

szt. 15,0

- Włączenie projektowanej instalacji do istniejącej w piwnicy.

szt. 1,0

- Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)  - m 116,8

Montaż  urządzeń sanitarnych

- Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

kpl. 19,0

- Postument porcelanowy do umywalek

kpl. 19,0

- Zawory przelotowo- kątowe do umywalek o śr. nominalnej 15 mm

szt. 38,0

- Baterie umywalkowe wandaloodporne o śr. nominalnej 15 mm

szt. 19,0

- Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym

kpl. 9,0

- Montaż systemowych przegród międzypisuarowymi

szt 9,0

- Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie

kpl. 18,0

- Montaż kompletnego zestawu muszli ustępowej

kpl. 18,0

- Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm

szt. 4,0

Montaż instalacji c.o

- Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 20,4

- Rurociągi o śr. 20 mm (PE-RT/AL/PE-RT) - piony c.o

m 50,3

- Rury przyłączeniowe z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników

kpl. 11,0

- Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. 1000 mm

szt. 11,0

- Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba 1,0

- Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

urz. 1,0

Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki

- Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki.

m3. 1,0

6. Zakres rzeczowy robót obejmuje:

- - Montaż listew elektroinstalacyjnych z PCW (naściennych, przypodłogowych i ściennych)

przykręcanych do podłoża ceglanego - LN 25x16

m 9,0

- Montaż listew elektroinstalacyjnych z PCW (naściennych, przypodłogowych i ściennych)

przykręcanych do podłoża ceglanego - LN 40x25

m 2,0

- Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym

m 9,0

- Wciąganie w kanały zamknięte przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 24mm2 (40mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej - YDY 5x10mm2

m 52,0

- Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 24mm2 (40mm2 dla Al), układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd -YDY 5x10mm2

m 10,0

- Wciąganie w kanały zamknięte przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju

do 12mm2 (24mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej - YDY 5x2,5mm2

m 12,0

- Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al), układane pod tynkiem w podłożu betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - YDYp 3x1,5

m 36,0

-  Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) układane pod tynkiem w podłoŜu nie betonowym w gotowych bruzdach - YDYp 3x1,5

m 162,0

-   Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd - YDYp 3x2,5

m 96,0

-  Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al), układane pod tynkiem w podłożu betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - YDYp 4x1,5

m 64,5

-  Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach - YDYp 4x1,5

m 24,0

- Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu betonowym

m 60,0

-  Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłoŜu ceglanym

m 285,0

-  Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm

m 345,0

-  Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 0,25dm3

szt.  29,0

-  Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm

szt. 32,0

-   Przykręcenie do gotowego podłoża łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych

szt 15,0

-  Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych pojedynczych (IP 44) z uziemieniem w puszkach

szt 17,0

- Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania

kpl 48,0

-  Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgoodpornych,

strugoodpornych, porcelanowych zawieszanych końcowych -DLN 2x26W BASIC IP 44

szt 15,0

-  Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgoodpornych,

strugoodpornych, porcelanowych zawieszanych przelotowych -DLN 2x26W BASIC IP 44

szt 33,0

-  Mechaniczne wykucie 2 otworów i osadzenie kołków rozporowych plastykowych w podłożu betonowym

aparat 2,0

-  Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - Czujka ruchu

szt 4,0

-  Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m2 0,36

-  Mechaniczne wykucie 4 otworów i osadzenie kołków rozporowych plastykowych w podłożu ceglanym

aparat 4,0

-   Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 10kg przez

przykręcenie do gotowego podłoża - Tablica TB-2/1, TB-4/1, TB-5/1, TB-6/1

szt 4,0

-  Mechaniczne wykucie 4 otworów i osadzenie kołków rozporowych plastykowych w podłożu ceglanym

aparat 12,0

-  Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 4 otworami mocującymi - Wentylator EBB 250 T

szt 3,0

-  Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 4 otworami mocującymi - Wentylator EBB 175 T

szt 3,0

-  Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 4 otworami mocującymi - Wentylator EDM-100 TZ

szt 3,0

-  Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg-Obudowa S-6

szt 1,0

-  Montaż w rozdzielnicach rozłącznika 3-biegunowego R 303 35A

szt 1,0

-  Uzupełnienie wkładek topikowych na prąd znamionowy do 25A-analogia

szt 3,00

-  Podłączenie silników w obudowie normalnej kablami 3-Ŝyłowymi miedzianymi o przekroju do 6mm2

szt 12,0

-  Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce

szt 56,0

-  Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 16mm w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce

szt 30,0

-  Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego

pomiar 2,0

-  Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego

pomiar 31,0

-  Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar pierwszy próby działania wyłącznika różnicowoprądowego

pomiar 8,0

-  Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar następny próby działania wyłącznika różnicowoprądowego

pomiar 8,0

-  Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1/2cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm

otworów 20,0

-  Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm

otworów 19,0

-  Mechaniczne przebijanie otworów długości do 30cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 40mm

otworów 4,0

-   Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 80mm

otworów 3,0

-  Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm

otworów 1,0

-  Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt 1,0

-  Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny w pomieszczeniu

punkt 108,0

-  Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych

szt 24,0

-   Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 biegunowych o natężeniu prądu do 63A

szt 6,0

-  Demontaż podtynkowych wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych,

1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A

szt 6,0

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania harmonogramu rzeczowo finansowego w  całości przedsięwzięcia (wg elementów wymienionych przedmiarze robót)  i złożenia go po podpisaniu umowy. Harmonogram powinien określać, czas wykonania robót.

Uwagi:

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót.

- Materiał pochodzący z rozbiórki, Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. „O odpadach” (Dz. U. z 2007 r. nr 39,   poz. 251) oraz udokumentować ten fakt Zamawiającemu.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji technicznej  materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego  i inspektora nadzoru.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć, protokoły z prób szczelności i aprobaty, opinie,  dokument potwierdzający, że materiały z rozbiórki zostały poddane utylizacji.

UWAGA:

Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym.