CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. Zakres rzeczowy zamówienia 	1

II. Wizja lokalna Placu Budowy	4

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ zadania: „Remont pokrycia dachu w budynku szkolnym Zespołu Szkół nr 2 w Kołobrzegu”.

W ramach zamówienia należy wykonać :

- Roboty przygotowawcze - rozbiórkowe:

- rozbiórka pokrycia pierwszej warstw papy z dachów betonowych płaskich – likwidacja pęcherzy, zgrubień i fałd na powierzchni 19 m2

- rozbiórka pokrycia pierwszej warstw papy z dachów betonowych w koszu na powierzchni 115,5 m2,

- rozbiórka pokrycia każdej następnej warstwy papy z dachów betonowych na powierzchni 115,5 m2,

- rozbiórka murków ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku – murów ogniowych, na powierzchni 90,28 m2,

- rozbiórka murków ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku – obróbek komina, na powierzchni 3,15 m2,

- wywiezienie gruzu i innych materiałów rozbiórkowych z utylizacją papy – ok. 6 m3.

- Krycie papą:

- przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalna DKD z przesmarowaniem abizolem w miejscach likwidacji fałd i zgrubień na powierzchni 134,5 m2,

- przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalna DKD bez smarowania abizolem na powierzchni 766 m2,

- obróbka kasza przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD na powierzchni 115,5 m2,

- obróbka kasza przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD na powierzchni 115,5 m2,

- przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych – dodatkowe mocowanie do ogniomurku nad koszem papy na złączach, 160 szt.,

- obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej o szer. 30 cm – 98,9 mb,

- obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o szer. 30 cm – dodatek za każde dalsze 5 cm szerokości – 356,1 mb,

- jednokrotne krycie papą wierzchniego krycia z uzupełnieniem komina wentylacyjnego szt. 1 na powierzchni 731,22 m2,

- naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej (kołnierze) elementów metalowych na dachu wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem – kosze ściekowe w korycie + wywiewki kanalizacyjne na powierzchni 8 m2,

- uzupełnienie przepierzeń piwnicznych ze szkieletem z warstwy desek o grubości 25 mm – wypełnienie otworu w ścianie bocznej komina płytą OSB wodoodporną gr. 18 mm, powierzchnia 1,5 m2,

- obróbki z papy wierzchniego krycia grubości 5,2 mm, powierzchnia 1,5 m2.

- Obróbki blacharskie:

- wymiana starych obróbek blacharskich na nowe z blachy miedzianej podokienników o szerokości 25 – 50 cm, powierzchnia 1,5 m2,

- uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszy i okapów z blachy ocynkowanej powlekanej, powierzchnia 93,42 m2.

- Prace porządkowe:

- uprzątnięcie terenu składowania wymienionych elementów i starych pap,

- Dokumentację powykonawcza

W ramach wykonywanego zadania należy przekazać Zamawiającemu dokumentacje powykonawczą. Ma ona zawierać: dokumentację zakresu wykonanych robót z naniesionymi poprawkami lub zmianami wynikłymi w trakcie robót, protokoły badań i pomiarów wykonawczych, atesty zastosowanych materiałów.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3    egzemplarzach po zakończeniu zadania.

UWAGI!!!

- Całość prac należy wykonać zgodnie z zakresem zamówienia.

- Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające dokonanie utylizacji materiałów związanych z zadaniem

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Przedmiar robót należy traktować jako element porównawczy służący porównaniu zakresu prac i jest on dokumentem informacyjnym.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od faktur licząc od dnia dostarczenia faktury do Zespołu Szkół nr 2 w  Kołobrzegu.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.