K-IO.272.7.2014.IX

CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Zakres rzeczowy zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ zadania: „Zasilenie stawu w parku im. Gen. H. Dąbrowskiego 
w Kołobrzegu wodą z rzeki Parsęta.”

2. W ramach zadania należy wykonać: przyłącze zasilenia wodą z rzeki Parsęta stawu 
w parku im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kołobrzegu. Trasę przyłącza zaprojektowano 
od wlotu wody z rzeki do studni połączonej z istniejąca przepompownią. Doprowadzenie wody z rzeki Parsęta poprzez wlot żelbetowy zlokalizowany przy brzegu, rurociągiem do istniejącej przepompowni odpowiadającej za tłoczenie wody do stawu. Na trasie przyłącza zaprojektowano 3 studnie rewizyjne. W celu pomiaru ilości wody pobieranej z rzeki, 
w studni S2 na rurociągu zaprojektowano zasuwę kołnierzową DN 300 oraz przepływomierz irygacyjny kołnierzowy DN 250 o przepływie nominalnym Q=630 m3/h. 
Z uwagi na trudne warunki terenowe w celu połączenia studni S1 z S2  należy pod rzeka Stramnica wykonać przecisk z rury RHDPE de 400 prowadzonej w rurze stalowej 
4 osłonowej.

3.  Obsługa geodezyjna, geologiczna, dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: mapę sytuacyjną powykonawczą, dokumentację projektową z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie dokumenty potwierdzające utylizację odpadów nienadających się do ponownego wykorzystania oraz oświadczenie Kierownika Budowy. Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 2 egzemplarzach przy odbiorze końcowym.

UWAGA:

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

- W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie z ustawą 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach – Dz. U. z 2013 poz. 11) przekazać do utylizacji 
i udokumentować ten fakt Zamawiającemu - przedstawiając w ramach dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów. W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ewidencję wytwarzanych odpadów budowlanych, przy użyciu kart ewidencji.

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym. W przypadku, gdy Wykonawca zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w stosunku do projektu budowlanego, pierwszeństwo ma ilość wynikająca bezpośrednio z projektu.

- W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.

- W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych związanych z realizacją zadania warstw kulturowych, obiektów wziemnych lub ruchomych zabytków archeologicznych, Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac mogących je uszkodzić oraz do niezwłocznego powiadomienia Inwestora oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie (zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zmianami/).

II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.