CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Rewitalizacji stawu w Parku im. Gen.                                  H. Dąbrowskiego w Kołobrzegu. Projekt składa się z dwóch części.

Część 1 obejmuje:

- spuszczenie wody ze stawu,

- oczyszczenie dna stawu z osadów, mułu oraz odpadów stałych z wywiezieniem i utylizacją,

- umocnienie i uporządkowania skarp i brzegów stawu,

- zastosowanie rozwiązań pozwalających na utrzymanie stałego poziomu wody w stawie oraz możliwość spuszczenia wody,

- remont mostku i istniejącego odpływu do rz. Stramniczki,

- uporządkowanie terenu w obrębie wykonywanych robót z jednoczesną odbudową ciągów pieszych o nawierzchni żwirowej.

Część 2 obejmuje:

  - ujęcie wody z rz. Stramniczki,

  - budowa przepompowni z agregatem pompowym  o napędzie elektrycznym,

  - sieć elektroenergetyczna zasilająca agregat pompowy.

UWAGA – Przedmiot zamówienia nie obejmuje prac związanych z uporządkowaniem zieleni. Prace pielęgnacyjne i sanitarne drzewostanu i krzewów wykonane zostaną w ramach umowy utrzymaniowej przez spółkę Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu. Z przedmiotu zamówienia wyłączono wymianę ogrodzenia wokół stawku – odrębne zamówienie.

2.  Kod wspólnego słownika zamówień publicznych:

45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych roboty ziemne,

45112711-2 – Roboty w zakresie kształtowania parków,

45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

45111000-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

45247200-2 – Roboty w zakresie budowy tam i innych konstrukcji stałych,

45221119-9 – Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów,

45311100-1 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej,

45244100-0 – instalacje wodne

II. Zakres robót.

1. Zakres robót określa dokumentacja projektowa, w tym:

- Projekt budowlany 1 i 2 część,

- Przedmiar robót wraz z kosztorysem nakładczym, który obejmuje w części 1:

    - roboty przygotowawcze i ziemne,

    - rurociąg ciśnieniowy do przesyłu wody PE DN160 L = 324 m,

    - roboty ubezpieczeniowe,

    - odbudowa mostku,

    - odtworzenie alejki wokół stawu,

w części 2:

    - ujęcie wody i drogę dojazdową

    - sieć elektroenergetyczną,

      - Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

III.  Zobowiązania Wykonawcy:

- Wykonanie całości robót zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz umową,

- Dbanie o prawidłowość oznakowania terenu budowy przez cały okres realizacji robót.

- Wykonanie i zamontowanie dwóch wolnostojących tablic informacyjnych o dofinansowaniu zadania z WFOŚiGW w Szczecinie, o wymiarach 140x180 cm, z materiału pozwalającego zachować trwałość przez co najmniej 5 lat licząc od dnia zakończenia inwestycji (płyta z laminatu, nadruk – sitodruk), wzór tablicy - wg załączonego do III części SIWZ wzoru tablicy.

- We współpracy z przedstawicielami Koła Miejskiego Polskiego Związku Wędkarskiego nr 17 w Kołobrzegu wykonanie odłowienia i zabezpieczenia ryb i innych organizmów żyjących w toni wody.

- Postępowanie z odpadami powstałymi w czasie robót winno być zgodne z przepisami ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z póź. zm.).

- Kierownik robót jest obowiązany prowadzić dziennik budowy i umieścić w  widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

- Zapewnienie warunków bezpieczeństwa na terenie objętym robotami.

- Po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Dostarczenie Zamawiającemu do odbioru końcowego dokumentacji powykonawczej: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, dokument dot. utylizacji odpadów, Dziennik Budowy oraz oświadczenie Kierownika Budowy.

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z projektem budowlanym i jest dokumentem informacyjnym.

IV. Wizja lokalna obszaru objętego zamówieniem.

Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej obszaru objętego zamówieniem i jego otoczenia oraz zebrać, na swój własny koszt, odpowiedzialność oraz ryzyko, wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania jego oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

V. Załączniki do III części SIWZ:

- Projekt budowlany – część 1,

- Projekt budowlany – część 2,

- Przedmiar robót (część 1 i 2) wraz z kosztorysami nakładczymi,

- Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Wzór tablic informujących o dofinansowaniu zadania z WFOŚiGW.