# I.7013.12.2011.VI

CZEŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa ul. Rzecznej w Kołobrzegu”

- zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

# Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ oraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (i wizją lokalną) zadania „Przebudowa ul. Rzecznej w Kołobrzegu”
(CPV: 45231300-8 , 45221111-3 , 45233200-1)

Lokalizacja ulicy Rzecznej działki nr 352, 353, 354, 291, 387 obręb 12 (skrzyżowanie
ul. Rzecznej z ul. Kamienną)

W ramach zadania należy wykonać:

Część A.

- Przebudowa ul. Rzecznej w Kołobrzegu (roboty drogowe, instalacje sanitarne, oświetlenie, mała architektura)

ROBOTY BUDOWLANE

Ulica Rzeczna po przebudowie będzie miała przekrój tzw. uliczny. Długość ulicy po przebudowie to 533 m.  Wykonać należy: jezdnię o nawierzchni betonowej,  szerokości 4,5 – 5,0 m, chodnik z płyt granitowych o szerokości podstawowej 2,0 m oraz ścieżkę rowerową z asfaltu lanego koloru czerwonego o szerokości 2,5 m. Na odcinkach ulicy przy jezdni usytuowane będą miejsca parkingowe dla samochodów osobowych oraz zatoka autobusowa. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom zastosowane zostaną słupki zabezpieczające, ozdobne wzdłuż ciągów pieszych i rowerowych.

Zakres prac:

- Roboty rozbiórkowe i ziemne

- Jezdnia

- Chodniki

- Zatoka autobusowa

- Miejsca parkingowe

- Ścieżka rowerowa

- Krawężniki i obrzeża

- Przejścia dla pieszych – nawierzchnia z płyt granitowych i kostki ciętej płomieniowanej

- Oznakowanie pionowe i poziome

- Odwodnienie

- Wiata przystankowa

- Słupki uliczne (zgodnie z opisem podanym poniżej)

INSTALACJE SANITARNE

- Roboty demontażowe i remontowe w tym remont kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową z rurą „ciasnopasowaną”

- Budowa elementów sieci kanalizacji deszczowej

- Odwodnienie liniowe

- Separatory i studnie do poboru próbek

- Odgałęzienia do szaletu miejskiego

OŚWIETLENIE

- Przełożenie istniejących kabli

- Kabel zasilający do szafki pomiarowej

- Szafka oświetleniowa

- Budowa oświetlenia ulicy: 17 szt. słupów oświetleniowych stalowych, okrągłych, rurowych o wysokości 7,3 m wraz z oprawami wyposażonymi w optykę drogową, zapewniającą wysoki poziom komfortu wizualnego, przeznaczone na źródła światła typu LED

- Markery solarne

- Przepusty kablowe

- Demontaże

MAŁA ARCHITEKTURA: ławka i kosze na odpadki

- Skrzyżowanie ulic Rzecznej z ul. Kamienną, działka nr 387

- Remont mostu nad rzeką Stramniczką

Zakres prac:

- Roboty przygotowawcze

- Podbudowy

- Nawierzchnie

- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

- Elementy ulic

- Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja/e projektowa/e z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik/i Budowy oraz oświadczenie/a Kierownika Budowy.

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić załącznik do mapy powykonawczej zawierający powierzchnię wykonanych nawierzchni tj. rodzaj wykonanej nawierzchni i jej ilość w m2 (wyszczególnienie na: powierzchnię jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych, zjazdów), rodzaj i długości wykonanych i remontowanych sieci. Monitoring wyremontowanego kanału deszczowego.

Załącznik powinien być sporządzony przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) i potwierdzony przez uprawnionego geodetę.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3   egzemplarzach + wersja elektroniczna podczas odbioru końcowego zadania.

- Promocja – tablice informacyjne

Wykonanie dwóch tablic.

Wielkość tablic informacyjnych 70x90cm.

Tablice muszą zostać wykonane z materiału pozwalającego zachować trwałość przez co najmniej 5 lat licząc od dnia zakończenia inwestycji (płyta z laminatu, nadruk – sitodruk).

Sposób montażu – tablica wolnostojąca.

- Przeprowadzenie interwencyjnych badań archeologicznych zgodnie z decyzją znak ZArch.K.5161.22.2014.MJ z dnia 21.02.2014r.

Część B

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Rzecznej w Kołobrzegu

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Rzecznej wraz z przełączeniami do istniejących odgałęzień sieci realizowana będzie na działkach nr: 387,172/4, 352, 353, 354 obręb 12 w Kołobrzegu

Zakres prac obejmować będzie:

- Roboty montażowe  wodociągu z rur PE100 SDR17 PN10 z armaturą i hydrantami podziemnymi z przełączeniem do istniejących odgałęzień wodociągowych w zakresach średnic:

- ø 160mm  l = 558,97 m

- ø 110mm  l =   66,82 m

- ø   90mm  l =   36,00 m

- Podwieszenie wodociągu pod mostem nad rzeką Stramniczką zgodnie z operatem wodno- prawnym

- Roboty przygotowawcze i ziemne (wykopy, podsypka, obsypka, zasypka z wymianą gruntu od dna wykopu do spodniej warstwy odsączającej konstrukcji drogi w granicach jak w części A)

- Roboty ziemne i drogowe ( wykopy podsypka, obsypka , zasypka odtworzenie podbudowy i nawierzchni asfaltowej) przy węźle włączeniowym W I (poza zakresem robót drogowych jak w części A)

- Pozostałe prace: dokumentacja powykonawcza geodezyjna, badania archeologiczne zgodnie z decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Dokumentację powykonawczą należy wykonać wg pkt 4 części A opisu przedmiotu zamówienia! Dodatkowo dla zadania B Wykonawca dostarczy oprócz map papierowych  mapę w wersji elektronicznej na pliku dxf.

# Uwagi:

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót.

- Nawierzchnię jezdni oraz chodnika należy wykonać w kolorze jasny szary.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta.

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy, służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym.

- W przypadku, gdy Wykonawca zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w stosunku do projektu wykonawczego, pierwszeństwo ma ilość wynikająca bezpośrednio z projektu lub z faktycznej sytuacji wynikającej z wizji lokalnej.

- Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r „O odpadach” – Dz. U. z 2013r. poz. 21) przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu.- przedstawiając w ramach dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów.  W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ewidencję wytwarzanych odpadów budowlanych, przy użyciu kart ewidencji. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać Zamawiającemu. Materiał winien zostać oczyszczony i ułożony we wskazanym miejscu w sposób usystematyzowany np.: na paletach. Transport materiałów należy uwzględnić do granic miasta Kołobrzeg (odl. do 5 km). Decyzje o przydatności materiałów z rozbiórki podejmuje Inspektor Nadzoru. Kostkę granitową (brukowiec) uzyskaną z rozbiórki, po oczyszczeniu należy przetransportować w koszach gabionowych lub workach na gruz o ładowności ≥1t do magazynu na terenie MZZDiOŚ i złożyć we wskazanym miejscu.

- Jeżeli w trakcie realizacji zadania dokonana zostanie wycinka drzew, to drewno należy przekazać do MZZDiOŚ dokonując ułożenia w stosy odpowiednie do jego skubikowania.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktur licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Wykonawca udostępni plac budowy dla służb technicznych MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu w celu:

- usuwania awarii sieci wodociągowych,

- udrażniania i czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej,

- dokonania przeglądów i napraw związanych z obsługą sieci wod. – kan. w zakresie eksploatacji sieci i prac budowlanych związanych z przebudową ulicy Rzecznej

- Wybór archeologa, który przeprowadzi badania archeologiczne leży po stronie Wykonawcy. W przypadku innego archeologa niż osoba wskazana w decyzji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego wszelkie dokumenty niezbędne do zmiany decyzji.

- W przypadku dokonania odkrycia archeologicznego i przerwania robót na pewnym zakresie - Wykonawca ma obowiązek zapewnić front robót w innym zakresie tak, aby przerwa spowodowana pracą archeologów nie wpłynęła na końcowy termin zakończenia robót.

- Wykonawca w swojej wycenie uwzględni wykonanie ok 15 przewężeń ścieżki rowerowej w obrębie drzew. W miejscach przewężeń zastosować należy obrzeża trawnikowe (z tworzywa sztucznego), które umożliwiają w elastyczny sposób ograniczenie brzegów nawierzchni, zapewniające stabilne rozdzielenie nawierzchni utwardzonej od warstw luźnych, minimalna wysokość 45mm. Opaski powinny posiadać możliwość montażu bez konieczności wykopu.

- Roboty ziemne w obrębie korzeni drzew należy wykonywać ręcznie. Prace w zakresie drzew i krzewów prowadzone będą przez  Wykonawcę z zachowaniem przepisów obowiązujących w tym zakresie tj. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 poz. 627 z późn. zm.) oraz zasadami chirurgii i pielęgnacji drzew.

- Kostkę kamienną należy wszędzie spoinować spoiną syntetyczną.

- Słupki uliczne powinny być wytworzone z elastomerycznego polimeru z pamięcią kształtu. Muszą być elastyczne a zarazem sztywne i stabilne aby wytrzymały co najmniej 150 kg siły nacisku działającej na wysokości 400 mm od poziomu gruntu na pachołek. Słupki należy zamontować w gniazdach do montażu. Kolor czarny z taśmą odblaskową w miejscowych przewężeniach z logo miasta Kołobrzeg na wierzchu słupka. Wysokość 700-800 mm, średnica 70-80 mm, kształt prosty, stylizowany współcześnie, nowocześnie.

Gdziekolwiek w projekcie ujęty jest „słupek uliczny o średnicy 30cm, h=70cm z logo miasta Kołobrzeg, kolor czarny, osadzony w fundamencie” należy w jego miejsce przyjąć słupek o parametrach opisanych powyżej.

- W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.

# WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.