CZEŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI:

I.  ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA	2

2. Dokumentacja powykonawcza	2

3. Uwagi	3

II. WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY	3

# I. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z dokumentacją, projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ, oraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (i wizja lokalna) zadania „Budowa ul. Plażowej – w Kołobrzegu”  (CPV: 45230000-8)

W ramach zamówienia należy wybudować drogę ul. Plażowej wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami  (oświetlenie i odwodnienie) na działkach 6/1 i 6/2 w obrębie 1 w Kołobrzegu. Zakres robót, który będzie realizowany, zawiera Projekt Budowlany z III.2011r dotyczący „Budowy drogi ul. Plażowej na odcinku od ul. Wylotowej do ul. Klonowej”.

Odcinek projektowanej ul. Plażowej jest drogą o dł. 146mb i szer. 6,0mb (z wjazdem od strony ul. Wylotowej) zakończoną placem manewrowym (w pasie drogowym ul. Klonowej – dz. 6/1). Nawierzchnia drogi będzie wykonana z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudową z kruszywa. Ze wzg. na słabą nośność podłoża zastosowano w konstrukcji nawierzchni wzmocnienie w postaci geowłókniny oraz geokraty.

W ramach zamawianych robót drogowych należy wykonać: roboty przygotowawcze wraz z demontażem ułożonych płyt drogowych (tymczasowej drogi), stanowiących własność Zamawiającego i ich wywozem na odl. do 5 km na plac składowy w Miejskim Przedsiębiorstwie Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu ul. 6 Dyw. Piechoty 56, nowe dojazdy do sześciu działek, miejsca postojowe dla aut (naw. z kostki bet. gr. 8 cm) oraz chodniki (kostka bet. gr. 6cm). Do wykonania jest również docelowe oznakowanie ujęte w projekcie organizacji ruchu oraz dodatkowe oznakowanie (w zatoce parkingowej) 2 stanowisk dla osób niepełnosprawnych (pionowe i poziome).

Droga zlokalizowana jest w pasie drogowym, na którym (wzdłuż obecnie planowanej drogi) wykonano w 2010r. nawierzchnię ciągu pieszego i ścieżkę rowerową wraz z oświetleniem.

Oświetlenie: Na istniejących przy ścieżce rowerowej słupach oświetleniowych (6 słupów w obrębie budowanej ul. Plażowej) należy zamontować (wraz z podłączeniem okablowania) po jednej górnej oprawie świetlnej z lampą o mocy 100W. Zastosować typ oprawy z redukcją zużycia energii elektrycznej.

Odwodnienie: zgodnie z dokumentacją i warunkami technicznymi

i operatem wodnoprawnym) : cztery wpusty uliczne z których wyprowadzić należy przykanaliki ø160  włączone do dwóch studni rewizyjnych ø1200 posadowionych na kanale ø250; wykonać  przyłącze ø 200 i studnie rewizyjna ø1200 (do włączenia przyłączy deszczowych z sąsiednich działek) . Wody opadowe sprowadzone do kanału ø250 skierować do istniejącego rowu. W miejscu włączenia kanału ø250 do rowu wykonać wylot prefabrykowany z umocnieniem skarp i przeciwskarp  z kratą metalową.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót drogowych (nawierzchnie dróg, zjazdów, parkingów, chodników wraz z okrawężnikowaniem), odwodnieniowych (kanalizacja deszczowa, studnie) oraz elektrycznych (montaż opraw oświetleniowych) wraz z niezbędnymi robotami przygotowawczymi.

# 2. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja/e projektowa/e z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik/i Budowy oraz oświadczenie/a Kierownika Budowy.

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić załącznik do mapy powykonawczej zawierający powierzchnię wykonanych nawierzchni tj. rodzaj wykonanej nawierzchni i jej ilość w m2.

Załącznik powinien być sporządzony przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) i potwierdzony przez uprawnionego geodetę.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3   egzemplarzach podczas odbioru końcowego zadania.

# 3. Uwagi

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót.

- Materiał pochodzący z rozbiórki, nie nadający się do wykorzystania, Wykonawca zobowiązany jest przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Prawa ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25 poz. 150 z późn. zmianami) i ustawy o odpadach (Dz. U. z 2007r. nr 39 poz. 251 z późn. zmianami).

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy, służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym.

- W przypadku, gdy Wykonawca zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w stosunku do projektu budowlanego, pierwszeństwo ma ilość wynikająca bezpośrednio z projektu lub z faktycznej sytuacji wynikającej z wizji lokalnej.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktur licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Przedstawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa musi zawierać: nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się gwaranta do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne, ponieważ zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę.

W gwarancji powinny być również wskazane terminy związania gwarancją. Projekt takiego zabezpieczenia należy dostarczyć do Zamawiającego  na min 3 dni robocze przed datą podpisania umowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 14 dni od daty podpisania    umowy.

# WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.