I.7013.10.2011.III

CZEŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa ul. Wiosennej w Kołobrzegu”

# Zakres rzeczowy zamówienia

wykonanie zadania: „Przebudowa ul. Wiosennej w Kołobrzegu" w tym:

- Przebudowa ulicy Wiosennej w granicach pasa drogowego wraz przebudową istniejącego odwodnienia (przykanaliki) zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa firmy TK – PROJEKT Tomasz Łapiński z siedzibą w Koszalinie przy
ul. Morskiej 99b/8 – część A zadania,

- Przebudowa obiektu liniowego – sieci wodociągowej żeliwnej Dn100 mm na PE de 110 mm i de 160 mm wraz z przyłączami oraz budowa hydrantów przeciwpożarowych Dn 80 zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa firmy MB – MAXIPROJEKT Beata Starzyńska z siedzibą w Koszalinie przy ul. Gnieźnieńskiej 14

CPV: 45233220-7, 45231300-8

W ramach poszczególnych zadań należy wykonać:

ELEMENT A

- Roboty budowlane:

- Prace przygotowawcze

- Roboty rozbiórkowe

- Roboty ziemne

- Wzmocnienie istniejącego podłoża

- Nawierzchnia jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej

- Roboty wykończeniowe

- Oznakowanie

- Przykanaliki kanalizacji deszczowej

- Przyłącza kanalizacji deszczowej do posesji – wymiana

- Nowe przykanaliki kanalizacji deszczowej do posesji

- Wymiana odcinka sieci kanalizacji deszczowej

- Roboty naprawcze na istniejących studniach

- Tablica pamiątkowa

Wielkość tablicy pamiątkowej 70x90cm.

Tablica musi zostać wykonana z materiału pozwalającego zachować trwałość przez co najmniej 5 lat licząc od dnia zakończenia inwestycji (płyta z laminatu, nadruk – sitodruk).

Sposób montażu – tablica wolnostojąca obustronna.

- Dokumentacja powykonawcza

Mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik Budowy , dokładane obmiary powykonawcze robót (książka obmiarów) oraz oświadczenie/a Kierownika Budowy.

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić załącznik do mapy powykonawczej zawierający powierzchnię wykonanych nawierzchni tj. rodzaj wykonanej nawierzchni i jej ilość w m2 (wyszczególnienie na: powierzchnię jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, zjazdów), rodzaj i długości wykonanych i remontowanych sieci.

Załącznik powinien być sporządzony przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) i potwierdzony przez uprawnionego geodetę.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3 egzemplarzach + wersja elektroniczna podczas odbioru końcowego zadania.

- Organizacja ruchu w czasie prowadzonych robót

Przez cały czas trwania robót Wykonawca robót musi zapewnić ciągłość komunikacyjną umożliwiająca dojazd do poszczególnych posesji. Dlatego też w cenie oferty należy ująć koszty wykonania:

- projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z zatwierdzeniem,

- czasowych dróg objazdowych z płyt żelbetowych oraz ich utrzymanie w czasie budowy – co uwzględni w projekcie organizacji ruchu na czas budowy,

- czasowych chodników umożliwiających komunikacje pieszą oraz ich utrzymanie,

- Wykonanie oznakowania na czas budowy i jego utrzymanie,

W cenie oferty należy również ująć koszty związane z wykonaniem i ustawieniem odpowiednich znaków informacyjnych związanych ze zmianą organizacji ruchu na czas budowy, jeśli będą wymagane oraz zawiadomienie właściwych organów na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu, jak również poinformowanie Komunikacji Miejskiej.

- Wykonanie nasadzeń zamiennych

Nasadzenie 2 szt. drzew rodzimych z gatunków liściastych (do wyboru z rodzaju: dąb, buk, lipa) o wysokości min. 250 cm (wraz z opalikowaniem). Opalikowania drzew należy dokonać poprzez montaż 3 palików drewnianych okorowanych o długości min. 2,5 m i grubości Ø 6 cm wokół drzew na głębokość 0,5 m oraz założenie 3 wiązań elastycznych wiążąc drzewko do palików i stabilizując je w podłożu.

ELEMENT B

1. Roboty budowlane:

- Prace przygotowawcze

- Roboty rozbiórkowe

- Roboty ziemne

- Roboty montażowe sieci i przyłączy wodociągowych

- Przełączenia nowych przyłączy wodociągowych

- Próby ciśnienia, dezynfekcja, badania wody,

- Oznakowanie zasuw i hydrantów

2. Tablica pamiątkowa

Wielkość tablicy pamiątkowej 3,0 x 2,0 m. Tablica musi zostać wykonana z materiału pozwalającego zachować trwałość przez co najmniej 5 lat licząc od dnia zakończenia inwestycji (płyta z laminatu, nadruk – sitodruk). Sposób montażu – tablica wolnostojąca mocowana na słupkach stalowych jednostronna.

3.  Dokumentacja powykonawcza

Mapa geodezyjna – powykonawcza 4 kpl w tym jedna z  domiarami do zasuw i hydrantów.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3 egzemplarzach + 2 wersje elektroniczne podczas odbioru końcowego zadania.

# Uwagi:

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta.

- Rozliczenie robót odbędzie się kosztorysem powykonawczym w oparciu o kosztorys ofertowy oraz książkę obmiaru  potwierdzoną przez inspektora nadzoru – element A zadania oraz rozliczenie w formie ryczałtu – element B zadania.

- Dla elementu B zadania przedmiar robót należy traktować służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym.

- Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r „O odpadach” – Dz. U. z 2013r. poz. 21) przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu.- przedstawiając w ramach dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów.  W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ewidencję wytwarzanych odpadów budowlanych, przy użyciu kart ewidencji. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać Zamawiającemu. Materiał winien zostać oczyszczony i ułożony we wskazanym miejscu w sposób usystematyzowany np.: na paletach. Transport materiałów należy uwzględnić do granic miasta Kołobrzeg (odl. do 5 km). Decyzje o przydatności materiałów z rozbiórki podejmuje Inspektor Nadzoru.

- Drewno z wycinki drzew należy przekazać do MZZDiOŚ dokonując ułożenia w stosy odpowiednie do jego skubikowania.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktury licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Wykonawca udostępni plac budowy dla służb technicznych MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu w celu:

- usuwania awarii sieci wodociągowych,

- udrażniania i czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej,

- dokonania przeglądów i napraw związanych z obsługą sieci wod. – kan. w zakresie eksploatacji sieci i prac budowlanych związanych z przebudową ulicy Wiosennej

- Roboty ziemne w obrębie korzeni drzew należy wykonywać ręcznie. Prace w zakresie drzew i krzewów prowadzone będą przez  Wykonawcę z zachowaniem przepisów obowiązujących w tym zakresie tj. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 poz. 627 z późn. zm.) oraz zasadami chirurgii i pielęgnacji drzew.

- Wykonawca w swojej wycenie uwzględni, że zabezpieczeniu rurami osłonowymi powinny podlegać wszystkie kable, nawet te, które w projekcie zagospodarowania terenu nie zostały takim zabezpieczeniem ujęte.

- Na wysokości budynku ul. Wiosenna 19 występuje zbliżenie istniejącego kabla SN do krawędzi projektowanej drogi, w związku z czym należy zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu prac ziemnych na odcinku od ul. Jedności Narodowej do zakrętu na wysokości budynku ul. Wiosenna 17.

- W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.