CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie remontu szatni oraz remontu sali dydaktycznej     w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Łopuskiego 15 w Kołobrzegu.

W ramach zamówienia należy wykonać:

I. Opis planowanych prac remontowych - pomieszczenie szatni:

1. Roboty rozbiórkowe

- rozebranie ścianki z cegieł o grubości ½ cegły na zaprawie cementowo- wapiennej – 24.400 m2

- rozebranie okładzin z płytek ceramicznych – 27,696 m2

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 – 4 szt.

- demontaż tarcz oporowych i ściągów stalowych – 24 szt.

- demontaż belek montażowych dla opraw świetlówkowych – 9 szt.

- demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A – 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik jednobiegunowy) – 5 szt.

- demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A- ilość biegunów 2 + 0

– 5 szt.

- demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego  - 90.500 m

- demontaż rur korytek instalacyjnych – 25 m

- jednowarstwowa izolacja o grubości 40-150 mm z wełny mineralnej na siatce drucianej rurociągów o śr. zew. 60-102 mm – demontaż demolacyjny – 3.894 m2

- demontaż baterii umywalkowej – 1 szt.

- demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego – 1 kpl.

- demontaż podejścia odpływowego z rur z PCV o śr. 50 mm – 1 szt.

- demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm – 30.900 m

- demontaż rurociągu z PCV o śr. do 50 mm na ścianach budynku – 3.000 m

- demontaż rurociągu z PCV o śr. do 75-110 mm na ścianach budynku – 5.500 m

- demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.  50-100 mm na ścianach budynku – 1.500 m

- rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na lepik – do 111 deszczułek na 1 m2 posadzki- usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym – 61.107 m2

- rozebranie posadzek  z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony- usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym- 13.685 m2

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 – 3.000 m2

- rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust – 5.359 m2

- wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km – 11.885 m3

- opłata utylizacyjna – 11.885 m3

2. Szatnia

2.1 Ściany

2.1.1 Tynki

- ługowanie farby olejnej z tynków ścian – 50.608 m2

- zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 – 59.098 m2

- wcieranie otworów o głębokości do 40cm śr. 150 mm techniką diamentową w cegle – roboty         z rusztowania lub pomostu – 70.000cm

- kratki wentylacyjne typ A do 1000 mm – do przewodów murowanych – obiekty nauki – 2 szt.

- nawiewnik okienny 20-0m3/h – 1 szt.

- wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe , tynki zatarte grubości do 10 mm – 27.696 m2

- gruntowanie podłoży preparatami Ceresie CT 17 lub równoważne – powierzchnie pionowe -  137.402 m2

-renowacja starego budownictwa w systemie ceresie. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie.

Wykonanie szpachlówki o grubości do 0,5 cm na tynku renowacyjnym na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu – 137.402 m2

- obudowa słupów płytami gipsowo – kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 – 2.888 m2

- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym- 31.120 m

- tynk cienkowarstwowy mozaikowy BaumitMosaikPutz lub równoważne  – wykonany ręcznie, warstwa pośrednia na ścianach – 96.162 m2

- tynk cienkowarstwowy mozaikowy BaumitMosaikPutz lub równoważne – wykonany ręcznie na ścianach            – 96.162 m2

2.1.2 Malowanie

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – suchych tynków            z gruntowaniem w II klasie zmywalności wg PN-EN 13300 – 39.741m2

-dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych – 17.600 m2

2.2 Sufity

2.2.1 Tynki

- zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 – 79.880 m2

- gruntowanie podłoży preparatami Ceresit CT 17 lub równoważne – powierzchnie pionowe – 79.880 m2

- tynki ( gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym – 61.020 m2

- tynki ( gładzie )jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach – dodatek za pogrubienie o 2 mm – 61.020 m2

- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 44.800 m

- obudowa belek i podciągów płytami gipsowo – kartonowymi GKBI na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowych 50-01 -  52.195 m2

2.2.2 Malowanie

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – suchych tynków             z gruntowaniem w II klasie zmywalności wg PN-EN 13300 – 79.880 m2

2.3 Posadzki

- naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0,2 m2 – 30.000 miejsc

- szlifowanie powierzchni z  lastryka – 16.800 m2

2.4 Stolarka

- ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 lub równoważne – 4 szt.

- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone – materiał inwestora – 7.380 m2

- założenie na nowym miejscu klamek z szyldami – 4 szt.

- częściowa zabudowa jednostronna kraty płytą HPL gr. 12 mm lub równoważne – 5.500 m2

- drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x250 mm – 15 szt.

- szafki szatniowe – szafki typu przedszkolnego  otwarte np. szatnia przedszkolna BM -6 firmy NOWAX lub równoważne – na 60 osób – 22.200 m2

- wieszaki szatniowe stalowe malowanie proszkowo- ilość miejsc do wieszania na wieszaku 30         – 24.szt.

2.5 Instalacja oświetleniowa

- mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie – 65.500 m

- przewód kabelkowy płaski – łączny przekrój żył do 7,5 mm2 ( podłoże betonowe) układany           w tynku – 65.500 m

- zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm   - 65.500 m

- przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kolkach kotwiących (ilość mocowań 2) – 9kpl.

- montaż na gotowym podłożu opraw oświetlenia – 9 kpl.

- mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ½ cegły – śr. rury do 40 mm – 5.00 otworów

- przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej                  z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie – 4 szt.

- montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę – 4 szt.

- montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej – 4 szt.

- montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodowych, jednobiegunowych biegunowych przycisków w puszce instalacyjnej – 2 szt.

- montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej – 2 szt.

- pomiar rezystencji izolacji instalacji elektrycznej – obwód 1-fazowy , pierwszy pomiar – 3.000 pomiar

- pomiar rezystencji izolacji instalacji elektrycznej – obwód 1-fazowy , każdy następny pomiar          – 6.000 pomiar

- demontaż i ponowny montaż urządzeń elektrycznych – czujki, kamery, - 8 szt.

2.6 Roboty instalacyjne

- izolacja rurociągów śr. 80 mm otulinami Thermaflex FRZ- jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) lub równoważne – 53.700 m

- izolacja rurociągów śr. 50 mm otulinami Thermaflex FRZ- jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) lub równoważne – 2.400 m

- izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ- jednowarstwowymi gr. 25  mm (P) lub równoważne – 16.500  m

- izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ- jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) lub równoważne – 72.500 m

- wstawienie trójnika z PCV lub cPCV o śr. 20 mm o połączeniach klejonych – 3 szt.

- rurociągi z tworzyw sztucznych pex/al/pex o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych – 42.900 m

- zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm – 3 szt.

- dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, hydrantów, połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm – 3 szt.

- zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm     – 1 szt

- baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm – 1 szt.

- wymiana dołącznika ( trapera) o śr. 100 mm – 1 szt.

- rurociągi z PCV kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych                   o połączeniach wciskowych – obiekty służby zdrowia lub uczelni -  8.000 m

-rurociągi z PCV kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych                     o połączeniach wciskowych – obiekty służby zdrowia lub uczelni -  3.000 m

- dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCV o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych – obiekty służby zdrowia lub uczelni – 1 podej.

- zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub tworzywa sztucznego na ścianie – 1 szt.

- mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ½ cegły – śr. rury do 60 mm – 3 otw.

- zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm – 10 szt.

- płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych – 42.900 m

- próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych ( rurociąg o śr. do 65 mm ) – 42.900 m

3. Remont sali dydaktycznej

3.1 Tynki

- zabezpieczenie okien folią malarską – 18.000 m2

- zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5 m2 – 139.482 m2

- gruntowanie podłoży preparatami Ceresit CT 17 lub równoważne – powierzchnie pionowe – 139.482 m2

- tynki ( gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym – 139.482 m2

- dodatek za zmianę grubości o 1,0 mm, wyprawy gipsowe wykonane ręcznie – 55.793 m2

- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – system STOPERlub równoważne – ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym -  52.400 m

- zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5 m2 – 61.107 m2

- tynki ( gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym – 61.107 m2

- kratki wentylacyjne typ A  o obwodzie do 1000 mm – do przewodów murowanych – obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego – 1 szt.

3.2 Malowanie

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorze powierzchni wewnętrznych –podłoży gipsowych z gruntowaniem w I klasie zmywalności wg PN-EN 13300 – 82.324 m2

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorze powierzchni wewnętrznych –podłoży gipsowych z gruntowaniem w II  klasie zmywalności wg PN-EN 13300 – 68.880 m2

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi białymi powierzchni wewnętrznych –- podłoży gipsowych z gruntowaniem w II klasie zmywalności wg PN-EN 13300 – 61.107 m2

3.3 Posadzki

- czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych konstrukcji betonowych – powłoka o II st. zniszczenia – 61.107 m2

- gruntowanie podłoży preparatami Ceresit CT 17 lub równoważne – powierzchnie pionowe – 61.107 m2

- posadzki z deszczułek na lepiku – 61.107 m2

- lakierowanie posadzek i parkietów – 61.107 m2

- pastowanie posadzek i parkietów – 61.107 m2

3.4 Stolarka

- ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie – 1 szt.

- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone  o izolacji 32db- okleina CPL 0,7 mm lub równoważne – trzy zawiasy – 1.845 m2

- założenie na nowym miejscu klamek z szyldami – 1 szt.

- ścianki działowe GR z płyt gipsowo – kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych             z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo- 100-02 – powierzchnia mniejsza niż 5 m2 – 1 m2

- montaż paneli odbojowych  - materiał z demontażu -5 .359 m2

- montaż paneli odbojowych  z płyty wiórowej – 4.848 m2

3.5.  Roboty towarzyszące

- przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących( il. mocowań 2) – 2 kpl.

- montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych – 2 kpl.

- mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ½ cegły – śr. rury do 40 mm – 2 otw.

- przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznych w betonie – 2 szt.

- montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę – 2 szt.

- montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych przycisków w puszce instalacyjnej – 2 szt.

- wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego – demontaż i montaż grzejników na potrzeby robót remontowych – 4 kpl.

- wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym     – 8 szt.

- mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie – 80.000 m

- przewód kabelkowy płaski – łączny przekrój żył do 7,5 mm( podłoże betonowe) układany w tynku – remont częściowy instalacji oświetleniowej YDY 4x1 5mm2 lub równoważne – 30.00 m

- przewód kabelkowy płaski – łączny przekrój żył do 7,5 mm( podłoże betonowe) układany w tynku – schowanie istniejących przewodów w tynku – 25.00 m

- wymiana rur winidurowych o śr. do 28 mm w bruzdach bez wykucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe- schowanie istniejących przewodów w tynku w rurkach – 25.000 m

- przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur – schowane do istniejących przewodów w tynku w rurkach – 75.000 m

- zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm – 80.000 m

- pomiar rezystencji izolacji instalacji elektrycznej – obwód 1-fazowy , pierwszy pomiar – 3.000 pomiar

- pomiar rezystencji izolacji instalacji elektrycznej – obwód 1-fazowy , każdy następny pomiar         – 6.000 pomiar

- sprawdzenie samoczynnego włączenia zasilania – próby działania wyłącznika różnicoprądowego – pierwszy – 8 pomiar

- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – próby działania wyłącznika różnicoprądowego – każdy następny –16 pomiar

Uwaga :

1. Całość prac należy wykonać zgodnie z Przedmiarem Robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania     i Odbioru Robót , „Opisem prac remontowych szatni wraz z remontem sali dydaktycznej nr 6             w Szkole Podstawowej nr 3 na działce 195/4 przy ul. Łopuskiego 15 w Kołobrzegu” oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

2.  W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie  przez cały czas zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

3. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu prac                       z dokumentacją i jest dokumentem informacyjnym.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy, a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca.