CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. Zakres rzeczowy zamówienia	1

II. Wizja lokalna Placu Budowy	2

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ zadania:

„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej w Kołobrzegu wraz z odpływem do morza w km 336+150 Etap - I”

W ramach zadania należy wykonać:

- Kolektor kanalizacji deszczowej z rur WEHOLITE SPIRO na odcinku od wylotu w morze (0+00) poprzez studnię S-1 (0+57) do studni S-11 (0+562) o średnicy ø 1000 i długości 562,00 mb:

- odcinek morski i przejście przez plażę – rury spiro o sztywności obwodowej 8kN/m2,

- pozostały odcinek  - rury spiro o sztywności obwodowej 4kN/m2 ułożone ze spadkiem 1‰ na 20 cm podsypce piaskowej, głębokość 2,66 ÷ 4,70m, wykop mechaniczny, nachylenie skarp 1:0,6, szerokość dna 1,6m

- odcinek morski wykonać w obudowie dwurzędowej ostrogi z pali sosnowych – długość dwurzędowej ostrogi – 57m, na odcinku morskim długość pali wynosi 7,0m, na odcinku lądowym (plaża) długość pali wynosi 5,0m, ostrogę zakończyć dalbą z 9 szt. wbitych ażurowo pali sosnowych.

- droga przejazdowa przez ostrogę dla sprzętu ciężkiego i ratowniczego – szerokość 5,0m

- studnie S-1, S-2 oraz S-11 wykonać jako żelbetowe ø 1500 z osadnikiem. W studni S-2 zamontować klapę zwrotną ø 1000.

- przejście przez wydmy oraz nowowybudowaną ścieżkę rowerową  - przecisk rurą stalową ø1200 długości 35m oraz 12m

- studnie S-3 ÷ S-10 wykonać w systemie studni osadnikowej Weho ø 1200,

- odwodnienie – igłofiltry

- zasypka wykopu wraz z zagęszczeniem mechanicznym

- Połączenie kolektora ø 1000 z rowem D – rurociąg WEHOLITE SPIRO ø 600 – 13,0mb, ułożony ze spadkiem 1‰ na 20 cm podsypce piaskowej na średniej głębokości 1,8m:

- żelbetowy wlot dokowy o odstępie skrzydeł 0,8m – brzeg rowu na długości 2,0m wzmocnić palisadą z pali o średnicy 10cm i dł. 1,5m, wlot posadowić na prefabrykowanej płycie betonowej i zabezpieczyć kratą,

- osadnik betonowy o przepływie poziomym O/S ø 2500, wys. czynna 1,7m z odpływem ø 315 do separatora

- separator PSK KOALA-II typ NG-65 o średnicy ø 2000 i wysokości 1,7m,

- studnia S-12 systemu WEHO ø 1000, na kanale ø 600,

- studnia S-13 systemu WEHO ø 600, na kanale ø 315.

- odwodnienie – igłofiltry

- zasypka wykopu wraz z zagęszczeniem mechanicznym

- Odbudowę drogi gruntowej na odcinku 218m szerokości 8m,

- Wycięcie drzew i krzewów na trasie kolektora oraz nasadzenia zamienne.

- Inspekcję telewizyjną.

Należy wykonać inspekcję telewizyjną w celu potwierdzenia realizacji założeń projektu budowlanego – inspekcje zarchiwizować na płycie CD i przekazać zamawiającemu przy odbiorze końcowym.

- Próby.

Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej należy przeprowadzić próbę na szczelność zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności normy PN-92/B-10735.

- Obsługa geodezyjna, geologiczna, dokumentacja powykonawcza.

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić również załączniki do mapy powykonawczej wykonane przez uprawnionego geodetę z podaniem długości i średnic wykonanej sieci kanalizacji deszczowej.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: mapę sytuacyjną powykonawczą, dokumentację projektową z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie oraz oświadczenie Kierownika Budowy.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3 egzemplarzach przy odbiorze końcowym.

UWAGA:

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

- Materiały ujęte w dokumentacji technicznej oraz przytoczone w SIWZ należy traktować jako poglądowe. Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – równoważnych. Dobór materiału wymaga uzgodnienia z inwestorem.

- W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od faktur licząc od dnia dostarczenia faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Wywóz i utylizacja odpadów

Załadunek i transport odpadów do miejsc ich powtórnego wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami),

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 Nr 185, poz. 1243
 z późniejszymi zmianami).

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.