CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ogrodniczych, związanych z wykonaniem I obsady rabat kwiatowych oraz gazonów. Przedmiot zamówienia został przedstawiony z podziałem na 2 elementy.

Element 1

Wykonanie nasadzeń I obsady rabat kwiatowych – termin realizacji –

od  1 kwietnia 2012r. – 30 kwietnia 2012r.

Usługa wykonania nasadzeń kwiatowych w I obsadzie obejmuje :

- staranne, pozimowe przygotowanie rabat do nasadzeń, w tym:

- usunięcie ewentualnych chwastów, kamieni i innych zanieczyszczeń,

- gruntowne rozluźnienie podłoża poprzez jego przekopanie,

- wykonanie pomiarów odczynu (ph) podłoża, w razie konieczności wykonanie wapnowania

preparatem dostosowanym do typu gleby – dane dotyczace odczynu podłoża oraz o ewentualnym wapnowaniu należy przekazać pisemnie do Wydziału Komunalnego,

- zastosowanie odpowiedniego nawozu o przedłużonym działaniu (typu Osmocote) oraz jego wymieszanie z podłożem,

- wyrównianie powierzchni rabat,

- wyznaczenie miejsc sadzenia (wyrysowanie wzorów wg załaczonych projektów – szkice nr 1-3),

- posadzenie roślin rabatowych, przy min. obsadzie 50/m2, według załaczników graficznych – szkice nr 1-3 lub opisu przedmiotu zamówienia, w tym zakup odpowiedniej ilości wskazanych gatunków i odmian roślin rabatowych (łącznie szacunkowo min. 39 410 szt.). Rośliny rabatowe muszą być  w dobrej kondycji zdrowotnej, w wysokim turgorze, nie wybiegnięte, pozbawione chorób                        i szkodników. Rośliny nie mogą posiadać przesuszonych brył korzeniowych. Rośliny w danym gatunku i odmianie muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem, rośliny w danej grupie barwnej muszą być jednorodne kolorystycznie,

- obfite podlanie roślin bezpośrednio po ich posadzeniu oraz na bieżąco do dnia odbioru usługi.

Nasadzenia kwiatowe zostaną przeprowadzone:

  - zieleniec przy skrzyżowaniu ul. E.Łopuskiego, Armii Krajowej i Dubois (dz. nr 211 ob.12) – dwa kwietniki o łacznej powierzchni 70,83 m2 (34,94 m2 + 35,89 m2) – fotografia nr 1 – do nasadzeń należy użyć:

- roślin jaskrów azjatyckich pełnokwiatowych - Ranunculus asiaticus, mix kolorów posiadających min. 1 pąk kwiatowy, na powierzchni 21,30 m2 (10,60 m2 + 10,70 m2) – 1 070 szt. roślin – szkic nr 2 oznaczono kolorem czerwonym,

- bratków Viola x wittrockiana o kwiatach białych z oczkiem, np. odmiana Delta®F1‘White with Blotch’ na powierzchni 49,53 m2 (24,34 m2 + 25,19 m2) – 2 480 szt. roślin – szkic nr 2 oznaczono kolorem żółtym,

- Skwer Miast Partnerskich (dz. nr 240 ob.12) 7 kwietników:

- 4 elipsy od strony ul. Katedralnej o łącznej powierzchni 62,16 m2 (4 x 15,54 m2) –                min. 3 110 szt. – fotografia nr 6, szkic nr 1 – do nasadzeń należy użyć:

  - bratków Viola x wittrockiana o kwiatach żółtych o ciepłym odcieniu, np. odmiana ‘Fama®Golden Yellow’,

  - bratków Viola x wittrockiana o kwiatach niebieskich, np. odmiana ‘Fama®True Blue’, Delta®F1 ‘True Blue’,

  - stokrotki pospolitej Bellis perennis wielkokwiatowej o kwiatach rurkowych białych,                np. odmiana ‘Tasso® White’,

  - stokrotki pospolitej Bellis perennis wielkokwiatowej o kwiatach rurkowych czerwonych,             np. odmiana ‘Tasso® Red’,

- kwietnik w palisadzie od strony ul. Armii Krajowej o całkowitej powierzchni 65,50 m2 – min.  3 280 szt. – fotografia nr 5, szkic nr 1 – do nasadzeń należy użyć:

  - bratków Viola x wittrockiana o kwiatach żółtych o ciepłym odcieniu, np. odmiana ‘Fama®Golden Yellow’ oraz o kwiatach niebieskich, np. odmiana ‘Fama®True Blue’, Delta®F1 ‘True Blue’ (cyfry i wzór kwiatowy),

  - bratków Viola x wittrockiana o kwiatach jednolitych białych, np. odmiana Delta®F1                  ‘Pure White’, Colossus®F1 ‘White’, ‘Fama®Pure White’) lub Bellis perennis stokrotka pospolitej wielkokwiatowej o kwiatach rurkowych białych, np. odmiana ‘Tasso® White’ - (litery i imitacje piłek nożnych),

  - stokrotki pospolitej wielkokwiatowej o kwiatach rurkowych czerwonych, np. odmiana               ‘Tasso® Red’ (litery i wzór kwiatowy),

  - bratków Viola x wittrockiana o kwiatach bardzo ciemnych granatowych lub bardzo ciemno fioletowych np. odmiana Skyline®F1 ‘Pure Violet’, Colossus®F1 ‘Purple with Blotch’, Delta®F1 ‘Deep Blue with Blotch’ lub odmiana drobnokwiatowa ‘Black Velvet’ (imitacje czarnych łatek piłki nożnej),

  - bratków Viola x wittrockiana o kwiatach bladoniebieskich, gołębich np. odmiana Delta®F1 ‘Pure Light Blue’, ‘Fama®Silver Blue’,

- kwietnik z kulą od strony ul. Ratuszowej o łącznej powierzchni 80,20 m2, w tym kula               12,50 m2 – min. 1 300 szt., wokół kuli 67,70 m2 – min. 3 385 szt. – fotografia nr 2, szkic nr 1 – do nasadzeń należy użyć:

kula (ma stanowić imitację piłki do piłki nożnej w związku z EURO 2012):

  - bratków Viola x wittrockiana o kwiatach jednolitych białych, np. odmiana Delta®F1                  ‘Pure White’, Colossus®F1 ‘White’, ‘Fama®Pure White’) lub Bellis perennis stokrotka pospolitej wielkokwiatowej o kwiatach rurkowych białych, np. odmiana ‘Tasso® White’,

  - bratków Viola x wittrockiana o kwiatach żółtych o ciepłym odcieniu, np. odmiana ‘Fama®Golden Yellow’,

  - bratków Viola x wittrockiana o kwiatach bardzo ciemnych granatowych lub bardzo ciemno fioletowych np. odmiana Skyline®F1 ‘Pure Violet’, Colossus®F1 ‘Purple with Blotch’, Delta®F1 ‘Deep Blue with Blotch’ lub odmiana drobnokwiatowa ‘Black Velvet’,

wokół kuli

    - bratków Viola x wittrockiana o kwiatach jednolitych białych, np. odmiana Delta®F1                  ‘Pure White’, Colossus®F1 ‘White’, ‘Fama®Pure White’) lub Bellis perennis stokrotka pospolitej wielkokwiatowej o kwiatach rurkowych białych, np. odmiana ‘Tasso® White’,

    - bratków Viola x wittrockiana o kwiatach niebieskich, np. odmiana ‘Fama®True Blue’, Delta®F1 ‘True Blue’,

    - stokrotki pospolitej Bellis perennis wielkokwiatowej o kwiatach rurkowych czerwonych,               np. odmiana ‘Tasso® Red’,

Dodatkowo poziom gruntu wokół kuli należy podnieść, poprzez dowiezienie i rozplantowanie urodzajnej ziemi ogrodniczej, w celu lepszego wyeksponowania kwietnika (pod większym kątem). Sposób rozplanotowania podłoża przedstawiono na fotografii nr 3-4.

- kwietnik przy tablicy zawierającej nazwy miast partnerskich o całkowitej powierzchni  17,68 m2 (18,13 m2 – 0,45 m2 betonowy postument tablicy) – min. 880 szt. roślin – fotografia          nr 7, szkic nr 1 – do nasadzeń należy użyć:

    - bratków Viola x wittrockiana o kwiatach niebieskich, np. odmiana ‘Fama®True Blue’, Delta®F1 ‘True Blue’,

  - bratków Viola x wittrockiana o kwiatach żółtych o ciepłym odcieniu, np. odmiana ‘Fama®Golden Yellow’,

    - stokrotki pospolitej Bellis perennis wielkokwiatowej o kwiatach rurkowych czerwonych,               np. odmiana ‘Tasso® Red’,

    - bratków Viola x wittrockiana o kwiatach jednolitych białych, np. odmiana Delta®F1                  ‘Pure White’, Colossus®F1 ‘White’, ‘Fama®Pure White’) lub Bellis perennis stokrotka pospolitej wielkokwiatowej o kwiatach rurkowych białych, np. odmiana ‘Tasso® White’,

- zieleniec zlokalizowany przy wjeździe do osiedla Podczele (dz. nr 4/332 ob.8) – okrągły kwietnik przy witaczu o powierzchni 13,66 m2 (14,51 m2 – 0,85 m2 betonowy postument tablicy) – fotografia          nr 8 – do nasadzeń należy użyć:

  - roślin jaskrów azjatyckich pełnokwiatowych - Ranunculus asiaticus, mix kolorów posiadających min. 1 pąk kwiatowy, na powierzchni 7 m2 – min. 350 szt. roślin – szkic nr 2 oznaczono kolorem czerwonym,

  - bratków Viola x wittrockiana o kwiatach białych z oczkiem, np. odmiana Delta®F1‘White with Blotch’ na powierzchni 6,66 m2 – min. 340 szt. roślin – szkic nr 2 oznaczono kolorem żółtym,

- „strumyczek” przy ul. E. Gierczak (dz. nr 290/8 ob.12) – do nasadzeń, jako podsadzenie skupin krzewów i bylin należy użyć dowolnej odmiany bratka Viola x wittrockiana 5,00 m2, stokrotki Bellis perennis 5,00 m2 oraz roślin jaskrów azjatyckich pełnokwiatowych na powierzchni 5,00 m2 – (łącznie min. 750 szt. roślin),

UWAGA: Szczegółowa lokalizacja sadzenia w/w gatunków w obrębie rabaty będzie uzgodniona                z insp. ds. zieleni miejskiej, bezpośrednio przed przystapieniem do sadzenia roślin w miesiącu kwietniu 2012r.

5.  Park im. Stefana Żeromskiego – część u podnóża Pomnika Zaślubin Polski z Morzem (dz. nr 5/8 ob.4) – koło o powierzchni 21,23 m2 + kwietnik po obwodzie za murkiem 125 m2, łacznie 146,23 m2 – fotografia nr 9 - należy wykonać nasadzenia bratka ogrodowego Viola x wittrockiana dowolnymi min. 20 odmianami różnobarwnymi - min. 7 310 szt. roślin,

6.    Plac płk. Anatola Przybylskiego (dz. nr 198 ob.12) – szkic nr 3

- owal od strony ul. Katedralnej o powierzchni 97,97 m2 – min. 4 900 szt. roślin – do nasadzeń należy użyć:

- bratków Viola x wittrockiana o kwiatach jednolitych, pomarańczowych o ciepłym odcieniu, np. odmiana ‘Fama®Orange’, Delta®F1’Pure Deep Orange’,

- bratków Viola x wittrockiana o kwiatach jednolitych, fioletowych o ciepłym odcieniu,                  np. odmiana ‘Clear Sky Purple’,

- bratków Viola x wittrockiana o kwiatach jednolitych białych, np. odmiana Delta®F1                  ‘Pure White’, Colossus®F1 ‘White’, ‘Fama®Pure White’

- bratków Viola x wittrockiana o kwiatach dwubarwnych fioletowo-białych lub biało-fioletowych      np. odmiana ‘Fama®See-me’®, ‘Pansy Bingo White With Blotch’, Colossus®F1’White with Blotch, Delta®’White with Blotch’, CatsF1’Violet and White’,

- owal od strony ul. Walki Młodych o powierzchni 144,24 m2 – min. 7 210 szt. roślin –                       do nasadzeń należy użyć:

- bratków Viola x wittrockiana o kwiatach jednolitych, pomarańczowych o ciepłym odcieniu, np. odmiana ‘Fama®Orange’, Delta®F1’Pure Deep Orange’,

- bratków Viola x wittrockiana o kwiatach jednolitych, fioletowych o ciepłym odcieniu,                  np. odmiana ‘Clear Sky Purple’,

- bratków Viola x wittrockiana o kwiatach jednolitych białych, np. odmiana Delta®F1                  ‘Pure White’, Colossus®F1 ‘White’, ‘Fama®Pure White’

- bratków Viola x wittrockiana o kwiatach dwubarwnych fioletowo-białych lub biało-fioletowych      np. odmiana ‘Fama®See-me’®, ‘Pansy Bingo White With Blotch’, Colossus®F1’White with Blotch, Delta®’White with Blotch’, CatsF1’Violet and White’,

- Skwer 750-lecia (dz. nr 338 ob.12) – przy głazie z napisem „Skwer 750-lecia” – należy wykonać nasadzenia bratków Viola x wittrockiana o kwiatach białych z różową/czerwoną plamą/oczkiem np. PHN W. Legutko odmiana White/Pink eye, firma Benary PANSY ‘Inspire® White with Red Blotch’na powierzchni 1,00 m2 – min. 50 szt.

- zieleniec przy Starostwie Powiatowym (dz. nr 242/2 ob.12) - należy wykonać nasadzenia , na powierzchi 8 m2 - 400 szt. roślin, stosując odmiany bratka Viola x wittrockiana - mieszanka odmian o różnych kolorach kwiatów; sadzić należy „paletkami” zachowując kontrasty,

UWAGA: Szczegółowa lokalizacja sadzenia poszczególnych odmian w obrębie rabaty będzie uzgodniona z insp. ds. zieleni miejskiej, bezpośrednio przed przystapieniem do sadzenia roślin            w miesiącu kwietniu 2012r.

- Park im. Stefana Żeromskiego (dz. nr 66/3 ob.4) – byliniaki na wysokości dawnego Morskiego Oka o powierzchni 30,00 m2 – 1 500 szt. roślin, stosując dowolne odmiany bratka                           Viola x wittrockiana - mieszanka odmian o różnych kolorach kwiatów; sadzić należy „paletkami” zachowując kontrasty,

UWAGA: Szczegółowa lokalizacja sadzenia poszczególnych odmian w obrębie rabat będzie uzgodniona z insp. ds. zieleni miejskiej, bezpośrednio przed przystapieniem do sadzenia roślin            w miesiącu kwietniu 2012r.

  - Skwer Pionierów Kołobrzegu (dz. nr 135 ob.12) – przy głazie z napisem „Pionierom Kołobrzegu” – fotografia nr 10 - należy wykonać nasadzenia stosując stokrotkę pospoliteą Bellis perennis wielkokwiatową o kwiatach rurkowych białych, np. odmiana ‘Tasso® White’ oraz                o kwiatach rurkowych czerwonych np. odmiana ‘Tasso® Red’, rośliny należy posadzić w dwóch półkolach za głazem, na powierzchni 3 m2 – 150 szt. roślin.

  - byliniak przy skrzyżowaniu ul. Wileńskiej i ul. Tarnopolskiej przy Krzyżu (dz. nr 4/332 ob.8) – należy wykonać nasadzenia 25 szt. roślin stosując dowolne odmiany bratka                             Viola x wittrockiana (0,5 m2 powierzchni)

  - rabata u podnóża latarni morskiej (dz. nr 3/36 ob.4) – fotografia nr 11 – o łącznej powierzchni 2,38 m2  - należy wykonać nasadzenia stosując:

- bratki Viola x wittrockiana – dowolna odmiana o bardzo dużych kwiatach min.7-8cm,               np. odmiana Mammoth™F1’Deep Blue Dazzle’ lub odmiana Colossus®F1 ‘Pure Rose’  - 50 szt. roślin na powierzchni 1 m2,

- bratki Viola x wittrockiana – dowolna odmiana miniaturowa, drobnokwiatowa o kolorze kwiatów kontrastującym z odmianą poprzednią np. odmiana Endurio®F1 ‘Pure Yellow’  - 70 szt. roślin na powierzchni 1,38 m2,

UWAGA Nasadzenia należy wykonywać ostrożnie, gdyż w podłożu znajdują się cebule zimowita jesiennego.

- Skwer przy Bindażu Grabowym im. prof. Ryszarda Siweckiego przy ul. Towarowej – fotografia nr 12 - zaplanowano nasadzenia po obwodach 2 rabat, zlokalizowanych w centralnym miejscu skweru, jako „podsadzenia” różaneczników. Nasadzenia należy wykonać na powierzchni 6 m2 - rabata od strony muszli koncertowej oraz 10 m2 – rabata od strony fontanny stosując:

- bratki Viola x wittrockiana – dowolna odmiana o bardzo dużych kwiatach min.7-8cm,               np. odmiana Mammoth™F1’Deep Blue Dazzle’ lub odmiana Colossus®F1 ‘Pure Rose’  - 350 szt. roślin na powierzchni 7 m2,

- bratki Viola x wittrockiana – dowolna odmiana miniaturowa, drobnokwiatowa o kolorze kwiatów kontrastującym z odmianą poprzednią np. odmiana Endurio®F1 ‘Pure Yellow’  - 450 szt. roślin na powierzchni 9 m2.

Łącznie kwitniki zostana wykonane na powierzchni 774,35 m2 .

Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ:

- w kolumnie 3 wiersz 1- wartość jednostkową ryczałtową netto za wykonanie nasadzeń kwiatowych

na powierzchni 1 m2 części 1 przedmiotu zamówienia

- w kolumnie 4 wiersz 1 - odpowiednią wartość podatku VAT części 1 przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 5 wiersz 1 - wartość jednostkową ryczałtową brutto za wykonanie nasadzeń

kwiatowych na powierzchni 1 m2 części 1 przedmiotu zamówienia

- w kolumnie 7 wiersz 1 - cenę brutto za wykonanie części 1 przedmiotu zamówienia, będącą

iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za wykonanie nasadzeń

kwiatowych (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 1) i zakresu

ilościowego metrażu powierzchni (określonej w kol. 6 wiersz 1).

Element 2

Wykonanie nasadzeń w gazonach zlokalizowanych na terenach miasta Kołobrzeg – termin realizacji od  15 marca 2012r. – 30 kwietnia 2012r. – Łącznie 69 szt.

Usługa wykonania nasadzeń kwiatowych w gazonach obejmuje :

- staranne przygotowanie gazonów do nasadzeń, w tym:

- usunięcie ewentualnych chwastów, kamieni i innych zanieczyszceń,

- gruntowne rozluźnienie i spulchnienie podłoża (w razie takiej konieczności należy uzupełnić

podłoże, które zawierać będzie hydrożel),

- zastosowanie nawozu o przedłużonym działaniu (typu Osmocote) oraz jego wymieszanie

z podłożem,

- wyrównianie powierzchni podłoża,

- wyznaczenie miejsc sadzenia,

- posadzenie roślin rabatowych, przy min. obsadzie 50/m2, w tym zakup odpowiedniej ilości roślin rabatowych. Rośliny rabatowe muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, w wysokim turgorze, nie wybiegnięte, pozbawione chorób i szkodników. Rośliny nie mogą posiadać przesuszonych brył korzeniowych. Rośliny w danym gatunku i odmianie muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem, rośliny w danej grupie barwnej muszą być jednorodne kolorystycznie,

- obfite podlanie roślin bezpośrednio po ich posadzeniu oraz na bieżąco do dnia odbioru usługi.

Usługa zostanie zrealizowana w obrębie 69 n/w gazonów:

- W stojących przy ul. Ratuszowej przy głównym wejściu do Urzędu Miasta w Kołobrzegu – 4 szt.x 2 obsady – razem 8 szt.:

- w miesiącu marcu 2012r. należy wykonać nasadzenia w 4 gazonach pierwiosnkami Primula acaulis (mix kolorów),

- w miesiącu kwietniu 2012r. po przekwitnięciu pierwiosnków należy wykonać nasadzenia                  w 4 gazonach bratkami Viola x wittrockiana 2 dowolnych miniaturowych, drobnokwiatowych odmian bratków (po 2 gazony każda),

W pozostałych n/w gazonach należy wykonać nasadzenia bratkami Viola x wittrockiana dowolnych miniaturowych, drobnokwiatowych odmian (mix kolorów):

- W zlokalizowanych na terenie nadbrzeża portowego przy ul. Morskiej (dz. nr 3/19 ob.4) - 7 szt.,

- Stojących na skraju Parku im. Stefana Żeromskiego (dz. nr 5/8, ob.4) –  16 szt

- Stojących na terenie osiedla Podczele – 3 szt. przy ul. Kresowej, 1 szt. przy krzyżu przy skrzyżowaniu ul. Wileńskiej i ul. Tarnopolskiej

- Stojących na terenie zieleńca przy skrzyżowaniu ul. Kniewskiego i ul. Waryńskiego (dz. nr 345/2 ob. 12) – 2 szt.

- Stojących w okolicy Regionalnego Centrum Kultury (dz. nr 116/2 ob.4) od strony ul. Solnej –                  3 szt.

- Stojących na terenie skweru przy ul. Pomorskiej (dz. nr 5 ob. 12) – 9 szt.

- Stojących na terenie przy ul. Walki Młodych 17-20 (dz. nr 125/15 ob. 13) – 2 szt.

- Stojących na terenie przy ul. Katedralnej 1-5 (dz. nr 184/16 ob. 12) – 4 szt.

- Stojących na terenie przy ul. Łopuskiego 1-5 (dz. nr 173/30 ob. 12) – 3 szt.

- Murowanych, zlokalizowanych na terenie przy ul. Dworcowa 3 (dz. nr 24/21 ob. 12) – 4 szt.

- Stojących na terenie przy ul. Dworcowa 2-8 (dz. nr 18/12 ob. 12) – 4 szt.

- Stojącego na terenie przy ul. Strzelecka 4 (dz. nr 58 ob. 12) – 1 szt.

- Stojących na terenie przy ul. Michała Drzymały 9-9a (dz. nr 48/29 ob.12) – 2 szt.

- w kolumnie 5 - wartość wynagrodzenia netto za wykonanie obsady gazonów - części 6

przedmiotu zamówienia, stanowiącego iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej

netto (określonej przez Oferenta w kol.3) i zakresu ilościowego (określonego

w kol. 4),

- w kolumnie 6 – odpowiednią wartość podatku VAT części 6 przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 7 – wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie obsady gazonów - części 6

przedmiotu zamówienia, stanowiącego sumę wartości wynagrodzenia netto za

wykonanie zadania (kol.5) i wartość podatku VAT (kol.6).

Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ:

- w kolumnie 3 wiersz 2- wartość jednostkową ryczałtową netto za wykonanie nasadzeń kwiatowych

w 1 gazonie - części 2 przedmiotu zamówienia

- w kolumnie 4 wiersz 2 - odpowiednią wartość podatku VAT części 2 przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 5 wiersz 2 - wartość jednostkową ryczałtową brutto za wykonanie nasadzeń

kwiatowych w 1 gazonie - części 2 przedmiotu zamówienia

- w kolumnie 7 wiersz 2 - cenę brutto za wykonanie części 2 przedmiotu zamówienia, będącą

iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za wykonanie nasadzeń

kwiatowych (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 2) i zakresu

ilościowego gazonów (określonej w kol. 6 wiersz 2).

UWAGA :

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację w/w usług w ramach 1 i 2 części, musi uwzględnić wszelkie koszty związane z ich wykonaniem, w tym:

- pracy ludzi i sprzętu,

- zakupu i transportu materiałów niezbędnych do wykonywania usług,

- obsługę administracyjną i logistyczną,

- podatki i opłaty urzędowe,

- inne opłaty, które będą niezbędne w celu kompletnego i terminowego wykonanie prac.

Fotografie kwietników:

Fot.1

Fot.2

Fot.3

Fot.4

Fot.5

Fot.6

Fot.7

Fot.8

Fot.9

Fot.10

Fot.11

Fot.12