# I.7013.8.2014.N

CZEŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa Przedszkola nr 10 w Kołobrzegu – roboty wewnętrzne”

# Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową uaktualnioną przedmiarami oraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zadania: „Przebudowa Przedszkola nr 10 w Kołobrzegu”

Lokalizacja budynku Przedszkola : (78-100) Kołobrzeg, ulica Okopowa nr 4, działka nr 3/13 obręb 13, 70/10 obręb 12.

W ramach zadania należy wykonać n/w prace:

- Roboty ogólnobudowlane:

- roboty wyburzeniowe ścianki działowej oraz okładziny meblowej

- roboty murowe ściany gr. 24 cm oraz ścianek działowych z bloczków gazobetonowych

- roboty tynkarskie i okładzinowe

- wymiana części stolarki drzwiowej i okiennej,

- wymiana części posadzek oraz przełożenie części parkietu

- wymiana części balustrad na klatkach schodowych

- malowanie

- wymiana glazury i terakoty w pomieszczeniach w których wymienia się instalacje kanalizacyjne

Uwaga!

Zamawiający wykonał już przebudowę toalet (montaż płytek ściennych i podłogowych)użytkowanych przez dzieci (3 szt. zlokalizowane na parterze + 3 szt. zlokalizowane na piętrze)

- Remont instalacji c.o.:

- przebudowa części sieci c.o. z wymianą istniejącego orurowania na nowe – instalacja z rur PP,

- demontaż i czyszczenie istniejących grzejników i ich ponowny montaż.

- likwidacja kanałów technologicznych w podłodze parteru budynku (zasypanie, zamulenie i zagęszczenie)

Uwaga!

Zamawiający wykonał już częściową przebudowę instalacji c.o. - przebudową nie objęto pomieszczeń technicznych (północna część skrzydła budynku – parter + piętro)

- Remont wewn. instalacji wod.–kan. (woda zimna i ciepła):

Wymiana części wewnętrznych instalacji: kanalizacji sanitarnej (rury PCV), zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji (rury PP oraz aluPEX).

Uwaga!

Zamawiający wykonał już przebudowę toalet (montaż płytek ściennych i podłogowych)użytkowanych przez dzieci (3 szt. zlokalizowane na parterze + 3 szt. zlokalizowane na piętrze)

- Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej:

Wykonanie instalacji wody zimnej – PPOŻ do odbiorników HP25 od wejścia istniejącej instalacji do budynku. Instalację wykonać z rur stalowych ocynkowanych.

- Wentylacja

Uzupełnienie istniejącej wentylacji.

- Instalacje elektryczne

W ramach robót elektrycznych należy uzupełnić wyposażenie tablicy głównej  oraz zainstalować wyłącznik ppoż. a także oświetlenie ewakuacyjne.

- Montaż urządzeń zewnętrznych (dach)

Montaż klapy dymowej, czerpni dachowej, wentylatorów nawiewnych, anemostatów

- Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja/e projektowa/e z naniesionymi zmianami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik/i Budowy , dokładane obmiary powykonawcze robót (książka obmiarów) oraz oświadczenie/a Kierownika Budowy.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3 egzemplarzach + wersja elektroniczna podczas odbioru końcowego zadania.

# Uwagi:

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta.

- Rozliczenie robót odbędzie się kosztorysem powykonawczym w oparciu o kosztorys ofertowy oraz książkę obmiaru  potwierdzoną przez inspektora nadzoru.

- Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r „O odpadach” – Dz. U. z 2013r. poz. 21) przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu.- przedstawiając w ramach dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów. W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ewidencję wytwarzanych odpadów budowlanych, przy użyciu kart ewidencji. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać Zamawiającemu. Materiał winien zostać oczyszczony i ułożony we wskazanym miejscu w sposób usystematyzowany np.: na paletach. Transport materiałów należy uwzględnić do granic miasta Kołobrzeg (odl. do 5 km). Decyzje o przydatności materiałów z rozbiórki podejmuje Inspektor Nadzoru.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktur licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.

# WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.