# I.7013.4.2012.VI

CZEŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Remont budynku Gimnazjum nr 3 w Kołobrzegu”

(Utrzymanie rezultatów projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” zrealizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

# Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z kosztorysami inwestorskimi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (i wizją lokalną) zadania „Remont budynku Gimnazjum nr 3 w Kołobrzegu” (CPV 45453000-7).

Budynek Gimnazjum nr 3 składa się z dwóch podstawowych budynków połączonych łącznikiem. W roku 2007 przeprowadzono termomodernizację budynku polegającą na dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymianę stolarki okiennej drewnianej na PCV. Po przeprowadzonym przeglądzie technicznym budynku stwierdzono, że należy wykonać następujący zakres prac:

- Naprawa pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej polegająca na:

  - likwidacji pofałdowań papy przez rozcięcie i wstawienie łat,

  - likwidacja zastoin wody poprzez wklejenie łat,

  - naprawienie koryt zlewowych poprzez wymianę pokrycia z papy i naprawę podłoża,

  - wymianę koszy zabezpieczających wlewy dachowe,

  - naprawę czapek kominowych,

  - wymianę rur wywiewnych ponad dachem na rury z daszkiem,

  - wykonanie obróbek kominów z papy oraz z kapslistwy dociskowej z blachy stalowej ocynkowanej,

  - wymianę części pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej

- Naprawa uszkodzonych miejsc w elewacji polegająca na:

- odkuciu luźnych płytek gresowych,

- oczyszczenie podłoża ze starej zaprawy,

- przyklejenie nowych płytek,

- naprawienie uszkodzonych miejsc w elewacji z tynku mineralnego wraz z pomalowaniem powierzchni,

- odkucie wyprawy lastrykowej z powierzchni wsypów do byłej kotłowni,

- wykonanie tynku cementowo – wapiennego kat III na ścianach wsypów,

- wstawienie w elewacji brakujących kratek wentylacji stropodachu.

- Wymiana opaski wokół budynku polegająca na:

- zdjęciu istniejących płytek chodnikowych,

- wymianie podsypki piaskowej pod płytkami z zagęszczeniem podsypki,

- ułożenie opaski z płytek chodnikowych o wys. 50x50x5cm na podsypce cementowo – piaskowej.

# Uwagi:

- W  wycenie i kosztorysie ofertowym należy uwzględnić postawienie i złożenie rusztowania potrzebnego do wykonania robót.

- Kolor farby użytej do pomalowania elewacji musi być jak najbardziej zbliżony do istniejącego koloru i musi zostać pisemnie zaakceptowany przez Przedstawiciela Gimnazjum nr 3.

- Płytki okładzinowe ścienne, które zostaną wymienione w elewacji budynku muszą być wizualnie zbliżone do istniejących.

- Miejsce wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki nadających się do ponownego wykorzystania każdorazowo należy uzgodnić pisemnie z Przedstawicielem Gimnazjum nr 3 oraz przekazać go protokolarnie.

- Materiał pochodzący z rozbiórki, nie nadający się do wykorzystania, Wykonawca zobowiązany jest przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Prawa ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25 poz. 150 z późn. zm.) i ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010r. nr 185 poz. 1243 z późn. zm.).

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktur licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Przedstawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa musi zawierać: nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się gwaranta do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne, ponieważ zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę.
W gwarancji powinny być również wskazane terminy związania gwarancją. Projekt takiego zabezpieczenia należy dostarczyć do Zamawiającego  na min 3 dni robocze przed datą podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk – CAR z sumą ubezpieczenia do pełnej wysokości wartości umowy na okres realizacji umowy. Polisa powinna zawierać sekcję II – odpowiedzialność cywilna, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 400 000,00 PLN na jedno zdarzenie bez ograniczonej liczby zdarzeń, z rozszerzeniem o odpowiedzialność za podwykonawców oraz odpowiedzialność cywilną pracodawcy przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Ubezpieczonymi winni być: Wykonawca, Gmina Miasto Kołobrzeg, Inspektor Nadzoru oraz wszyscy podwykonawcy zatrudnieni przy realizacji kontraktu.

- Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli wykonawca przedłoży przed podpisaniem umowy polisę ubezpieczenia ryzyk budowy – CAR wraz z odpowiedzialnością cywilną zgodnie z cytowanym zakresem, z okresem ubezpieczenia nie krótszym niż okres realizacji umowy oraz potwierdzeniem opłaty składki.

# WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.