CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: „Inwentaryzacja systemu odwodnieniowego miasta wraz z oszacowaniem wartości infrastruktury istniejącej na terenach stanowiących własność Gminy Miasto Kołobrzeg (obszar nr 1: ul. Jagiełły, Kazimierza Wielkiego, Łokietka, część ul. Krzywoustego, oraz os. Janiska i obszar nr 2: os. Podczele I).”

1)  W ramach wykonania zamówienia należy w szczególności:

- zgłosić usługę w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego               w Kołobrzegu (zwanym dalej WGiGN),

- na udostępnionej przez Zamawiającego bazie skalibrowanej w programie EW-mapa do formatu rastra z mapy zasadniczej, należy wyróżnić wektorem sieć kanalizacji deszczowej oraz system rowów otwartych na tle rastra mapy zasadniczej - tak przygotowany podkład mapowy wydrukować na papierze celem wykonania wywiadu terenowego,

- prześledzić przebiegi wszystkich przewodów kanalizacji deszczowej oraz rowów wg poszczególnych zlewni,

- na podstawie wywiadu w terenie, oraz wstępnej inwentaryzacji infrastruktury odwodnieniowej na mapie (udostępnionej przez Zamawiającego w formie wektorowej) - ustalić odcinki kanalizacji deszczowej oraz rowów niezainwentaryzowane na mapach (WGiGN),

- dla poszczególnych zlewni domierzyć brakujące elementy istniejących sieci, rowów i inne obiekty związane z odwodnieniem w terenie oraz metodą wektoryzacji podać do uzupełnienia mapy zasadniczej,

- włazy studni zabudowane, zaasfaltowane udostępnić do celów inwentaryzacji,

- uzupełnić, zaktualizować średnice kanałów oraz przypisać właściwe kody literowe, zweryfikować rzędne wysokościowe dot. studni, wpustów, kanałów, wylotów i innych obiektów związanych                z odwodnieniem,

- kolorystyka, grubości, wysokości elementów zgodnie z normami,

- stosować podwarstwy standardowe EW-mapy, w przypadku braku takich podwarstw uzgodnić                          z Zamawiającym tworzenie nowych warstw lub podwarstw, stosować podwarstwy standardowe EWID,

- sporządzić sprawozdanie techniczne z opisem wykonanych prac,

- zewidencjonować całość sieci kanalizacji deszczowej wraz z wszystkimi obiektami zabudowanymi na sieci, w formie bazy gotowej, wprowadzając m.in. informacje: parametry np. długość, średnica, gabaryty, technologia wykonania, wiek, stan techniczny danego uzbrojenia, uwagi – typu rodzaj włazu, czy inne,

- dostarczyć do siedziby Zamawiającego w/w ewidencję (lit. j) – w postaci zestawienia tabelarycznego w 1 egzemplarzu oraz w formie elektronicznej,

- umieścić wszystkie zebrane w wyniku wykonanych czynności (lit. a-h) informacje w formie warstwy graficznej na rastrach poszczególnych map oraz w formie plików zapisanych na CD-R dostarczyć po jednym egzemplarzu do siedziby Zamawiającego w systemie EW-mapy i (WGiGN) w Kołobrzegu w systemie EWID,

- potwierdzenie przyjęcia prac w WGiGN Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy odbiorze końcowym,

- na podstawie danych zebranych jak w lit. j dokonać oszacowania wartości sieci kanalizacji deszczowej, zakres szacowania obejmuje uzbrojenie istniejące w pasach drogowych i na terenach miejskich (na innych terenach tylko kanały główne – zbiorcze), wycena nie obejmuje przyłączy do budynków nie stanowiących własności Gminy Miasto Kołobrzeg,

- dostarczyć do siedziby Zamawiającego operat szacunkowy obejmujący w/w zakres (lit. m) - w 3 egzemplarzach.

2)  W ramach usługi Wykonawca jest zobowiązany:

- na własny koszt nabyć prawa do oprogramowania niezbędnego do wykonania zamówienia  (Zamawiający udostępni Wykonawcy bazę miasta Kołobrzeg),

- ponieść koszty skanowania podkładów mapowych,

- ponieść opłaty z tytułu zgłoszenia pracy geodezyjnej,

- prowadzić dziennik roboty geodezyjnej do wprowadzenia do bazy spływających do (WGiGN) pomiarów uzupełniających w przedmiocie i obszarze zamówienia,

- dostarczyć zamawiającemu aktualną bazę w obszarze i przedmiocie zamówienia na datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości obiektu do odbioru,

- udostępnione przez Zamawiającego i wykonane przez Wykonawcę zamówienia bazy informatyczne podlegają zwrotowi po wykonaniu zamówienia bez prawa wykonywania kopii,

- w trakcie wykonywania pracy, bazy nie mogą być udostępniane innym podmiotom bez zgody Zamawiającego,

- wszystkie czynności wykonać, konsultując działania z Zamawiającym i z (WGiGN),

- wykonać prace zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, a w szczególności z ustawą                z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287).

2. Zakres rzeczowy zamówienia

Zadanie obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia na obszarze części miasta Kołobrzeg                       w zakresie wskazanym w n/w załącznikach mapowych do niniejszego opisu:

- OBSZAR NR 1:

  - załącznik mapowy nr 1 – powierzchnia objęta zamówieniem w zakresie zinwentaryzowania infrastruktury deszczowej – powierzchnia całkowita ca 62 ha, – powierzchnia zurbanizowana ca 17 ha,

  - załącznik mapowy nr 2 – otwarty system odwodnieniowy tj. rowy melioracyjne – 
ca 5,20 km,

  - załącznik mapowy nr 3 – kanały deszczowe zlokalizowane w pasach drogowych i na terenach miasta, których wartość należy oszacować – ca 4 km

- OBSZAR NR 2:

  - załącznik mapowy nr 4 – powierzchnia objęta zamówieniem w zakresie zinwentaryzowania infrastruktury deszczowej – powierzchnia całkowita ca 6,5 ha, – powierzchnia zurbanizowana ca 3,2 ha,

  - załącznik mapowy nr 5 – kanały deszczowe zlokalizowane w pasach drogowych i na terenach miasta, których wartość należy oszacować – ca 0,3 km

3. Wizja lokalna obszaru objętego zamówieniem.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obszaru objętego zamówieniem i oględzin systemu odwodnieniowego w zakresie określonym w pkt. 2 oraz zebrać, na swój własny koszt, odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania jego oferty.