I.7013.4.2011.IV

CZEŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu”

- zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

# Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj - wybuduj” ul. Św. Macieja od skrzyżowania z ul. Mazowiecką do wjazdu na ul. Żurawią oraz ul. Łopuskiego od skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej do ulicy Św. Macieja.

Zakres przedsięwzięcia oraz wymagania Zamawiającego, określa Program Funkcjonalno – Użytkowy autorstwa Biura Usług Projektowych „ABACUS”.

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania pełnobranżowego projektu budowlanego na przebudowę ww. ulic, w tym:

  - Projekt budowlany  - branża drogowa (4 egzemplarzy papierowych + wersja elektroniczna)

  - Projekt budowlany – kanalizacja deszczowa (4 egzemplarzy papierowych + wersja elektroniczna)

  - Projekt budowlany  - wymiana sieci wodociągowej (4 egzemplarzy papierowych+ wersja  elektroniczna)

  - Projekt budowlany  - oświetlenie terenu i przebudowa linii energetycznych kablowych i sieci telekomunikacyjnych (4 egzemplarzy papierowych + wersja elektroniczna)

  - Projekt budowlany  - zieleń (4 egzemplarzy papierowych + wersja elektroniczna

  - Projekt Zagospodarowania Terenu (4 egzemplarzy papierowych + wersja elektroniczna)

  - Projekt czasowej organizacji ruchu (4 egzemplarzy papierowych + wersja elektroniczna)

  - Projekt stałej organizacji ruchu (4 egzemplarzy papierowych + wersja elektroniczna)

  - Przedmiar robót (2 egzemplarzy papierowych + wersja  elektroniczna)

  - Kosztorys robót (2 egzemplarzy papierowych + wersja  elektroniczna)

  - Techniczne Warunki Wykonania i Odbioru Robót na potrzebne branże (4 egzemplarzy papierowych + wersja  elektroniczna)

- Przedstawienia koncepcji rozwiązań projektowych Zamawiającemu oraz uzyskanie jego akceptacji.

- Pozyskania wszelkich niezbędnych opinii oraz uzgodnień.

- Uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

- Wykonania wszystkich robót budowlanych przewidzianych Projektem Budowlanym.

- Skompletowania dokumentacji powykonawczej i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

# Uwagi:

- Materiał pochodzący z rozbiórki, nie nadający się do wykorzystania, Wykonawca zobowiązany jest przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Prawa ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25 poz. 150 z późn. zm.) i ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010r. nr 185 poz. 1243 z późn. zm.).

- Materiał pochodzący z rozbiórki a nadający się do ponownego wykorzystania, Wykonawca zobowiązany jest oczyścić, posortować i po ułożeniu na palaty przewieźć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (na odl. do 3 km) oraz przekazać go protokolarnie osobie odpowiedzialnej.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktur licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Przedstawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa musi zawierać: nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się gwaranta do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne, ponieważ zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę.
W gwarancji powinny być również wskazane terminy związania gwarancją. Projekt takiego zabezpieczenia należy dostarczyć do Zamawiającego  na min 3 dni robocze przed datą podpisania umowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 14 dni od daty uzyskania ZRID-u.

- Projekt musi przewidywać maksymalną do uzyskania ilość miejsc postojowych. w bezpośredniej bliskości  kościołu Św. Macieja (w pasie drogowym)

- Zamawiający nie wyklucza istnienia niezinwentaryzowanych elementów sieci (wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej. Należy przewidzieć ich przełączenie do nowo budowanej sieci.

- Na etapie tworzenia projektu budowlanego i wykonawczego proponowane rozwiązania należy uzgadniać branżowo z wszystkimi właścicielami urządzeń lub obiektów zlokalizowanych w drodze.

- Inwestor udostępni prac budowy dla służb technicznych MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu w celu:

- usuwania awarii sieci wodociągowych,

- udrażniania i czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej,

- dokonania przeglądów i napraw związanych z obsługą sieci wod. – kan. w zakresie eksploatacji sieci i prac budowlanych związanych z przebudową ulicy Św. Macieja i Łopuskiego.

- Całość prac projektowych i wykonawczych w zakresie wymiany sieci wod. – kan. należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych oraz warunkami technicznymi projektowania i wykonawstwa  sieci oraz obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie działania „MWiK” Sp. z o.o. w Kołobrzegu wydanymi 9 stycznia 2010 r.

- Armaturę z demontażu należy przekazać dla MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

- Dokumentację projektową należy uzgodnić w MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać na terenie miasta Kołobrzeg nasadzenia zastępcze (kompensacyjne) wynikające z decyzji Starosty Kołobrzeskiego zezwalającej na wycinkę drzew lub z decyzji ZRID.

# WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.